МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛКА КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ДО 2030 ГОДА

ОАО "ЛОТЭК"

(наименование организации -разработчика)

Генеральный директор

____________ И.Т.Варзарь

(должность руководителя организации - разработчика,

подпись, фамилия)

п.Кингисеппский

2015

Содержание

Стр.

Глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения______________________________6

|  | Краткая характеристика муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» | 6-8 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Функциональная структура теплоснабжения, зоны теплоснабжения | 9-10 |
| 1.2. | Источники тепловой энергии | 11-13 |
| 1.3. | Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты | 13-26 |
| 1.4. | Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии | 26-31 |
| 1.5. | Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии | 31-33 |
| 1.6. | Балансы теплоносителя | 34-35 |
| 1.7. | Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом | 35-36 |
| 1.8. | Надежность теплоснабжения | 36-39 |
| 1.9. | Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций | 40 |
| 1.10. | Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения | 40-43 |
| 1.11. | Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа | 44-45 |

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения_____________________________________________________46

| 2.1. | Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий | 46-55 |
| --- | --- | --- |
| 2.2. | Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов. | - |
| 2.3. | Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе. | 56 |
| 2.4. | Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель | 57 |
| 2.5. | Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения | 57 |
| 2.6. | Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене. | 57 |

Глава 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников

тепловой энергии и тепловой нагрузки___________________________________57

| 3.1. | Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии | 57 |
| --- | --- | --- |
| 3.2. | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии | 57 |
| 3.3. | Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода | 57 |

Глава 4. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах______________58

| 4.1. | Обоснование балансов производительности водоподготовительных установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей | 58-60 |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения | 60-61 |

Глава 5. Предложения по строительству, реконструкции

и техническому перевооружению источников тепловой энергии__________61

| 5.1. | Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления | 61-62 |
| --- | --- | --- |
| 5.2. | Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок | 62 |
| 5.3. | Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | 62 |
| 5.4. | Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок | 62 |
| 5.5. | Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии | 62 |
| 5.6. | Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии | 62 |
| 5.7. | Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии | 62 |
| 5.8. | Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии | 62 |
| 5.9. | Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями | 62-63 |
| 5.10. | Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа | 63 |
| 5.11. | Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе | 63-64 |

Глава 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них_____________________________________________________ 64

| 6.1. | Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) | 64 |
| --- | --- | --- |
| 6.2. | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения | 64 |
| 6.3. | Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения | 64 |
| 6.4. | Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных | 64 |
| 6.5. | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 65 |
| 6.6. | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса и для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | 65-69 |
| 6.7. | Строительство и реконструкция насосных станций | 6 |

Глава 7 Перспективные топливные балансы _____________________________70

| 7.1. | Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа | 70 |
| --- | --- | --- |
| 7.2. | Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива | 71 |

Глава 8. Оценка надежности теплоснабжения _____________________________71

| 8.1. | Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения | 71-72 |
| --- | --- | --- |

Глава 9. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию

и техническое перевооружение____________________________________________72

| 9.1. | Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей; | 72-73 |
| --- | --- | --- |

Глава 10. Обоснование предложения по определению единой

теплоснабжающей организации_______________________________________73-76

Глава 1.  Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Краткая характеристика муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение»

МО «Большелуцкое сельское поселение», согласно закону Ленинградской области «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе» от 28 октября 2004 года № 81-оз, входит в состав Кингисеппского муниципального района и имеет статус сельского поселения.

Большелуцкое сельское поселение расположено в долине реки Луга в центре Кингисеппского муниципального района и граничит:

- на северо-западе с Кузёмкинским сельским поселением Кингисеппского муниципального района Ленинградской области;

- на севере с Усть-Лужским и Котельским сельскими поселениями Кингисеппского муниципального района Ленинградской области;

- на востоке с Опольевским сельским поселением и Кингисеппским городским поселением Кингисеппского муниципального района Ленинградской области;

- на юго-востоке с Пустомержским сельским поселением Кингисеппского муниципального района Ленинградской области;

- на юге со Сланцевским муниципальным районом Ленинградской области;

- на западе с Ивангородским городским поселением Кингисеппского муниципального района Ленинградской области.

Площадь Большелуцкого сельского поселения по обмерам цифровых топографических карт масштаба 1:10000 составляет 60259 га. В соответствии с областным законом от 15 июня 2010 года № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» на территории Большелуцкого сельского поселения расположены 22 населенных пункта, перечень которых представлен в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Перечень населенных пунктов Большелуцкого сельского поселения

| № п/п | Наименование населённого пункта | Статус населенного пункта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Александровская Горка | деревня |
| 2 | Большой Луцк | деревня |
| 3 | Жабино | деревня |
| 4 | Заречье | деревня |
| 5 | Захонье-1 | деревня |
| 6 | Захонье-2 | деревня |
| 7 | Карлово | деревня |
| 8 | Кингисеппский | поселок (административный центр) |
| 9 | Комаровка | деревня |
| 10 | Кошкино | деревня |
| 11 | Куровицы | деревня |
| 12 | Малый Луцк | деревня |
| 13 | Манновка | деревня |
| 14 | Новопятницкое | деревня |
| 15 | Орлы | деревня |
| 16 | Падога | деревня |
| 17 | Первое Мая | деревня |
| 18 | Пулково | деревня |
| 19 | Сала | деревня |
| 20 | Свейск | деревня |
| 21 | Серёжино | деревня |
| 22 | Туганы | поселок при железнодорожной станции |

Свое название поселение получило от деревни Большой Луцк, расположенной на правом берегу реки Луга. В прошлом эта деревня являлась центром поселения, но с возникновением поселка Кингисеппский в 1974 г. (центральной усадьбы совхоза) административные функции были переданы в новый поселок.

Схема территории  МО" Большелуцкое сельское поселение"  представлена на рис.1

В 1974 году на левом берегу реки Луга между деревнями Падога и Новопятницкое был выстроен новый поселок, который решением Леноблисполкома от 18 декабря 1974 года №468 введен в эксплуатацию как поселок «Кингисеппский». Он и стал центром МО «Большелуцкое сельскогое поселение».

Население поселка составляет 2181 человек на 01.01.2015. Поселок расположен в 6-ти км от Кингисеппа и находится на левом берегу реки Луги. Около поселка проходит автомобильная магистраль, связывающая Санкт-Петербург с Эстонией.

Схема современного использования территории пос. Кингисеппский представлена на рис.2

Рис.1. Схема территории  МО" Большелуцкое сельское поселение"

  - Функциональная структура теплоснабжения, зоны теплоснабжения

В настоящее время  система теплоснабжения поселка Кингисеппский имеет как централизованное теплоснабжение, так и индивидуальные источники тепловой энергии.

Централизованная система теплоснабжения возникла в период строительства  населенного пункта - поселка городского типа. Жилой фонд поселка  состоит  из 5-ти этажных  многоквартирных   домов с высокой степенью благоустройства.     Социальные объекты представлены   школой, детским садом, домом культуры, амбулаторией, домом интернатом для престарелых граждан.

В настоящее время в состав  централизованной системы  теплоснабжения  входят блок-модульная котельная, введенная  в эксплуатацию в 2012 году взамен паровой котельной 1976 года, полностью выработавшей свой эксплуатационный ресурс, и  коммунальными тепловыми сетями, протяженностью 2569,7 м в 2х трубном исчислении. Потребителями   тепловой энергии  являются  многоквартирные жилые дома и социальные объекты, оборудованные индивидуальными тепловыми пунктами, внутренними системами отопления и ГВС. Случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии  не зафиксировано.

Старая поселковая  котельная   выведена из эксплуатации. Генеральным планом предусмотрено  переоборудование  старой котельной  под гаражи.

Теплоснабжение производственной зоны осуществляется от индивидуальных  котлов. Кроме того, индивидуальное теплоснабжение имеют   потребители прочего назначения  (торговые  комплексы, гостиница и др.), расположенные в зоне централизованного теплоснабжения ( см. рис.2)

Индивидуальная застройка (частный сектор, дачный сектор) имеет индивидуальные источники теплоснабжения – печное отопление, электрические обогреватели или другие альтернативные виды.

Расположение  источников теплоснабжения с выделением зон  их действия, а также основные тепловые трассы от централизованного  источника к потребителям приведены на рис. 2.

Рис.2

Схема современного использования территории пос. Кингисеппский

Существующие системы теплоснабжения

1.2.Источник тепловой энергии

Характеристика имеющихся  на территории  поселка Кингисеппский  источников тепловой энергии  представлена  в таблице 1.2.

Таблица 1.2.

Централизованные источники тепловой энергии

| № п/п | Источник теплоснабжения, адрес | Наименование предприятия эксплуатирующего источник тепловой энергии | Установленная мощность, МВт (Гкал/час) | Располагаемая мощность Гкал/час | Объем потребления тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/час | Располагаемая тепловая мощность нетто, Гкал/час | Тип котлов | Производительность котлов, Гкал/час | Год ввода котла в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок-модульная котельная | ОАО «ЛОТЭК» | 6,0 (5,16) | 5,16 | 0,06 | 5,1 | Водогрейные: Lamborghini MEGA PREX 1200 Lamborghini MEGA PREX 2400 Lamborghini MEGA PREX 2400 | 1,032 2,064 2,064 | 2012 2012 2012 |

| Год продления ресурса котла после освидетельствования | Схема выдачи тепловой мощности | Способ регулирования отпуска тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Статистика отказов и восстановления оборудования источников тепловой энергии | Предписание надзорых органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ежегодное освидетельствование | Водогрейная котельная. Комбинированная выработка тепловой энергии не производится | Применяется качественный способ регулирования отпуска тепловой энергии для открытых систем теплопотребления с нижней срезкой температуры 60 оС | Узел учета тепловой энергии ВКТ-7 | Котлы без кап. ремонта. | Отсутствуют |

Продолжение таблицы 1.2.

# 1.2.1. Техническое описание   оборудования блок-модульной котельной.

Блок-модульная котельная   введена в эксплуатацию в 2012 году взамен  старой  паровой котельной 1974 года.  Установленная мощность блок-модульной котельной  6,0 МВт (5,16 Гкал/час). Топливо – природный газ.  Блок-модуль представляет собой  установку полной заводской готовности, предназначенную для выработки тепловой энергии  для  нужд  отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов  жилищного и социального назначения. Полная автоматизация процесса горения, многоуровневый аварийный контроль, диспетчеризация процесса позволяют эксплуатировать блок-модуль без постоянного присутствия обслуживающего персонала.  Контроль за работой оборудования  осуществляется с диспетчерского пункта.

Блок-модульная котельная относится к водогрейному типу.  В котельном зале установлены водогрейные котлы серии MEGA PREX N2400(2 котла) и 1200 (1 котел) производства «Lamborghini»  Италия с блочными комбинированными горелками COMIST250 и COMIST180.

Преимущества котлов MEGA PREX:

- высокая эффективность, КПД не менее 91%;

- двухходовая камера сгорания;

- низкий уровень выбросов СО и NОx;

- автоматический режим работы, не требующий обслуживающего персонала;

- возможность использования котла с любыми современными надувными горелками;

Источником водоснабжения котельной являются сети хозяйственно-питьевого водопровода.

Система подпитки теплосети предназначена для компенсации потерь в теплосети в результате утечек и расхода на ГВС. Система включает трубопровод обратной сетевой воды, узел учета расхода, автоматический клапан подпитки, подпиточный насос, который автоматически включается при уменьшении давления ниже заданного уровня.

Для уменьшения тепловых потерь и обеспечения требований техники безопасности имеется тепловая изоляция горячих поверхностей.

Дымоудаление от трех котлов спроектировано по индивидуальным газоходам в дымовые трубы высотой 18 м и диаметром 0,7 м и 0,350 м.  Газоотводящей ствол  выполнен из коррозионно-стойкой стали с наружным утеплением минераловатными плитами. В газоходах предусмотрены штуцеры для отбора проб отходящих газов при помощи переносных газоанализаторов, шиберы, а также взрывные клапаны.

Вспомогательное оборудование котельной  состоит из:

- сетевых насосов: - IL 100/190-30/2 - 2 шт. (зимние);

- СР 50/4600Т- 1 шт. (летний),

- подпиточных насосов EBAR Д 3M40-160/3 – 2 шт.,

- насосов исходной воды 3M40-160/3 – 1 шт.,

- рециркуляционных насосов: -TOP-S 25/10- 1 шт.,

-TOP-S 40/7 -2 шт.,

- циркуляционных насосов: - IL 100/150-15/2 - 2 шт.,

- подогревателей водоводяных: - НН№62 - 2 шт.

Оборудование водоподготовки.

В  котельной установлена установка реагентной водоподготовки СДР-5. В качестве вещества защиты внутренних поверхностей теплообменного оборудования от образования накипи используется комплексон "АКВА М-39Ц", который автоматически дозировано  подается в  сетевой контур  теплоносителя. Комплексон имеет сертификат качества и санитарно-эпидемиологическое заключение о возможности его применения в открытых системах теплоснабжения.  На территории котельной имеется бак  холодной  воды  объемом 15 м3 , который может обеспечить  2-4 часа безаварийной работы тепловых сетей при отключении  ХВС.

1.2.2. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика температур теплоносителя.

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий,  а так же  заданной температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения.

В блок-модульной  котельной  мощностью 6 МВт  используется  теплоноситель -«горячая вода» -  с параметрами  :

- котловой контур -  вода с температурой  110/75ºC

- сетевой контур - вода  по  графику качественного регулирования  95/70ºC с расчетной  температурой   наружного воздуха  - минус 26 оС.

В связи с тем, что  тепловые сети  имеют 2х трубную прокладку, ИТП потребителей не оборудованы  теплообменными аппаратами,    теплоноситель   для  нужд ГВС подается  по  открытой  схеме. Для обеспечения горячего водоснабжения с характеристиками по СанПиН 2.1.4.2496-09  температурный график  качественного регулирования  имеет срезку 60 оС.

Температурный график работы сетевого контура совпадает с температурным графиком систем отопления   потребителей, подключенных непосредственно к системам теплоснабжения на «прямых параметрах». Для  горячего водоснабжения ИТП потребителей оборудованы регуляторами температуры, назначение которых, поддерживать заданную температуру ГВС, равную 60 оС.

В летний период  температура на выходе из котельной поддерживается постоянной  и соответствует параметру  65-50 оС.

1.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от  источника тепловой энергии.

Тепловые сети от блок-модульной котельной  имеют радиальную структуру, направленную  в  сторону  жилого  квартала, состоящего  из многоквартирных домов. Блок-модульная котельная   имеет один общий выход   тепловых сетей     диаметром 200 мм, протяженностью 388 м .  Радиус действия тепловых сетей  составляет 0,7 км.    Схема тепловых сетей приведена на рис.3.

Тепловые сети эксплуатируются с 1976 года с частичной перекладкой и реконструкцией. Основной вид прокладки  в  пределах дворовых  территорий подземный в непроходных  каналах,   за пределами жилой застройки – надземная на  низких опорах. Тепловые сети являются 2х трубными,   работают по температурному графику качественного регулирования 95/70 оС.

Тепловые сети  находятся в эксплуатационной ответственности  теплоснабжающей организации – ОАО «ЛОТЭК». ОАО «ЛОТЭК» имеет на своем балансе  343 м тепловых сетей  в 2х трубном исчислении  диаметром 200 мм,   год  ввода в эксплуатацию 2013.   Администрация  МО «Большелуцкое сельское поселение»  имеет  на своем балансе  2443,4 м, год ввода в эксплуатацию 1976.  Часть тепловых сетей 1976 года выведена из работы в связи с  полным разрушением и отказом  объектов  производственной зоны от централизованного теплоснабжения в 90 годах  прошлого столетия. Без резервирования  тепловой нагрузки.

Таки образом, по состоянию на 01.01.2014 года  в поселке Кингисеппский   протяженность рабочих  тепловых сетей  составляет  2338,9 м в 2х трубном исчислении, из них  343 м – собственность ОАО «ЛОТЭК», 1995,9 м собственность администрации МО «Большелуцкое сельское поселение».

К централизованным тепловым сетям подключены  объекты, оборудованные индивидуальными тепловыми пунктами с непосредственным присоединением отопления  и   с открытой схемой  ГВС.

Техническая характеристика тепловых сетей  представлена в таблицах 1.3.-1.5

Таблица 1.3

Общая характеристика систем транспорта и распределения тепловой энергии  (тепловых сетей)

| Наименование системы теплоснабжения населенного пункта | Наименование предприятия, эксплуатирующей тепловые сети | Тип теплоносителя, его параметры | Протяженность трубопроводов тепловых сетей в однотрубном исчислении, м | Протяженность трубопроводов тепловых сетей в 2х исчислении, м | Средний ( по материальной характеристике) наружный диаметр трубопроводов тепловых сетей, мм | Объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| п.Кингисеппский | ОАО «ЛОТЭК» | Горячая вода 95/70 | 4677,8 | 2338,9 | 140,7 | 72,7 |

Таблица 1.4

Характеристика тепловых сетей, находящихся на балансе  администрации МО «Большелуцкое сельское поселение»

( по  техническому паспорту, выполненному  филиалом ГУП «Леноблинвентаризация» Кингисеппского БТИ  )

| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке Дн, м | Длина участка ( в двухтрубном исчислении), L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| от старой котельной до ТК (отключен) | 219 | 12 | маты минераловатные | надземная | 1976 |
| на производственную зону (отключен – не работоспособны) | 159 | 85 | маты минераловатные | надземная | 1976 |
|  | 133 | 35 | маты минераловатные | надземная | 1976 |
|  | 108 | 57,5 | маты минераловатные | надземная | 1976 |
| от ТК до т.1 | 219 | 45,9 | маты минераловатные | надземная | 1976 |
| От т.1 до т.1* | 219 | 91 | маты минераловатные | надземная | 1976 |
| от т.1* до т.2* (отключен – не работоспособный) | 219 | 258 | маты минераловатные | надземная | 1976 |
| от т.2* до т.5 | 219 | 134 | маты минераловатные | надземная | 1976 |
| от точки 5 до ТК3 | 133 | 253,3 | маты минераловатные | надземная | 1976 |
| от ТК3 до ТК3А | 133 | 40 | маты минераловатные | подземная в непроходных каналах | 1976 |
| от ТК3 до ж.д. №8 | 89 | 9 | маты минераловатные | подземная в непроходных каналах | 1976 |
| от ТК3А до ж.д. №7 | 89 | 28 | маты минераловатные | подземная в непроходных каналах | 1976 |
| от ТК3А до точки 9 | 159 | 11 | маты минераловатные | подземная в непроходных каналах | 1976 |
| от точки 9 до ж.д. №11 | 89 108 | 36 52 | маты минераловатные | подземная в непроходных каналах, наземная | 1976 |
| от точки 10 до Дома культуры | 76-89 | 112,7 | маты минераловатные | надземная | 1976 |
| от точки 9 до точки 13 у здания Администрации к ж.д. №9 | 89 76 | 61 109 | маты минераловатные | смешанная | 1976 |
| от точки 13 к зданию Администрации | 57 | 5 | маты минераловатные | подземная в непроходных каналах | 1976 |
| от точки 11 к торговому центру | 57 | 3,5 | маты минераловатные | надземная | 1976 |
| по подвалу ж.д. №9 | 89 | 97 | маты минераловатные | подвал | 1976 |
| по подвалу ж.д. №6 | 89 | 97 | маты минераловатные | подвал | 1976 |
| между домами №9 и №6 | 89 | 9 | маты минераловатные | подземная в непроходных каналах | 1976 |
| от точки 5 на магистрали до ТК2 | 133 | 48,5 | маты минераловатные | надземная | 1976 |
| от ТК2 до ТК2А | 133 159 | 27 34,4 | маты минераловатные | смешанная | 1976 |
| от ТК2 к дому ветеранов | 76 | 30 | маты минераловатные | подземная в непроходных каналах | 1976 |
| от ТК2 до детского сада | 76 | 40 | маты минераловатные | подземная в непроходных каналах | 1976 |
| от ТК2Б до ж.д. №2 | 108 | 7 | маты минераловатные | надземная | 1976 |
| от ТК2А до ТК2Б | 108 | 21 | маты минераловатные | подземная в непроходных каналах | 1976 |
| от ТК2Б по подвалу ж.д. №4 | 108 89 | 33,5 28,5 | маты минераловатные | подвал | 1976 |
| до ж.д. №3 | 89 | 21 | маты минераловатные | подземная в непроходных каналах | 1976 |
| от ТК2А до ж.д. №5 | 108 | 13 | маты минераловатные | подземная в непроходных каналах | 1976 |
| по подвалу ж.д. №5 | 108 | 65 | маты минераловатные | подвал | 1976 |
| по подвалу ж.д. №1 | 159 108 89 | 42 33 18 | маты минераловатные | подвал | 1976 |
| между домами №5, №1 | 108 | 7 | маты минераловатные | подземная в непроходных каналах | 1976 |
| между домами №6, №1 | 89 | 17 | маты минераловатные | подземная в непроходных каналах | 1976 |
| от точки 2 до ТК1 | 108 | 15 | маты минераловатные | надземная | 1976 |
| от ТК1 до ТК1А | 133 | 27,5 | маты минераловатные | подземная в непроходных каналах | 1976 |
| от Тк1А до амбулатории | 57 | 19 | маты минераловатные | подземная в непроходных каналах | 1976 |
| от ТК1А до ТК16 | 133 | 63 | маты минераловатные | подземная в непроходных каналах | 1976 |
| от ТК 16 до бани | 57 | 62 | маты минераловатные | смешанная | 1976 |
| от ТК16 до ТК18 | 108 | 68,5 | маты минераловатные | надземная | 1976 |
| от ТК18 до ж.д. №12 | 89 | 16 | маты минераловатные | подземная в непроходных каналах | 1976 |
| от ТК18 до школы | 76 | 84 | маты минераловатные | смешанная | 1976 |
| ИТОГО: |  | 2443,4 |  |  |  |
| ИТОГО работоспособных |  | 1995,9 |  |  |  |

Таблица 1.5.

Характеристика тепловых сетей, находящихся на балансе  ОАО «ЛОТЭК»

| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке Дн, м | Длина участка ( в двухтрубном исчислении), L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| от модульной котельной до ТК | 219 | 47 | ППУ | бесканальная | 2012 |
|  | 219 | 38 | ППУ | надземная | 2012 |
| от т.1* до т.2* | 219 | 258 | ППУ | бесканальная | 2012 |
| ИТОГО: |  | 343 |  |  |  |

Существующая схема тепловых сетей от блок-модульной  котельной  позволяет  осуществлять достаточно равномерное распределение теплоносителя  по всем потребителям с учетом подключенных нагрузок, что подтверждается гидравлическими расчетами, выполненными теплоснабжающей организацией с помощью программного обеспечения Zulu Termo  компании Политерм.

1.3.2. Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии.

Электронная модель тепловых сетей создана в программном комплексе Zulu Thermo 7.0 компании Политерм.

Схема тепловых сетей поселка Кингисеппский, представлена на рисунке 3.

Рисунок 3.  Схема тепловых сетей поселка Кингисеппский.

Пакет ГИС Zulu Thermo версии 7.0 позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные гидравлические расчеты.

Поверочный расчет тепловой сети.

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.  Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления.

Результаты поверочного расчета:

Пьезометрические графики построены на основании значений, полученных по результатам поверочного расчета существующей схемы теплоснабжения. Графики построены для наиболее протяженных участков теплотрассы. Гидравлические режимы тепловых сетей представлены в пьезометрических графиках на рисунках 4-7. Из анализа пьезометрических графиков следует вывод: существующие системы теплоснабжения в целом обеспечивают потребителей тепловой энергией требуемого качества и в нужном количестве. Однако при существующей схеме теплоснабжения есть один потребитель, у которого не обеспечивается  требуемый перепад давления (минимум 2 м в.ст.) - жилой дом №9.

Рисунок 4.  Пьезометрический график от котельной  до потребителя «ДК».

Рисунок 5.  Пьезометрический график от котельной  до потребителя «жилой дом №9».

Рисунок 6.  Пьезометрический график от котельной  до потребителя «жилой дом №6».

Рисунок 7.  Пьезометрический график от котельной до потребителя «Школа»

1.3.3. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

Метод регулирование отпуска тепловой энергии в тепловых сетях – качественный,  т.е. в зависимости от температуры наружного воздуха производится изменение температуры теплоносителя  на выходе  из котельной. Фактические температурные режимы отпуска тепловой энергии в тепловые сети соответствуют утвержденному  графику регулирования отпуска тепловой энергии  95/70 °С со срезкой  60 оС  при  расчетной температуре наружного воздуха  минус 26 оС  и  представлен на рисунке 8.

Рисунок 8. Температурный график  качественного регулирования  95/70 °С  со срезкой 60 оС  при  расчетной температуре наружного воздуха  минус 26 оС

1.3.4. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов)  и статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 3 года.

ОАО «ЛОТЭК» добросовестно ведет учет отказов на тепловых сетях. С момента принятия тепловых сетей в эксплуатацию ведутся журналы учета утечек на тепловых сетях. Согласно данным об инцидентах на тепловых сетях за период   с  2012 по  2014 гг. количество утечек составило  12, места утечек приведены в таблице 1.6.

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей представлена в таблице 1.4.

Таблица 1.4.

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей

|  | Дата | Адрес утечки на тепловой сети | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18.11.12 | Утечка на д. №4-5 п.Кингисеппский | Вставка Ду 150 |
| 2 | 25.04.2013 | п.Кингисеппский | Замена трубы Д 108, 50 п.м |
| 3 | 24.07.2013 | п.Кингисеппский на дом престарелых | Вставка трубы Д150 |
| 4 | 14.05.2013 | п.Кингисеппский (магистральный тр-д) | Вставка трубы Д219 |
| 5 | 20.01.14 | Утечка в ТК у д. №5 в пос. Кингисеппский | Набит сальник на задвижки |
| 6 | 20.01.14 | Утечка в подвале д. № 6 в пос. Кингисеппский | Установлен хомут Ду 65 |
| 7 | 28.01.14 | Утечка в п.Кингисеппский на магистрали (прямой тр-д) | Установлен хомут Ду 200 |
| 8 | 13.05.14 | Утечка на дом № 7 в п. Кингисеппский | Вставка Ду 80, Вставка Ду 108 на прямом тр-де под асфальтом |
| 9 | 21.09.14 | Утечка на дом Культуры в п.Кингисеппский | Вставка 2м Ду 80 |
| 10 | 20.11.14 | Утечка из под задвижки в доме №1 п. Кингисеппский(обратный тр-д) | Заменена задвижка Ду 100 |
| 11 | 21.11.14 | Утечка из под задвижки на прямом тр-де в доме № 1 п. Кингисеппский | Устранение течи сальником |
| 12 | 15.12.14 | Утечка между домами 4 и 5 п. Кингисеппский | Устранение течи сваркой |

Инциденты, связанные с отказами  на тепловых сетях, устранялись в нормативное  время, установленное  правилами эксплуатации  теплоэнергетического оборудования, Правилами подготовки  и  проведения отопительного сезона в Ленинградской области . Ремонт системы теплоснабжения занимал в среднем, как правило, не более 4 ч.

1.3.5. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Диагностика состояния тепловых сетей   проводится в соответствии с  Правилами эксплуатации  тепловых энергоустановок  и заключается  в

А) плановом  обходе,

Б) плановой шурфовке,

В) контроле за температурой и давлением в  тепловых сетях,

Г) контроле за размером  подпитки  в тепловых сетях.

Периодичность и параметры  испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери)

1.	Гидравлические испытания проводятся ежегодно после окончания отопительного сезона давлением 1,25  от рабочего давления.

2.Температурные испытания проводятся в конце отопительного сезона с температурой теплоносителя  60 оС

1.3.6. Перечень выявленных бесхозных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на них эксплуатации.

Выбор организации для обслуживания бесхозяйных тепловых сетей производится в соответствии со ст.15, пункта 6 Закона «О теплоснабжении» №190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования»

В ходе сбора данных бесхозяйных тепловых сетей на территории поселка Кингисеппский  не выявлено.

1.3.7. Нормативные технологические потери

К нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:

1)	потери и затраты теплоносителя (м3)  в пределах установленных норм;

2)	потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя (Гкал);

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:

1)	затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

2)	технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

3)	технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок

Таблица 1.5

Нормативы технологических  затрат и потерь  при передаче тепловой энергии на 2014 год  в системах теплоснабжения п.Кингисеппский

| Наименование населенного пункта | Наименование предприятия, эксплуатирующего тепловые сети | Тип теплоносителя, его параметры | Годовые затраты и потери теплоносителя м3 (т) | Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал | Максиально часовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С утечкой | Технологические затраты | Всего | Через изоляцию | С затратами теплоносителя | всего |  |
|  |  |  |  | На пусковые заполнения | На регламентные испытания | Со сливами и САРЗ | Всего |  |  |  |  |  |
| П.Кингисеппский | ОАО «ЛОТЭК» | Вода 95-70 оС | 2701 | 230,5 | 704 | - | 934,5 | 3635,5 | 1767,98 | 228 | 1995,98 | 0,445 |

1.4. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

1.4.1. Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха.

Блок-модульная  котельная обеспечивает тепловой энергией  многоквартирные жилые дома и объекты социального назначения:

-   жилые дома   - 11 ед.,

-  социальные  объекты   -  8 ед.

Подключенная нагрузка отопления и горячего водоснабжения, по всем источникам централизованного теплоснабжения поселка Кингисеппский, представлена в таблицах 1.6.-1.8.

Таблица  тепловых нагрузок  потребителей  жилого фонда поселка Кингисеппский при расчетных температурах наружного воздуха

Таблица 1.6.

| № п/п | Потребитель, адрес местонахождения | тепловая нагрузка на отопление , Гкал/час | Средняя тепловая нагрузка на ГВС , Гкал/час | Суммарная Тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |  | 5. |
| 1 | п. Кингисеппский, дом 1 | 0,333 | 0,0728 | 0,4058 |
| 2 | п. Кингисеппский, дом 2 | 0,332 | 0,0777 | 0,4097 |
| 3 | п. Кингисеппский, дом 3 | 0,310 | 0,0692 | 0,3792 |
| 4 | п. Кингисеппский, дом 4 | 0,201 | 0,0459 | 0,2469 |
| 5 | п. Кингисеппский, дом 5 | 0,250 | 0,0483 | 0,2983 |
| 6 | п. Кингисеппский, дом 6 | 0,337 | 0,0780 | 0,415 |
| 7 | п. Кингисеппский, дом 7 | 0,244 | 0,0496 | 0,2936 |
| 8 | п. Кингисеппский, дом 8 | 0,246 | 0,0441 | 0,2901 |
| 9 | п. Кингисеппский, дом 9 | 0,361 | 0,0756 | 0,4366 |
| 10 | п. Кингисеппский, дом 11 | 0,203 | 0,0410 | 0,244 |
| 11 | п. Кингисеппский, дом 12 | 0,246 | 0,0588 | 0,3048 |
|  | Итого: | 3,064 | 0,6610 | 3,725 |

Таблица 1.7

Таблица  тепловых нагрузок  потребителей социальных объектов  поселка Кингисеппский при расчетных температурах наружного воздуха

| № п/п | Потребитель, адрес местонахождения | тепловая нагрузка на отопление , Гкал/час | Средняя тепловая нагрузка на ГВС , Гкал/час | Суммарная Тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1 | Здание АМО "Большелуцкое сельское поселение", дом 21 | 0,060 | 0,0002 | 0,0602 |
| 2 | Дом культуры | 0,248 | 0,0009 | 0,2489 |
| 3 | МБОУ "А.-Г.ООШ" (Школа) | 0,197 | 0,0098 | 0,2068 |
| 4 | МБДОУ п.Кингисеппский (Детский сад) | 0,100 | 0,0149 | 0,1149 |
| 5 | ЛОГКУ Кингисеппский ДИ (Дом интернат) | 0,089 | 0,0236 | 0,1126 |
| 6 | ООО"Компания Чисто" (Баня) | 0,008 | 0,0620 | 0,0700 |
| 7 | ИП Зимина (Магазин 5-ка) | 0,034 | 0,0003 | 0,0343 |
| 8 | Амбулатория + гараж | 0,082 | 0,0004 | 0,0824 |
|  | Итого: | 0,818 | 0,112 | 0,930 |

Таблица 1.8

Сводная  таблица  тепловых нагрузок  потребителей поселка Кингисеппский при расчетных температурах наружного воздуха

| № п/п | Потребитель, адрес местонахождения | тепловая нагрузка на отопление , Гкал/час | Средняя тепловая нагрузка на ГВС , Гкал/час | Суммарная Тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1 | Жилой фонд | 3,064 | 0,6610 | 3,725 |
| 2 | Объекты социального и прочего назначения | 0,818 | 0,112 | 0,930 |
| 3 | ВСЕГО | 3,882 | 0,773 | 4,655 |

1.4.2. Нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение, действующие в 2014 году, утверждены Правительством Ленинградской области – Постановлением от 11 февраля 2013 г. N 25 с учетом Постановления от 30 мая 2014 г. N 201 "О внесении изменений в постановления от 11 февраля 2013 года № 25".

Таблица 1.9.

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ

ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА

(в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области

от 28.06.2013 N 180, от 30.05.2014 N 201,

от 06.08.2014 N 353)

(куб. м/чел. в месяц)

| N п/п | Степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома | Норматив потребления |
| --- | --- | --- |
|  |  | холодная вода | горячая вода | водоотведение |
| 1 | Дома с централизованным (нецентрализованным) горячим водоснабжением, оборудованные: |  |  |  |
| (в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 30.05.2014 N 201) |
| 1.1 | ваннами от 1650 до 1700 мм, умывальниками, душами, мойками | 4,90 | 4,61 | 9,51 |
| 1.2 | ваннами от 1500 до 1550 мм, умывальниками, душами, мойками | 4,83 | 4,53 | 9,36 |
| 1.3 | сидячими ваннами (1200 мм), душами, умывальниками, мойками | 4,77 | 4,45 | 9,22 |
| 1.4 | умывальниками, душами, мойками, без ванны | 4,11 | 3,64 | 7,75 |
| 1.5 | умывальниками, мойками, имеющими ванну без душа | 2,58 | 1,76 | 4,33 |
| 1.6 | умывальниками, мойками, без централизованной канализации | 2,05 | 1,11 |  |
| (п. 1.6 в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 30.05.2014 N 201) |
| 2 | Дома с водонагревателями, оборудованные: |  |  |  |
| 2.1 | ваннами от 1650 до 1700 мм, умывальниками, душами, мойками | 9,51 |  | 9,51 |
| 2.2 | ваннами от 1500 до 1550 мм, умывальниками, душами, мойками | 9,36 |  | 9,36 |
| 2.3 | сидячими ваннами (1200 мм), душами, умывальниками, мойками | 9,22 |  | 9,22 |
| 2.4 | умывальниками, душами, мойками, без ванны | 7,75 |  | 7,75 |
| 3 | Дома, оборудованные ваннами, водопроводом, канализацией и водонагревателями на твердом топливе | 6,18 |  | 6,18 |
| 4 | Дома без ванн, с водопроводом, канализацией и газоснабжением | 5,23 |  | 5,23 |
| 5 | Дома без ванн, с водопроводом и канализацией | 4,28 |  | 4,28 |
| 6 | Дома без ванн, с водопроводом, газоснабжением, без централизованной канализации | 5,23 |  |  |
| (п. 6 введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 30.05.2014 N 201) |
| 7 | Дома без ванн, с водопроводом, без централизованной канализации | 4,28 |  |  |
| (п. 7 введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 30.05.2014 N 201) |
| 8 | Дома с водопользованием из уличных водоразборных колонок | 1,30 |  |  |
| (п. 8 в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 30.05.2014 N 201) |
| 9 | Общежития с общими душевыми | 1,89 | 1,75 | 3,64 |
| 10 | Общежития с душами при всех жилых комнатах | 2,22 | 2,06 | 4,28 |

Таблица 1.10.

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ ГРАЖДАНАМИ,

ПРОЖИВАЮЩИМИ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ИЛИ ЖИЛЫХ ДОМАХ

НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ ОТСУТСТВИИ

ПРИБОРОВ УЧЕТА

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области

от 30.12.2014 N 647)

| N п/п | Классификационные группы многоквартирных домов и жилых домов | Норматив потребления тепловой энергии, Гкал/кв. м общей площади жилых помещений в месяц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дома постройки до 1945 года | 0,0207 |
| 2 | Дома постройки 1946-1970 годов | 0,0173 |
| 3 | Дома постройки 1971-1999 годов | 0,0166 |
| 4 | Дома постройки после 1999 года | 0,0099 |

Примечания:

1. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. При определении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению учтены конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома: материал стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, а также количество этажей и год постройки многоквартирного дома (до и после 1999 года).

3. В норматив отопления включен расход тепловой энергии исходя из расчета расхода на 1 кв. м площади жилых помещений для обеспечения температурного режима жилых помещений, содержания общего имущества многоквартирного дома с учетом требований к качеству данной коммунальной услуги за период, равный продолжительности отопительного сезона, деленный на 12 месяцев.

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 30.12.2014 N 647)

4. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению распространяются на общежития (коммунальные квартиры).

5. Оплата коммунальной услуги по отоплению осуществляется потребителям равномерно за все расчетные месяцы календарного года.

(п. 5 введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2014 N 647)

1.5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

1.5.1.	Установленная  тепловая мощность источников тепловой энергии.

Установленная тепловая мощность оборудования источников тепловой энергии в базовом периоде принимается в соответствии с данными, представляемыми теплоснабжающими организациями для утверждения нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных в соответствии с инструкцией, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30 декабря 2008 года N 323. Установленная тепловая мощность  энергетического оборудования принимается по данным технического паспорта или акта перемаркировки оборудования, а так же по результатам  режимно-наладочных испытаний.

#### Таблица 1.11.

Расчет установленной  мощности  централизованных котельных

| № п/п | Тип котлоагрегатов | Установленная мощность (по паспортным данным котлоагрегатов), Гкал/час | Установленная тепловая мощность (нетто) (по режимным картам), Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Блок-модульная котельная |  |  |
| 1.1. | Lamborghini MEGA PREX 1200 | 1,032 | 1,032 |
| 1.2. | Lamborghini MEGA PREX 2400 | 2,064 | 2,064 |
| 1.3. | Lamborghini MEGA PREX 2400 | 2,064 | 2,064 |
|  | ИТОГО: | 5,16 | 5,16 |

1.5.2. Располагаемая тепловая мощность

При определении значений располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в базовом периоде учитываются  все существующие ограничения на установленную тепловую мощность отопительных агрегатов, а так же  расход тепловой энергии на собственные нужды  котельных. Расчет располагаемой мощности приведен в таблице 1.12.

Таблица 1.12.

Расчет располагаемой   мощности  централизованных котельных

| Показатель | Ед. из.я | Базовый период 2014 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Блок-модульная котельная |
| Установленная мощность оборудования в горячей воде | Гкал/час | 5,16 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | год | 2012 |
| Установленная мощность (нетто) мощность оборудования | Гкал/час | 5,16 |
| Собственные нужды | Гкал/час | 0,06 |
| Располагаемая мощность оборудования , нетто | Гкал/час | 5,1 |

1.5.3.	Тепловая нагрузка внешних потребителей в горячей воде для  составления баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источников тепловой энергии определена  согласно п.6.1.3. «Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»  по формуле

, (П6.7)

где

I количество теплоиспользующих установок отдельно стоящих потребителей, присоединенных к тепловым сетям, Гкал/ч;

тепловая нагрузка отопления (тепловая мощность теплоиспользующих установок отопления) i-того внешнего потребителя, Гкал/ч;

тепловая нагрузка вентиляции (тепловая мощность теплоиспользующих установок вентиляции), i-того внешнего потребителя, Гкал/ч;

тепловая нагрузка горячего водоснабжения (тепловая мощность теплоиспользующих установок горячего водоснабжения) i-того внешнего потребителя, Гкал/ч;

тепловая нагрузка на технологические нужды (тепловая мощность технологических теплоиспользующих установок в горячей воде) i-того внешнего потребителя, Гкал/ч;

Тепловая нагрузка внешних потребителей в горячей воде на коллекторах ТЭЦ и котельных

, где

расчетная тепловая нагрузка внешних потребителей в горячей воде, Гкал/ч;

потери тепловой мощности при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал/ч;

тепловая нагрузка объектов хозяйственных нужд, в тепловых сетях, Гкал/ч.

Таблица 1.13.

Расчет  тепловой нагрузки внешних потребителей на выходе из котельной

|  | Наименование показателя | Обозначение | Ед. изм. | Зона действия блок-модульной котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителе на отопление | Qот | Гкал/час | 3,882 |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителе на ГВС | Qгвс | Гкал/час | 0,773 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка внешних потребителей в горячей воде | Q р.гв вн.п | Гкал/час | 4,655 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка внешних потребителей в паре | Q п вн.п | Гкал/час | 0 |
|  | Потери тепловой мощности при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Qр.пот | Гкал/час | 0,445 |
|  | Суммарная расчетная тепловая нагрузка внешних потребителей в горячей воде на выходе из котельной | Q колр.гв | Гкал/час | 5,1 |

1.5.5. Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в паре и  горячей воде в  базовом  периоде

Расчет  баланса установленной  и расчетной тепловой нагрузки с определением   резерва (дефицита)  тепловой мощности источников тепловой энергии  приведен в таблице 1.14. Нагрузка в паре отсутствует.

Таблица1.14.

Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в горячей воде в зоне действия  источников тепловой энергии

| Показатели | Ед. из.я | Базовый период 2014 год |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность оборудования | Гкал/ час | 5,16 |
| Установленная мощность оборудования (нетто) | Гкал/ час | 5,16 |
| Собственные нужды | Гкал/ час | 0,06 |
| Располагаемая мощность оборудования , нетто | Гкал/ час | 5,1 |
| Суммарная расчетная тепловая нагрузка внешних потребителей в горячей воде на выходе из котельной | Гкал /час | 5,1 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности по горячей воде по установленной мощности | Гкал/ час | 0,0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности по горячей воде по установленной мощности | % | 0 |

1.6. Балансы теплоносителя.

Баланс теплоносителя  в котельной зависит от  баланса водопотребления, который  в свою очередь зависит от  схемы присоединения  систем ГВС, от расхода  холодной воды  на собственные нужды и от   величины технологических потерь в тепловых сетях.

По данным теплоснабжающей организации  за 3 последних года  баланс водопотребления в котельной поселка Кингисеппский представлен в таблице 1.15.

Таблица 1.15

Баланс водопотребления котельной п.Кингисеппский

| Показатель | Ед. измерения | 2012* | 2013** | 2014*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход воды, в т.ч. | м3 | 97 471 | 58 560 | 45 234 |
| -на собственные нужды | м3 | 26 149 | 5 795 | 0 |
| Подпитка сети, в т.ч |  | 71 322 | 52 764 | 44 235 |
| - потери | м3 | 29 279 | 11 114 | 3 008 |
| -отпуск ГВС | м3 | 42 043 | 41 650 | 41 227 |

Примечание: * в 2012 году   теплоснабжение осуществлялось    попеременно   от  двух котельных :  блок-модуля  и  старой паровой  котельной,

** в 2013 году  теплоснабжение в 1  квартале осуществлялось  попеременно от двух котельных,  с  марта 2013 года – только от  блок-модульной  котельной,

*** в 2014 году  теплоснабжение осуществлялось только от блок-модульной котельной.

Собственные нужды котельной  состоят из расхода воды на хозбытовые нужды и водоподготовительные установки (ВПУ).  В связи с тем, что блок-модульная котельная не имеет  постоянного  обслуживающего  персонала, хозбытовые нужды отсутствуют. Водоподготовка  в котельной производится  автоматической системой дозирования реагентов СДР-5. Подпиточная вода систем теплоснабжения перед подачей в тепловые сети обрабатывается  специально подобранными  ингибиторами  от отложений карбонатов кальция и  магния, тем самым накипеобразующие элементы не удаляются из воды, а устраняются их накипеобразующие свойства. Деаэрация воды отсутствует.

На территории котельной имеется бак  холодной  воды  объемом 15 м3 , который может обеспечить  2 часа безаварийной работы тепловых сетей при отключении  ХВС.

Баланс  производительности ВПУ и подпитки тепловой сети от блок-модульной котельной представлен в таблице  1.16.

Таблица 1.16.

Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети

от блок-модульной котельной

| Наименование показателей |  | 2014 год |
| --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | тн/час | 5 |
| Средневзвешенный срок службы | год | 2012 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тн/час | 5 |
| Потери располагаемой производительности | тн/час | - |
| Собственные нужды | тн/час | - |
| Количество баков- ХВС | Ед. | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов, всего (рабочая) | Тыс. м3 | 15 |
| Всего подпитка тепловой сети ср. час., в т.ч.: макс.час | тн/час | 5,83 11,66 |
| нормативные утечки теплоносителя ср. час макс.час | тн/час | 0,43 0,86 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя ср. час макс.час | тн/час | 0,5 1,0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) ср. час макс.час | тн/час | 4,9 9,8 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тн/час | 20,0 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | тн/час | - |
| Доля резерва | % | - |

1.7. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Блок –модульная котельная   использует топливо природный газ. Характеристика  природного газа  представлена в таблице 1.17.

Таблица 1.17.

Характеристика топлива

| № п/п | Наименование показателя | Источник тепловой энергии |
| --- | --- | --- |
|  |  | Блок-модульная котельная |
| 1 | Вид топлива | Природный газ |
| 2 | Наличие и срок обеспечения резервным запасом топливом | Резервное топливо отсутствует |
| 3 | Поставщик топлива | ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» |
| 4 | Рабочие параметры топлива | Давление газа на входе в ГРУ -2,5-3 кгс/см2 Давление газа на выходе из ГРУ - 0,35 кгс/см2 |
| 5 | Анализ поставки топлива в период расчетных температур наружного воздуха | Поставка газа регулируется договором поставки газа |

В  блок-модульной  котельной установлены водогрейные котлы   с блочными комбинированными горелками COMIST250 и COMIST180.

Для коммерческого учета расхода газа имеется измерительный комплекс - счетчик СГ-16МТ-250Р в комплекте с электронным корректором ЕК-270. Технологический учет расхода газа на ответвлениях к котлу MEGA PREX N2400   предусмотрен ротационным счетчиком ESTEL-G 250, на ответвлении к котлу MEGA PREXN1200 - ротационным счетчиком ESTEL-G 100.

В случае возникновения утечек газа или отклонения значений контролируемых параметров от заданных система безопасности для предотвращения аварийных ситуаций автоматически прекращает подачу газа

Топливный баланс   использования  централизованными источниками  тепловой энергии  за последние 3 года  представлены в табл.1.18.

Таблица 1.18

Топливный  баланс котельной п.Кингисеппский

| Показатель | Ед. измерения | 2012* | 2013** | 2014*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельная норма расхода топлива | Кг у.т./Гкал | 161,2 | 160,1 | 155 |
| Расход условного топлива | тут | 3135 | 2754,6 | 2360,24 |
| Расход газа | тыс.м3 | 2742 | 2391,4 | 2045,18 |

Примечание: * в 2012 году   теплоснабжение осуществлялось    попеременно   от  двух котельных :  блок-модуля  и  старой паровой  котельной,

** в 2013 году  теплоснабжение в 1  квартале осуществлялось  попеременно от двух котельных,  с с марта 2013 года – только от  блок-модульной  котельной,

*** в 2014 году  теплоснабжение осуществлялось только от блок-модульной котельной.

  - Надежность теплоснабжения

1.9.1. Описание показателей надежности.

В соответствии с «Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000  и требованиями Постановления Правительства РФ от 08.08.2012г. №808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» оценка надежности систем коммунального теплоснабжения по каждой котельной и по поселку в целом  производится по следующим   критериям:

1. Надежность электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

- при  наличии  второго  ввода   или   автономного   источника

электроснабжения                                Кэ = 1,0;

- при  отсутствии  резервного  электропитания   при   мощности

отопительной котельной

до 5,0 Гкал/ч                               Кэ = 0,8

св. 5,0 до 20 Гкал/ч                        Кэ = 0,7

св. 20 Гкал/ч                               Кэ = 0,6.

4. Надежность    водоснабжения    источников    тепла    (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

- при  наличии  второго  независимого  водовода,  артезианской

скважины  или  емкости  с  запасом  воды  на   12   часов   работы

отопительной котельной при расчетной нагрузке   Кв = 1,0;

- при  отсутствии  резервного   водоснабжения   при   мощности

отопительной котельной

до 5,0 Гкал/ч                               Кв = 0,8

св. 5,0 до 20 Гкал/ч                        Кв = 0,7

св. 20 Гкал/ч                               Кв = 0,6.

5. Надежность   топливоснабжения   источников   тепла    (Кт) характеризуется     наличием     или     отсутствием    резервного топливоснабжения:

- при наличии резервного топлива            Кт = 1,0;

- при отсутствии резервного топлива при мощности  отопительной

котельной

до 5,0 Гкал/ч                               Кт = 1,0

св. 5,0 до 20 Гкал/ч                        Кт = 0,7

св. 20 Гкал/ч                               Кт = 0,5.

6. Одним из показателей, характеризующих надежность системы коммунального теплоснабжения, является соответствие тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб).

Величина этого показателя определяется размером дефицита

до 10%                                      Кб = 1,0

св. 10 до 20%                               Кб = 0,8

св. 20 до 30%                               Кб = 0,6

св. 30%                                     Кб = 0,3.

7. Одним из важнейших направлений повышения надежности систем коммунального теплоснабжения является резервирование источников тепла и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек.

Уровень резервирования (Кр) определяется как отношение резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала; микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок, подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту:

резервирование св. 90 до 100% нагрузки      Кр = 1,0

св. 70 до 90%                               Кр = 0,7

св. 50 до 70%                               Кр = 0,5

св. 30 до 50%                               Кр = 0,3

менее 30%                                   Кр = 0,2.

8. Существенное влияние на надежность системы теплоснабжения имеет техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов (Кс):

при доле ветхих сетей

до 10%                                    Кс = 1,0

св. 10 до 20%                             Кс = 0,8

св. 20 до 30%                             Кс = 0,6

св. 30%                                   Кс = 0,5.

9. Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения Кнад определяется как средний по частным показателям Кэ , Кв , Кт , Кб , Кр  и Кс

Кэ + Кв + Кт + Кб + Кр + Кс

Кнад = ------------------------------,                 (3)

n

где:

n - число показателей, учтенных в числителе.

10. Общий показатель надежности системы коммунального теплоснабжения города (населенного пункта) определяется

сист. 1                      сист. n

Q  x  К        + .......... + Q  x К

сист.     1     над                     n    над

К      = --------------------------------------------,     (4)

над                  Q  + .......... + Q

1                 n

где:

сист. 1       сист. n

К       ,..., К        -   значения   показателей   надежности

над           над

систем теплоснабжения кварталов, микрорайонов города;

Q ,..., Q    -   расчетные   тепловые   нагрузки  потребителей

1       n

кварталов, микрорайонов города.

11. В зависимости от полученных показателей надежности отдельных систем и системы коммунального теплоснабжения города (населенного пункта) они с точки зрения надежности могут быть оценены как

высоконадежные         при Кнад - более 0,9

надежные                   Кнад - от 0,75 до 0,89

малонадежные               Кнад - от 0,5 до 0,74

ненадежные                 Кнад - менее 0,5.

Критерии оценки надежности и коэффициент надежности  системы теплоснабжения поселка Кингисеппский  приведены в таблице 1.19

Таблица 1.19

Критерии надежности систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Обозна чение | Блок-модульная котельная |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | надежность электроснабжения источников тепловой энергии | Кэ | 1,0 |
| 2 | надежность водоснабжения источников тепловой энергии | Кв | 0,7 |
| 3 | надежность топливоснабжения источников тепловой энергии | Кт | 1,0 |
| 4 | соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей | Кб | 1,0 |
| 5 | уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек | Кр | 0,7 |
| 6 | техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов | Кс | 0,5 |
| 7 | готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения, которая базируется на показателях: - укомплектованность ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, - оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием | Кукомпл К оснащ | 1,0 1,0 |
| 8 | Коэффициент надежности системы коммунального теплоснабжения от источника тепловой энергии | Кнад | 0,86 |

При Кнад=0,86 система теплоснабжения поселка относится к надежным (Кнад от 0,75 до 0,89) системам теплоснабжения.

В соответствии  с Правилами определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, утв.Постановлением правительства РФ № 452 от 16.05.2014г.

К показателям надежности объектов теплоснабжения относятся:

а) количество прекращений подачи тепловой энергии (свыше 4 часов), теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей;

б) количество прекращений подачи тепловой энергии (свыше 4 часов), теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности.

Фактические показатели надежности  систем теплоснабжения от блок-модульной котельной   за 2012,2013,2014  годы приведены  в таблице 1.20.

Таблица 1.20.

Показатели надежности  объектов теплоснабжения

| № п/п | Показатель | Ед. из | Система теплоснабжения от централизовнного источника п.Кингисеппский |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт 2012 | факт 2013 | факт 2014 |
| 1 | Значения (фактические) надежности объектов теплоснабжения определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии | шт/км | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Значение (фактические) показателя надежности объектов теплоснабжения определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час | шт./Гкал/час | 0 | 0 | 0 |

1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций.

Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих организаций представлено в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями по материалам тарифных дел.

На территории  поселка Кингсеппский    теплоснабжающей организацией, обслуживающей централизованные системы теплоснабжения, является  ОАО «ЛОТЭК».  ОАО «ЛОТЭК» имеет 6 котельных  на территории  муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район», работающих на различных видах топлива, в том числе   в поселке Кингисеппский  - блок-модульную котельную, основным топливом которой является природный газ.

Основные технико-экономические показатели деятельности ОАО «ЛОТЭК»  размещены на сайте компании lotec.ru.

1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Основным  видом  деятельности теплоснабжающей организации ОАО «ЛОТЭК» является  производство и транспортировка тепловой  энергии.   Тарифы на тепловую  энергию  устанавливаются   регулирующим органом -  Комитетом по тарифам и ценовой политике (ЛенРТК) Правительства Ленинградской области.

В 2013 году  тарифы установлены Приказом от 03.12.2013г. № 171-п «Об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду, отпускаемую теплоснабжающими организациями потребителям  муниципальных образований Ленинградской области в 2013 году».

В 2014 году тарифы установлены Приказом от 17.12.2013 г. № 206-п «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую теплоснабжающими организациями потребителям  муниципальных образований Ленинградской области в 2014году».

В 2015 году  тарифы установлены Приказом  от 18.12.2014г. №387-п «Об утверждении тарифов на тепловую энергии. И горячую воду,поставляемую открытым акционерным обществом «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» потребителям в 2015-2017 годах».

1.11.1. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности с учетом последних 3 лет.

Таблица 1.21.

Тарифы в 2013 году

| Наименование утвержденных тарифов и (или) надбавок | Наименование регулирующего органа, принявшего решение об утверждении цен (тарифов) и надбавок к ним | Реквизиты решения об утверждении цен (тарифов) и надбавок к ним | Единица измерения | Величина установленного тарифа или надбавки, руб./Гкал | Источник официального опубликования решения об утверждении цен (тарифов) и надбавок к ним |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дата | номер |  | с 01.01.2013г. по 30.06.2013г. | с 01.07.2013г. по 31.12.2013г. |  |
| Тарифы на тепловую энергию |
| Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без учета НДС) | Кингисеппский муниципальный район | Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области | 03 декабря 2012 года | Приказ № 171-п (в ред. Приказа от 28.12.12г. № 219-п, подпункт 4,5,6,7 пункта 5; Приказа от 25 марта 2013 года № 71-п, подпункт 5 пункта 1; Приказа от 08 июля 2013 года № 111-п, пункт 1) | руб/Гкал | 1 489,10 | 1 653,28 | Газета "Восточный берег" № 3 от 16.01.2013г. № 30 от 24.07.2013г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Газета "Время" №1 от 09.01.2013г. № 29 от 24.07.2013г. |
| Население (тарифы указаны с учетом НДС) МО "Большелуцкое сельское поселение" | Кингисеппский муниципальный район | Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области | 03 декабря 2012 года | Приказ № 171-п (в ред. Приказа от 28.12.12г. № 219-п, подпункт 4,5,6,7 пункта 5; Приказа от 25 марта 2013 года № 71-п, подпункт 5 пункта 1; Приказа от 08 июля 2013 года № 111-п, пункт 1) | руб/Гкал | 1 616,57 | 1 796,82 | Газета "Восточный берег" № 3 от 16.01.2013г. № 30 от 24.07.2013г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Газета "Время" №1 от 09.01.2013г. № 29 от 24.07.2013г. |
| Тариф на горячую воду |
| Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без учета НДС) | Кингисеппский муниципальный район | Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области | 03 декабря 2012 года | Приказ № 171-п (в ред. Приказа от 28.12.12г. № 219-п, подпункт 4,5,6,7 пункта 5; Приказа от 25 марта 2013 года № 71-п, подпункт 5 пункта 1; Приказа от 08 июля 2013 года № 111-п, пункт 1) | руб/куб.м | 86,37 | 99,18 | Газета "Восточный берег" № 3 от 16.01.2013г. № 30 от 24.07.2013г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Газета "Время" №1 от 09.01.2013г. № 29 от 24.07.2013г. |
| Население (тарифы указаны с учетом НДС) МО "Большелуцкое сельское поселение" | Кингисеппский муниципальный район | Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области | 03 декабря 2012 года | Приказ № 171-п (в ред. Приказа от 28.12.12г. № 219-п, подпункт 4,5,6,7 пункта 5; Приказа от 25 марта 2013 года № 71-п, подпункт 5 пункта 1; Приказа от 08 июля 2013 года № 111-п, пункт 1) | руб/куб.м | 93,76 | 104,21 | Газета "Восточный берег" № 3 от 16.01.2013г. № 30 от 24.07.2013г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Газета "Время" №1 от 09.01.2013г. № 29 от 24.07.2013г. |

Тарифы в 2014 году

| Наименование утвержденных тарифов и (или) надбавок | Наименование регулирующего органа, принявшего решение об утверждении цен (тарифов) и надбавок к ним | Реквизиты решения об утверждении цен (тарифов) и надбавок к ним | Единица измерения | Величина установленного тарифа или надбавки | Источник официального опубликования решения об утверждении цен (тарифов) и надбавок к ним |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дата | номер |  | с 01.01.2014г. по 30.06.2014г. | с 01.07.2014г. по 31.12.2014г. |  |
| Тарифы на тепловую энергию |
| Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (тариф указан без учета НДС) | Кингисеппский муниципальный район | Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области | 17.12.2013г. | Приказ № 206-п | руб/Гкал | 1 653,28 | 1 712,79 | Газета "Восточный берег" № 3 от 15 января 2014г. Газета "Время" № 2 от 15 января 2014г. |
| Население (тариф указан с учетом НДС) МО "Большелуцкое сельское поселение" | Кингисеппский муниципальный район | Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области | 17.12.2013г. | Приказ № 206-п | руб/Гкал | 1 796,82 | 1 872,28 | Газета "Восточный берег" № 3 от 15 января 2014г. Газета "Время" № 2 от 15 января 2014г. |
| Тариф на горячее водоснабжение |
| Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (тариф указан без учета НДС) |
| Компонент на теплоноситель/холодную воду | Кингисеппский муниципальный район | Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области | 17.12.2013г. | Приказ № 205-п | руб/куб.м | 25,75 | 26,50 | Газета "Восточный берег" № 3 от 15 января 2014г. Газета "Время" № 2 от 15 января 2014г. |
| Компонент на тепловую энергию |  |  |  |  | руб/Гкал | 1 224,08 | 1 271,09 |  |
| Население МО "Большелуцкое сельское поселение" (тариф указан с учетом НДС) |
| Тариф на горячую воду | Кингисеппский муниципальный район | Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области | 30.12.2013г. | Приказ № 253-п ( в ред. Приказа № 22-п от 10.02.2014г., пункт 9) | руб/куб.м | 104,21 | 108,58 | Газета "Восточный берег" № 3 от 15 января 2014г. Газета "Время" № 2 от 15 января 2014г. Газета "Восточный берег" № 8 от 19 февраля 2014г. Газета "Время" № 7 от 19 февраля 2014г. |
| Компонент на теплоноситель/холодную воду |  |  |  |  | руб/куб.м | 27,06 | 28,00 |  |
| Компонент на тепловую энергию |  |  |  |  | руб/Гкал | 1 286,16 | 1 343,21 |  |

Продолжение таблицы 1.21.

Тарифы в 2015 году

| Наименование утвержденных тарифов и (или) надбавок | Наименование регулирующего органа, принявшего решение об утверждении цен (тарифов) и надбавок к ним | Реквизиты решения об утверждении цен (тарифов) и надбавок к ним | Единица измерения | Величина установленного тарифа или надбавки | Источник официального опубликования решения об утверждении цен (тарифов) и надбавок к ним |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дата | номер |  | с 01.01.2015г. по 30.06.2015г. | с 01.07.2015г. по 31.12.2015г. |  |
| Тарифы на тепловую энергию |
| Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (тариф указан без учета НДС) | Кингисеппский муниципальный район | Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области | 18.12.2014 | Приказ № 387-п | руб/Гкал | 1 712,79 | 1 722,59 | Газета "Восточный берег" №52 от 24.12.2014г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Газета "Время" №51 от 24.12.2014г. |
| Население (тариф указан с учетом НДС) МО "Большелуцкое сельское поселение" | Кингисеппский муниципальный район | Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области | 18.12.2014 | Приказ № 387-п | руб/Гкал | 1 872,28 | 2 032,66 | Газета "Восточный берег" №52 от 24.12.2014г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Газета "Время" №51 от 24.12.2014г. |
| Тариф на горячее водоснабжение |
| Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (тариф указан без учета НДС) |
| Тариф на горячую воду | Кингисеппский муниципальный район | Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области | 18.12.2014 | Приказ № 387-п |  |  |  | Газета "Восточный берег" №52 от 24.12.2014г. |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компонент на теплоноситель/холодную воду |  |  |  |  | руб/куб.м | 26,5 | 32,06 | Газета "Время" №51 от 24.12.2014г. |
| Компонент на тепловую энергию |  |  |  |  | руб/Гкал | 1 271,09 | 1 722,59 |  |
| Население МО "Большелуцкое сельское поселение" (тариф указан с учетом НДС) |
| Тариф на горячую воду | Кингисеппский муниципальный район | Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области | 19.12.2014 | Приказ № 484-п | руб/куб.м | 108,58 | 120,63 | Газета "Восточный берег" №1 от 31.12.2014г |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компонент на теплоноситель/холодную воду |  |  |  |  | руб/куб.м | 28,00 | 28,56 | Газета "Время" №52 от 31.12.2014г. |
| Компонент на тепловую энергию |  |  |  |  | руб/Гкал | 1 343,21 | 1 534,54 |  |

1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа.

В настоящее время  вся система централизованной  выработки и транспортировки тепловой энергии имеет ряд проблем, обусловленных:

- старением оборудования и трубопроводов,

- применением открытых систем горячего водоснабжения,

-  отсутствием резервирования  источников тепловой энергии и элементов тепловых сетей  путем их кольцевания или устройства перемычек,

- отсутствием располагаемых  мощностей источников тепловой энергии  для подключения  новых объектов,

- 2х тр.     прокладкой тепловых сетей при  совместной нагрузке отопления и ГВС.

Для  блок-модульной котельной, которая   производит тепловую энергию для нужд отопления и ГВС и отпускает ее в сеть по температурному графику качественного регулирования  95/70 оС, применение 2х трубной системы  с точки зрения  энергосбережения  является  малоэффективным.   Существующий температурный график котельной  имеет  нижнюю срезку температуры  равную 60 оС . Нижняя срезка температур  обусловлена  необходимостью, в соответствии с требованиями СанПин,  обеспечивать температуру горячей воды  в системах ГВС  равной  60 оС независимо от погодных условий .  В связи с тем, что системы отопления потребителей   не имеют  в ИТП автоматического  погодного регулирования,  в период нижней срезки температур  происходит  перегрев (перетоп) систем  отопления потребителей, подключенных к тепловым сетям на прямых параметрах.

Недостатком  систем ГВС, применяемых  в поселке Кингисеппский  является открытый водоразбор.   Существенным  недостатком для  потребителей тепловой энергии  с открытыми системами является  возможность появления запаха и ухудшение прозрачности воды, подаваемой в водоразборный кран. Причиной ухудшения качества воды открытых систем  теплоснабжения является жизнедеятельность трех групп микроорганизмов: аммонификаторов, сульфатовосстанавливающих и железобактерий. В результате их деятельности в среде с полным отсутствием кислорода выделяется сероводород. Сами же бактерии развиваются за счет  присутствия в воде  органических веществ в участках отопительных систем с минимальной скоростью воды (радиаторы, замыкающие участки однотрубных систем). Для локализации жизнедеятельности анаробных бактерий в существующих системах  обязательно должна проводиться  гидропромывка и термическая стерилизация систем. (Справочник «Эксплуатация тепловых пунктов и систем теплопотребления», Москва,Стройиздат,1988).

С 2013 года запрещается присоединение (подключение) внутридомовых систем горячего водоснабжения к тепловым сетям с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения по открытой  схеме.  К 2022 году все потребители, внутридомовые системы горячего водоснабжения которых были присоединены к тепловым сетям по открытой  схеме, должны быть переведены на присоединение внутридомовых систем горячего водоснабжения по закрытой схеме.

Реконструкцию  теплоснабжающей инфраструктуры поселка Кингисеппский   целесообразно проводить в  2-х направлениях:

-   реконструкцию  ветхих  тепловых сетей с заменой  трубопроводов на  трубопроводы в полносборной пенополиуретановой изоляции высокой заводской готовности (соответствующих требованиям ГОСТ 30732-2006) ,

- реконструкцию  теплопотребляющих установок жилых домов с переводом  открытых систем  ГВС на закрытый тип, а так же обеспечение погодного регулирования в 2х трубных системах  теплоснабжения,

- для улучшения гидравлических режимов  тепловых сетей  рекомендуется  привести в соответствие  диаметры трубопроводов в соответствие с гидравлическим расчетом тепловых сетей:

А) увеличение диаметра труб с 76 мм до 89 мм на участке трубопровода от магазина  ИП "Зимина" до жилого дома №9, протяженностью   109 метров в двухтрубном исчислении. Данная рекомендация позволит увеличить располагаемый напор на жилом доме №9 до требуемого значения в соответствий с расчетом в Zulu Thermo 7.0.

Схема участка для замены тепловой сети с увеличением диаметра представлена на рис.1.10.

Рис.1.10 Схема замены участка тепловой сети

-  Б) увеличение диаметра  с Ду125 на Ду150 на участке от точки 5 до ТК2А (схему тепловых сетей см. рис. 3) , протяженностью 75,5 м в 2х тр. исчислении,

-   В)  увеличение диаметра с Ду100 на Ду125 на участке  от точки 2 до ТК1 ( см. схему тепловых сетей на рис.3)  протяженностью 15 м в 2х тр. исчислении.

Более подробные  предложения по реконструкции     тепловых сетей  изложены в главе 6.  Материалов по обоснованию схемы теплоснабжения поселка Кингисеппский.

Глава 2.  Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

2.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

Перспективное развитие поселка Кингисеппский  МО «Большелуцкого сельского поселение» предусматривается в периоды, установленные генеральным планом:

1 очередь -  до 2020 года;

расчетный срок -    до 2030 года.

В генеральном плане муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» предусматривается развитие функционально-планировочной структуры поселка Кингисеппский, соответствующей статусу административного центра сельского поселения.

В расчетном сроке  с этой целью планируется завершение формирования его общественно-деловой зоны. Генеральным планом предлагается к западу от школы строительство здания культурно-бытового назначения, предназначенного для размещения учреждений бытового обслуживания, пункта приема прачечной-химчистки, кафе. Вокруг существующих и планируемых объектов общественно-делового назначения предусмотрено создание благоустроенных скверов.

В 1 очереди  значительное развитие в границах поселка Кингисеппский получат зоны жилой застройки. В центральной части поселка, к западу от среднеэтажной застройки предполагается развитие зон малоэтажной блокированной жилой застройки, которые завершат формирование центра поселка и в комплексе с общественно-деловой зоной повысят значимость этой территории как центра Большелуцкого сельского поселения.

К северо-западу от сложившейся зоны жилой застройки планируется развитие зон индивидуальной жилой застройки (ИЖС), в основе которой предлагается  прямоугольная система улично-дорожной сети.

В границах южного участка населенного пункта генеральным планом предусмотрено уплотнение сложившейся зоны индивидуальной жилой застройки путем освоения свободных территорий после предварительной инженерной подготовки.

Зона сельскохозяйственного использования, планируемая для ведения личных подсобных хозяйств, предусмотрена у юго-западной границы населенного пункта.

Существующие коммунальные зоны сохранят свою современную функцию, генеральный план предлагает упорядочение и благоустройство их территорий.

В юго-западной части поселка у подъезда от автодороги федерального значения «Нарва» планируется строительство пождепо.

Развитие зоны инженерной инфраструктуры планируется за счет ввода в эксплуатацию  новой котельной.  Территорию старой котельной предлагается после ее рекультивации использовать для размещения гаражей. Кроме того предусмотрено строительство новых модернизированных канализационных очистных сооружений.

Рисунок 2.1. Схема планируемых границ функциональных зон  поселка Кингисеппский

(источник Генеральный план)

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов с разделением объектов нового строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий  по этапам представлены в основных технико-экономических показателях поселения  (таблице 2.1. )

Таблица №2.1.

# Основные технико-экономические показатели

(источник Генеральный план)

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1. Территории |
| 9. | пос. Кингисеппский |  |  |  |  |
| 9.1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта, в том числе: | га | 69,78 | 69,78 | 69,78 |
| 9.1.1. | Вовлеченных в градостроительную деятельность, из них: | га | 49,24 | 57,64 | 69,78 |
|  |  жилых зон, из них: | га | 10,09 | 16,59 | 23,54 |
|  | - среднеэтажной застройки; | га | 6,59 | 6,59 | 6,59 |
|  | - малоэтажной застройки; | га | - | 2,5 | 3,45 |
|  | - индивидуальной жилой застройки с участками; | га | 3,5 | 7,5 | 13,5 |
|  |  общественно-деловых зон, из них: | га | 7,9 | 7,9 | 8,2 |
|  | - зона размещения объектов общественно-делового назначения; | га | 3,44 | 3,44 | 3,74 |
|  | - специализированных зон, в т.ч.: | га | 4,46 | 4,46 | 4,46 |
|  |  зона объектов воспитания и образования; | га | 2,77 | 2,77 | 2,77 |
|  |  зона объектов здравоохранения; | га | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
|  |  зона объектов социальной защиты населения; | га | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
|  |  производственных зон | га | 7,85 | 7,85 | 8,43 |
|  |  зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 2,85 | 2,85 | 3,71 |
|  |  зон сельскохозяйственного использования, из них: | га | 17,41 | 18,0 | 18,0 |
|  | - зона ведения личного подсобного хозяйства и огороды; | га | 16,33 | 16,92 | 16,92 |
|  | - индивидуальные садоводства; | га | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
|  |  рекреационных зон, из них: | га | 3,14 | 4,45 | 4,45 |
|  | - спортивных зон; | га | 3,14 | 3,14 | 3,14 |
|  | - зеленых насаждений общего пользования; | га | - | 1,31 | 1,31 |
|  |  зеленых насаждений специального назначения; | га | - | - | 3,45 |
| 9.1.2. | Не вовлеченных в градостроительную деятельность | га | 20,54 | 12,14 | - |
| II. Население |
| 1. | Численность населения Большелуцкого сельского поселения всего, в том числе: | чел. | 4097 (округленно 4,1 тыс. чел.) | 5064 (округленно 5,1 тыс. чел.) | 6402 (округленно 6,4 тыс. чел.) |
|  | пос. Кингисеппский | чел. | 2200 | 2010 | 1795 |
| 1.1. | Численность постоянного населения всего, в том числе: | чел. | 3682 (округленно 3,7 тыс. чел.) | 3764 (округленно 3,76 тыс. чел.) | 3802 (округленно 3,8 тыс. чел.) |
|  | пос. Кингисеппский | чел. | 2200 | 2010 | 1795 |
| III. Жилищное строительство |
| 1. | Жилищный фонд Большелуцкого сельского поселения всего (округленно), в т.ч.: | тыс. м2 общ. площ. | 130,6 | 184,6 | 215,2 |
|  | пос. Кингисеппский, в т.ч.: | тыс. м2 | 42,5 | 52,6 | 52,6 |
| - | Индивидуальный жилищный фонд | тыс. м2 | 0,6 | 8,2 | 8,2 |
| - | Малоэтажный и блокированный жилищный фонд (1-2 этажа) | тыс. м2 | - | 2,5 | 2,5 |
| - | Среднеэтажный жилищный фонд (5 этажей) | тыс. м2 | 41,9 | 41,9 | 41,9 |
| 1.1. | Жилищный фонд постоянного населения (округленно), в т.ч.: | тыс. м2 общ. площ. | 82,6 | 108,4 | 122,3 |
|  | пос. Кингисеппский, в т.ч.: | тыс. м2 | 42,5 | 52,6 | 52,6 |
| - | Индивидуальный жилищный фонд | тыс. м2 | 0,6 | 8,2 | 8,2 |
| - | Малоэтажный и блокированный жилищный фонд (1-2 этажа) | тыс. м2 | - | 2,5 | 2,5 |
| - | Среднеэтажный жилищный фонд (5 этажей) | тыс. м2 | 41,9 | 41,9 | 41,9 |
| 1.1.1 | Существующий сохраняемый жилищный фонд всего (округленно), в т.ч.: | тыс. м2 |  |  |  |
|  | пос. Кингисеппский, в т.ч.: | тыс. м2 | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
| - | Индивидуальный жилищный фонд | тыс. м2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| - | Малоэтажный и блокированный жилищный фонд (1-2 этажа) | тыс. м2 | - | - | - |
| - | Среднеэтажный жилищный фонд (5 этажей) | тыс. м2 | 41,9 | 41,9 | 41,9 |
| 1.1.2 | Жилищного фонда нового строительства всего (округленно), в т.ч.: | тыс. м2 | - | 25,8 | 39,7 |
|  | пос. Кингисеппский, в т.ч.: | тыс. м2 | - | 10,1 | 10,1 |
| - | Индивидуальный жилищный фонд | тыс. м2 | - | 7,6 | 7,6 |
| - | Малоэтажный и блокированный жилищный фонд (1-2 этажа) | тыс. м2 | - | 2,5 | 2,5 |
| - | Среднеэтажный жилищный фонд (5 этажей) | тыс. м2 | - | - | - |
| IV. Культурно-бытовое обслуживание |
|  | Емкость основных учреждений обслуживания | всего в том числе нового строительства |  |  |  |
|  | Пос. Кингисеппский (центр восточной левобережной группы населенных пунктов) |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 110 | 110 | 110 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 170 | 170 | 212 |
| 3 | Дом интернат для престарелых и инвалидов | мест | 40 | 40 | 40 |
| 4 | Поликлиники, амбулатории | посещений в смену | 40 | 40 | 40 |
| 5 | Аптеки | объект | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Спортивные залы общего пользования | м2 общей площади | 360,6 | 360,6 | 360,6 |
| 7 | Плоскостные спортивные сооружения, стадионы | м2 | 1 объект | 1 объект | 1 объект |
| 8 | Клубы и учреждения клубного типа | мест | 600 | 600 | 600 |
| 9 | Библиотеки | тыс. томов | 14,7 | 14,7 | 14,7 |
| 10 | Помещения для работы с молодежью | м2 | 95 | 95 | 95 |
| 11 | Магазины всех типов | м2 торг. площади | 7 объектов торговли | 7 объектов торговли | 7 объектов торговли |
| 12 | Предприятия общественного питания | мест | 48 | 48 | 93 |
| 13 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 2 | 2 | 18 |
| 14 | Бани | мест | 1 объект | 1 объект | 1 объект |
| 15 | Отделения связи | объект | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Отделения и филиалы сбербанка | объект | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Приемный пункт прачечной-химчистки | объект | - | - | 1 |
| 18 | Общественные туалеты | прибор | - | - | 1 |

Примечание: * - нумерация сохранена по  первоисточнику.

2.2.2. Перспективное развитие жилого фонда  (источник  Генеральный план)

Приоритетной задачей генерального плана в сфере жилищного строительства является создание для всего постоянного населения комфортных условий проживания, путем повышения уровня жилищной обеспеченности, улучшения качественных характеристик жилищного фонда, обеспечения его инженерной инфраструктурой.

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области на расчетный срок генерального плана (2030 год) предусматривается рост показателя жилищной обеспеченности до 35 м2 общей площади жилья на одного жителя при существующем уровне жилищной обеспеченности в среднем по Ленинградской области 26,4 м2/чел. Снос жилищного фонда на территории Большелуцкого сельского поселения не предусматривается, поскольку муниципальный жилищный фонд с высоким процентом износа отсутствует, а реконструкция и капитальный ремонт индивидуального жилищного фонда осуществляется за счет собственников данного жилья.

В качестве основного типа жилищной застройки для постоянного населения  в п.Кингисеппский  предлагается застройка индивидуальными 1-3 этажными жилыми домами с участками. Общая площадь домов не регламентируется, но для расчетов ориентировочно принимается площадь 1 дома 80-100 м2.

Также на территории административного центра Большелуцкого сельского поселения пос. Кингисеппский выделяются территории для застройки малоэтажными блокированными жилыми домами типа таунхаус.

Малоэтажные блокированные жилые дома планируются 2-3 этажей. Ориентировочная плотность жилой застройки «брутто» микрорайона принимается в размере 1300 м2 общей площади на один га. Размещать малоэтажную блокированную застройку планируется к северу от существующей амбулатории и к западу от среднеэтажной застройки в пос. Кингисеппский.

Прогнозируемые потребности тепла для жилого фонда  представлены в таблицах  2.2. и 2.3.

Таблица 2.2.

Прогнозируемые потребности тепла для объектов нового строительства и существующего сохраняемого жилищного фонда на 1-ю очередь строительства 2020г.

| Жилая зона | Население, чел. | Жилищный фонд, тыс. м2 | Расходы тепла, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в сохраняемом жилом фонде | в новом жилом фонде | в сохраняемом жилом фонде | в новом жилом фонде | в сохраняемом жилищном фонде | в новом жилищном фонде | на окончание 1 очереди |
|  |  |  |  |  | Постоянного населения | Постоянного населения | Постоянного населения |
|  | постоянное | Qот | Qгвс | Всего | Qот | Qгвс | Всего | Qот | Qгвс | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| пос. Кингисеппский, в том числе: | 1610 | 400 | 42,5 | 10,1 | 3,141 | 0,669 | 3,810 | 1,302 | 0,130 | 1,432 | 4,443 | 0,799 | 5,242 |
| индивидуальный жилищный фонд (по данным Генерального плана с пересчетом в Гкал/час) | 23 | 300 | 0,6 | 7,6 | 0,077 | 0,008 | 0,085 | 0,980 | 0,097 | 1,077 | 1,057 | 0,105 | 1,162 |
| малоэтажный и блокированный жилищный фонд (1-2 этажа) ( по данным Генерального плана с пересчетом в Гкал/час) | - | 100 | - | 2,5 | - | - | - | 0,322 | 0,033 | 0,355 | 0,312 | 0,033 | 0,355 |
| - среднеэтажный жилищный фонд (5 этажей) | 1587 | - | 41,9 | - | 3,064 | 0,6610 | 3,725 | - | - | - | 3,064 | 0,661 | 3,725 |

Таблица 2.3.

Прогнозируемые потребности тепла для объектов нового строительства и существующего сохраняемого жилищного фонда на расчетный срок 2030г.

| Жилая зона | Население, чел. | Жилищный фонд, тыс. м2 | Расходы тепла, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в сохраняемом жилом фонде | в новом жилом фонде | в сохраняемом жилом фонде | в новом жилом фонде | в сохраняемом жилищном фонде | в новом жилищном фонде | На окончание расчетного срока |
|  |  |  |  |  | Постоянного населения | Постоянного населения | Постоянного населения |
|  | постоянное | Qот | Qгвс | Всего | Qот | Qгвс | Всего | Qот | Qгвс | Всего |
| пос. Кингисеппский, в том числе: | 1450 | 345 | 42,5 | 10,1 | 3,141 | 0,669 | 3,810 | 1,302 | 0,112 | 1,414 | 4,443 | 0,781 | 5,224 |
| индивидуальный жилищный фонд (по данным Генерального плана с пересчетом в Гкал/час) | 20 | 260 | 0,6 | 7,6 | 0,077 | 0,008 | 0,085 | 0,980 | 0,084 | 1,064 | 1,057 | 0,092 | 1,149 |
| малоэтажный и блокированный жилищный фонд (1-2 этажа) ( по данным Генерального плана с пересчетом в Гкал/час) | - | 85 | - | 2,5 | - | - | - | 0,322 | 0,028 | 0,350 | 0,322 | 0,028 | 0,35 |
| - среднеэтажный жилищный фонд (5 этажей) | 1430 | - | 41,9 | - | 3,064 | 0,661 | 3,725 | - | - | - | 3,064 | 0,661 | 3,725 |

2.2.3. Перспективное развитие культурно-бытовых  зон  (источник Генеральный план)

В   сложившихся культурно-бытовых  зонах поселка Кингисеппский   генеральным планом предлагается строительство следующих объектов местного значения:

пос. Кингисеппский

  - расширение емкости средней общеобразовательной Александро-Горской школы;

  - размещение бытового центра в составе учреждений бытового обслуживания и пункта приема прачечной-химчистки;

  - кафе на 45 мест.

Таблица 2.4.

Расходы тепла на нужды учреждений культурно-бытового обслуживания на 1-ю очередь строительства 2020 г.

| Населённый пункт | Кубату- ра тыс. м³ | Расходы тепла, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отопл Вентил. | ГВС | Итого | Отопл Вентил. | ГВС | Итого | Отопл Вентил. | ГВС | Итого |
| Существующие объекты обслуживания | Новые объекты | на окончание 1 очереди |
| пос. Кингисеппский | 45,4 | 0,818 | 0,112 | 0,930 | - | - | - | 0,818 | 0,112 | 0,930 |

Таблица 2.5.

Расходы тепла на нужды учреждений культурно-бытового обслуживания на расчетный срок 2030 г.

| селённый пункт | Кубату- ра тыс. м³ | Расходы тепла, Гкал/час | Кубату- ра тыс. м³ | Расходы тепла, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопл Вентил | ГВС | Итого |  | Отопл Вентил. | ГВС | Итого | Отопл Вентил. | ГВС | Итого |
| Существующие объекты обслуживания | Новые объекты (По данным генерального плана) | На окончание расчетного срока |
| пос. Кингисеппский | 45,4 | 0,818 | 0,112 | 0,930 | 0,5 | 0,003 | 0,001 | 0,004 | 0,821 | 0,113 | 0,934 |

Таблица 2.6.

2.3. Прогноз

приростов тепловой нагрузки строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и прочие потребители на каждом этапе

Гкал/час

| Источники тепловой энергии | Наименование потребителей | Базовая нагрузка 2014 г. | в т.ч. | Прирост нагрузки в 2015-2020 г. | в т.ч. | Нагрузка 1 очереди строительства | в т.ч. | Прирост нагрузки в 2020-30г. | в т.ч. | Нагрузка расчетного периода 2030 г. | В т.ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление, вентиляция | ГВС |  | Отопление, вентиляция | ГВС |  | Отопление, вентиляция | ГВС |  | Отопление, вентиляция | ГВС |  | Отопление, вентиляция | ГВС |
| Блок-модульная котельная | ВСЕГО | 4,655 | 3,882 | 0,773 | - | - | - | 4,655 | 3,882 | 0,773 | - | - | - | 4,655 | 3,882 | 0,773 |
|  | МКД среднеэтажный жилищный фонд (5 этажей) | 3,725 | 3,064 | 0,6610 | - | - | - | 3,725 | 3,064 | 0,6610 | - | - | - | 3,725 | 3,064 | 0,6610 |
|  | малоэтажный и блокированный жилищный фонд (1-2 этажа) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | индивидуальный жилищный фонд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Прочие объекты | 0,930 | 0,818 | 0,112 | - | - | - | 0,930 | 0,818 | 0,112 | - | - | - | 0,930 | 0,818 | 0,112 |
| Индивидуальные источники | ВСЕГО | 0,685 | 0,577 | 0,108 | 1,432 | 1,302 | 0,130 | 2,117 | 1,879 | 0,238 | 0,004 | 0,003 | 0,001 | 2,121 | 1,882 | 0,239 |
|  | МКД среднеэтажный жилищный фонд (5 этажей) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | малоэтажный и блокированный жилищный фонд (1-2 этажа) | - | - | - | 0,355 | 0,322 | 0,033 | 0,355 | 0,322 | 0,033 | - | - | - | 0,355 | 0,322 | 0,033 |
|  | индивидуальный жилищный фонд | 0,085 | 0,077 | 0,008 | 1,077 | 0,980 | 0,097 | 1,162 | 1,057 | 0,105 | - | - | - | 1,162 | 1,057 | 0,105 |
|  | Прочие объекты | 0,6 | 0,5 | 0,1 | - | - | - | 0,6 | 0,5 | 0,1 | 0,004 | 0,003 | 0,001 | 0,604 | 0,503 | 0,101 |

2.4. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель

В зоне действия централизованного источника отсутствуют потребители, в том числе социально значимые, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель.

2.5. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения

В зоне действия централизованного источника отсутствуют потребители, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения.

2.6. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене.

В зоне действия централизованного источника отсутствуют потребители, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене.

Глава 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

3.1. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

К существующему централизованному источнику блок-модульной котельной  подключение  перспективной нагрузки  не планируется.

Теплоснабжение перспективных объектов планируется производить от индивидуальных источников.

3.2. Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии

В связи с отсутствием  перспективной подключенной нагрузки  к централизованному источнику тепловой энергии  баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки   останется прежним ( см. таблицу 1.14).

3.3. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода.

В связи с отсутствием  присоединяемой перспективной нагрузки  к существующим тепловым сетям  гидравлический расчет  тепловых сетей  поселка Кингисеппский не изменится. Описание существующих тепловых сетей и гидравлический расчет  представлены в разделе 1.3.   настоящих материалов по обоснованию Схемы теплоснабжения.

Глава 4. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

5.1. Обоснование балансов производительности водоподготовительных установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Водоснабжение   существующей  котельной осуществляется из городского водопровода, находящегося в обслуживании  ООО «Торакс».

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи от источника тепловой энергии до потребителя, прогнозировались исходя из следующих условий:

-  в системах теплоснабжения применено центральное качественное регулирование  отпуска тепловой энергии от существующей котельной  в зависимости от нагрузки отопления и ГВС;

-  расход теплоносителя на обеспечение нужд горячего водоснабжения потребителей в зоне открытой схемы теплоснабжения изменяется с темпом реализации проекта по переводу системы теплоснабжения на закрытую схему,  в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, Федеральных законов «О водоснабжении и водоотведении» и  «О теплоснабжении» №190-ФЗ от 27.07.2010г. в ред.№318-ФЗ от 30.12.2012г .

- в расчетах принято, что к 2022 году все потребители в зоне действия открытой системы теплоснабжения будут переведены на закрытую схему присоединения систем ГВС. При этом учтено, что при переходе на закрытую схему теплоснабжения поток тепловой энергии (Гкал) для обеспечения горячего водоснабжения не изменится,  а сократится только подпитка тепловой сети в размере теплоносителя (м3), потребляемого на нужды горячего водоснабжения..

Суммарное перспективное потребление исходной  воды источником тепловой энергии для нужд теплоснабжения будет иметь  следующие значения (таблице 5.1.)

Таблица   5.1.

Потребление воды для нужд теплоснабжения

| Наименование источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность котельной , Гкал/ч | Существующее потребление исходной воды базовый 2014год Тыс.м3/год | Перспективное потребление воды на период окончания реализации программы перевода ГВС на закрытый тип до 2023 года тыс.м3/год | Перспективное потребление воды на расчетный срок до 2030 года тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2030 |  |  |  |
| Блок-модульная котельная | 5,16 | 5,16 | 45,2 | 4,0 | 4,0 |

5.1.1. Водоподготовка блок модульной котельной

Таблица 5.2

Расчет баланса производительности ВПУ и подпитки тепловой сети

от блок-модульной котельной

| Наименование показателей | Ед. из-я | Год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2023 | 2030 |
| Производительность ВПУ | тн/час | 5 | 1 | 1 |
| Средневзвешенный срок службы | год | 2012 | 2023 | 2023 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тн/час | 5 | 1 | 1 |
| Потери располагаемой производительности | тн/час | - | - | - |
| Собственные нужды | тн/час | - | - | - |
| Количество баков ХВС | Ед. | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов, всего (рабочая) | Тыс. м3 | 15 | 15 | 15 |
| Всего подпитка тепловой сети ср. час макс.час в т.ч.: | тн/час | 5,83 11,66 | 0,46 1,46 | 0,43 0,86 |
| нормативные утечки теплоносителя ср. час макс.час | тн/час | 0,43 0,86 | 0,43 0,86 | 0,43 0,86 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя ср. час макс.час | тн/час | 0,5 1,0 | 0,3 0,6 | 0 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) ср. час макс.час | тн/час | 4,9 9,8 | 0 0 | 0 0 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тн/час | 20 | 10 | 10 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | тн/час | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - |

Выводы по таблице 5.2.

- В связи с переводом открытых систем ГВС на закрытый тип расход воды  на подпитку тепловых сетей от блок-модульной котельной  сократится  по сравнению с расходом в базовом периоде  в 12 раз. Финансовые потребности на  реконструкцию систем ГВС указаны в таблице 5.3.

- После перевода открытых систем ГВС на закрытый тип, производительность  ВПУ  можно будет  сократить  до требуемых значений.

Таблица 5.3.

Финансовые потребности по переводу открытых систем ГВС на закрытый тип

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование статьи затрат | Затраты, всего, тыс. руб. | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Реконструкция ИТП жилых домов (11 шт.) с установкой погодного регулирования в системах отопления и перевод открытых систем ГВС на закрытый тип в 2х трубных схемах подачи теплоносителя | ПИР | 110,0 | 2016 |
|  |  | Монтажные работы | 5500 | 2017-2022 |
|  | Всего смета проекта |  | 5 610 |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% |  | 112,2 |  |
|  | НДС 18% |  | 1 030 |  |
|  | Всего смета проекта |  | 6 752,2 |  |

4.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Требования  СП 124.13330.2012  «Тепловые сети» к аварийной подпитки тепловых сетей  имеют следующий вид  :

«6.22. Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднечасового за год объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В случае возникновения аварийной ситуации  на системах теплоснабжения блок-модульной  котельной     возможно осуществить подпитку тепловой сети за счет аварийной  подпитки химически необработанной и недеаэрированной водой из городского водопровода, расход аварийной подпитки:

V= 0,02 х 153 = 3,06 м3, где

0,02 -     доля  аварийной подпитки из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения,

153 -  м3,среднечасовой за год объем воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения, расчет которого представлен в таблице 5.4.

Таблица 5.4.

Расчет среднечасового объема воды в тепловых сетях и присоединенных системах теплоснабжения

| № | Наименование | Ед. изм. | Обозначение | Формула | Значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Присоединенная нагрузка отопления | Гкал/час | Qот |  | 3,882 |
| 2 | Присоединенная нагрузка ГВС | Гкал/час | Qгвс |  | 0,773 |
| 3 | Объем наружных тепловых сетей | м3 | V т.с. |  | 72,7 |
| 4 | Объем систем отопления | м3 | V от | 19.5 х Qот | 75,7 |
| 5 | Объем систем ГВС | м3 | V гвс | 6.0 х Qгвс | 4,6 |
| 6 | Объем аварийной подпитки из системы ХВС |  |  |  | 153 |

Глава 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

5.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Для перспективного развития и возможности обеспечения  тепловых потребностей существующих и перспективных объектов, а также обеспечения надёжности системы теплоснабжения поселка Кингисеппский,  настоящей  Схемой теплоснабжения предлагаются    поэтапные  выполнение мероприятий  по реконструкции  существующей системы теплоснабжения:

1) перевод систем транспорта и распределения тепловой энергии на работу по закрытой схеме теплоснабжения с реконструкцией уже существующих тепловых пунктов;

2) замена изношенных тепловых сетей, находящихся в неудовлетворительном состоянии и отработавших свой нормативный срок эксплуатации. При прокладке трубопроводов новых и реконструируемых тепловых сетей рекомендуется применение стальных труб в энергоэффективной полносборной пенополиуретановой изоляции высокой заводской готовности с системой оперативного дистанционного контроля состояния влажности тепловой изоляции (соответствующих требованиям ГОСТ 30732-2006, ТУ 5768-001-03326601-98);

3) обеспечение тепловой энергией существующей и проектируемой индивидуальной застройки от современных автономных, индивидуальных бытовых котлов для нужд отопления  и емкостных водонагревателей для нужд горячего водоснабжения (ГВС), работающих на газовом топливе ;

4) завершение работ по повсеместной установке у потребителей приборов учета расхода тепловой энергии и систем автоматического регулирования  потребления тепловой энергии;

5) запрещается  перехода на отопление с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии  существующих жилых помещений в многоквартирных домах, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

5.2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок.

Мероприятия   данной схемой теплоснабжения не предусматриваются в связи с отсутствием  потребности.

5.3. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок.

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии  на территории поселка Кингисеппский  отсутствуют. Мероприятия   данной схемой теплоснабжения не предусматриваются в связи с отсутствием  потребности.

5.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.

Мероприятия   данной схемой теплоснабжения не предусматриваются в связи с отсутствием  потребности.

5.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.

Мероприятия   данной схемой теплоснабжения не предусматриваются в связи с отсутствием  потребности.

5.6. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Мероприятия   данной схемой теплоснабжения не предусматриваются в связи с отсутствием  потребности.

5.7. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Мероприятия   данной схемой теплоснабжения не предусматриваются в связи с отсутствием  потребности.

5.8. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Мероприятия   данной схемой теплоснабжения не предусматриваются в связи с отсутствием  потребности.

5.9. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа

Определение условий  организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа производится в соответствии с п.108 раздела VI. Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения.

Предложения по организации теплоснабжения в производственных зонах, выполняются в случае участия источника теплоснабжения, расположенного на территории производственной зоны, в теплоснабжении жилищной сферы.

В связи с отсутствием на территории поселка Кингисеппский    источников тепловой энергии  производственной зоны, участвующих в теплоснабжении жилищной сферы,   данные мероприятия  данной схемой не предусматриваются.

5.10. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями.

В соответствии с   Генеральным планом  МО «Большелуцкое сельское поселение» площадки нового жилищного строительства  под индивидуальную застройку  предусмотрены.  Сведения  о существующих нагрузках индивидуальной застройки представлены в таблицах 2.2. – 2.3. главы 2 Материалов по обоснованию схемы теплоснабжения поселка Кингисеппский.

В настоящее время  зоны индивидуальной застройки не имеют централизованных источников тепловой энергии  и  являются   зонами   размещения частного сектора, который отапливается  печным отоплением, либо электрической энергией. Индивидуальное отопление квартир в МКД на территории поселка Кингисеппский отсутствует. Основной прирост перспективной индивидуальной застройки планируется к 2020 году.

При строительстве  малоэтажных (2-3 этажа) блокированных домов в центральной части поселка к западу от существующей  среднеэтажной застройки предполагается децентрализованное поквартирное  теплоснабжение по  всем видам  теплопотребления от индивидуальных отопительных котлов для нужд отопления   и установкой емкостных водонагревателей для нужд ГВС, работающих на газовом топливе.

В связи с отсутствием  резерва мощности  имеющегося источника тепловой энергии – блок-модульной котельной,  в  зоне централизованного теплоснабжения при развитии  культурно-бытового обслуживания так же  предусматривается  организация теплоснабжения от индивидуальных или автономных источников.

В существующих МКД  в  соответствии с федеральным законом  №190-ФЗ «О теплоснабжении» запрещается  перехода на отопление с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии  существующих жилых помещений в многоквартирных домах, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

5.11.Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения (Федеральный  закон №190-ФЗ «О теплоснабжении» в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 318-ФЗ)

Расчет радиусов эффективного теплоснабжения  определяется для существующих котельных с целью определения возможности подключения к ним перспективных нагрузок.

В связи с отсутствием перспективных нагрузок, подключаемых к  блок-модульной котельной,   радиус  эффективного теплоснабжения равняется  существующему  радиусу  действия котельной.

Таблица 5.1.

Радиус эффективного теплоснабжения существующих источников тепловой энергии

| Зона действия источника тепловой энергии | Предельный радиус действия тепловых сетей, км |
| --- | --- |
|  | Базовый период | 1 очередь | Расчетный период |
| Блок-модульная котельная | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

Глава 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

6.1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов).

Мероприятия   данной схемой теплоснабжения не предусматриваются в связи с отсутствием  потребности.

6.2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения.

Мероприятия   данной схемой теплоснабжения не предусматриваются в связи с отсутствием  потребности.

6.3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Мероприятия   данной схемой теплоснабжения не предусматриваются в связи с отсутствием  потребности.

6.4. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

Мероприятия   данной схемой теплоснабжения не предусматриваются в связи с отсутствием  потребности.

6.5. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

Мероприятия   данной схемой теплоснабжения не предусматриваются в связи с отсутствием  потребности.

6.6. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса и  для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

В соответствии  с п. 123 Постановления Правительства Российской Федерации №808 от 08.08.2012 г. «Правила организации теплоснабжения в Российской федерации»  и с   СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» актуализированная редакция  СНиП 41-02-2003  надежность теплоснабжения определяется как способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) и характеризуется  тремя показателями (критериям): вероятности безотказной работы [Р], коэффициенту готовности [], живучести [Ж].

•Вероятность безотказной работы системы [Р] - способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С, более числа раз, установленного нормативами.

Безотказность тепловых сетей  обеспечивается  за счет выполнения  показателей, представленных  в таблице 6.1.

Таблица6.1.

Безотказность тепловых сетей

| № п/п | Показатель | Наличие, выполнение |
| --- | --- | --- |
|  |  | Зона действия |
|  |  | Действующие тепловые сети |
| 1 | Места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами | Резервные связи между подающим и обратным трубопроводом на магистральных тепловых сетях. |
| 2 | Расчет достаточности диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах основных трубопроводов | Определяется гидравлическим расчетом тепловых сетей |
| 3 | Определение необходимости замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные | Перечень ветхих сетей см. таблицу 6.5. |
| 4 | Определения очередности ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс | Перечень ветхих сетей см. таблицу 6.5. |
| 5 | Необходимость проведения работ по дополнительному утеплению зданий | Показатель выполняется потребителями тепловой энергии по предписанию теплоснабжающей организации, жилищной инспекции, Ростехнадзора, администрации МО. |

• Коэффициент готовности (качества) системы [] - вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами.

Готовность системы к исправной работе  обеспечивается  за счет выполнения   показателей, представленных в таблице 6.2.

Таблица 6.2.

Показатели  готовности системы к исправной работе

| № п/п | Показатель | Наличие, выполнение |
| --- | --- | --- |
|  |  | Зона действия |
|  |  | Действующие котельные и тепловые сети |
| 1 | Готовность СЦТ к отопительному сезону | Определяется ежегодно перед отопительным сезоном в соответствии с Приказом министерства энергетики РФ №103 от 12.03.2013г. |
| 2 | Достаточность установленной тепловой мощности источника теплоты для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях | Мощность котельных рассчитана в соответствии с подключаемыми тепловыми нагрузками, определяемыми по расчетной наружной температуре воздуха -26оС и максимальным отбором тепла на нужды ГВС. |
| 3 | Способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях | Тепловые сети работают по температурным графикам, установленным при расчетной температуре наружного воздуха -26оС. В целях обеспечения нерасчетных похолоданий предусмотрены ограничения в подаче тепла по утвержденным графикам. |
| 4 | Организационные и технические меры, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности | Мероприятия выполняются на основании правил технической эксплуатации и локальных нормативных документов эксплуатирующих организаций |
| 5 | Температуру наружного воздуха, при которой обеспечивается заданная внутренняя температура воздуха | При расчете температурного графика работы тепловых сетей на выходе с котельнй исходными данными являются : температура внутри помещения равная +18 оС; расчетная температура наружного воздуха по отоплению, равная -26 оС. |

• Живучесть системы [Ж] - способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановов.

Мероприятия по обеспечению живучести элементов систем теплоснабжения, находящихся в зонах возможных воздействий отрицательных температур  представлены в таблице 6.3.

Таблица 6.3.

Показатели  живучести системы теплоснабжения

| № п/п | Показатель | Наличие, выполнение |
| --- | --- | --- |
|  |  | Зона действия |
|  |  | Действующие котельные и тепловые сети |
| 1 | Организация локальной циркуляции сетевой воды в тепловых сетях до и после ИТП | В тепловых сетях обеспечивается за счет трубопроводных связей в ИТП |
| 2 | Спуск сетевой воды из систем теплоиспользования у потребителей, распределительных тепловых сетей, транзитных и магистральных теплопроводов | Тепловые сети и ИТП потребителей оборудованы спускниками и дренажными трубопроводами, сбросными колодцами с отводом воды в ливневую (дождевую) канализацию. |
| 3 | Прогрев и заполнение тепловых сетей и систем теплоиспользования потребителей во время и после окончания ремонтно-восстановительных работ | Мероприятия выполняются на основании правил технической эксплуатации и локальных нормативных документов эксплуатирующими организациями |
| 4 | Проверка прочности элементов тепловых сетей на достаточность запаса прочности оборудования и компенсирующих устройств | Прочность элементов тепловых сетей определяется гидравлическими испытаниями, которые проводятся ежегодно по окончанию отопительного сезона. Проверка прочности компенсирующих устройств определяется тепловыми испытаниями, которые проводятся 1 раз в 5 лет. |

• Резервирование  тепловых сетей  производиться  за счет  мероприятий  представленных в таблице 6.4.

Таблица 6.4.

Резервирование  тепловых сетей

| № п/п | Показатель | Наличие, выполнение |
| --- | --- | --- |
|  |  | Зона действия |
|  |  | Существующие, действующие котельные и тепловые сети |
| 1 | Резервирование тепловых сетей смежных районов | В тепловых сетях п. Кингисеппский имеется кольцующая перемычка между жилыми домами №6 и №9 |
| 2 | Устройства резервных насосных и трубопроводных связей | В тепловых сетях п. Кингисеппский показатель отсутствует |
| 3 | Установки местных резервных источников теплоты (стационарных или передвижных) для потребителей первой категории со 100%-ной подачей тепла при отказах от централизованных тепловых сетей | К первой категории потребителей относятся потребители, нарушения теплоснабжения которых связано с опасностью для жизни людей или со значительным материальным ущербом (повреждение технологического оборудования, массовый брак продукции и т.п.) Среди потребителей централизованных систем теплоснабжения поселка Кингисеппский таких потребителй нет. |

Таблица 6.5.

Список участков подлежащих реконструкций  в связи с исчерпанием срока эксплуатации

| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке Дн, м | Длина участка ( в двухтрубном исчислении), L, м | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от ТК до т.1 | 219 | 45,9 | надземная | 1976 | 660 960 |
| От т.1 до т.1* | 219 | 91 | надземная | 1976 | 3 274 560 |
| от т.2* до т.5 | 219 | 134 | надземная |  |  |
| от точки5 до ТК3 | 133 | 253,3 | надземная | 1976 | 1 443 810 |
| от ТК3 до ТК3А | 133 | 40 | подземная в непроходных каналах | 1976 | 253 000 |
| от ТК3 до ж.д. №8 | 89 | 9 | подземная в непроходных каналах | 1976 | 40 950 |
| от ТК3А до ж.д. №7 | 89 | 28 | подземная в непроходных каналах | 1976 | 127 400 |
| от ТК3А до точки 9 | Замена 159 на 133 | 11 | подземная в непроходных каналах | 1976 | 62 700 |
| от точки 9 до ж.д. №11 | 89 | 36 | подземная в непроходных каналах | 1976 | 163 800 |
|  | 108 | 52 | надземная |  | 257 400 |
| от точки 10 до Дома культуры | 76 | 68 | надземная | 1976 | 238 000 |
|  | 89 | 44,2 |  |  | 192 270 |
| от точки 9 до точки 13 у здания Администрации к ж.д. №9 | 89 | 61 | смешанная | 1976 | 265 350 |
|  | Замена 76 на 89 | 109 |  |  | 495 950 |
| от точки 13 к зданию Администрации | 57 | 5 | подземная в непроходных каналах | 1976 | 15 375 |
| от точки 11 к торговому центру | 57 | 3,5 | надземная | 1976 | 10 325 |
| по подвалу ж.д. №9 | 89 | 97 | подвал | 1976 | 116 400 |
| по подвалу ж.д. №6 | 89 | 97 | подвал | 1976 | 116 400 |
| между домами №9 и №6 | 89 | 9 | подземная в непроходных каналах | 1976 | 40 950 |
| от точки 5 на магистрали до ТК2 | Замена 133 на 159 | 48,5 | надземная | 1976 | 420 738 |
| от ТК2 до ТК2А | Замена 133 на 159 | 27 | смешанная | 1976 | 247 725 |
|  | 159 | 34,4 |  |  | 315 620 |
| от ТК2 к дому ветеранов | 76 | 30 | подземная в непроходных каналах | 1976 | 111 750 |
| от ТК2 до детского сада | 76 | 40 | подземная в непроходных каналах | 1976 | 149 000 |
| от ТК2Б до ж.д. №2 | 108 | 7 | надземная | 1976 | 34 650 |
| от ТК2А до ТК2Б | 108 | 21 | подземная в непроходных каналах | 1976 | 108 150 |
| от ТК2Б по подвалу ж.д. №4 | 108 | 33,5 | подвал | 1976 | 50 250 |
|  | 89 | 28,5 |  |  | 34 200 |
| до ж.д. №3 | 89 | 21 | подземная в непроходных каналах | 1976 | 95 550 |
| от ТК2А до ж.д. №5 | 108 | 13 | подземная в непроходных каналах | 1976 | 66 950 |
| по подвалу ж.д. №5 | 108 | 65 | подвал | 1976 | 97 500 |
| по подвалу ж.д. №1 | 89 | 18 | подвал | 1976 | 21 600 |
|  | 108 | 33 |  |  | 49 500 |
|  | Замена 159 на 108 | 42 |  |  | 63 000 |
| Между домами №5, №1 | 108 | 7 | подземная в непроходных каналах | 1976 | 36 050 |
| Между домами №1, №6 | 89 | 17 | подземная в непроходных каналах | 1976 | 77 350 |
| от точки 2 до ТК1 | Замена 108 на 133 | 15 | надземная | 1976 | 85 500 |
| от ТК1 до ТК1А | 133 | 27,5 | подземная в непроходных каналах | 1976 | 173 938 |
| от Тк1А до амбулатории | 57 | 19 | подземная в непроходных каналах | 1976 | 58 425 |
| от ТК1А до ТК16 | 133 | 63 | подземная в непроходных каналах | 1976 | 398 475 |
| от ТК 16 до бани | 57 | 62 | смешанная | 1976 | 182 900 |
| от ТК16 до ТК18 | 108 | 68,5 | надземная | 1976 | 339 075 |
| от ТК18 до ж.д. №12 | 89 | 16 | подземная в непроходных каналах | 1976 | 72 800 |
| от ТК18 до школы | 76 | 84 | смешанная | 1976 | 294 000 |
|  |  | 1995,9 |  | Всего | 11 360 295 |

*- стоимость включает НДС 18%

6.7. Строительство и реконструкция насосных станций.

Мероприятия   данной схемой теплоснабжения не предусматриваются в связи с отсутствием  потребности.

Глава 7. Перспективные топливные балансы

7.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных годовых  и максимальных часовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории сельского поселения.

Таблица 7.1.

Прогнозируемые годовые потребности топлива

в базовом периоде

| Источники тепловой энергии | Базовый период | Расход топлива |
| --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/час | в год , тут | максимально часовой в зимний период, тут/час | максимально часовой в летний период, тут/час | максимально часовой для переходного периода, тут/час |
|  | Отопл Вентил. | ГВС | Итого |  |  |  |  |
| Блок-модульная котельная | 3,882 | 0,773 | 4,655 | 2929 | 0,721 | 0,124 | 0,300 |
| Индивидуальные источники | 0,577 | 0,108 | 0,685 | 430 | 0,110 | 0,017 | 0,050 |
| ВСЕГО | 4,459 | 0,881 | 5,34 | 3359 | 0,831 | 0,141 | 0,350 |

Таблица 7.2.

Прогнозируемые годовые потребности топлива

в 1 очереди

| Источники тепловой энергии | 1 очередь | Расход топлива |
| --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/час | в год , тут | максимально часовой в зимний период, тут/час | максимально часовой в летний период, тут/год | максимально часовой для переходного периода, тут/год |
|  | Отопл Вентил. | ГВС | Итого |  |  |  |  |
| Блок-модульная котельная | 3,882 | 0,773 | 4,655 | 2929 | 0,721 | 0,124 | 0,300 |
| Индивидуальные источники | 1,879 | 0,238 | 2,117 | 895 | 0,339 | 0,04 | 0,150 |
| ВСЕГО | 5,761 | 1,011 | 6,772 | 3824 | 1,060 | 0,164 | 0,450 |

Таблица 7.3.

Прогнозируемые годовые потребности топлива

в расчетном сроке

| Источники тепловой энергии | Расчетный срок | Расход топлива |
| --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/час | в год , тут | максимально часовой в зимний период, тут/час | максимально часовой в летний период, тут/год | максимально часовой для переходного периода, тут/год |
|  | Отопл Вентил. | ГВС | Итого |  |  |  |  |
| Блок-модульная котельная | 3,882 | 0,773 | 4,655 | 2929 | 0,721 | 0,124 | 0,300 |
| Индивидуальные источники | 1,882 | 0,239 | 2,121 | 900 | 0,340 | 0,05 | 0,155 |
| ВСЕГО | 5,764 | 1,012 | 6,776 | 3829 | 1,061 | 0,174 | 0,455 |

7.2. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива

Резервное (аварийное топливо) может  предусматриваться  только для централизованного источника .

Согласно СП 89.13330.2012 «Котельные установки»  проектирование котельных, вид топлива и его классификация (основное, при необходимости аварийное) определяется по согласованию с региональными уполномоченными органами власти.

Для действующей  блок-модульной  котельной в  соответствии с  пунктом 19. Правил поставки газа  в Российской федерации  №162 от 5.02.1998 года,  ежегодно перед началом  отопительного сезона   Распоряжением Правительства Ленинградской области  утверждаются графики  перевода газопотребляющих предприятий   на резервные виды топлива, а так же  очередность отключения газопотребляющих предприятий Ленинградской области и порядок  ввода их в действие в отопительном сезоне.  Порядок введения в действие  графиков перевода потребителей на резервные виды топлива утвержден  Министерством энергетики Российской Федерации № 652 от 30.12.2011г. Указания о введении в действие графиков выдаются:

в отношении графика при похолодании - при понижении температуры (похолодании), повлекшим уменьшение запаса газа в газотранспортной системе Единой системы газоснабжения на 50 млн. куб. м в сутки, либо в региональных газотранспортных системах до уровня, при котором потребности покупателей по договорам поставки газа обеспечены на 5 (пять) и менее суток);

в отношении графика при аварии - при нарушении технологического режима работы газотранспортной системы при аварии.

В связи с тем, что Правительством  Ленинградской области в графики ограничений   поставки газа   не включена  отопительная  котельная  поселка Кингисеппский   резервное  (аварийное) топливо для блок-модульной котельной   не предусматривается.

Глава 8.  Оценка надежности теплоснабжения

8.1. Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения, в том числе:

а) применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования

Блок-модульная котельная   укомплектована   современным оборудованием, обеспечивающим  надежность ее работы.

Встроенная система автоматики осуществляет регулирование и обеспечивает выполнение следующих функций:

- осуществление заданной последовательности операций при пуске и остановке котла;

- автоматическое регулирование основных технологических параметров котла;

- управление мощностью горелки;

- рабочей, предупредительной и аварийной сигнализации.

б) установка резервного оборудования

Мероприятия   данной схемой теплоснабжения не предусматриваются в связи с отстутствием  потребности.

в) организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии

Мероприятия   данной схемой теплоснабжения не предусматриваются в связи с отстутствием  возможности.

г) взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов поселения.

Мероприятия   данной схемой теплоснабжения не предусматриваются в связи с отстутствием  потребности.

д) устройство резервных насосных станций

Мероприятия   данной схемой теплоснабжения не предусматриваются в связи с отстутствием  потребности.

е) установка баков-аккумуляторов.

Мероприятия   данной схемой теплоснабжения не предусматриваются в связи с отстутствием  потребности.

Глава 9.  Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

10.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство тепловых сетей и ИТП  осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей по видам строительства, укрупненным показателям сметной стоимости, укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ,  а также на основе анализа проектов-аналогов, коммерческих предложений специализированных организаций.   Общая потребность в финансировании проектов на расчетный период (2030 год)  приведена в таблице  10.1.  составляет  18 112,5 (в ценах 2014 года с учетом НДС). Основными источниками   для проведения инвестиционной деятельности   теплоснабжающей организации (ОАО «ЛОТЭК») являются средства, полученные в результате  проводимых   энергосберегающих и  мероприятий по техническому перевооружению котельных и тепловых сетей.   Выбор той или иной схемы финансирования реализации решений по развитию Схемы  теплоснабжения во многом будет зависеть от платежеспособности потребителей и состояния муниципального бюджета. В этой связи,  целесообразным является осуществление финансирование мероприятий за счет внешних источников (кредиты, ссуды и т.д.), а окупаемость и возврат средств обеспечивать за счет повышения внутренней эффективности, снижения издержек (внутренние резервы). В дальнейшем, сэкономленные средства от снижения издержек можно направлять на финансирование прочих мероприятий.

Настоящей схемой теплоснабжения предусматриваются  так же  мероприятия по развитию и улучшению теплоснабжения, которые требуют комплексного подхода и увязки с соответствующими (при наличии) программами реформы ЖКХ МО «Большелуцкогосельского  поселения» , программами энергосбережения  и т.д.. За счет учета и увязки смежных программам возможно решать вопросы софинансирования  тех или иных мероприятий, если они дают одинаковый результат:

Таблица 10.1.

Сводная таблица финансовых потребностей для осуществления строительства реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

| № п/п | Наименование работ/статьи затрат | Выделенные источники финансирования, тыс. руб. | Период внедрения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | Федераль ный бюджет | Регио нальный бюджет | Местный бюджет | Вне бюджетные источники, в т.ч. ОАО «ЛОТЭК» |  |
|  | ВСЕГО | 18 112,5 |  |  |
| I | Реконструкция тепловых сетей в зоне действия блок-модульной котельной в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 11 360,3 | Софинансирование | До 2020 г. |
| II | Перевод ИТП на закрытый тип ГВС | 6 752,2 | Софинансирование | До 2022 г. |

Глава 11.  Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, приведенных в Постановлении Правительства РФ от 08.08.2012г. №808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

3. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации:

-  владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

-   размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

5. В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

6. В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

7. Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

8. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

9. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

-   заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

-   заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

В настоящее время только одна организация  на территории поселка Кингисеппский МО «Большелуцкое сельское поселение»  отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации -  открытое акционерно общество "Лениградская областная тепло-энергетическая компания» (ОАО «ЛОТЭК»).

1. Зона единой теплоснабжающей организации  определяется зоной действия  централизованного  источника тепловой энергии и присоединенными к нему тепловыми сетями – блок-модульной котельной , собственником которой является  ОАО «ЛОТЭК» .

2. Размер уставного  капитала  ОАО «ЛОТЭК» определяется  по данным бухгалтерской отчетности  балансовой стоимостью источников тепловой энергии  и тепловых сетей, которыми Общество владеет на праве собственности в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

3.   ОАО «ЛОТЭК» имеет  технические возможности и квалифицированный  персонал по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами тепловых сетей, т.е.   способно обеспечить надежность теплоснабжения.

4.ОАО «ЛОТЭК» согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

А) заключает и исполняет договоры теплоснабжения с обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

Б) заключает и исполняет договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

5. После утверждения схемы теплоснабжения ОАО «ЛОТЭК» будет  заключать и исполняет договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Постановления Правительства РФ от 08.08.2012г. №808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» предлагается определить единой теплоснабжающей организацией поселка Кингисеппский  ОАО «ЛОТЭК».

В связи с тем, что ОАО «ЛОТЭК» является единой теплоснабжающей организацией , осуществляющей свою деятельность в одной системе   централизованного теплоснабжения без участия каких либо других теплосетевых организаций, ОАО «ЛОТЭК»   на основании нормативных  актов   обязана    установить:

1) порядок  действий   диспетчерской  службы при взаимодействии с  котельными, тепловыми  сетями и потребителями тепловой энергии;

2) порядок организации наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;

3) порядок действия  теплоснабжающей  организации  в чрезвычайных ситуациях и аварийных ситуациях