|  | Утверждено Постановлением администрации МО «Большелуцкое сельское поселение» №_________ «______»__________2016г. |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ПОСЕЛКА КИНГИСЕППСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БОЛЬЩЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ДО 2030 ГОДА

ОАО «ЛОТЭК»

(наименование организации – разработчика)

Генеральный директор

____________ И.Т.Варзарь

(должность руководителя организации–разработчика,

подпись, фамилия)

п.Кингисеппский

2015

Содержание

Стр.

Введение__________________________________________________________ 1

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории МО Отрадненское городское поселение_________________________________________________________ 6

| Раздел1, пункт1. | Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов нового строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на расчетный срок______________ | 6-11 |
| --- | --- | --- |
| Раздел1, пункт 2. | Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе___________________________________________________ | 12 |
| Раздел1, пункт 3 | Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления на территории поселка Кингисеппский_________________________________________ | 13 |

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии тепловой нагрузки потребителей____________________ 13

| Раздел 2, пункт 1. | Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии________________________________________________ | 13-14 |
| --- | --- | --- |
| Раздел 2, пункт 2. | Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии_____________________________ | 14 |
| Раздел 2, пункт 3. | Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии_____________ | 14-15 |
| Раздел 2, пункт 4. | Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, с выделенными зонами действия на каждом этапе и к окончанию планируемого периода_________________________ | 15-17 |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя____________________17

| Раздел 3, пункт 1. | Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей______________________________________________ | 17-19 |
| --- | --- | --- |
| Раздел 3, пункт 2. | Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения______________________________ | 19-20 |

Раздел 4. Перспективные топливные балансы________________________20

| Раздел 4, пункт 1. | Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода_ | 20-21 |
| --- | --- | --- |

Раздел 5. Решения  по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии_______________________22

| Раздел 5, пункт 1. | Решения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа. Предложения по строительству новых источников тепловой энергии_________ | 22 |
| --- | --- | --- |
| Раздел 5, пункт 2. | Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе________________________ | 22 |
| Раздел 5, пункт 3. | Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения__________________ | 22 |

Раздел 6. Решения по новому строительству и реконструкции

тепловых сетей___________________________________________________23

| Раздел 6, пункт 1. | Решения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку_____________________________________________ | 23 |
| --- | --- | --- |
| Раздел 6, пункт 2. | Решения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти_____________ | 23-26 |

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов теплоснабжения __________________________________________26

| Раздел 7. Пункт 1. | Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей и предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности___________________________________________ | 26-27 |
| --- | --- | --- |

Раздел 8. Решение по определению единой теплоснабжающей организации_______________________________________________________27-28

Раздел 9. Решение о распределении  тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии __________________________________________________________28

Раздел 10. Оценка воздействия  источников тепловой энергии на

окружающую среду_______________________________________________29-30

Раздел 11. Решения по безхозяйным тепловым сетям_________________30

Раздел 12. Заключительные положения______________________________30-31

Приложение (отдельным томом):

Материалы по обоснованию Схемы теплоснабжения МО «Отрадненское городское поселение»:

| Глава 1. | Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения |  |
| --- | --- | --- |
| Глава 2. | Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения. |  |
| Глава 3. | Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа |  |
| Глава 4. | Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки. |  |
| Глава5. | Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах. |  |
| Глава 6. | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |
| Глава 7. | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них |  |
| Глава 8. | Перспективные топливные баланс |  |
| Глава 9. | Оценка надежности теплоснабжения |  |
| Глава 10. | Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение |  |
| Глава 11. | Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации |  |

Введение

Схема теплоснабжения  поселка Кингисеппский МО  «Большелуцкое сельское поселение»  МО  «Кингисеппский   муниципальный  район» Ленинградской области разработана  на основании требований  ст.23  Федерального  закона  № 190-ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г.

При разработке Схемы теплоснабжения  использовались:

-  Требования к схемам теплоснабжения  порядку их  разработки и утверждения,   утвержденные  Постановлением  Правительством РФ от 22 февраля 2012 г. N 154;

-  Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденные приказом   Минэнерго России и Минрегиона России    №204 от 06.05.2011г.;

-   Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, утвержденные приказом   Минэнерго России и Минрегиона России  от 29 декабря  2012 г. №565/667 ;

- Материалы по обоснованию проекта генерального плана муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, выполненного ОАО «НИИПГрадостроительства» в 2012 году;

-    программы развития  теплоснабжающей организации ОАО «ЛОТЭК»;

- результаты проведенных на объектах теплоснабжения  энергетических обследований, режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчетности.

Целью разработки  Схемы теплоснабжения поселка Кингисеппский  МО «Большелуцкое сельское поселение» является удовлетворение спроса на тепловую энергию, теплоноситель;  обеспечение надежного теплоснабжения  поселка Кингисеппский наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду; экономическое  стимулирование развития и внедрения энергосберегающих технологий на объектах   теплоснабжения и теплопотребления.

Разработчиком схемы теплоснабжения поселка Кингисеппский  МО «Большелуцкое сельское  поселение»  является   открытое акционерное общество  «Ленинградская областная тепло-энергетическая  компания» (ОАО «ЛОТЭК).

Раздел 1.

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории

поселка Кингисеппский

Раздел1, пункт1.

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов нового строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий  по этапам.

    - Существующая  положение

Посёлок Кингисеппский является административным центром Большелуцкого сельского поселения, расположен в его восточной части на левом берегу реки Луга. Он включает два участка – северный, являющийся основным массивом застройки, и южный, расположенный выше по течению реки Луга. В основе планировочной структуры северного участка поселка Кингисеппский лежат река Луга и автомобильная дорога регионального значения, которая является подъездом к поселку от автодороги федерального значения «Нарва». Северный участок поселка вытянут с юго-запада на северо-восток вдоль автодороги и перпендикулярно руслу реки. Освоенной в градостроительном отношении является его южная часть, северная часть используется в незначительной степени  под огороды.

В настоящее время в населенном пункте сложились следующие функциональные зоны: жилая, общественно-деловая, производственная, инженерной и транспортной инфраструктуры, сельскохозяйственного использования и рекреационного назначения.

Жилые зоны представлены зоной среднеэтажной застройки (5-этажной) и зоной индивидуальной жилой застройки. Зона среднеэтажной жилой застройки занимает юго-восточную часть северного участка населенного пункта. Зоны малоэтажной жилой застройки включают единственный земельный участок в юго-восточной части северного участка поселка (который фактически используется как производственно-складская территория) и несколько земельных участков в границах южного участка населенного пункта, где индивидуальная жилая застройка является единственной функцией.

На юго-восточной окраине поселка сформирован общественно-деловой центр, включающий здание администрации сельского поселения, клуб с библиотекой и спортивным залом, магазин, центральную площадь. По периметру зоны среднеэтажной жилой застройки расположены остальные  учреждения общественно-делового назначения. К северу от среднеэтажной жилой застройки находятся детский сад, дом-интернат для престарелых граждан, амбулатория и спортивная площадка, к юго-западу – школа, к северо-западу – баня.

Производственная зона расположена в западной части поселка и включает только коммунально-складские объекты, производственные предприятия (колбасный цех, швейный цех) в настоящее время не работают.

Между производственной зоной и зоной среднеэтажной жилой застройки находится зона инженерной инфраструктуры, включающая участки водонапорной башни и старой (не действующей) котельной, а также участок блок- модульной котельной. Канализационные очистные сооружения расположены за границами поселка в западном направлении, у р. Падожница.

    - Перспективное  развитие поселка в соответствии с Генеральным планом

Перспективное развитие поселка Кингисеппский  МО «Большелуцкого сельского поселение» предусматривается в периоды, установленные Генеральным планом:

1 очередь -  до 2020 года;

расчетный срок -    до 2030 года.

В генеральном плане МО «Большелуцкое сельское поселение» предусматривается развитие функционально-планировочной структуры поселка Кингисеппский, продолжающей соответствовать статусу административного центра сельского поселения.

Схема формирования планировочной структуры территории поселка представлена на рисунке 1 .

Перспективное развитие жилого фонда

Снос жилищного фонда на территории Большелуцкого сельского поселения не предусматривается, поскольку муниципальный жилищный фонд с высоким процентом износа отсутствует, а реконструкция и капитальный ремонт индивидуального жилищного фонда осуществляется за счет собственников данного жилья.

В качестве основного типа жилищной застройки для постоянного населения  в п.Кингисеппский  предлагается застройка индивидуальными 1-3 этажными жилыми домами с участками.

Также на территории административного центра Большелуцкого сельского поселения пос. Кингисеппский выделяются территории для застройки малоэтажными блокированными жилыми домами типа таунхаус.  Размещать малоэтажную блокированную застройку планируется к северу от существующей амбулатории и к западу от среднеэтажной застройки в пос. Кингисеппский.

Перспективное развитие культурно-бытовых  зон

В   сложившихся культурно-бытовых  зонах поселка Кингисеппский   генеральным планом предлагается строительство следующих объектов местного значения:

  - расширение емкости средней общеобразовательной Александро-Горской школы;

  - размещение бытового центра в составе учреждений бытового обслуживания и пункта приема прачечной-химчистки;

  - кафе на 45 мест.

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов с разделением объектов нового строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий  по этапам представлен в таблице 1.1.

Таблица №1.1.

# ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

(источник Генеральный план)

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние | 1 очередь | Расчетный срок |
| III. Жилищное строительство |
| 1. | Жилищный фонд Большелуцкого сельского поселения всего (округленно), в т.ч.: | тыс. м2 общ. площ. | 130,6 | 184,6 | 215,2 |
|  | пос. Кингисеппский, в т.ч.: | тыс. м2 | 42,5 | 52,6 | 52,6 |
| - | Индивидуальный жилищный фонд | тыс. м2 | 0,6 | 8,2 | 8,2 |
| - | Малоэтажный и блокированный жилищный фонд (1-2 этажа) | тыс. м2 | - | 2,5 | 2,5 |
| - | Среднеэтажный жилищный фонд (5 этажей) | тыс. м2 | 41,9 | 41,9 | 41,9 |
| 1.1. | Жилищный фонд постоянного населения (округленно), в т.ч.: | тыс. м2 общ. площ. | 82,6 | 108,4 | 122,3 |
|  | пос. Кингисеппский, в т.ч.: | тыс. м2 | 42,5 | 52,6 | 52,6 |
| - | Индивидуальный жилищный фонд | тыс. м2 | 0,6 | 8,2 | 8,2 |
| - | Малоэтажный и блокированный жилищный фонд (1-2 этажа) | тыс. м2 | - | 2,5 | 2,5 |
| - | Среднеэтажный жилищный фонд (5 этажей) | тыс. м2 | 41,9 | 41,9 | 41,9 |
| 1.1.1 | Существующий сохраняемый жилищный фонд всего (округленно), в т.ч.: | тыс. м2 |  |  |  |
|  | пос. Кингисеппский, в т.ч.: | тыс. м2 | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
| - | Индивидуальный жилищный фонд | тыс. м2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| - | Малоэтажный и блокированный жилищный фонд (1-2 этажа) | тыс. м2 | - | - | - |
| - | Среднеэтажный жилищный фонд (5 этажей) | тыс. м2 | 41,9 | 41,9 | 41,9 |
| 1.1.2 | Жилищного фонда нового строительства всего (округленно), в т.ч.: | тыс. м2 | - | 25,8 | 39,7 |
|  | пос. Кингисеппский, в т.ч.: | тыс. м2 | - | 10,1 | 10,1 |
| - | Индивидуальный жилищный фонд | тыс. м2 | - | 7,6 | 7,6 |
| - | Малоэтажный и блокированный жилищный фонд (1-2 этажа) | тыс. м2 | - | 2,5 | 2,5 |
| - | Среднеэтажный жилищный фонд (5 этажей) | тыс. м2 | - | - | - |
| IV. Культурно-бытовое обслуживание |
|  | Емкость основных учреждений обслуживания | всего в том числе нового строительства |  |  |  |
|  | Пос. Кингисеппский (центр восточной левобережной группы населенных пунктов) |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 110 | 110 | 110 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 170 | 170 | 212 |
| 3 | Дом интернат для престарелых и инвалидов | мест | 40 | 40 | 40 |
| 4 | Поликлиники, амбулатории | посещений в смену | 40 | 40 | 40 |
| 5 | Аптеки | объект | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Спортивные залы общего пользования | м2 общей площади | 360,6 | 360,6 | 360,6 |
| 7 | Плоскостные спортивные сооружения, стадионы | м2 | 1 объект | 1 объект | 1 объект |
| 8 | Клубы и учреждения клубного типа | мест | 600 | 600 | 600 |
| 9 | Библиотеки | тыс. томов | 14,7 | 14,7 | 14,7 |
| 10 | Помещения для работы с молодежью | м2 | 95 | 95 | 95 |
| 11 | Магазины всех типов | м2 торг. площади | 7 объектов торговли | 7 объектов торговли | 7 объектов торговли |
| 12 | Предприятия общественного питания | мест | 48 | 48 | 93 |
| 13 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 2 | 2 | 18 |
| 14 | Бани | мест | 1 объект | 1 объект | 1 объект |
| 15 | Отделения связи | объект | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Отделения и филиалы сбербанка | объект | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Приемный пункт прачечной-химчистки | объект | - | - | 1 |
| 18 | Общественные туалеты | прибор | - | - | 1 |

Примечание: * - нумерация сохранена по  первоисточнику.

Рис. 1. Схема планируемых границ  функциональных зон

Существующие и перспективные источники тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения блок-модульной котельной

Раздел1, пункт 2.

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.

Прирост тепловой нагрузки строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и прочие потребители на каждом этапе  представлен в таблице 1.2.

Таблица 1.2., Гкал/час

| Источники тепловой энергии | Наименование потребителей | Базовая нагрузка 2014 г. | в т.ч. | Прирост нагрузки в 2015-2020 г. | в т.ч. | Прирост нагрузки 1 | в т.ч. | Нагрузка 1 очереди строительства | в т.ч. | Прирост нагрузки в 2020-30г. | в т.ч. | Нагрузка расчетного периода 2030 г. | В т.ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление, вентиляция | ГВС |  | Отопление, | ГВС |  | Отопление, вентиляция | ГВС |  | Отопление, вентиляция | ГВС |  | Отопление, вентиляция | ГВС |  | Отопление, вентиляция | ГВС |
| Блок-модульная котельная | ВСЕГО | 4,655 | 3,882 | 0,773 | - | - | - | - | - | - | 4,655 | 3,882 | 0,773 | - | - | - | 4,655 | 3,882 | 0,773 |
|  | МКД среднеэтажный жилищный фонд (5 этажей) | 3,725 | 3,064 | 0,6610 | - | - | - | - | - | - | 3,725 | 3,064 | 0,6610 | - | - | - | 3,725 | 3,064 | 0,6610 |
|  | малоэтажный и блокированный жилищный фонд (таунхауз) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | индивидуальный жилищный фонд с участками | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Прочие объекты | 0,930 | 0,818 | 0,112 | - | - | - | - | - | - | 0,930 | 0,818 | 0,112 | - | - | - | 0,930 | 0,818 | 0,112 |
| Индивидуальные источники | ВСЕГО | 0,685 | 0,577 | 0,108 | 1,432 | 1,302 | 0,130 | 1,432 | 1,302 | 0,130 | 2,117 | 1,879 | 0,238 | 0,004 | 0,003 | 0,001 | 2,121 | 1,882 | 0,239 |
|  | МКД среднеэтажный жилищный фонд (5 этажей) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | малоэтажный и блокированный жилищный фонд (таунхауз)) | - | - | - | 0,355 | 0,322 | 0,033 | 0,355 | 0,322 | 0,033 | 0,355 | 0,322 | 0,033 | - | - | - | 0,355 | 0,322 | 0,033 |
|  | индивидуальный жилищный фонд с участками | 0,085 | 0,077 | 0,008 | 1,077 | 0,980 | 0,097 | 1,077 | 0,980 | 0,097 | 1,162 | 1,057 | 0,105 | - | - | - | 1,162 | 1,057 | 0,105 |
|  | Прочие объекты | 0,6 | 0,5 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,6 | 0,5 | 0,1 | 0,004 | 0,003 | 0,001 | 0,604 | 0,503 | 0,101 |

Раздел1,пункт3. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления на территории  поселка Кингисеппский.

Для перспективного развития и возможности обеспечения  тепловых потребностей существующих и перспективных объектов, а также обеспечения надёжности системы теплоснабжения поселка Кингисеппский,  настоящей  Схемой теплоснабжения предлагаются    поэтапные  выполнение мероприятий  по реконструкции  существующей системы теплоснабжения:

1) перевод систем транспорта и распределения тепловой энергии на работу по закрытой схеме теплоснабжения с реконструкцией уже существующих тепловых пунктов;

2) замена изношенных тепловых сетей, находящихся в неудовлетворительном состоянии и отработавших свой нормативный срок эксплуатации. При прокладке трубопроводов новых и реконструируемых тепловых сетей рекомендуется применение стальных труб в энергоэффективной полносборной пенополиуретановой изоляции высокой заводской готовности с системой оперативного дистанционного контроля состояния влажности тепловой изоляции (соответствующих требованиям ГОСТ 30732-2006, ТУ 5768-001-03326601-98);

3) обеспечение тепловой энергией существующей и проектируемой индивидуальной застройки от современных индивидуальных бытовых котлов для нужд отопления  и емкостных водонагревателей для нужд горячего водоснабжения (ГВС), работающих на газовом топливе ;

4) завершение работ по повсеместной установке у потребителей приборов учета расхода тепловой энергии и систем автоматического регулирования  потребления тепловой энергии;

5) запрещается  перехода на отопление с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии  существующих жилых помещений в многоквартирных домах, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

Раздел 2.

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Раздел 2, пункт 1.

2.1.1.Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения (Федеральный  закон №190-ФЗ «О теплоснабжении» в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 318-ФЗ)

Расчет радиусов эффективного теплоснабжения  определяется для существующих источников с целью определения возможности подключения к ним перспективных нагрузок. В связи с тем, что в поселке Кингисеппский  имеется одна централизованная блок-модульная котельная мощностью 6 МВт и  в связи с отсутствием перспективных нагрузок, подключаемых к  блок-модульной котельной,   радиус  эффективного теплоснабжения равняется  существующему  радиусу  действия  указанной котельной (рис.1)

Таблица 2.1.

Радиус эффективного теплоснабжения существующих источников тепловой энергии

в расчетные периоды схемы теплоснабжения

| Зона действия источника тепловой энергии | Предельный радиус действия тепловых сетей, км |
| --- | --- |
|  | Базовый период | 1 очередь | Расчетный период |
| Блок-модульная котельная 6 МВт | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

Раздел 2. пункт 2.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии

В настоящее время  система теплоснабжения поселка Кингисеппский имеет как централизованное теплоснабжение, так и индивидуальные источники тепловой энергии.

Централизованная система теплоснабжения возникла в период строительства  населенного пункта, который относится к  поселку городского типа. Жилой фонд поселка  состоит  из 5-ти этажных  многоквартирных   домов с высокой степенью благоустройства.     Социальные объекты представлены   школой, детским садом, домом культуры, амбулаторией, домом интернатом для  престарелых  граждан.

В настоящее время в состав  централизованной системы  теплоснабжения  входят блок-модульная котельная, введенная  в эксплуатацию в 2012 году взамен паровой котельной 1976 года, полностью выработавшей свой эксплуатационный ресурс, и  коммунальными тепловыми сетями, протяженностью 2569,7 м в 2х трубном исчислении. Потребителями   тепловой энергии  являются  многоквартирные жилые дома и социальные объекты, оборудованные индивидуальными тепловыми пунктами, внутренними системами отопления и ГВС. Случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии  не зафиксировано.

Старая поселковая  котельная   выведена из эксплуатации. Генеральным планом предусмотрено  переоборудование  старой котельной  под гаражи.

Расположение  источников теплоснабжения с выделением зон  их действия, а также основные тепловые трассы от централизованного  источника к потребителям приведены на  рис.1.

Раздел 2, пункт 3.

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

В настоящее время к зонам действия  индивидуальных источников тепловой энергии относятся  территория  производственной зоны  и индивидуальной  жилой застройки (частный сектор, дачный сектор). Индивидуальное теплоснабжение осуществляется от печного отопления, электрических обогревателей или других альтернативных видов.

Индивидуальное теплоснабжение имеют некоторые  потребители   (торговый  комплекс, гостиница и др.), расположенные в зоне централизованного теплоснабжения.

В перспективе  индивидуальная жилищная застройка  планируется следующим образом:

-   в центральной части поселка, к западу от среднеэтажной застройки (состоящей из 5ти этажных домов) предполагается развитие зон малоэтажной блокированной жилой застройки 2-3 этажными домами типа таунхауз ,

-  к северо-западу от сложившейся зоны жилой застройки планируется развитие зон индивидуальной жилой застройки (ИЖС),

-    в границах южного участка населенного пункта предусмотрено уплотнение сложившейся зоны индивидуальной жилой застройки путем освоения свободных территорий.

В зонах  проектируемой индивидуальной малоэтажной жилой застройки типа таунхауз рекомендуется децентрализованное теплоснабжение  по всем видам потребления осуществить от индивидуальных отопительных котлов отечественного производства для нужд отопления   и установкой емкостных водонагревателей для нужд ГВС, работающих на газовом топливе. Эта система дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на отопление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности.

В связи с отсутствием   мощности блок-модульной котельной  рекомендуется  применить теплоснабжение от индивидуальных  газовых котлов перспективных объектов культурно-бытового обслуживания, планируемых к строительству в зонах  централизованного теплоснабжения ( центр бытового   обслуживания и кафе на 45 мест).

Раздел 2, пункт 4

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, с выделенными  зонами действия на каждом этапе и к окончанию планируемого периода

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки устанавливается для  объектов  централизованного теплоснабжения и  приведен  в таблице 2.5.

Источником централизованного теплоснабжения является блок-модульная котельная.

В зоне действия централизованного источника тепловой энергии- блок-модульной котельной  потребителями тепловой энергии являются многоквартирные жилые дома и объекты социального назначения:

-   многоквартирные жилые дома (МКД)  - 11 ед.,

-  социальные  объекты   -  8 ед.

Величина  присоединенной  тепловой  нагрузки  по группам потребителей  представлена в таблицах 2.2.-2.4.

Увеличение нагрузки в перспективе не планируется.

Таблица 2.2.

Таблица  тепловых нагрузок  потребителей  жилого фонда МКД

при расчетных температурах наружного воздуха

| № п/п | Потребитель, адрес местонахождения | тепловая нагрузка на отопление , Гкал/час | Средняя тепловая нагрузка на ГВС , Гкал/час | Суммарная Тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Кингисеппский, дом 1 | 0,333 | 0,0728 | 0,4058 |
| 2 | п. Кингисеппский, дом 2 | 0,332 | 0,0777 | 0,4097 |
| 3 | п. Кингисеппский, дом 3 | 0,310 | 0,0692 | 0,3792 |
| 4 | п. Кингисеппский, дом 4 | 0,201 | 0,0459 | 0,2469 |
| 5 | п. Кингисеппский, дом 5 | 0,250 | 0,0483 | 0,2983 |
| 6 | п. Кингисеппский, дом 6 | 0,337 | 0,0780 | 0,415 |
| 7 | п. Кингисеппский, дом 7 | 0,244 | 0,0496 | 0,2936 |
| 8 | п. Кингисеппский, дом 8 | 0,246 | 0,0441 | 0,2901 |
| 9 | п. Кингисеппский, дом 9 | 0,361 | 0,0756 | 0,4366 |
| 10 | п. Кингисеппский, дом 11 | 0,203 | 0,0410 | 0,244 |
| 11 | п. Кингисеппский, дом 12 | 0,246 | 0,0588 | 0,3048 |
|  | Итого: | 3,064 | 0,6610 | 3,725 |

Таблица 2.3.

Таблица  тепловых нагрузок  потребителей социальных объектов  при расчетных температурах наружного воздуха

| № п/п | Потребитель, адрес местонахождения | тепловая нагрузка на отопление , Гкал/час | Средняя тепловая нагрузка на ГВС , Гкал/час | Суммарная Тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание АМО "Большелуцкое сельское поселение", дом 21 | 0,060 | 0,0002 | 0,0602 |
| 2 | Дом культуры | 0,248 | 0,0009 | 0,2489 |
| 3 | МБОУ "А.-Г.ООШ" (Школа) | 0,197 | 0,0098 | 0,2068 |
| 4 | МБДОУ п.Кингисеппский (Детский сад) | 0,100 | 0,0149 | 0,1149 |
| 5 | ЛОГКУ Кингисеппский ДИ (Дом интернат) | 0,089 | 0,0236 | 0,1126 |
| 6 | ООО"Компания Чисто" (Баня) | 0,008 | 0,0620 | 0,0700 |
| 7 | ИП Зимина (Магазин 5-ка) | 0,034 | 0,0003 | 0,0343 |
| 8 | Амбулатория + гараж | 0,082 | 0,0004 | 0,0824 |
|  | Итого: | 0,818 | 0,112 | 0,930 |

Таблица 2.4.

Тепловая нагрузка внешних потребителей

( с учетом  тепловых потерь в тепловых сетях)

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение | Ед. изм. | Зона действия блок-модульной котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая нагрузка на отопление жилого фонда |  | Гкал/час | 3,064 |
|  | Тепловая нагрузка на отопление социальныех объектов |  | Гкал/час | 0,818 |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителе на отопление всего | Qот | Гкал/час | 3,882 |
|  | Тепловая нагрузка на ГВС жилого фонда |  | Гкал/час | 0,6610 |
|  | Тепловая нагрузка на ГВС социальныех объектов |  | Гкал/час | 0,112 |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителе на ГВС. всего | Qгвс | Гкал/час | 0,773 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка внешних потребителей | Q р.гв вн.п | Гкал/час | 4,655 |
|  | Потери тепловой мощности при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Qр.пот | Гкал/час | 0,445 |
|  | Суммарная расчетная тепловая нагрузка внешних потребителей на выходе из котельной | Q колр.гв | Гкал/час | 5,1 |

Таблица 2.5.

Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в горячей воде в зоне действия централизованного источника

| Показатели | Ед. из.я | Значения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Базовый период | 1 очередь | Расчетный срок |
| Установленная мощность оборудования | Гкал/ час | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| Установленная мощность оборудования (нетто) | Гкал/ час | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| Собственные нужды | Гкал/ час | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Располагаемая мощность оборудования , нетто | Гкал/ час | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Суммарная расчетная тепловая нагрузка внешних потребителей на выходе из котельной | Гкал /час | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности по установленной мощности | Гкал/ час | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности по установленной мощности | % | 0 | 0 | 0 |

В связи с отсутствием  перспективной подключенной нагрузки  к централизованному источнику тепловой энергии  баланс тепловой мощности  блок-модульной котельной и присоединенной тепловой нагрузки     по годам реализации генерального плана останется неизменным.

Раздел 3.

Перспективные балансы теплоносителя

Раздел 3,пункт 1.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Водоснабжение   существующей  котельной осуществляется из поселкового водопровода.

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи от источника тепловой энергии до потребителя, прогнозировались исходя из следующих условий:

-  в системах теплоснабжения применено центральное качественное регулирование  отпуска тепловой энергии от существующей котельной  в зависимости от нагрузки отопления и ГВС;

-  расход теплоносителя на обеспечение нужд горячего водоснабжения потребителей в зоне открытой схемы теплоснабжения изменяется с темпом реализации проекта по переводу системы теплоснабжения на закрытую схему,  в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, Федеральных законов «О водоснабжении и водоотведении» и  «О теплоснабжении» №190-ФЗ от 27.07.2010г. в ред.№318-ФЗ от 30.12.2012г .

- к 2022 году все потребители в зоне действия открытой системы теплоснабжения будут переведены на закрытую схему присоединения систем ГВС. При этом учтено, что при переходе на закрытую схему теплоснабжения поток тепловой энергии (Гкал) для обеспечения горячего водоснабжения не изменится,  а сократится только подпитка тепловой сети в размере теплоносителя (м3), потребляемого на нужды горячего водоснабжения. Сверхнормативный расход теплоносителя на компенсацию его потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям будет сокращаться, темп сокращения будет зависеть от темпа работ по  реконструкции тепловых сетей .

Суммарное перспективное потребление исходной  воды источником тепловой энергии для нужд теплоснабжения будет иметь  следующие значения (таблице 3.1.)

Таблица   3.1.

Потребление воды для нужд теплоснабжения

| Наименование источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность котельной , Гкал/ч | Существующее потребление исходной воды базовый 2014год Тыс.м3/год | Перспективное потребление воды на период окончания реализации программы перевода ГВС на закрытый тип до 2023 года тыс.м3/год | Перспективное потребление воды на расчетный срок до 2030 года тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2030 |  |  |  |
| Блок-модульная котельная | 5,16 | 5,16 | 45,2 | 4,0 | 4,0 |

Таблица 3.2

Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети

от блок-модульной котельной

| Наименование показателей | Ед. из-я | Год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2023 | 2030 |
| Производительность ВПУ | тн/час | 5 | 1 | 1 |
| Средневзвешенный срок службы | год | 2012 | 2023 | 2023 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тн/час | 5 | 1 | 1 |
| Потери располагаемой производительности | тн/час | - | - | - |
| Собственные нужды | тн/час | - | - | - |
| Количество баков ХВС | Ед. | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов, всего (рабочая) | Тыс. м3 | 15 | 15 | 15 |
| Всего подпитка тепловой сети ср. час макс.час в т.ч.: | тн/час | 5,83 11,66 | 0,46 1,46 | 0,43 0,86 |
| нормативные утечки теплоносителя ср. час макс.час | тн/час | 0,43 0,86 | 0,43 0,86 | 0,43 0,86 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя ср. час макс.час | тн/час | 0,5 1,0 | 0,3 0,6 | 0 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) ср. час макс.час | тн/час | 4,9 9,8 | 0 0 | 0 0 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тн/час | 20 | 10 | 10 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | тн/час | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - |

Выводы по таблице 3.2.

- В связи с переводом открытых систем ГВС на закрытый тип расход воды  на подпитку тепловых сетей от блок-модульной котельной  сократится  по сравнению с расходом в базовом периоде  в 12 раз. Финансовые потребности на  реконструкцию систем ГВС указаны в таблице 3.3.

- После перевода открытых систем ГВС на закрытый тип, производительность  ВПУ  можно будет  сократить  до требуемых значений.

Таблица 3.3.

Финансовые потребности по переводу открытых систем ГВС на закрытый тип

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование статьи затрат | Затраты, всего, тыс. руб. | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Реконструкция ИТП жилых домов (11 шт.) с установкой погодного регулирования в системах отопления и перевод открытых систем ГВС на закрытый тип в 2х трубных схемах подачи теплоносителя | ПИР | 110,0 | 2016 |
|  |  | Монтажные работы | 5500 | 2017-2022 |
|  | Всего смета проекта |  | 5 610 |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% |  | 112,2 |  |
|  | НДС 18% |  | 1 030 |  |
|  | Всего смета проекта |  | 6 752,2 |  |

Раздел 3,пункт 2.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В случае возникновения аварийной ситуации  на системах теплоснабжения блок-модульной  котельной     возможно осуществить подпитку тепловой сети за счет аварийной  подпитки химически необработанной из поселкового водопровода, расход аварийной подпитки:

V= 0,02 х 153 = 3,06 м3, где

0,02 -     доля  аварийной подпитки из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения,

153 –  м3, среднечасовой за год объем воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения, расчет которого представлен в таблице 3.4.

Таблица 3.4.

Расчет среднечасового объема воды в тепловых сетях и присоединенных системах теплоснабжения

| № | Наименование | Ед. изм. | Обозначение | Формула | Значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Присоединенная нагрузка отопления | Гкал/час | Qот |  | 3,882 |
| 2 | Присоединенная нагрузка ГВС | Гкал/час | Qгвс |  | 0,773 |
| 3 | Объем наружных тепловых сетей | м3 | V т.с. |  | 72,7 |
| 4 | Объем систем отопления | м3 | V от | 19.5 х Qот | 75,7 |
| 5 | Объем систем ГВС | м3 | V гвс | 6.0 х Qгвс | 4,6 |
| 6 | Объем аварийной подпитки из системы ХВС | м3 |  |  | 153 |

Раздел 4.

Перспективные топливные балансы

Раздел 4,пункт 1.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах территории  по видам основного,  резервного и аварийного  топлива на каждом этапе планируемого периода

Перспективные топливные балансы     представлены в таблице 4.1.-4.3. для основных видов топлива в пересчете на условное. Для блок-модульной котельной основным топливом является природный газ,  для объектов индивидуального теплоснабжения -  в зависимости от  вида  используемого топлива: дрова, уголь, электроэнергия, природный  и сжиженный газ.

Таблица 4.1.

Существующие  годовые потребности топлива

в базовом периоде

| Источники тепловой энергии | Базовый период | Расход топлива |
| --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/час | в год , тут | максимально часовой в зимний период, тут/час | максимально часовой в летний период, тут/час | максимально часовой для переходного периода, тут/час |
|  | Отопл Вентил. | ГВС | Итого |  |  |  |  |
| Блок-модульная котельная | 3,882 | 0,773 | 4,655 | 2929 | 0,721 | 0,124 | 0,300 |
| Индивидуальные источники | 0,577 | 0,108 | 0,685 | 430 | 0,110 | 0,017 | 0,050 |
| ВСЕГО | 4,459 | 0,881 | 5,34 | 3359 | 0,831 | 0,141 | 0,350 |

Таблица 4.2.

Прогнозируемые годовые потребности топлива

в 1 очереди

| Источники тепловой энергии | 1 очередь | Расход топлива |
| --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/час | в год , тут | максимально часовой в зимний период, тут/час | максимально часовой в летний период, тут/год | максимально часовой для переходного периода, тут/год |
|  | Отопл Вентил. | ГВС | Итого |  |  |  |  |
| Блок-модульная котельная | 3,882 | 0,773 | 4,655 | 2929 | 0,721 | 0,124 | 0,300 |
| Индивидуальные источники | 1,879 | 0,238 | 2,117 | 895 | 0,339 | 0,04 | 0,150 |
| ВСЕГО | 5,761 | 1,011 | 6,772 | 3824 | 1,060 | 0,164 | 0,450 |

Таблица 4.3.

Прогнозируемые годовые потребности топлива

в расчетном сроке

| Источники тепловой энергии | Расчетный срок | Расход топлива |
| --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/час | в год , тут | максимально часовой в зимний период, тут/час | максимально часовой в летний период, тут/год | максимально часовой для переходного периода, тут/год |
|  | Отопл Вентил. | ГВС | Итого |  |  |  |  |
| Блок-модульная котельная | 3,882 | 0,773 | 4,655 | 2929 | 0,721 | 0,124 | 0,300 |
| Индивидуальные источники | 1,882 | 0,239 | 2,121 | 900 | 0,340 | 0,05 | 0,155 |
| ВСЕГО | 5,764 | 1,012 | 6,776 | 3829 | 1,061 | 0,174 | 0,455 |

Резервное (аварийное топливо) может  предусматриваться  только для централизованного источника .

Согласно СП 89.13330.2012 «Котельные установки»  проектирование котельных, вид топлива и его классификация (основное, при необходимости аварийное) определяется по согласованию с региональными уполномоченными органами власти.

Для действующей  блок-модульной  котельной в  соответствии с  пунктом 19. Правил поставки газа  в Российской федерации  №162 от 5.02.1998 года,  ежегодно перед началом  отопительного сезона   Распоряжением Правительства Ленинградской области  утверждаются графики  перевода газопотребляющих предприятий   на резервные виды топлива, а так же  очередность отключения газопотребляющих предприятий Ленинградской области и порядок  ввода их в действие в отопительном сезоне.  Порядок введения в действие  графиков перевода потребителей на резервные виды топлива утвержден  Министерством энергетики Российской Федерации № 652 от 30.12.2011г. Указания о введении в действие графиков выдаются:

в отношении графика при похолодании - при понижении температуры (похолодании), повлекшим уменьшение запаса газа в газотранспортной системе Единой системы газоснабжения на 50 млн. куб. м в сутки, либо в региональных газотранспортных системах до уровня, при котором потребности покупателей по договорам поставки газа обеспечены на 5 (пять) и менее суток);

в отношении графика при аварии - при нарушении технологического режима работы газотранспортной системы при аварии.

В связи с тем, что Правительством  Ленинградской области в графики ограничений   поставки газа   не включена  отопительная котельная поселка Кингисеппский  резервное (аварийное) топливо для блок-модульной котельной   не предусматривается.

Раздел 5.

Решения  по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Раздел 5, пункт1.

Решения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа. Предложение по строительству новых источников тепловой энергии.

Мероприятия   данной схемой теплоснабжения не предусматриваются в связи с отсутствием  потребности.

Раздел 5, пункт 2.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе.

Мероприятия   данной схемой теплоснабжения не предусматриваются в связи с отсутствием  потребности.

Раздел 5, пункт 3.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценка затрат при необходимости его изменения.

В настоящее время  в централизованной системе теплоснабжения  поселка Кингисеппский  сложились оптимальные температурные графики  отпуска тепловой энергии, с учетом которых  предполагается  дальнейшая эксплуатация  существующей и развитие перспективной  системы теплоснабжения. Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий,  а так же  заданной температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения.

В блок-модульной  котельной  мощностью 6 МВт  используется  теплоноситель -«горячая вода» -  с параметрами  :

- котловой контур -  вода с температурой  110/75ºC

- сетевой контур - вода  по  графику качественного регулирования  95/70ºC с расчетной  температурой   наружного воздуха  - минус 26 оС.

Температурный график работы сетевого контура совпадает с температурным графиком систем отопления   потребителей, подключенных непосредственно к системам теплоснабжения на «прямых параметрах». Для  горячего водоснабжения потребителей, организованного    по «открытому» или  «закрытому» типу  температура ГВС должна соответствовать СанПиН 2.1.4.2496-09 и  быть в кранах потребителей   равной  60 оС, в связи с чем,  температурный график  качественного регулирования  95-70 оС имеет срезку 60 оС.  График   представлен на рисунке 2.

Рисунок 2. Температурный график  качественного регулирования  95/70 °С  со срезкой 60 оС  при  расчетной температуре наружного воздуха  минус 26 оС

В летний период  температура на выходе из котельной поддерживается постоянной    Тпр.=65 оС, Тоб=50 оС

Раздел 6.

Решения по  новому строительству и реконструкции тепловых сетей

Раздел 6, пункт 1.

Решения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

В связи с тем, что  на территории поселения планируется  развитие индивидуальной системы теплоснабжения мероприятия  по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки  данной схемой теплоснабжения не предусматриваются в связи с отсутствием  потребности.

Раздел 6, пункт 2.

Решения  по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

На основании п. 123 Постановления Правительства Российской Федерации №808 от 08.08.2012 г. «Правила организации теплоснабжения в Российской федерации»  для  оценки надежности тепловых сетей  используются следующие показатели:

соответствие пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;

уровень резервирования элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек;

техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов.

Пропускная способность тепловых сетей   определена поверочным гидравлическим расчетом. Требуется замена  участков тепловых сетей с увеличением пропускной способности ( см.  рис.3 Материалов по обоснованию Схемы теплоснабжения):

А) увеличение диаметра труб с 76 мм до 89 мм на участке трубопровода от магазина  ИП "Зимина" до жилого дома №9, протяженностью   109 метров в 2х тр. исчислении,

Б) увеличение диаметра  с Ду125 на Ду150 на участке от точки 5 до ТК2А протяженностью 75,5 м в 2х тр. исчислении,

В)  увеличение диаметра с Ду100 на Ду125 на участке  от точки 2 до ТК1  протяженностью  15 м в 2х тр. исчислении.

Резервирующим   элементом в  тепловых  сетях  в виде  кольцующей перемычки   является  перемычка между домами  №6 и №9. Резервные трубопроводные связи  установлены на  тепловых сетях в виде   перемычек между прямым и обратным   трубопроводами   на  магистральных   сетях Ду200 мм.

Техническое состояние тепловых сетей  определяется годом их постройки, типом  тепловой изоляции.  Тепловые сети эксплуатируются с 1976 года с частичной перекладкой и реконструкцией. Основной вид прокладки  в  пределах дворовых  территорий подземный в непроходных  каналах,   за пределами жилой застройки – надземная на  низких опорах. Тепловые сети  находятся в эксплуатационной ответственности  теплоснабжающей организации – ОАО «ЛОТЭК». ОАО «ЛОТЭК» имеет на своем балансе  343 м тепловых сетей  в 2х трубном исчислении  диаметром 200 мм,   год  ввода в эксплуатацию 2013.   Администрация  МО «Большелуцкое сельское поселение»  имеет  на своем балансе  2443,4 м, год ввода в эксплуатацию 1976.  Часть тепловых сетей 1976 года выведена из работы в связи с  полным разрушением и отказом  объектов  производственной зоны от централизованного теплоснабжения в 90 годах  прошлого столетия без резервирования тепловой мощности. По состоянию на 01.01.2014 года  в поселке Кингисеппский   протяженность рабочих  тепловых сетей  составляет  2338,9 м в 2х трубном исчислении, из них  343 м – собственность ОАО «ЛОТЭК», 1995,9 м собственность администрации МО «Большелуцкое сельское поселение».

С целью  обеспечения  нормативной надежности  и безопасности теплоснабжения  предлагается  выполнить мероприятия  по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (таблица 6.1.).

Таблица 6.1.

Перечень  участков тепловых сетей подлежащих  замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке Дн, м | Длина участка ( в двухтрубном исчислении), L, м | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от ТК до т.1 | 219 | 45,9 | надземная | 1976 | 660 960 |
| От т.1 до т.1* | 219 | 91 | надземная | 1976 | 3 274 560 |
| от т.2* до т.5 | 219 | 134 | надземная |  |  |
| от точки5 до ТК3 | 133 | 253,3 | надземная | 1976 | 1 443 810 |
| от ТК3 до ТК3А | 133 | 40 | подземная в непроходных каналах | 1976 | 253 000 |
| от ТК3 до ж.д. №8 | 89 | 9 | подземная в непроходных каналах | 1976 | 40 950 |
| от ТК3А до ж.д. №7 | 89 | 28 | подземная в непроходных каналах | 1976 | 127 400 |
| от ТК3А до точки 9 | Замена 159 на 133 | 11 | подземная в непроходных каналах | 1976 | 62 700 |
| от точки 9 до ж.д. №11 | 89 | 36 | подземная в непроходных каналах | 1976 | 163 800 |
|  | 108 | 52 | надземная |  | 257 400 |
| от точки 10 до Дома культуры | 76 | 68 | надземная | 1976 | 238 000 |
|  | 89 | 44,2 |  |  | 192 270 |
| от точки 9 до точки 13 у здания Администрации к ж.д. №9 | 89 | 61 | смешанная | 1976 | 265 350 |
|  | Замена 76 на 89 | 109 |  |  | 495 950 |
| от точки 13 к зданию Администрации | 57 | 5 | подземная в непроходных каналах | 1976 | 15 375 |
| от точки 11 к торговому центру | 57 | 3,5 | надземная | 1976 | 10 325 |
| по подвалу ж.д. №9 | 89 | 97 | подвал | 1976 | 116 400 |
| по подвалу ж.д. №6 | 89 | 97 | подвал | 1976 | 116 400 |
| между домами №9 и №6 | 89 | 9 | подземная в непроходных каналах | 1976 | 40 950 |
| от точки 5 на магистрали до ТК2 | Замена 133 на 159 | 48,5 | надземная | 1976 | 420 738 |
| от ТК2 до ТК2А | Замена 133 на 159 | 27 | смешанная | 1976 | 247 725 |
|  | 159 | 34,4 |  |  | 315 620 |
| от ТК2 к дому ветеранов | 76 | 30 | подземная в непроходных каналах | 1976 | 111 750 |
| от ТК2 до детского сада | 76 | 40 | подземная в непроходных каналах | 1976 | 149 000 |
| от ТК2Б до ж.д. №2 | 108 | 7 | надземная | 1976 | 34 650 |
| от ТК2А до ТК2Б | 108 | 21 | подземная в непроходных каналах | 1976 | 108 150 |
| от ТК2Б по подвалу ж.д. №4 | 108 | 33,5 | подвал | 1976 | 50 250 |
|  | 89 | 28,5 |  |  | 34 200 |
| до ж.д. №3 | 89 | 21 | подземная в непроходных каналах | 1976 | 95 550 |
| от ТК2А до ж.д. №5 | 108 | 13 | подземная в непроходных каналах | 1976 | 66 950 |
| по подвалу ж.д. №5 | 108 | 65 | подвал | 1976 | 97 500 |
| по подвалу ж.д. №1 | 89 | 18 | подвал | 1976 | 21 600 |
|  | 108 | 33 |  |  | 49 500 |
|  | Замена 159 на 108 | 42 |  |  | 63 000 |
| Между домами №5, №1 | 108 | 7 | подземная в непроходных каналах | 1976 | 36 050 |
| Между домами №1, №6 | 89 | 17 | подземная в непроходных каналах | 1976 | 77 350 |
| от точки 2 до ТК1 | Замена 108 на 133 | 15 | надземная | 1976 | 85 500 |
| от ТК1 до ТК1А | 133 | 27,5 | подземная в непроходных каналах | 1976 | 173 938 |
| от Тк1А до амбулатории | 57 | 19 | подземная в непроходных каналах | 1976 | 58 425 |
| от ТК1А до ТК16 | 133 | 63 | подземная в непроходных каналах | 1976 | 398 475 |
| от ТК 16 до бани | 57 | 62 | смешанная | 1976 | 182 900 |
| от ТК16 до ТК18 | 108 | 68,5 | надземная | 1976 | 339 075 |
| от ТК18 до ж.д. №12 | 89 | 16 | подземная в непроходных каналах | 1976 | 72 800 |
| от ТК18 до школы | 76 | 84 | смешанная | 1976 | 294 000 |
|  |  | 1995,9 |  | Всего | 11 360 295 |

*- стоимость включает НДС 18%

Раздел 7.

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов теплоснабжения

Раздел 7,  пункт 1.

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей и предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство тепловых сетей и ИТП  осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей по видам строительства, укрупненным показателям сметной стоимости, укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ,  а также на основе анализа проектов-аналогов, коммерческих предложений специализированных организаций.   Общая потребность в финансировании проектов на расчетный период (2030 год)  приведена в таблице  10.1.  составляет  18 112,5 (в ценах 2014 года с учетом НДС). Основными источниками   для проведения инвестиционной деятельности   теплоснабжающей организации (ОАО «ЛОТЭК») являются средства, полученные в результате  проводимых   энергосберегающих и  мероприятий по техническому перевооружению котельных и тепловых сетей.   Выбор той или иной схемы финансирования реализации решений по развитию Схемы  теплоснабжения во многом будет зависеть от платежеспособности потребителей и состояния муниципального бюджета. В этой связи,  целесообразным является осуществление финансирование мероприятий за счет внешних источников (кредиты, ссуды и т.д.), а окупаемость и возврат средств обеспечивать за счет повышения внутренней эффективности, снижения издержек (внутренние резервы). В дальнейшем, сэкономленные средства от снижения издержек можно направлять на финансирование прочих мероприятий.

Настоящей схемой теплоснабжения предусматриваются  так же  мероприятия по развитию и улучшению теплоснабжения, которые требуют комплексного подхода и увязки с соответствующими (при наличии) программами реформы ЖКХ МО «Большелуцкогосельского  поселения» , программами энергосбережения  и т.д.. За счет учета и увязки смежных программам возможно решать вопросы софинансирования  тех или иных мероприятий, если они дают одинаковый результат:

Таблица 7.1.

Сводная таблица финансовых потребностей для осуществления строительства реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

| № п/п | Наименование работ/статьи затрат | Выделенные источники финансирования, тыс. руб. | Период внедрения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | Федераль ный бюджет | Регио нальный бюджет | Местный бюджет | Вне бюджетные источники, в т.ч. ОАО «ЛОТЭК» |  |
|  | ВСЕГО | 18 112,5 |  |  |
| I | Реконструкция тепловых сетей в зоне действия блок-модульной котельной в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 11 360,3 | Софинансирование | До 2020 г. |
| II | Перевод ИТП на закрытый тип ГВС | 6 752,2 | Софинансирование | До 2022 г. |

Раздел 8.

Решение по определению единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, приведенных в Постановлении Правительства РФ от 08.08.2012г. №808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».

В настоящее время только одна организация  на территории поселка Кингисеппский  отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации - ОАО «ЛОТЭК».

1. Зона единой теплоснабжающей организации  определяется зоной действия  единственного  источника тепловой энергии - блок-модульной котельной, и присоединенными к нему тепловыми сетями,  которые находятся в эксплуатации   ОАО «ЛОТЭК» .

2. Размер уставного  капитала  ОАО «ЛОТЭК» определяется  по данным бухгалтерской отчетности  балансовой стоимостью источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми Общество владеет на праве собственности в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

3.   ОАО «ЛОТЭК» имеет  технические возможности и квалифицированный  персонал по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами тепловых сетей, т.е.   способно обеспечить надежность теплоснабжения.

4.ОАО «ЛОТЭК» согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

А) заключает и исполняет договоры теплоснабжения с обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

Б) заключает и исполняет договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

5. После утверждения схемы теплоснабжения ОАО «ЛОТЭК» будет  заключать и исполняет договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения.

Как    единая  теплоснабжающая организация ОАО «ЛОТЭК»,  обязано ежегодно до 1 марта  представлять в администрацию МО «Большелуцкое сельское  поселение»  заявку, содержащую сведения:

1) о количестве тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поставлять потребителям и теплоснабжающим организациям в данной системе теплоснабжения;

2) об объеме мощности источников тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поддерживать;

3) о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных переменных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и поддержание мощности.

В связи с тем, что ОАО «ЛОТЭК» является единой теплоснабжающей организацией , осуществляющей свою деятельность в одной системе   централизованного теплоснабжения без участия каких либо других теплосетевых организаций, ОАО «ЛОТЭК»   на основании нормативных  актов   обязана    иметь утвержденный :

1) порядок  действий   диспетчерской  службы при взаимодействии с  потребителями тепловой энергии;

2) порядок организации наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;

3) порядок действия  теплоснабжающей  организации  в чрезвычайных ситуациях и аварийных ситуациях.

Раздел 9.

Решение о распределении  тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Руководящим документом при распределении теплой нагрузки между источниками тепловой энергии является глава 23 федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении», в соответствии  с которой распределение тепловой нагрузки   является обязанностью  администрация МО Большелуцкое сельское поселение. Распределение нагрузки производится   в соответствие  с  утверждаемой Схемой теплоснабжения.

Распределение  перспективных  тепловых нагрузок планируемых к строительству объектов местного значения, указанных в Генеральном плане МО «Большелуцкое сельское поселение» ,  между источниками  тепловой энергии  представлен в таблицах 9.1.

Таблица 9.1.

Распределение   перспективной тепловой нагрузки между источниками  тепловой энергии  планируемых объектов местного значения

| № п/п | Наименование объектов | Обоснование включения в схему теплоснабжения | Размер подключаемой нагрузки, Гкал/час | Зона действия источника тепловой энергии или требуемая обеспеченность источником |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 очередь (2020 год) |  |  |  |
| 1. | индивидуальный жилищный фонд с участками | Генеральный план | 1,162 | Индивидуальные источники |
| 2. | малоэтажный и блокированный жилищный фонд (тайнхаусы) | Генеральный план | 0,355 | Индивидуальные источники |
|  | Расчетный срок (2030 год) |  |  |  |
| 3. | Центр бытового обслуживания с пунктом-приемом прачечной и химчистки | Генеральный план | 0,004 | Индивидуальные источники |
| 4. | Кафе на 45 мест | Генеральный план |  | Индивидуальные источники |

Раздел 10.

Оценка воздействия  источников тепловой энергии на

окружающую среду

В процессе   эксплуатации источников тепловой энергии  в атмосферный воздух посредством  дымовых труб  выделяются продукты сгорания, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду. Охрана  атмосферного воздуха регулируется федеральным законом  №96-ФЗ от 4.05.1999 года.

Развитие системы теплоснабжения поселка Кингисеппкий разработано с целью   обеспечения  наиболее экономичным образом качественного и  надежного теплоснабжения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду. Выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух источниками тепловой энергии допускается на основании разрешения, выданного территориальным органом федерального органа исполнительной власти в области охраны окружающей среды, на основании    предельно допустимые выбросы (ПДВ) или  временно согласованные выбросы (ВСВ). В целях охраны атмосферного воздуха в местах проживания населения установлены санитарно-защитные зоны источников тепловой энергии.

Блок-модульная котельная, работающая на природном газе,  имеет дымоудаление от дымовых труб высотой 18 м и диаметром 0,7 м и 0,350 м.  Газоотводящей ствол  выполнен из коррозионно-стойкой стали с наружным утеплением минераловатными плитами. В газоходах предусмотрены штуцеры для отбора проб отходящих газов при помощи переносных газоанализаторов в целях осуществления производственного контроля за составом и температурой отходящих газов.

Вредные выбросы   газового централизованного источника тепловой энергии – блок-модульной котельной -  относятся  к 3 и 4 классу опасности, в соответствии с этим  источники  имеют 3 категорию опасности. На основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74 (ред. от 09.09.2010) «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов») для котельной установлена  санитарно-защитная зона   - 50  м.  Фактическое расстояние  до самого ближайшего     жилого дома составляет  не менее 100 м. Таким образом,  при надлежащем производственном контроле,   блок-модульная котельная  имеет нормативное воздействие на окружающую среду.

Раздел 11.

Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В настоящее время на территории поселка Кингисеппский  бесхозяйных тепловых сетей не зафиксировано.  В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации)  принятие их на учет производится в соответствии с Постановлением правительства РФ  №580 от 17.09.2003г. ( в ред. постановления правительства РФ  от 12.11.2004 г. №627) «Об утверждении положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей».

Выбор организации для обслуживания бесхозяйных тепловых сетей производится в соответствии со ст.15, пункта 6 Закона «О теплоснабжении» №190-ФЗ.

В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления  определяет  теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или обязывает  единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети,  осуществлять содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей.

Организация, которой переданы бесхозяйные сети в обслуживание,  обязана направить в орган регулирования  заявку о внесении  затрат, вызванных обслуживанием бесхозяйных тепловых сетей,  в тарифы на тепловую энергию.

На основании заявки  Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Раздел 12.

Заключительные положения

Схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в отношении следующих данных:

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

Актуализация схем теплоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения.

Уведомление о проведении ежегодной актуализации схемы теплоснабжения размещается не позднее 15 января года, предшествующего году, на который актуализируется схема. Актуализация схемы теплоснабжения должна быть осуществлена не позднее 15 апреля года, предшествующего году, на который актуализируется схема. Предложения от теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных лиц по актуализации схемы теплоснабжения принимаются до 1 марта.