Содержание

1. Общие положения	4

2. Цели и задачи территориального планирования	5

3. Мероприятия по территориальному планированию	6

3.1. Функционально-планировочная организация территории	6

3.2. Жилищный фонд	18

3.3. Культурно-бытовое обслуживание	18

3.4. Транспортная инфраструктура	20

3.5. Инженерное оборудование и обустройство территории	20

3.6. Озеленение	27

3.7. Санитарная очистка	27

4. Мероприятия по охране окружающей среды	28

5. Зоны с особыми условиями использования территории	31

6. Первая очередь (2020 год)	34

7. Границы населенных пунктов	37

8. Основные технико-экономические показатели	65

Перечень используемых сокращений

дер. – деревня;

пос. – поселок;

пос. при ж.-д. ст. – поселок при железнодорожной станции;

р. – река;

СанПиН – санитарные правила и нормы;

СНиП – строительные нормы и правила.

# 1. Общие положения

Большелуцкое сельское поселение, согласно закону Ленинградской области от 28 октября 2004 года № 81-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Кингисеппский муниципальный район и муниципальных образований в его составе», входит в состав Кингисеппского муниципального района и имеет статус сельского поселения.

В уставе муниципального образования, утвержденном решением совета депутатов муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 4 мая 2009 года № 186, определено, что официальное наименование муниципального образования - муниципальное образование «Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, сокращенное наименование муниципального образования – Большелуцкое сельское поселение (в настоящем генеральном плане – Большелуцкое сельское поселение).

Большелуцкое сельское поселение расположено в долине реки Луга в юго-западной части Кингисеппского муниципального района.

Площадь Большелуцкого сельского поселения по обмерам цифровых топографических карт масштаба 1:10000 составляет 60259 га.

В соответствии с областным законом от 15 июня 2010 года № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» на территории Большелуцкого сельского поселения расположены 22 населенных пункта, в том числе поселок Кингисеппский – административный центр сельского поселения, 20 деревень и 1 поселок при железнодорожной станции.

Исходный год разработки генерального плана - 2009 год, расчетный срок – 2030 год, первая очередь - 2020 год.

Таблица 1-1 - Расчетная численность населения Большелуцкого сельского поселения по периодам реализации генерального плана, тыс. чел.

| Наименование | Современное состояние 2011 год | Первая очередь 2020 год | Расчетный срок 2030 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Население всего, в том числе | 4,08 | 5,06 | 6,40 |
| зарегистрированное (постоянное) | 3,68 | 3,76 | 3,80 |
| незарегистрированное (сезонное) | 0,40 | 1,30 | 2,60 |

# 2. Цели и задачи территориального планирования

Основной целью территориального планирования Большелуцкого сельского поселения является формирование рациональной организации территории, способной обеспечить устойчивое развитие поселения, создание благоприятных условий проживания населения, развития хозяйственной деятельности, повышения инвестиционной привлекательности территории для различных видов использования, сохранение и улучшение состояния окружающей среды.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

- совершенствование жилищной политики за счет:

      - повышения обеспеченности жилищным фондом постоянного населения сельского поселения до 33,6 м2 на одного жителя;

      - обеспечения земельными участками льготных категорий граждан из числа постоянного населения Большелуцкого сельского поселения;

      - строительства жилищного фонда различных типов для удовлетворения потребности разных групп населения;

      - инженерного обеспечения всего жилищного фонда с использованием централизованных и локальных схем;

- упорядочение территорий населенных пунктов с созданием компактной планировочной структуры и оптимизацией их границ;

- создание комплексной системы социального обслуживания в соответствии с действующими нормативами путем формирования в группах населенных пунктов полноценных центров повседневного обслуживания населения;

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и людей с ограниченными возможностями к информации, объектам социальной и транспортной инфраструктуры;

- совершенствование транспортной инфраструктуры поселения;

- создание условий для развития производственной деятельности, в т.ч. для объектов малого предпринимательства путем развития производственных зон;

- создание условий для организации кратковременной и длительной рекреации путем формирования рекреационных зон;

- сохранение и охрана памятников истории и культуры;

- обеспечение экологической безопасности и снижение уровня негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду; соблюдение регламентов, установленных для зон особыми условиями использования территории;

- защита территории сельского поселения от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обеспечение мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

# 3. Мероприятия по территориальному планированию

## 3.1. Функционально-планировочная организация территории

Функциональные зоны в границах населенных пунктов

Планируется градостроительное развитие населенных пунктов за счет внутренних территориальных резервов и прилегающих земель сельскохозяйственного назначения:

- предназначенных для использования гражданами в целях огородничества, сенокошения и выпаса личного скота и находящихся в ведении Большелуцкого сельского поселения,

- предоставленных для ведения дачного хозяйства,

- предоставленных для ведения крестьянского хозяйства.

Во всех населенных пунктах сельского поселения на расчетный срок генерального плана планируется развитие зон застройки индивидуальными жилыми домами. На территории пос. Кингисеппский, наряду с зоной застройки индивидуальными жилыми домами, планируется развитие зон малоэтажной блокированной застройки.

В соответствии с областным законом от 14 октября 2008 г. № 105-оз в деревнях Жабино, Кошкино, Малый Луцк, Падога планируется часть участков использовать для бесплатного предоставления отдельным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства.

Предельные размеры участков, предоставляемых под индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство, составляют 0,06 - 0,2 га.

Для каждого населенного пункта планируется формирование полноценных центров обслуживания населения с учетом возможности их использования маломобильными группами граждан.

Ниже представлены мероприятия по развитию функциональных зон населенных пунктов.

Поселок Кингисеппский

Зоны жилой застройки:

- зона малоэтажной блокированной застройки формируется в центральной части поселка, к западу от среднеэтажной застройки;

- зона застройки индивидуальными жилыми домами развивается на свободных территориях к северо-западу от сложившейся зоны жилой застройки в границах северного участка населенного пункта;

- уплотнение сложившейся зоны индивидуальной жилой застройки предусмотрено в границах южного участка населенного пункта.

Общественно-деловые зоны:

- планируется завершение формирования общественно-делового центра деревни за счет строительства к западу от школы здания культурно-бытового назначения, предназначенного для размещения учреждений бытового обслуживания, пункта приема прачечной-химчистки, кафе.

Зоны инженерной инфраструктуры:

- планируется строительство новой котельной к югу от существующей котельной,

- предусмотрено строительство новых модернизированных канализационных очистных сооружений в районе существующих канализационных очистных сооружений;

Зоны сельскохозяйственного использования:

- зона ведения личных подсобных хозяйств предусмотрена у юго-западной границы населенного пункта.

Производственные зоны:

- строительство пожарного депо предусмотрено в юго-западной части поселка у подъезда от автодороги федерального значения «Нарва».

Зоны транспортной инфраструктуры:

- планируется развитие зоны боксовых гаражей на территории существующей котельной после ее рекультивации.

Деревня Александровская Горка

Генеральным планом предлагается установить границу населенного пункта за счет включения в нее земель сельскохозяйственного назначения, которые фактически заняты жилой застройкой, и участка крестьянского фермерского хозяйства (номер 47:20:0714001:0066), примыкающего с севера к существующей жилой застройке.

Планируемое генеральным планом развитие деревни учитывает ограничения хозяйственно-градостроительной деятельности, накладываемые регламентами, установленными для зон с особыми условиями использования территории:

- объекта культурного наследия - усадьба «Александровская горка» и зонами его охраны (рекомендованными градостроительной и историко-культурной экспертизой),

- санитарно-защитной зоной ООО «ПГ «Фосфорит».

Зоны индивидуальной жилой застройки будут развиваться на свободных территориях к северо-западу от существующих жилых домов.

Общественно-деловая зона, предназначенная для размещения объектов торговли, формируется в западной части деревни.

Производственная зона, предназначенная для размещения коммунально-складских объектов и предприятий 5 класса санитарной опасности, предусмотрена в западной части деревни, расположенной в границах санитарно-защитной зоны ООО «ПГ «Фосфорит».

Деревня Большой Луцк

Зоны индивидуальной жилой застройки развиваются за счет прилегающих к деревне с севера земель сельскохозяйственного назначения, предназначенных для ведения дачного хозяйства (дачное некоммерческое товарищество «Дачное 4») и сельскохозяйственного производства, которые генеральным планом предлагается включить в границы населенного пункта.

Учитывая, что дер. Большой Луцк является центром восточной правобережной группы населенных пунктов, на ее территории предлагается формирование центра обслуживания населения группы, который включает:

- детский сад в юго-западной части деревни;

- торгово-развлекательный центр с возможностью размещения учреждений торговли, кафе, спортивного зала и учреждений бытового обслуживания - в  восточной части;

- учреждения торговли и бытового обслуживания - в северной части.

Зона инженерной инфраструктуры развивается за счет строительства новых модернизированных канализационных очистных сооружений в северо-западной части деревни.

Зона рекреационного назначения развивается за счет строительства спортивных площадок для занятий физической культурой и спортом в центральной части деревни на берегу р. Солка.

Деревня Жабино на расчетный срок генерального плана будет развиваться за счет имеющихся территориальных резервов в границах населенного пункта.

Зоны жилой застройки будут представлены зоной застройки индивидуальными жилыми домами, которая развивается на незначительных свободных территориях в северо-западной и юго-восточной части населенного пункта.

Общественно-деловые зоны развиваются за счет организации площадки для развертывания выездной торговли и мини-рынка.

Зона рекреационного назначения со спортивными площадками, дорожно-тропиночной сетью, местами для пикников, площадками для отдыха, мусоросборниками, туалетами планируется в юго-восточной части деревни на берегу р. Луга.

Деревня Заречье на расчетный срок генерального плана будет развиваться за счет имеющихся территориальных резервов в границах населенного пункта и за счет земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в ведении Большелуцкого сельского поселения, которые примыкают к границе населенного пункта с юго-востока.

Зоны жилой застройки будут представлены зоной застройки индивидуальными жилыми домами, которая  развивается:

- на свободных территориях в северо-западной части деревни,

- за счет включаемых в границу населенного пункта земель сельскохозяйственного назначения, примыкающих к нему с юго-востока,

- за счет уплотнительной застройки сложившихся функциональных зон.

Формирование общественно-деловых зон предусмотрено в центре деревни и на ее западной окраине, при выезде на автодорогу федерального значения «Нарва». На этих территориях предлагается размещение объектов торговли и бытового обслуживания населения, а также объектов притрассового сервиса.

Генеральным планом предусматривается расширение существующего межмуниципального кладбища до 40 га на северо-востоке деревни в 234 квартале Ивангородского лесничества.

Деревня Захонье-1

Зоны жилой застройки будут представлены зоной застройки индивидуальными жилыми домами, которая  развивается:

- за счет упорядочения сложившейся зоны индивидуальной жилой застройки,

- освоения свободных территорий в границах населенного пункта,

- за счет включаемых в границу населенного пункта земель сельскохозяйственного назначения, которые находятся в ведении Большелуцкого сельского поселения и расположены у восточной границы деревни,

- за счет включаемых в границу населенного пункта земель сельскохозяйственного назначения, которые предназначены для ведения крестьянского фермерского хозяйства и расположены у юго-восточной границы деревни.

Зоны общественно-делового назначения:

- общественно-деловой центр, предназначенный для размещения объектов торговли, формируется на основной улице в северной части деревни.

- зона придорожного сервиса планируется около южной границы деревни, с запада от автодороги регионального значения Подъезд к деревне Захонье.

Деревня Захонье-2

Зоны жилой застройки будут представлены зоной застройки индивидуальными жилыми домами, которая  развивается:

- за счет упорядочения сложившихся зон,

- за счет использования территориальных резервов в западной части деревни,

- за счет включаемых в границу населенного пункта земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в ведении Большелуцкого сельского поселения, которые примыкают к деревне с юго-запада.

Учитывая, что дер. Захонье-2 является центром юго-западной группы населенных пунктов Большелуцкого сельского поселения, на ее территории предлагается формирование центра обслуживания этой группы:

- на перекрестке двух основных улиц деревни планируется развитие общественно-деловой зоны для размещения торгово-бытового центра в составе учреждений торговли, предприятий бытового обслуживания, летнего кафе, площадки для выездной торговли с автомашин и мини-рынка;

- в северо-западной части деревни, помимо существующего клуба, планируется строительство фельдшерско-акушерского пункта с аптечным киоском и спортивного зала общего пользования.

Зона рекреационного назначения развивается за счет строительства спортивной площадки в юго-западной части деревни.

Для удовлетворения потребностей жителей двухэтажных многоквартирных жилых домов на востоке деревни предусмотрена складская зона, а на юго-востоке - зона для ведения огородничества.

В северо-западной части деревни в границах первого пояса зоны санитарной охраны источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения формируется зона инженерной инфраструктуры.

На востоке населенного пункта рядом со складской зоной планируется размещение пожарного депо.

Деревня Карлово

Зоны жилой застройки будут представлены зоной застройки индивидуальными жилыми домами, которая развивается за счет упорядочение сложившейся зоны индивидуальной жилой застройки.

Кроме того проектом предлагается благоустройство и озеленение территории вокруг братского захоронения советских воинов, являющегося объектом культурного наследия регионального значения.

Деревня Комаровка

Зоны жилой застройки будут представлены зоной застройки индивидуальными жилыми домами, которая  развивается:

- на свободных территориях в границах северного участка населенного пункта,

- на свободных территориях в границах южного участка населенного пункта,

- за счет внутренних территориальных резервов в сложившихся зонах жилой застройки в границах южного участка населенного пункта.

На территории северного и южного участков населенного пункта у автодороги федерального значения «Нарва» предлагается разместить объекты торговли и бытового обслуживания.

В центральной части южного участка населенного пункта планируется размещение площадки для выездной торговли.

Деревня Кошкино

Зоны жилой застройки будут представлены зоной застройки индивидуальными жилыми домами, которая  развивается за счет:

- упорядочения сложившихся зон,

- использования территориальных резервов по периметру существующей застройки,

- включаемых в границу населенного пункта земель сельскохозяйственного назначения, предоставленных для ведения крестьянских фермерских хозяйств, которые примыкают к северо-восточному участку деревни с северо-востока,

- включаемых в границу населенного пункта земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в ведении Большелуцкого сельского поселения, которые примыкают к юго-западному участку деревни с юга.

Общественно-деловая зона формируется в границах юго-западного участка населенного пункта. На ее территории, в дополнение к существующему магазину, предлагается строительство фельдшерско-акушерского пункта с аптечным пунктом и торгово-развлекательного центра с возможностью размещения учреждений торговли, кафе, спортивного зала и учреждений бытового обслуживания.

Зона рекреационного назначения получает развитие за счет реконструкции заброшенного парка бывшей усадьбы Мариенгоф, который расположен на берегу р. Солка в границах юго-западного участка деревни.

Для удовлетворения потребностей жителей малоэтажных многоквартирных жилых домов в непосредственной близости от них предусмотрена складская зона и зона для размещения гаражей. В западной части деревни недалеко от канализационных очистных сооружений предусмотрено строительство пожарного депо.

Деревня Куровицы

Зоны жилой застройки будут представлены зоной застройки индивидуальными жилыми домами, которая развивается:

- за счет упорядочения территорий сложившихся зон в границах населенного пункта,

- на свободных территориях в периферийных частях деревни,

- за счет включаемых в границу населенного пункта земель сельскохозяйственного назначения, находящийся в ведении Большелуцкого сельского поселения, примыкающих к юго-восточной границе деревни,

- за счет включаемых в границу населенного пункта земель сельскохозяйственного назначения, предоставленных для ведения крестьянского фермерского хозяйства, которые примыкают к юго-восточной границе деревни.

Развитие зон жилой застройки, попадающих в ориентировочную санитарно-защитную зону скотомогильника, планируется через 25 лет после его закрытия (после 2026 г.).

Предусмотрено формирование двух рекреационных зон на берегу реки Луга. Рекреационная зона в северной части деревни предназначена для охотничье – рыболовной базы. Вторая рекреационная зона, предназначенная для длительного отдыха (кемпинга), планируется к югу от деревни на землях сельскохозяйственного назначения, находящихся в ведении Большелуцкого сельского поселения, которые предлагается включить в границы населенного пункта.

В южной части деревни предусмотрено строительство пожарного депо.

Деревня Малый Луцк

Зоны жилой застройки будут представлены зоной застройки индивидуальными жилыми домами, которая  развивается:

- за счет использования территориальных резервов внутри сложившихся функциональных зон,

- за счет использования свободных территорий в периферийных частях деревни.

Существующая общественно-деловая зона, которая расположена у автодороги регионального значения Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье, получит развитие за счет строительства новых объектов притрассового сервиса.

Зона инженерной инфраструктуры развивается в северном направлении, с целью строительства новой водозаборной скважины.

Существующая производственная зона в северо-восточной части деревни сохранит свою функцию, при этом генеральным планом предлагается упорядочение и благоустройство ее территории.

Деревня Манновка

Зоны жилой застройки будут представлены зоной застройки индивидуальными жилыми домами, которая  развивается за счет:

- использования территориальных резервов сложившихся зон,

- вовлечения в градостроительную деятельность свободных территорий на окраинах деревни.

Для обслуживания населения в центральной части деревни предлагается формирование общественно-деловой зоны для размещения объектов торговли, создания площадки для сезонного обслуживания населения – выездной торговли, мини-рынка и т.д.

Рекреационная зона кратковременного отдыха планируется на берегу р. Луга в южной части деревни, где предлагается организация пляжа, детских и спортивных площадок.

Деревня Новопятницкое

Зоны жилой застройки будут представлены зоной застройки индивидуальными жилыми домами, которая  развивается:

- за счет внутренних территориальных резервов сложившихся жилых зон,

- за счет использования не вовлеченных в градостроительную деятельность территорий в северо-восточной части северного участка населенного пункта,

- за счет включаемых в границу населенного пункта земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в ведении Большелуцкого сельского поселения, которые примыкают к северо-восточной границе северного участка деревни.

Зона рекреационного назначения, включающая существующую детскую площадку и планируемый сквер, формируется в центральной части деревни.

Территория в северо-восточной части деревни, прилегающая к выявленному объекту культурного наследия «Усадьбы Роткирха, Лелонга», отнесена к зоне сохраняемых природных ландшафтов.

Генеральным планом предусмотрен вынос жилой застройки из зоны минимальных расстояний от магистрального газопровода высокого давления Сланцы – Кингисепп в юго-восточном участке деревни (1 многоквартирный жилой дом и 1 индивидуальный жилой дом).

Деревня Орлы

Зоны жилой застройки будут представлены зоной застройки индивидуальными жилыми домами, которая развивается за счет имеющихся территориальных резервов сложившихся зон.

Общественно-деловая зона формируется в центральной части деревни и предназначается для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Генеральным планом предлагается расширение границ населенного пункта за счет земель, находящихся в ведении Большелуцкого сельского поселения, с целью создания на берегу р. Луга парка с организованным пляжем, детскими и спортивными площадками.

Проектом предусмотрено формирование зоны для хранения маломерного флота.

Деревня Падога

На расчетный срок генерального плана развитие зон индивидуальной жилой застройки планируется за счет:

- упорядочения застройки с использованием имеющихся лакун в сложившихся зонах,

- освоения свободных территорий в северо-восточной и южной части.

- за счет включаемых в границу населенного пункта земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в ведении Большелуцкого сельского поселения, которые примыкают к юго-западной границе деревни.

Общественно-деловые зоны развиваются за счет организации в восточной части деревни площадки для развертывания сезонной торговли, мини-рынка, а так же мест для выездной торговли с автомашин.

На северо-восточной окраине деревни у памятника-дота на рубеже обороны советских войск в 1941 г. генеральным планом предлагается создание сквера.

Деревня Первое Мая

Зоны жилой застройки будут представлены зоной застройки индивидуальными жилыми домами, которая развивается за счет:

- вовлечения в градостроительную деятельность территориальных резервов в границах населенного пункта,

- включаемых в границы населенного пункта земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в ведении Большелуцкого сельского поселения, которые примыкают к южной и юго-западной границе деревни.

Для обслуживания населения в южной части деревни предусмотрена площадка для размещения сезонных учреждений обслуживания, выездной торговли, мини-рынка.

Учитывая, что дер. Первое Мая является центром центральной левобережной группы населенных пунктов Большелуцкого сельского поселения, на ее территории предполагается развитие центра обслуживания группы. С этой целью в северной части деревни предусмотрена общественно-деловая зона для размещения торгово-бытового центра в составе объекта торговли, учреждения бытового обслуживания, объекта общественного питания, площадки для выездной торговли с автомашин и мини-рынка.

В южной части деревни планируется общественно-деловая зона для размещения объектов придорожного сервиса.

Зона транспортной инфраструктуры, предназначенная  для размещения автозаправочной станции и автостоянки, формируется у южной границы деревни на автодороге регионального значения Лужицы – Первое Мая.

Зона рекреационного назначения включает планируемую парковую зону в северной части деревни, у каменной мельницы, относящейся к выявленным объектам культурного наследия.

Деревня Пулково

Развитие жилой зоны предусматривается за счет имеющихся территориальных резервов внутри сложившихся зон индивидуальной жилой застройки.

Общественно-деловые зоны развиваются за счет организации площадок для развертывания выездной торговли с автомобилей и мини-рынка на западной окраине деревни у автодороги регионального значения Лужицы – Первое Мая.

Зона рекреационного назначения включает планируемый сквер у памятника-дота со стелой, зону кратковременного отдыха у берега реки Луга в северной части деревни, а также бульвар на северо-западе деревни, по которому будет осуществляться подход к воде.

Деревня Сала на расчетный срок генерального плана получает развитие за счет зон жилой застройки и общественно-делового назначения.

Зона общественно-делового назначения для размещения объектов торговли формируется в центральной части деревни.

Развитие зоны индивидуальной жилой застройки планируется на свободной территории в северо-восточной и юго-восточной части населенного пункта, кроме того предусмотрено использование территориальных резервов внутри сложившихся зон.

Западная часть деревни входит в границы усадьбы барона Корфа  П.И. «Сала», которая относится к выявленным объектам культурного наследия, здесь же находится памятник-дот на рубеже обороны советских войск в 1941 г., который относится к объектам культурного наследия регионального значения.

Деревня Свейск

Зоны жилой застройки будут представлены зоной застройки индивидуальными жилыми домами, которая развивается за счет включаемых в границы населенного пункта земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в ведении Большелуцкого сельского поселения, которые примыкают к  деревне с юго-запада.

Зону общественно-делового назначения, предназначенную для  организации выездной торговли и мини-рынка, предлагается разместить в северо-восточной части деревни рядом с автодорогой Кингисепп – Манновка.

Зона рекреационного назначения, предназначенная для организации пляжного отдыха, планируется к юго-востоку от деревни, на берегу р. Луга, за границами санитарно-защитной зоны ООО «ПГ «Фосфорит».

Деревня Серёжино

Зоны жилой застройки будут представлены зоной застройки индивидуальными жилыми домами, которая развивается за счет использования территориальных резервов сложившихся жилых зон.

Для обслуживания населения в центральной части деревни планируется формирование зоны общественно-делового назначения и наполнение ее учреждениями обслуживания.

Организация рекреационной парковой зоны для кратковременного отдыха, обустроенной дорожно-тропиночной сетью, местами для пикников, площадками для отдыха, спортивными и детскими площадками, мусоросборниками, туалетами, предлагается вдоль протоки р. Луга.

Поселок при железнодорожной станции  Туганы

На расчетный срок генерального плана поселок при железнодорожной станции Туганы не получает значительного развития, что обусловлено прохождением в непосредственной близости от него магистрального газопровода высокого давления Сланцы – Кингисепп. Зона минимальных расстояний от газопровода до населенного пункта перекрывает большую часть южного участка поселка, в связи с чем генеральным планом предусмотрен вынос жилой застройки из этой зоны.

Развитие зоны индивидуальной жилой застройки планируется на свободных территориях в восточной части поселка.

В связи с малой численностью населения, размещение предприятий обслуживания или территорий для размещения мобильной торговли не предусмотрено.

Функциональные зоны за границами населенных пунктов

Зоны транспортной инфраструктуры

Генеральный план учитывает развитие зоны транспортной инфраструктуры за счет продления автодороги регионального значения Петродворец – Кейкино в Эстонию.

Генеральным планом предусмотрено развитие зоны транспортной инфраструктуры, предназначенной для размещения объектов транспортно-логистического назначения (склады, транспортно-логистические терминалы, притрассовые объекты общественно-делового обслуживания, автозаправочные станции, станции технического обслуживания) у автодороги федерального значения М-11 «Нарва» в районе дер. Новопятницкое и у границы с Ивангородским городским поселением.

На территории поселения в дополнение к трем существующим автозаправочным станциям планируется строительство еще четырех:

- три автозаправочные станции у автодороги федерального значения «Нарва» рядом с дер. Малый Луцк, дер. Новопятницкое, дер. Первое Мая;

- одна автозаправочная станция у автодороги регионального значения Лужицы – Первое Мая в границах дер. Первое Мая.

Производственные зоны

Генеральным планом, в соответствии с инвестиционными проектами, реализуемыми и запланированными к реализации на территории Большелуцкого сельского поселения, предусмотрено значительное развитие производственных зон:

- за счет использования внутренних территориальных резервов промзоны «Фосфорит» для размещения новых предприятий;

- за счет расширения производственной зоны «Фосфорит» в юго-западном направлении, при этом в ее границах выделены зоны для размещения предприятий 1, 2, и 3 класса опасности, в зависимости от ориентировочных размеров санитарно-защитных защитных, которые не должны перекрывать нормируемые территории, в частности жилую застройку дер. Первое Мая.

Зоны сельскохозяйственного использования

Генеральным планом планируется развитие зон сельскохозяйственного использования за счет:

- создания новых предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции и развитию животноводства в границах существующих функциональных зон бывших сельскохозяйственных предприятий, которые расположены к югу от дер. Куровицы, к западу от пос. Кингисеппский, у дер. Александровская Горка;

- строительства производственных предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции к северу от дер. Малый Луцк на землях крестьянского хозяйства «Бирюса»;

- развития дачного хозяйства на земельных участках, предоставленных для ведения сельскохозяйственного производства: к северу от дер. Куровицы, к западу от дер. Пулково, к востоку от дер. Комаровка, к северу от дер. Падога (бывшее крестьянское хозяйство «Бирюса»), в районе дер. Большой Луцк и дер. Малый Луцк на основании задания администрации Большелуцкого сельского поселения и заявлений собственников;

- организации крестьянских фермерских хозяйств на земельных участках, предназначенных для ведения сельскохозяйственного производства и находящихся в частной собственности, к северо-западу от дер. Захонье-2, к северу от дер. Новопятницкое, в районе дер. Малый Луцк на основании задания администрации Большелуцкого сельского поселения и заявлений собственников.

Зоны сельскохозяйственного использования на расчетный срок генерального плана сократятся за счет включения в границы населенных пунктов:

- дер. Заречье, дер. Захонье-1, дер. Захонье-2, дер. Кошкино, дер. Куровицы, дер. Новопятницкое, дер. Орлы, дер. Падога, дер. Первое Мая, дер. Свейск части земель, находящихся в ведении Большелуцкого сельского поселения и неиспользуемых в настоящее время по назначению;

- дер. Александровская Горка, дер. Большой Луцк и дер. Кошкино - земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в частной собственности граждан на основании заявлений собственников и по заданию администрации Большелуцкого сельского поселения;

- дер. Пулково – земельного участка сельскохозяйственного назначения с неустановленным видом разрешенного использования, по заданию администрации Большелуцкого сельского поселения.

Зоны инженерной инфраструктуры основное развитие получают в границах населенных пунктов.

За границами населенных пунктов планируется реконструкция магистрального газопровода Кохтла-Ярве – Ленинград I-II с прокладкой его по новой трассе, которая позволит соблюсти требуемые минимальные расстояния до населенных пунктов. Планируется прокладка газопроводов среднего и низкого давления в пос. Кингисеппский, дер. Большой Луцк и дер. Малый Луцк от газораспределительных станций «Фосфорит» и «Радуга» для обеспечения населения природным сетевым газом;

Зоны рекреационного назначения

Генеральным планом планируется сохранение существующих зон рекреационного назначения, которые представлены тремя охотничье-рыболовными базами и одной спортивной базой, а также формирование новых зон, в основном в границах населенных пунктов для отдыха местного населения.

У восточной границы Большелуцкого сельского поселения в районе дер. Новопятницкое, на берегу реки Луга планируется создание рекреационной зоны длительного отдыха для размещения базы отдыха и яхт-клуба, которые предназначены не только для местных жителей, но и для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Зона военных объектов на расчетный срок, как и в настоящее время, будет представлена войсковой частью 9816 у дер. Новопятницкое и двумя Санкт-Петербургскими пригородными квартирно-эксплуатационными частями.

Зоны специального назначения, как и в настоящее время, будут представлены:

- полигоном твердых бытовых отходов в промзоне «Фосфорит»,

- гражданскими кладбищами, расположенными на землях населенных пунктов, на землях промышленности и иного специального назначения, на землях сельскохозяйственного назначения,

- закрытым скотомогильником у дер. Куровицы,

- биотермической ямой, расположенной в 2 км от г. Кингисепп.

Зоны лесохозяйственной деятельности на расчетный срок генерального плана сократятся за счет планируемого развития производственных зон к юго-западу от промзоны «Фосфорит», в соответствии с инвестиционными проектами.

Зоны особо охраняемых природных территорий на расчетный срок генерального плана будут представлены:

- существующим комплексным природным заказником регионального значения «Котельский»;

- планируемым памятником природы регионального значения «Лисьи горы», включенным в Схему территориального планирования Ленинградской области, и планируемыми природными комплексными заказниками местного значения «Болото Куровицкого плато», «Уступ Куровицкого плато», «Кихтолский», включенными в Схему территориального планирования Кингисеппского муниципального района Ленинградской области.

## 3.2. Жилищный фонд

На расчетный срок генерального плана общее количество жилищного фонда составит 215,2 тыс. м2 общей площади или 33,6 м2/чел., объем нового строительства 84,6 тыс. м2.

Снос жилищного фонда на территории Большелуцкого сельского поселения не предусматривается, поскольку муниципальный жилищный фонд с высоким процентом износа отсутствует.

В качестве основного типа жилищной застройки во всех населенных пунктах проектом предлагается застройка индивидуальными 1-3-этажными жилыми домами с участками.

В соответствии с решением совета депутатов муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области от 29 ноября 2010 года № 72 предельные размеры участков для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства составляют 0,06-0,2 га.

В пос. Кингисеппский кроме индивидуальной жилой застройки предусмотрена застройка малоэтажными блокированными жилыми домами (2-3 этажная). Ориентировочная плотность жилой застройки «брутто» микрорайона принимается в размере 1300 м2 общей площади на один га.

## 3.3. Культурно-бытовое обслуживание

Генеральным планом предусмотрено размещение объектов первой необходимости в центрах первичного обслуживания, размещаемых в центральных деревнях групп населенных пунктов, и базовых объектов более высокого уровня обслуживания - в административном центре Большелуцкого сельского поселения пос. Кингисеппском.

В центральных населенных пунктах групп системы расселения генеральным планом предлагается строительство следующих объектов местного значения:

пос. Кингисеппский -

- расширение емкости средней общеобразовательной Александро-Горской школы;

- бытового центра в составе учреждений бытового обслуживания и пункта приема прачечной-химчистки;

- кафе на 45 мест;

дер. Большой Луцк -

- детского сада на 42 места, с организацией классов начальной школы;

- торгово-развлекательного центра с возможностью размещения учреждений торговли на 170 м2 торговой площади, кафе на 30 мест, спортивного зала и учреждений бытового обслуживания;

дер. Первое Мая -

- торгово-бытового центра в составе объекта торговли, учреждения бытового обслуживания, а также возможностью организации летнего кафе на 10 мест;

дер. Кошкино -

- фельдшерско-акушерского пункта с аптечным пунктом;

- торгово-развлекательного центра с возможностью размещения учреждений торговли на 135 м2 торговой площади, кафе на 20 мест, спортивного зала и учреждений бытового обслуживания;

дер. Захонье-2 -

- фельдшерско-акушерского пункта с аптечным пунктом;

- торгово-бытового центра в составе учреждений торговли на 75 м2 торговой площади, предприятий бытового обслуживания, спортивного зала общего пользования и возможностью организации летнего кафе на 10 мест;

дер. Куровицы -

- магазина на 60 м2 торговой площади с летним кафе.

Кроме того, в центрах обслуживания генеральным планом предлагается установка общественных туалетов.

В остальных населенных пунктах Большелуцкого сельского поселения планируется размещение площадок для выездной торговли и открытых спортивных площадок.

Осуществление культурно-массовой работы с населением, а также реализацию мероприятий по молодежной политике предлагается проводить на базе существующих клубов.

Объемно-пространственное решение объектов обслуживания, как существующих, так и нового строительства, должно учитывать возможность их использования лицами с ограниченными возможностями.

Общий объем объектов культурно-бытового обслуживания на расчетный срок генерального плана по укрупненным расчетам составит около 70 тыс. м3, из них 51 тыс. м3 – существующие объекты обслуживания и 19 тыс. м3 – объекты обслуживания нового строительства. При этом показатель уровня обеспеченности населения объектами культурно-бытового обслуживания вырастет с 13,8 м3/чел. до 18,4 м3/чел.

## 3.4. Транспортная инфраструктура

Генеральный план учитывает развитие зоны транспортной инфраструктуры за счет реконструкции участка железной дороги Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород, продления автодороги регионального значения Петродворец – Кейкино в Эстонию, реконструкции автодорог регионального значения Куровицы – Орлы и Подъезд к пос. Кингисеппский, замены покрытия на автодорогах Куровицы - Орлы, Пулково - Сала, Петродворец – Кейкино на твердые типы для обеспечения возможности круглогодичного проезда.

Генеральным планом предусмотрено:

- развитие транспортной инфраструктуры за счет строительства транспортно-логистических терминалов, притрассовых объектов общественно-делового обслуживания, автозаправочной станции у автодороги федерального значения М-11 «Нарва» в районе дер. Новопятницкое и у границы с Ивангородским городским поселением.

- строительство трех автозаправочных станций у автодороги федерального значения «Нарва» рядом с дер. Малый Луцк, дер. Новопятницкое, дер. Первое Мая и одной  в границах дер. Первое Мая у автодороги регионального значения Лужицы – Первое Мая.

- строительство улично-дорожной сети в зонах нового строительства в границах населенных пунктов, реконструкция существующей улично-дорожной сети с заменой покрытия на более высокий тип дорожной одежды.

## 3.5. Инженерное оборудование и обустройство территории

Водоснабжение

На расчетный срок генерального плана получает развитие существующая система централизованного водоснабжения в пос. Кингисеппский, дер. Захонье-2, дер. Кошкино, дер. Малый Луцк.

Предусматривается обустройство централизованной системой водоснабжения дер. Александровская Горка, дер. Большой Луцк, дер. Новопятницкое, дер. Падога, дер. Первое Мая.

В остальных населенных пунктах развитие централизованной системы водоснабжения не предусматривается, используются локальные водозаборы.

Для обеспечения населения доброкачественной питьевой водой планируется:

- строительство новых участков сети для водоснабжения существующей и планируемой застройки в пос. Кингисеппский, дер. Захонье-2, дер. Кошкино, дер. Малый Луцк;

- разработка проектной документации и реализация по подключению существующей и новой жилой застройки дер. Александровская Горка, дер. Новопятницкое и дер. Падога к магистральной сети города Кингисепп;

- строительство станции доочистки (подготовки питьевой воды) на территории существующей насосной станции (НС) первого подъема пос. Кингисеппский или проведение мероприятий по устранению цветности, перманганатной окисляемости и содержанию железа на водоочистных сооружениях «Серёжино»;

- разработка проектной документации и реализация по подключению существующей и новой жилой застройки дер. Большой Луцк за счёт присоединения к водопроводной сети дер. Малый Луцк;

- развитие системы водоснабжения дер. Первое Мая за счёт бурения собственных скважин;

- разработка проектов зон санитарной охраны существующих и планируемых источников централизованного водоснабжения дер. Захонье-2, дер. Малый Луцк, дер. Первое Мая, их согласование и обустройство в установленном порядке;

- оборудование площадок для забора воды пожарными машинами из водотоков и водоемов и подъезда к ним.

Водоотведение

На расчетный срок генерального плана сохраняется и развивается централизованная система канализования в пос. Кингисеппский, планируется  реконструкция канализационных очистных сооружений  в дер. Кошкино (или строительство новых), предусматривается строительство централизованной системы канализования в дер. Большой Луцк и дер. Малый Луцк со строительством канализационных очистных сооружений  в дер. Большой Луцк. В деревнях Александровская Горка, Жабино, Заречье, Захонье-1, Захонье-2, Карлово, Комаровка, Куровицы, Манновка, Новопятницкое, Орлы, Падога, Первое Мая, Пулково, Сала, Свейск, Серёжино, посёлке при железнодорожной станции Туганы развитие централизованной системы канализования не предусматривается, жилую застройку рекомендуется оборудовать очистными сооружениями индивидуально или на группу домов.

Строительство сети и очистных сооружений дождевой канализации планируется только в пос. Кингисеппский, в остальных населенных пунктах предлагается обустройство лотковой сети вдоль дорожной сети с последующим отводом на гидроботанические площадки.

Генеральным планом для обеспечения необходимой мощности и качества очистки сточных вод планируется:

- проектирование и строительство новых участков хозяйственно-бытовой канализации в пос. Кингисеппский, дер. Большой Луцк, дер. Кошкино, дер. Малый Луцк;

- реконструкция канализационных очистных сооружений  в дер. Кошкино (или строительство новых),

- строительство новых модернизированных канализационных очистных сооружений в дер. Большой Луцк;

- строительство канализационных насосных станций хозяйственно-бытовых стоков дер. Кошкино, дер. Большой Луцк;

- строительство локальных очистных сооружений (ЛОС) в границах развития общественно-деловой зоны в дер. Заречье, дер. Комаровка, дер. Орлы и дер. Захонье-1;

- строительство очистных сооружений дождевого стока в пос. Кингисеппский;

- строительство канализационных насосных станций  дождевых стоков пос. Кингисеппский;

- оборудование очистными сооружениями индивидуально или на группу домов проектируемой и существующей жилой застройки, где не предусматривается централизованное водоотведение;

- строительство дождевой канализации на территории населенных пунктов.

Теплоснабжение

На расчетный срок генерального плана, как и в настоящее время, централизованное теплоснабжение с подготовкой горячей воды  предусматривается только для сектора многоквартирной застройки и объектов социальной инфраструктуры в пос. Кингисеппский и дер. Кошкино от реконструируемых существующих котельных и новых теплоисточников.

Для обеспечения надёжности теплоснабжения и обеспечения горячей водой жилищного фонда, объектов социального и коммунально-бытового назначения планируется:

Первая очередь реализации генерального плана:

- модернизация оставляемых в работе котельных с продлением их эксплуатационного ресурса, улучшением других эксплуатационных показателей;

- в котельной дер. Кошкино необходима замена тягодутьевого оборудования, насосного оборудования, установка химводоподготовительной системы, электросилового оборудования;

- строительство котельной мощностью 6 МВт в пос. Кингисеппский;

- систематическая замена изношенных тепловых сетей для уменьшения потерь тепла при транспортировке;

- децентрализованное теплообеспечение намечаемой к строительству индивидуальной застройки от индивидуальных автономных источников тепла;

- реконструкция тепловых пунктов с заменой всего оборудования и установкой погодного регулирования теплоносителя для нужд отопления и горячего водоснабжения;

- строительство новых локальных источников теплоснабжения для перспективных учреждений культурно-бытового обслуживания;

- возведение пристроенных или отдельно стоящих индивидуальных котельных установок к зданиям существующих объектов культурно-бытового обслуживания, не обеспеченных в настоящее время тепловой энергией от централизованных источников теплоснабжения.

Расчетный срок:

- строительство новых локальных источников теплоснабжения для перспективных учреждений культурно-бытового обслуживания с использованием при строительстве котлов нового поколения по технологии модульной сборки, упрощающей работу в стесненных условиях,  с установкой емкостных водоподогревателей для нужд ГВС;

- систематическая замена изношенных магистральных и внутриквартальных тепловых сетей находящихся в аварийном состоянии;

- строительство тепловых сетей с целью подключения потребителей тепловой энергии среднеэтажного жилищного фонда и зданий культурно-бытового обслуживания к централизованным источникам теплоснабжения (пос. Кингисеппский, дер. Кошкино);

- увеличение тепловых мощностей котельных до возрастающей требуемой нагрузки – 13,1 тыс. Гкал/год (пос. Кингисеппский, дер. Кошкино);

- организовать завершение работ по повсеместной установке у потребителей приборов учета расхода тепловой энергии и регулирование подачи тепла, систем автоматического регулирования отпуска тепловой энергии.

Газоснабжение

Для поддержания надежной и бесперебойной работы системы газоснабжения Большелуцкого сельского поселения необходима поэтапная реализация мероприятий, предусматривающих развитие элементов инфраструктуры газового хозяйства на территории поселения:

- реконструкция магистрального газопровода «Кохтла-Ярве – Ленинград I-II» с прокладкой его по новой трассе; демонтаж существующего магистрального газопровода «Кохтла-Ярве – Ленинград» 1 нитки на участках 56 - 65 км, 82 - 168 км диаметром Dу - 500мм, 2 нитки на участке 56 - 168 км диаметром Dу- 500мм;

- перевод магистрального газопровода «Кохтла-Ярве – Ленинград» 1 нитки на участке 65 км- 82 км в распределительную сеть газопровода высокого давления до 1,2 МПа;

- строительство газораспределительной станции ГРС «Ивангород» или ГРС «Усть-Луга» (в случае утверждения ОАО «Газпром» откорректированной «Генеральной схемы газоснабжения и газификации Ленинградской области на период до 2025 года. Кингисеппский район»);

- строительство распределительных газопроводов среднего давления в районы новой и существующей застройки в пос. Кингисеппский, дер. Захонье-2, дер. Большой Луцк и дер. Малый Луцк;

- установка подземных групповых резервуарных установок (газгольдеров), для обеспечения потребителей привозным, сжиженным углеводородным газом в населенных пунктах, не предусмотренных к газоснабжению природным сетевым газом;

- достижение полной (100-процентной) газификации природным сетевым газом в пос. Кингисеппский, дер. Захонье-2, дер. Большой Луцк и дер. Малый Луцк.

Электроснабжение

Электроснабжение Большелуцкого сельского поселения на расчетный срок и первую очередь реализации генерального плана будет осуществляться от электрических сетей филиала ОАО «Ленэнерго» Кингисеппских электрических сетей через существующие подстанции: ПС № 6 «Жабино» 35/10 кВ (2х2,5 МВА), ПС № 214 «Фосфорит» 110/35/6 кВ (2х80 МВА), ПС № 317 «Фосфорит-2»110/6 кВ (2х63МВА), ПС № 392 «Фософрит-4» 110/6 кВ (2х40 МВА), ПС № 243 «Городская» 110/35/10 кВ (2х25 МВА) и проектируемую ПС «Кингисепп-2» 110/10 кВ (2х16 МВА).

На первую очередь реализации генерального плана предусматривается:

| Наименование мероприятия | Принадлежность объекта |
| --- | --- |
| Строительство 1 ВЛ 330 кВ ПС № 7 «Кингисеппская» 330/110 кВ - ПС «Усть-Лужская» 330/110 кВ | Объект федерального значения |
| Реконструкция ячеек-выключателей на ПС № 214 «Фосфорит» 110/35/6 кВ | Объекты регионального значения |
| Строительство 1 ВЛ 110 кВ ГЭС 13 «Нарвская» - ПС «Усть-Луга» 110/35/10 кВ |  |
| Строительство ввода ВЛ 110 кВ на ПС № 214 «Фосфорит» 110/35/6 кВ от ГЭС 13 «Нарвская» |  |
| Строительство 1 ВЛ 110 кВ ПС № 214 «Фосфорит» 110/35/6 кВ- ПС «Кингисепп-2» 110/10 кВ |  |
| Строительство 2 ВЛ 110 кВ ПС № 7 «Кингисеппская» 330/110 кВ - ПС «Слободка» 110/10 кВ |  |
| Реконструкция ПС № 18 «Кейкино» 35/10 кВ с заменой трансформаторов 2х2,5 на 2х10 МВА | Объекты местного (районного) значения |
| Реконструкция ячеек-выключателей на ПС № 6 «Жабино» 35/10 кВ |  |
| Демонтаж ВЛ 35 кВ ПС № 214 «Фосфорит» 110/35/6 кВ - ПС № 17 «Кингисеппская» 35/10 кВ |  |
| Строительство отпайки ВЛ 35 кВ от ПС «Усть-Луга» 110/35/10 кВ до ВЛ 35 кВ ПС № 18 «Кейкино» 35/10 кВ - ПС №5 «Усть-Луга» 35/10 кВ (переподключение) |  |
| Демонтаж ВЛ 35 кВ ПС № 243 «Городская» 110/35/10 кВ - ПС № 17 «Кингисеппская» 35/10 кВ |  |
| Реконструкция ТП № 608, ТП № 614 в дер. Александровская Горка | Объекты местного значения |
| Реконструкция ТП № 675 в дер. Большой Луцк |  |
| Реконструкция ТП № 606, ТП № 681, ТП № 682 в дер. Малый Луцк |  |
| Реконструкция ТП № 673 в дер. Жабино |  |
| Реконструкция ТП № 711 в дер. Заречье |  |
| Реконструкция ТП № 618 в дер. Захонье-1 |  |
| Реконструкция ТП № 712 в дер. Захонье-2 (переносится) |  |
| Реконструкция ТП № 746, ТП № 683 в пос. Кингисеппский |  |
| Реконструкция ТП № 630, ТП № 665, ТП № 693 в дер. Кошкино |  |
| Реконструкция ТП № 710 в дер. Комаровка |  |
| Реконструкция ТП № 513 в дер. Куровицы |  |
| Реконструкция ТП № 515, ТП № 560 в дер. Манновка |  |
| Реконструкция ТП № 604 в дер. Новопятницкое (перенос) |  |
| Реконструкция ТП № 514 в дер. Орлы |  |
| Реконструкция ТП № 607 в дер. Падога |  |
| Реконструкция ТП № 620, ТП № 642 в дер. Первое Мая |  |
| Реконструкция ТП № 620, ТП № 642 в дер. Первое Мая |  |
| Реконструкция ТП № 621 в дер. Пулково |  |
| Реконструкция ТП № 619, в дер. Сала |  |
| Реконструкция ТП № 616 в дер. Свейск |  |
| Реконструкция ТП № 516 в дер. Серёжино |  |
| Строительство 2 ТП 10/0,4 кВ в дер. Большой Луцк |  |
| Строительство ТП 10/0,4 кВ в дер. Комаровка |  |
| Строительство ТП 10/0,4 кВ в дер. Куровицы |  |
| Строительство ТП 10/0,4 кВ в дер. Падога |  |
| Строительство ТП 10/0,4 кВ в дер. Пулково |  |
| Строительство ТП 10/0,4 кВ в дер. Сала |  |

На расчетный срок генерального плана:

- строительство 2 ВЛ 110 кВ на ПС №18 «Кейкино» от ВЛ 110 кВ ГЭС 13 «Нарвская» - ПС «Усть-Луга» 110/35/10 кВ;

- для повышения надежности электроснабжения существующих потребителей и возможности подключения дополнительных нагрузок потребуется проведение реконструкции существующих (ТП № 658 в пос. Кингисеппский, ТП № 726 в дер. Карлово, ТП № 735 в дер. Орлы, ТП № 670 в дер. Свейск, ТП № 660 в дер. Серёжино) и строительство новых распределительных пунктов 6(10) кВ, подстанций 6(10)/0,4 кВ;

- усиление существующих и прокладка новых линий 6(10)/0,4 кВ;

- проведение своевременного учета и контроля за вновь вводимыми и планируемыми к вводу потребителями;

- строгий контроль за проектами последующих стадий (ПДП и т.д.) с целью выявления центров нагрузок и своевременного выделения земельных участков для линейных и площадных объектов системы электроснабжения;

- поэтапная плановая реконструкция линий электропередач проводимая с целью обеспечения надежности электроснабжения и оптимизации их трассировки.

Связь

Генеральным планом предусматривается развитие системы связи, согласно программам Ленинградской области и Российской Федерации, планам операторов связи.

Предусматривается развитие мультисервисной сети, предоставление цифровой телефонной связи, широкополосного доступа в сеть Интернет, телевидения по запросу, прочих современных и перспективных услуг связи. С этой целью предусматривается прокладка волоконно-оптических линий связи в каждый дом.

В рамках федеральной программы планируется переход на цифровое телевизионное вещание.

Прогнозируется рост сегмента услуг беспроводной связи.

Инфраструктура информатики и связи поселения будет развиваться в соответствии с установленными социальными нормами и платежеспособным спросом.

Инженерная подготовка территории

Мероприятия инженерной подготовки территории подразделяются на две группы: общие и специальные.

К первой группе относятся мероприятия, которые проводятся на всех территориях, включая территории, благоприятные для градостроительного освоения:

- организацию рельефа и вертикальной планировки территории;

- организация системы отведения и очистки поверхностного стока в пос. Кингисеппский.

Вторую группу составляют мероприятия специального типа:

- защита территории от затопления и подтопления:

- организация поверхностного стока путем вертикальной планировки территории и устройства водоотводящей системы,

- устройство сети дренажных систем,

- строительство дамб обвалования;

- благоустройство и укрепление береговой полосы.

## 3.6. Озеленение

Генеральным планом планируется развитие зеленых насаждений общего пользования, суммарная площадь которых на расчетный срок составит 19,41 га.

Перечень планируемых зеленых насаждений общего пользования:

- в дер. Александровская Горка:

  - парк «Усадьба Веймарна А.Ф. «Александровская Горка» (за границами деревни) площадью 18,9 га,

  - сквер у братского захоронения воинов площадью 0,06 га;

- в дер. Большой Луцк -  сквер у братского захоронения воинов площадью 0,24 га;

- в дер. Жабино - сквер на берегу реки Луга площадью 1,22 га;

- в дер. Захонье-2 - сквер площадью 0,14 га;

- в дер. Карлово - сквер у братского захоронения  воинов площадью 0,06 га;

- в пос. Кингисеппский

  - сквер около административного здания площадью 0,24 га,

  - сквер около проектируемого культурно-бытового объекта площадью 0,17 га,

  - сквер площадью 0,9 га;

- в дер. Кошкино -  парк бывшей усадьбы Мариенгоф на р. Солка площадью 3,98 га;

- в дер. Куровицы	 - сквер у братского захоронения площадью 0,13 га;

- в дер. Манновка - рекреационная зона на р. Луга площадью 0,48 га;

- в дер. Новопятницкое - сквер площадью 0,69 га;

- в дер. Орлы - парк площадью 5,09 га;

- в дер. Падога - сквер у памятника площадью 0,15 га;

- в дер. Первое Мая - парк площадью 0,5 га;

- в дер. Пулково - сквер у памятника площадью 0,15 га и зона отдыха площадью 0,43 га;

- в дер. Сала - парк «Усадьба барона Корфа П.И. «Сала» площадью 2,23 га;

- в дер. Серёжино - парк площадью 2,55 га.

## 3.7. Санитарная очистка

В целях совершенствования системы санитарной очистки территории генеральным планом предусмотрено:

- развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех бытовых отходов и их обезвреживание;

- вывоз отходов на полигон твердых бытовых отходов, расположенный на территории промышленной зоны ООО «ПГ «Фосфорит» для дальнейшего захоронения;

- утилизация снега на мобильной снегоплавильной установке;

- централизованное обезвреживание биологических отходов с помощью печи-крематора;

- обустройство территории закрытого скотомогильника у дер. Куровицы в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями;

- участие в расширении существующего межмуниципального кладбища  в районе дер. Заречье;

- участие в организации нового межмуниципального кладбища, которое планируется размещать на территории Опольевского сельского поселения;

- закрытие кладбищ в дер. Сала и у дер. Новопятницкое;

- ликвидация несанкционированных свалок.

# 4. Мероприятия по охране окружающей среды

Оптимизация экологической обстановки в рамках генерального плана достигается градостроительными методами за счет организации рационального природопользования, формирования природно-экологического каркаса, оптимальной функционально-планировочной организации территории, ее инженерного обустройства и благоустройства.

Генеральный план учитывает регламенты, установленные для зон с особыми условиями использования территории, лесохозяйственный регламент Кингисеппского лесничества.

Генеральным планом учтены режим особой охраны, установленный на территории государственного комплексного природного заказника «Котельский», а также планируемые особо охраняемые природные территории - памятник природы регионального значения «Лисьи горы» и природные комплексные заказники местного значения «Болото Куровицкое плато», «Уступ Куровицкого плато», «Кихтолский».

Генеральным планом предусматривается сохранение и развитие существующих парков и скверов площадью 6,44 га, а также создание новых зеленых насаждений общего пользования общей площадью 12,97 га, что позволит в большинстве населенных пунктов достичь и превысить нормативную обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования.

В целях использования ландшафтно-рекреационного потенциала территории Большелуцкого сельского поселения генеральным планом планируется формирование:

- рекреационной зоны длительного отдыха с размещением базы отдыха и яхт-клуба на берегу реки Луга в районе дер. Новопятницкое,

- рекреационных зон кратковременного пляжного отдыха на берегу р. Луга в деревнях Жабино, Куровицы, Манновка, Орлы, Пулково, Свейск, Серёжино;

- рекреационных зон кратковременного отдыха на территории парков бывшей усадьбы Мариенгоф в дер. Кошкино, бывшей усадьбы «Александровская Горка» и бывшей усадьбы «Сала» в соответствии с регламентами, предусмотренными для объектов культурного наследия;

- рекреационных зон длительного отдыха для размещения кемпинга, охотничье-рыболовной базы в дер. Куровицы.

Развитие населенных пунктов генеральным планом планируется с учетом санитарно-гигиенических норм и градостроительных требований, направлено на обеспечение экологической безопасности, комфортных условий проживания населения и охрану окружающей среды.

Перспективное развитие жилых и рекреационных зон планируется за границами установленных и ориентировочных санитарно-защитных зон, с учетом регламентов, установленных для водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос.

Генеральным планом на первую очередь предусмотрена необходимость установления санитарно-защитных зон действующих предприятий, если расстояния от их территории до жилой застройки и других нормируемых территорий менее ориентировочного размера санитарно-защитной зоны для указанного класса объекта:

- ферма крупного рогатого скота ЗАО «Кошкино» у дер. Кошкино,

- крестьянское (фермерское) хозяйство «Иван да Марья»  у дер. Первое Мая,

- пилорама ЗАО «Кошкино» в дер. Большой Луцк,

- ЗАО «ПМК-12» в дер. Новопятницкое,

- ЗАО «ПМК-28» в дер. Новопятницкое.

Учитывая, что численность поголовья крупного рогатого скота  на сельскохозяйственных предприятиях небольшая (ЗАО Кошкино – 200 голов, крестьянское (фермерское) хозяйство «Иван да Марья» до 100 голов), а выше указанные производственные предприятия характеризуются малой мощностью, высока вероятность сокращения размера санитарно-защитной зоны при разработке проекта. При невозможности сокращения санитарно-защитной зоны соответствующие предприятия должны обеспечить отселение жителей. В проекте санитарно-защитной зоны должны быть предусмотрены мероприятия и средства на организацию санитарно-защитных зон, включая отселение жителей, в случае необходимости.

Предлагается обустройство территории закрытого скотомогильника у дер. Куровицы в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями. При этом развитие зон жилой застройки в дер. Куровицы, попадающих в ориентировочную санитарно-защитную зону скотомогильника, планируется через 25 лет после его закрытия (после 2026 года). Предусмотрено закрытие кладбища у дер. Новопятницкое, перекрывающего жилую застройку санитарно-защитной зоной, и кладбища в дер. Сала, которое расположено в пределах водоохраной зоны и перекрывает санитарно-защитной зоной жилую застройку.

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации генеральным планом предлагается часть участков индивидуальной жилой застройки, которая расположена в пределах прибрежной защитной полосы, не использовать под огороды.

Генеральным планом предусмотрено развитие производственных зон, предназначенных для размещения предприятий различных классов опасности, на расстоянии от жилой застройки и других нормируемых территорий не менее ориентировочного размера санитарно-защитной зоны для предприятий соответствующего класса опасности.

В целях снижения уровня шума от автотранспорта в дер. Новопятницкое, дер. Сала, дер. Пулково, дер. Первое Мая, дер. Куровицы, дер. Малый Луцк, пос. Кингисеппский и поселке при железнодорожной станции Туганы планируется организация дополнительных мероприятий в виде полос зеленых насаждений.

Для обеспечения населения доброкачественной питьевой водой предусмотрено развитие существующей системы централизованного водоснабжения в пос. Кингисеппский, дер. Захонье-2, дер. Кошкино, дер. Малый Луцк и обустройство централизованной системой водоснабжения дер. Александровская Горка, дер. Большой Луцк, дер. Новопятницкое, дер. Падога, дер. Первое Мая.

В целях доведения до нормативных требований качества воды, поступающей от магистральной сети города Кингисепп на хозяйственно-питьевые нужды населения Большелуцкого сельского поселения, предусмотрено проведение мероприятий по устранению цветности, перманганатной окисляемости и содержанию железа на водоочистных сооружениях «Серёжино» или строительство станции доочистки на территории насосной станции первого подъема пос. Кингисеппский.

Предусмотрена разработка проектов зон санитарной охраны, их согласование и обустройство в установленном порядке для существующих подземных источников питьевого водоснабжения дер. Малый Луцк и дер. Захонье-2 и планируемых в дер. Первое Мая.

Для охраны водотоков и водоемов от загрязнения предусматривается:

- разработка проектов водоохранных зон водных объектов;

- реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений  и канализационных насосных станций пос. Кингисеппский,

- реконструкция канализационных очистных сооружений дер. Кошкино;

- строительство канализационных очистных сооружений  в дер. Большой Луцк с подключением к ним хозяйственно-бытовой канализации дер. Малый Луцк;

- строительство сети и очистных сооружений дождевой канализации в пос. Кингисеппский.

Для охраны почв, подземных и поверхностных вод предусматривается:

- ликвидация несанкционированных свалок,

- обустройство территории закрытого скотомогильника у дер. Куровицы в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями,

- утилизация снега на мобильной снегоплавильной установке,

- централизованное обезвреживание биологических отходов с помощью печи-крематора,

- обвалование территории фермы крупного рогатого скота ЗАО «Кошкино» и отвод поверхностного стока на локальные очистные сооружения в дер. Кошкино.

Проектом предлагается проведение экологического мониторинга за состоянием атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв, радиационной обстановки, что входит в полномочия Кингисеппского муниципального района в соответствии с Федеральным законом  от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

# 5. Зоны с особыми условиями использования территории

Особо охраняемые природные территории в границах Большелуцкого сельского поселения представлены государственным природным комплексным заказником «Котельский», который образован решением Исполнительного комитета Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся от 29 марта 1976 года N 145 «О создании заказников и признании памятниками природы ценных природных объектов на территории Ленинградской области», включен в перечень особо охраняемых природных территорий Ленинградской области, утвержденный постановлением Правительства Ленинградской области от 26 декабря 1996 года N 494 «О приведении в соответствие с новым природоохранным законодательством Российской Федерации существующей сети особо охраняемых природных территорий Ленинградской области».

Режим особой охраны на территории заказника установлен Положением о государственном комплексном природном заказнике «Котельский», утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 13 мая 2011 г. № 134.

Генеральным планом учитываются следующие планируемые на расчетный срок особо охраняемые природные территории:

- памятник природы «Лисьи горы» регионального значения, включенный в Схему территориального планирования Ленинградской области,

- природные комплексные заказники местного значения «Болото Куровицкого плато», «Уступ Куровицкого плато», «Кихтолский» включенные в Схему территориального планирования Кингисеппского муниципального района Ленинградской области.

Зоны охраны объектов культурного наследия. Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Большелуцкого сельского поселения, включает 15 объектов регионального значения и 7 выявленных объектов.

Границы территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Большелуцкого сельского поселения, не установлены.

В связи с этим департаментом государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области рекомендуется следующий режим использования территорий, прилегающих к территориям объектов культурного наследия:

- все работы на указанных территориях, а именно: научно-исследовательские, проектно-изыскательские, ремонтно-строительные, реставрационные, работы по благоустройству территории, производить только после согласования и получения разрешения от департамента;

- не допускается строительство и размещение промышленных и складских предприятий, токсичных, взрыво- и пожароопасных предприятий;

- запрещается отвод земельных участков без согласования департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия.

Согласно требованиям Федерального закона от 14 января 1993 г. № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» перед проведением любых работ на территориях боевых действий необходимо провести обследование местности в целях выявления неизвестных захоронений.

В соответствии с п. 2 ст. 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в проекты проведения землеустроительных, строительных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов.

Для двух выявленных объектов культурного наследия «Усадьба Веймарна А.Ф. «Александровская Горка» и «Усадьба барона Корфа П.И. «Сала» выполнена градостроительная и историко-культурная экспертиза, где даны предложения по установлению границ территорий и зон охраны данных объектов культурного наследия, режимов по использованию земель, ограничивающих хозяйственную деятельность, которые учтены при разработке генерального плана Большелуцкого сельского поселения.

Необходимо разработать проекты зон охраны объектов культурного наследия, а после их разработки и утверждения генеральный план подлежит корректировке с обязательным внесением изменений и дополнений.

Водоохранные зоны водных объектов и их прибрежные защитные полосы и регламенты использования их территории устанавливаются в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» в составе трех поясов, в каждом из которых, а также в пределах санитарно-защитной полосы водоводов, устанавливаются ограничения на использование территории.

Проекты организации зон санитарной охраны разработаны для скважин № 2385 и № 3131, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения в деревне Кошкино (санитарно-эпидемиологическое заключение территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском районах № 47.07.01.000.Т.000055.08.10 от 04.08.2010 и № 47.07.01.000.Т.000054.08.10 от 04.08.2010).

Санитарно-защитные зоны. В 2004 г. разработал проект «Обоснование размера санитарно-защитной зоны ООО «ПГ «Фосфорит», который утвержден государственной санитарно-эпидемиологической службой Российской Федерации – заключение от 01.02.2005 г. № 47.01.02.000-Т-000030.02.05.

Большинство остальных предприятий не имеют проектов санитарно-защитных зон, в связи с чем при разработке генерального плана учитывались ориентировочные размеры санитарно-защитных зон, определенные на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В соответствии с санитарными требованиями для предприятий и объектов, расстояние от границы которых до нормируемых территорий менее ориентировочного размера  санитарно-защитной зоны, необходима разработка проектов санитарно-защитных зон. На территории Большелуцкого сельского поселения к ним относятся: ЗАО «ПМК-12», ЗАО «ПМК-28», фермы крупного рогатого скота ЗАО «Кошкино», строительного предприятия ЗАО «Кошкино», крестьянского хозяйства «Иван да Марья», тепличного хозяйства ЗАО «Радуга».

Придорожные полосы автомобильных дорог устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» для автомобильных дорог (за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населённых пунктов) в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учётом перспектив их развития.

Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения на территории Ленинградской области утверждён постановлением Правительства Ленинградской области от 11 декабря 2009 года № 371 «О порядке установления и использования полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения». В настоящее время границы придорожных полос комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области не установлены.

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства. Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон, определяют «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особые условия использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160.

Охранные зоны магистральных трубопроводов устанавливаются согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов», утвержденным Минтопэнерго России 29 апреля 1992 года, постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 года № 9.

По территории Большелуцкого сельского поселения проходят магистральные газопроводы высокого давления Кохтла-Ярве – Ленинград I-II (диаметр 500 мм, давление 5,4) и Сланцы – Кингисепп I-II (диаметр 350 и 400 мм).  Для обеспечения нормальных условий эксплуатации газовых объектов, в соответствии с «Правилами охраны магистральных газопроводов» и СНиП 2.05.06-85* (п. 3.16 таблица № 4) установлены зоны с особыми условиями землепользования – охранные зоны и зоны минимальных расстояний.

Охранные зоны линий и сооружений связи установлены в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи» и «Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 года № 578.

Пограничная зона, прилегающая к государственной границе Российской Федерации с Эстонской Республикой, установлена на основании приказа Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 2 июня 2006 г. № 239 «О пределах пограничной зоны на территории Ленинградской области» (с изменениями от 5 мая 2007 г.).

# 6. Первая очередь реализации генерального плана (2020 год)

Жилищный фонд Большелуцкого сельского поселения на первую очередь реализации генерального плана составит около 184,6 тыс. м2 общей площади, из них 54 тыс. м2 общей площади нового строительства. Средний показатель жилищной обеспеченности по Большелуцкому сельскому поселению составит около 28,8 м2/чел. Выбытие ветхого и аварийного жилищного фонда не планируется.

Культурно-бытовое обслуживание

Объем строительства новых объектов культурно-бытового обслуживания на первую очередь реализации генерального плана составит около 9 тыс. м3.

Объекты строительства первой очереди включают центры обслуживания в составе торговых помещений, учреждений общественного питания, бытового обслуживания и помещения для занятий физкультурой и спортом в дер. Первое Мая, дер. Кошкино, дер. Захонье-2 и дер. Куровицы.

Транспортная инфраструктура

Развитие транспортной инфраструктуры предусматривается за счет строительства улично-дорожной сети в границах территорий, определенных для освоения на первую очередь реализации генерального плана, а также реконструкции существующей улично-дорожной сети с заменой покрытия на более высокий тип дорожной одежды.

Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры:

- проведение организационно-правовых мероприятий в дер. Малый Луцк и дер. Захонье-2 в целях закрепления права пользования подземными водными объектами;

- решение вопроса владения водопроводными сетями в дер. Захонье-2;

- разработка проектов зон санитарной охраны, их согласование и обустройство в установленном порядке для существующих подземных источников питьевого водоснабжения дер. Малый Луцк и дер. Захонье-2;

- проведение мероприятий по устранению цветности, перманганатной окисляемости и содержанию железа на водоочистных сооружениях «Серёжино», для доведения воды до питьевого качества;

- проведение мероприятий по оценке запасов водоносных горизонтов дер. Малый Луцк, дер. Первое Мая;

- реконструкция нитки водовода от насосной станции первого подъема до резервуара чистой воды (пос. Кингисеппский);

- реконструкция существующей насосной станции первого подъема пос. Кингисеппский;

- разработка программы по восстановлению магистральных и разводящих водопроводных сетей в пос. Кингисеппский, дер. Кошкино, дер. Малый Луцк и дер. Захонье-2;

- строительство новых участков сети для водоснабжения проектируемой застройки в пос. Кингисеппский, дер. Кошкино, дер. Малый Луцк и дер. Захонье-2;

- реконструкция водонапорных башен в пос. Кингисеппкий, дер. Кошкино и дер. Малый Луцк;

- частичная замена труб магистрального водовода диаметром 76 мм длиной 200 метров в дер. Кошкино;

- модернизация оборудования на водозаборе дер. Кошкино;

- оборудование скважины в дер. Малый Луцк установкой по обеззараживанию воды;

- реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений  БИО-700 и канализационных насосных станций  пос. Кингисеппский;

- полная реконструкция, либо строительство новых канализационных очистных сооружений дер. Кошкино;

- проектирование и строительство новых участков хозяйственно-бытовой канализации в дер. Большой Луцк, пос. Кингисеппский, дер. Кошкино, дер. Малый Луцк;

- разработка проектов новых модернизированных канализационных очистных сооружений дер. Большой Луцк и дер. Малый Луцк;

- разработка проектов канализационных насосных станций  хозяйственно-бытовых стоков дер. Кошкино, дер. Большой Луцк и канализационных насосных станций  дождевых стоков пос. Кингисеппский;

- оборудование очистными сооружениями индивидуально или на группу домов проектируемой жилой застройки, где не предусматривается централизованное водоотведение;

- разработка проектов дождевой канализации для каждого населенного пункта;

- замена тягодутьевого оборудования, насосного оборудования, установка химводоподготовительной системы, электросилового оборудования в котельной дер. Кошкино;

- строительство котельной мощностью 6 МВт в пос. Кингисеппский;

- систематическая замена изношенных тепловых сетей;

- реконструкция тепловых пунктов с заменой всего оборудования и установкой погодного регулирования теплоносителя для нужд отопления и горячего водоснабжения;

- строительство новых локальных источников теплоснабжения для перспективных учреждений культурно-бытового обслуживания;

- возведение пристроенных или отдельно стоящих индивидуальных котельных установок к зданиям существующих объектов культурно-бытового обслуживания, не обеспеченных в настоящее время тепловой энергией от централизованных источников теплоснабжения;

- использование современных автономных отопительных систем на газовом топливе для индивидуальной застройки;

- строительство распределительных газопроводов в районы новой и существующей застройки в пос. Кингисеппский, дер. Захонье-2, дер. Большой Луцк и дер. Малый Луцк;

- установка подземных групповых резервуарных установок (газгольдеров) в населенных пунктах, не предусмотренных к газоснабжению природным сетевым газом.

- реконструкция существующих и строительство новых распределительных пунктов 10 кВ, подстанций 10/0,4 кВ, усиление существующих и прокладка новых линий 10 кВ.

Мероприятия по охране окружающей среды:

- установление санитарно-защитных зон действующих предприятий, если расстояния от границы их территории до жилой застройки и других нормируемых территорий менее ориентировочного размера санитарно-защитной зоны для указанного класса объекта;

- разработка проектов водоохранных зон;

- недопущение размещения огородов в пределах прибрежных защитных полос водных объектов;

- формирование зеленых насаждений общего пользования;

- проведение экологического мониторинга за состоянием атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв, радиационной обстановки силами Кингисеппского муниципального района.

# 7. Границы населенных пунктов

Генеральным планом предлагается расширение границ населенных пунктов Большелуцкого сельского поселения, что вызвано с одной стороны необходимостью улучшения жилищных условий постоянного населения и соответственно развития зон жилой застройки, рекреационной привлекательностью территории, а с другой стороны ограниченными территориальными ресурсами в существующих границах населенных пунктов.

Расширение границ населенных пунктов планируется преимущественно за счет примыкающих к ним земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в ведении Большелуцкого сельского поселения, которые предназначены для использования гражданами в целях огородничества, сенокошения и выпаса личного скота, но в настоящее время не используются по назначению.

Кроме того, на основании заявлений собственников и по заданию администрации Большелуцкого сельского поселения, в границы дер. Александровская Горка, дер. Большой Луцк, дер. Первое Мая и дер. Кошкино и дер. Пулково планируется включить непосредственно примыкающие к ним участки земель сельскохозяйственного назначения, находящиеся в частной собственности и предназначенные для ведения дачного хозяйства, крестьянских и фермерских хозяйств, а также ведения сельскохозяйственного производства.

Таким образом, площадь земель населенных пунктов увеличится на 136,74 га, в том числе на 136,04 – за счет земель сельскохозяйственного назначения и на 0,7 га – за счет земель запаса (в дер. Захонье-2).

Таблица 7-1 – Изменение площади земель в границах населенных пунктов

| № п/п | Населенный пункт | Площадь в существующих границах, га | Площадь в планируемых границах, га | Изменение границ населенных пунктов, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | дер. Александровская Горка | - | 13,6 | 13,6 |
| 2 | дер. Большой Луцк | 36,83 | 61,87 | 25,04 |
| 3 | дер. Жабино | 17,52 | 17,52 | - |
| 4 | дер. Заречье | 5,8 | 18,76 | 12,96 |
| 5 | дер. Захонье-1 | 12,96 | 19,23 | 6,27 |
| 6 | дер. Захонье-2 | 22,2 | 27,67 | 5,47 |
| 7 | дер. Карлово | 5 | 5 | - |
| 8 | пос. Кингисеппский | 69,78 | 69,78 | - |
| 9 | дер. Комаровка | 35,59 | 35,59 | - |
| 10 | дер. Кошкино | 56,53 | 86,81 | 30,28 |
| 11 | дер. Куровицы | 44,23 | 59,7 | 15,47 |
| 12 | дер. Малый Луцк | 38,74 | 38,74 | - |
| 13 | дер. Манновка | 22,35 | 22,35 | - |
| 14 | дер. Новопятницкое | 33,01 | 37,05 | 4,04 |
| 15 | дер. Орлы | 29,55 | 38,01 | 8,46 |
| 16 | дер. Падога | 28,36 | 31,5 | 3,14 |
| 17 | дер. Первое Мая | 29,82 | 35,53 | 5,71 |
| 18 | дер. Пулково | 29,52 | 29,65 | 0,13 |
| 19 | дер. Сала | 23,37 | 23,37 | - |
| 20 | дер. Свейск | 17,76 | 23,93 | 6,17 |
| 21 | дер. Серёжино | 23,41 | 23,41 | - |
| 22 | пос. при ж.-д. ст. Туганы | 4 | 4 | - |
|  | ИТОГО | 586,33 | 723,07 | 136,74 |

Перечень координат поворотных точек планируемых границ населенных пунктов, м

Деревня Александровская Горка

| №№ поворотных точек | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6576930,13 | 282722,61 |
| 2 | 6576991,3 | 282795,04 |
| 3 | 6577018,32 | 282850,59 |
| 4 | 6576993,18 | 282878,73 |
| 5 | 6576974,97 | 282879,48 |
| 6 | 6576818,67 | 283013,08 |
| 7 | 6576817,58 | 283029,92 |
| 8 | 6576836,89 | 283056,01 |
| 9 | 6576837,57 | 283056,92 |
| 10 | 6576804,41 | 283098,65 |
| 11 | 6576766,13 | 283133,55 |
| 12 | 6576745,49 | 283114,03 |
| 13 | 6576735,98 | 283116,06 |
| 14 | 6576716,41 | 283133,77 |
| 15 | 6576623,35 | 283055,27 |
| 16 | 6576573,8 | 283009,15 |
| 17 | 6576523,39 | 283008,1 |
| 18 | 6576528,48 | 282922,88 |
| 19 | 6576533,37 | 282895,58 |
| 20 | 6576536,75 | 282883,54 |
| 21 | 6576551,58 | 282851,91 |
| 22 | 6576561,63 | 282840,75 |
| 23 | 6576661,9 | 282764,28 |
| 24 | 6576857,17 | 282627,49 |

Деревня Большой Луцк – участок 1

| №№ поворотных точек | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6577855,82 | 284558,53 |
| 2 | 6577862,71 | 284586,93 |
| 3 | 6577883,07 | 284653,97 |
| 4 | 6577903,4 | 284713,83 |
| 5 | 6577914,21 | 284746,95 |
| 6 | 6577927,3 | 284787,03 |
| 7 | 6577929,86 | 284794,88 |
| 8 | 6577949,04 | 284852,12 |
| 9 | 6577953,55 | 284865,66 |
| 10 | 6577957,5 | 284880,12 |
| 11 | 6577960,16 | 284891,43 |
| 12 | 6577960,83 | 284894,26 |
| 13 | 6577962,77 | 284902,49 |
| 14 | 6577967,24 | 284936,13 |
| 15 | 6577969,11 | 284966,29 |
| 16 | 6577971,26 | 285012,52 |
| 17 | 6577971,33 | 285035,82 |
| 18 | 6577971,36 | 285045,69 |
| 19 | 6577971,39 | 285053,57 |
| 20 | 6577971,53 | 285100,4 |
| 21 | 6577970,48 | 285131,24 |
| 22 | 6577969,17 | 285145,03 |
| 23 | 6577967,72 | 285154,68 |
| 24 | 6577963,87 | 285165,5 |
| 25 | 6577960,24 | 285173 |
| 26 | 6577955,55 | 285180,66 |
| 27 | 6577943,88 | 285196,72 |
| 28 | 6577922,32 | 285220,66 |
| 29 | 6577897,28 | 285247,91 |
| 30 | 6577892,95 | 285252,62 |
| 31 | 6577879,52 | 285267,24 |
| 32 | 6577845,33 | 285302,53 |
| 33 | 6577804,25 | 285344,94 |
| 34 | 6577700,82 | 285451,07 |
| 35 | 6577654,94 | 285497,33 |
| 36 | 6577653,11 | 285499,18 |
| 37 | 6577629,45 | 285523,04 |
| 38 | 6577592,52 | 285559,1 |
| 39 | 6577582,65 | 285568,73 |
| 40 | 6577556,11 | 285591,28 |
| 41 | 6577544,07 | 285600,03 |
| 42 | 6577540,58 | 285602,57 |
| 43 | 6577535,83 | 285605,8 |
| 44 | 6577519,16 | 285617 |
| 45 | 6577498,83 | 285628,92 |
| 46 | 6577496,55 | 285630,26 |
| 47 | 6577485,33 | 285636,12 |
| 48 | 6577449,66 | 285654,76 |
| 49 | 6577410,47 | 285670,75 |
| 50 | 6577347,72 | 285693,37 |
| 51 | 6577260,05 | 285725,12 |
| 52 | 6577261,98 | 285730,27 |
| 53 | 6577256,51 | 285732,25 |
| 54 | 6577256,63 | 285726,36 |
| 55 | 6577247,75 | 285729,57 |
| 56 | 6577199,17 | 285747,33 |
| 57 | 6577202,26 | 285752,06 |
| 58 | 6577185,28 | 285758,26 |
| 59 | 6577126,53 | 285779,9 |
| 60 | 6577123,1 | 285775,3 |
| 61 | 6577077,04 | 285792,26 |
| 62 | 6577049,78 | 285802,21 |
| 63 | 6577052,54 | 285807,05 |
| 64 | 6577044,53 | 285809,98 |
| 65 | 6577043,6 | 285804,46 |
| 66 | 6576989,53 | 285824,19 |
| 67 | 6576978,15 | 285828,34 |
| 68 | 6576971,12 | 285830,9 |
| 69 | 6576966,26 | 285832,67 |
| 70 | 6576966,17 | 285832,39 |
| 71 | 6576963,85 | 285833,14 |
| 72 | 6576963,41 | 285831,77 |
| 73 | 6576958,32 | 285833,41 |
| 74 | 6576958,76 | 285834,77 |
| 75 | 6576956,43 | 285835,51 |
| 76 | 6576956,64 | 285836,16 |
| 77 | 6576832,02 | 285881,43 |
| 78 | 6576828,62 | 285882,66 |
| 79 | 6576826,95 | 285883,27 |
| 80 | 6576762,62 | 285904,73 |
| 81 | 6576760,17 | 285905,55 |
| 82 | 6576758,67 | 285905,93 |
| 83 | 6576704,05 | 285919,73 |
| 84 | 6576689,64 | 285922,79 |
| 85 | 6576650,93 | 285931,04 |
| 86 | 6576615,26 | 285938,39 |
| 87 | 6576606,54 | 285892,17 |
| 88 | 6576600,04 | 285857,96 |
| 89 | 6576653,83 | 285829,48 |
| 90 | 6576764,71 | 285779,53 |
| 91 | 6576885,79 | 285715,39 |
| 92 | 6577012,4 | 285649,29 |
| 93 | 6577123,47 | 285584,37 |
| 94 | 6577222,16 | 285513,72 |
| 95 | 6577319,54 | 285441,22 |
| 96 | 6577406,21 | 285364,24 |
| 97 | 6577417,5 | 285371,31 |
| 98 | 6577438,46 | 285355,44 |
| 99 | 6577433,72 | 285344,46 |
| 100 | 6577489,58 | 285305,6 |
| 101 | 6577536,21 | 285247,15 |
| 102 | 6577604,81 | 285168,66 |
| 103 | 6577662,85 | 285081,3 |
| 104 | 6577696,62 | 284996,31 |
| 105 | 6577736,48 | 284897,5 |
| 106 | 6577763,48 | 284786,89 |
| 107 | 6577772,99 | 284682,91 |
| 108 | 6577807,76 | 284682,97 |
| 109 | 6577841,51 | 284682,9 |
| 110 | 6577840,98 | 284553,69 |
| 111 | 6577846,85 | 284535,34 |
| 112 | 6577850,67 | 284528,13 |
| 113 | 6577851,4 | 284533,92 |
| 114 | 6577851,88 | 284536,61 |

Деревня Большой Луцк – участок 2

| №№ поворотных точек | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6578435,7 | 284966,16 |
| 2 | 6578430,4 | 284989,53 |
| 3 | 6578509,11 | 285057,21 |
| 4 | 6578464,8 | 285109,29 |
| 5 | 6578391,2 | 285195,79 |
| 6 | 6578303,57 | 285298,78 |
| 7 | 6578237,51 | 285373,88 |
| 8 | 6578042,31 | 285595,77 |
| 9 | 6577827 | 285367,47 |
| 10 | 6577818,07 | 285357,98 |
| 11 | 6577893,34 | 285280,28 |
| 12 | 6577936,38 | 285233,44 |
| 13 | 6577958,66 | 285208,7 |
| 14 | 6577971,35 | 285191,22 |
| 15 | 6577976,94 | 285182,12 |
| 16 | 6577981,43 | 285172,84 |
| 17 | 6577986,24 | 285159,32 |
| 18 | 6577988,03 | 285147,33 |
| 19 | 6577989,44 | 285132,46 |
| 20 | 6577990,53 | 285100,7 |
| 21 | 6577990,42 | 285051,86 |
| 22 | 6578049,77 | 285045,41 |
| 23 | 6578090,88 | 285016,81 |
| 24 | 6578117,66 | 285026,9 |
| 25 | 6578153,56 | 285026,9 |
| 26 | 6578181,66 | 284980,77 |
| 27 | 6578221,16 | 284959,13 |
| 28 | 6578260,66 | 284963,48 |
| 29 | 6578309,15 | 284988,83 |
| 30 | 6578346,72 | 284960 |
| 31 | 6578386,71 | 284964,84 |

Деревня Большой Луцк – участок 3

| №№ поворотных точек | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6577376,25 | 285703,28 |
| 2 | 6577375,57 | 285706,91 |
| 3 | 6577338,82 | 285729,66 |
| 4 | 6577335,28 | 285731,85 |
| 5 | 6577330,7 | 285740,76 |
| 6 | 6577323,31 | 285757,76 |
| 7 | 6577299,21 | 285779,84 |
| 8 | 6577290,24 | 285783,34 |
| 9 | 6577281,63 | 285786,69 |
| 10 | 6577253,55 | 285787,42 |
| 11 | 6577239,44 | 285783,08 |
| 12 | 6577237,67 | 285782,53 |
| 13 | 6577208,64 | 285764,78 |
| 14 | 6577207,36 | 285764 |
| 15 | 6577205,89 | 285763,1 |
| 16 | 6577203,88 | 285761,87 |
| 17 | 6577201,95 | 285760,69 |
| 18 | 6577210,67 | 285757,5 |
| 19 | 6577216,47 | 285758,5 |
| 20 | 6577221,35 | 285758,75 |
| 21 | 6577223,28 | 285758,75 |
| 22 | 6577254,25 | 285747,43 |
| 23 | 6577290,73 | 285734,21 |
| 24 | 6577291,29 | 285731,99 |
| 25 | 6577293,37 | 285729,06 |
| 26 | 6577296,38 | 285726,32 |
| 27 | 6577299,29 | 285725,26 |
| 28 | 6577302,64 | 285725,77 |
| 29 | 6577304,71 | 285727,11 |
| 30 | 6577306,66 | 285728,44 |
| 31 | 6577354,18 | 285711,23 |

Деревня Жабино

| №№ поворотных точек | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6579685,77 | 279722,27 |
| 2 | 6579668,76 | 280041,16 |
| 3 | 6579649,59 | 280342,04 |
| 4 | 6579643,06 | 280430,2 |
| 5 | 6579640,35 | 280444,74 |
| 6 | 6579632,68 | 280475,41 |
| 7 | 6579624,12 | 280498,18 |
| 8 | 6579609,46 | 280525,01 |
| 9 | 6579599,09 | 280535,15 |
| 10 | 6579594,36 | 280544,62 |
| 11 | 6579590,07 | 280557,59 |
| 12 | 6579581,5 | 280574,72 |
| 13 | 6579469,67 | 280765,92 |
| 14 | 6579451,83 | 280795,08 |
| 15 | 6579429,85 | 280823,21 |
| 16 | 6579402,85 | 280851,23 |
| 17 | 6579384,97 | 280864,39 |
| 18 | 6579362,08 | 280878,28 |
| 19 | 6579329,66 | 280892,63 |
| 20 | 6579184,01 | 280952,15 |
| 21 | 6579140,95 | 280975,15 |
| 22 | 6579100,68 | 281000,27 |
| 23 | 6579093,62 | 281006,76 |
| 24 | 6579101,39 | 280988,44 |
| 25 | 6579226,21 | 280833,05 |
| 26 | 6579178,07 | 280756,47 |
| 27 | 6579167,96 | 280739,21 |
| 28 | 6579254,61 | 280705,78 |
| 29 | 6579318,77 | 280662,43 |
| 30 | 6579390,02 | 280599,24 |
| 31 | 6579437,47 | 280528,78 |
| 32 | 6579476,2 | 280459,34 |
| 33 | 6579496,87 | 280372,49 |
| 34 | 6579518,96 | 280296,23 |
| 35 | 6579541,01 | 280217,1 |
| 36 | 6579549,44 | 280136,69 |
| 37 | 6579549,21 | 280006,62 |
| 38 | 6579544,31 | 279903,43 |
| 39 | 6579542,38 | 279824,9 |
| 40 | 6579542,83 | 279738,56 |
| 41 | 6579559,63 | 279738,59 |
| 42 | 6579592,95 | 279742 |
| 43 | 6579618,42 | 279740,96 |
| 44 | 6579648,5 | 279724,61 |

Деревня Заречье – участок 1

| №№ поворотных точек | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6573967,05 | 268951,2 |
| 2 | 6573991,64 | 269243,79 |
| 3 | 6574007,58 | 269242,4 |
| 4 | 6574016,93 | 269352,54 |
| 5 | 6574028,95 | 269493,63 |
| 6 | 6573894,21 | 269380,54 |
| 7 | 6573866,1 | 269381,33 |
| 8 | 6573840,36 | 269452,63 |
| 9 | 6573897,71 | 269472,28 |
| 10 | 6573904,21 | 269681,79 |
| 11 | 6573708,18 | 269640,66 |
| 12 | 6573690,99 | 269651,82 |
| 13 | 6573575,7 | 269492,06 |
| 14 | 6573670,88 | 269359,97 |
| 15 | 6573625,39 | 269317,46 |
| 16 | 6573711,37 | 269184,63 |
| 17 | 6573713,01 | 269182,09 |
| 18 | 6573782,82 | 269213,4 |
| 19 | 6573788,64 | 269201,78 |
| 20 | 6573812,92 | 269162,01 |

Деревня Заречье – участок 2

| №№ поворотных точек | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6574099,1 | 269213,84 |
| 2 | 6574120,86 | 269431,36 |
| 3 | 6574118,33 | 269500,26 |
| 4 | 6574054,12 | 269505,49 |
| 5 | 6574053,83 | 269502,03 |
| 6 | 6574052,73 | 269502,03 |
| 7 | 6574050,35 | 269479,3 |
| 8 | 6574048,42 | 269453,72 |
| 9 | 6574049,89 | 269453,45 |
| 10 | 6574031,48 | 269240,32 |
| 11 | 6574038,46 | 269239,71 |
| 12 | 6574035,7 | 269227,46 |
| 13 | 6574045,79 | 269219,45 |
| 14 | 6574051,26 | 269215,34 |

Деревня Захонье-1

| №№ поворотных точек | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6580678,7 | 276050,9 |
| 2 | 6580744,83 | 276178,84 |
| 3 | 6580749,36 | 276211,12 |
| 4 | 6580742,44 | 276235,55 |
| 5 | 6580763,92 | 276281,09 |
| 6 | 6580760,59 | 276319,77 |
| 7 | 6580742,45 | 276342,71 |
| 8 | 6580735,12 | 276366,71 |
| 9 | 6580713,11 | 276364,05 |
| 10 | 6580677,1 | 276374,85 |
| 11 | 6580662,3 | 276376,58 |
| 12 | 6580510,78 | 276470,04 |
| 13 | 6580493,42 | 276490,39 |
| 14 | 6580465,07 | 276469,48 |
| 15 | 6580445,84 | 276460,62 |
| 16 | 6580294,28 | 276435,89 |
| 17 | 6580240,97 | 276416,42 |
| 18 | 6580217,6 | 276393,89 |
| 19 | 6580219,76 | 276363,97 |
| 20 | 6580212,48 | 276341,17 |
| 21 | 6580208,27 | 276316,08 |
| 22 | 6580205,2 | 276271,45 |
| 23 | 6580204,06 | 276247,32 |
| 24 | 6580205,01 | 276222,99 |
| 25 | 6580212,1 | 276210,54 |
| 26 | 6580238,34 | 276190,62 |
| 27 | 6580242,17 | 276174,34 |
| 28 | 6580243,2 | 276170,19 |
| 29 | 6580248,88 | 276147,33 |
| 30 | 6580258,64 | 276104,05 |
| 31 | 6580263,82 | 276077,04 |
| 32 | 6580268,22 | 276062,1 |
| 33 | 6580264,97 | 276061,02 |
| 34 | 6580265,87 | 276056,05 |
| 35 | 6580289,68 | 275949,9 |
| 36 | 6580295,01 | 275951,68 |
| 37 | 6580416,64 | 276039,7 |
| 38 | 6580456,92 | 276084,38 |
| 39 | 6580469,72 | 276100,25 |
| 40 | 6580582,41 | 276091,45 |

Деревня Захонье-2

| №№ поворотных точек | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6574883,76 | 267308,85 |
| 2 | 6574894,73 | 267349,81 |
| 3 | 6574932,22 | 267459,39 |
| 4 | 6574947,37 | 267480,99 |
| 5 | 6574976,71 | 267480,92 |
| 6 | 6575025,03 | 267492,03 |
| 7 | 6574839,87 | 267756,11 |
| 8 | 6574753,17 | 267979,09 |
| 9 | 6574689,77 | 267932,96 |
| 10 | 6574628,05 | 268013,9 |
| 11 | 6574564,54 | 267966,61 |
| 12 | 6574504,6 | 267909,51 |
| 13 | 6574440,16 | 267994,62 |
| 14 | 6574373,58 | 267943,8 |
| 15 | 6574508,37 | 267602,15 |
| 16 | 6574520,99 | 267564,93 |
| 17 | 6574521,57 | 267561,91 |
| 18 | 6574523,46 | 267559,84 |
| 19 | 6574524,13 | 267559,1 |
| 20 | 6574528,17 | 267554,65 |
| 21 | 6574528,84 | 267553,91 |
| 22 | 6574530,64 | 267551,59 |
| 23 | 6574531,23 | 267550,78 |
| 24 | 6574532,05 | 267550,38 |
| 25 | 6574530,51 | 267549 |
| 26 | 6574527,93 | 267546,69 |
| 27 | 6574513,82 | 267534,04 |
| 28 | 6574498,79 | 267520,49 |
| 29 | 6574482,92 | 267506,17 |
| 30 | 6574468,14 | 267490,46 |
| 31 | 6574454,4 | 267474,61 |
| 32 | 6574433,86 | 267449,07 |
| 33 | 6574429,91 | 267443,37 |
| 34 | 6574544,41 | 267293,43 |
| 35 | 6574604,62 | 267338,72 |
| 36 | 6574627,45 | 267306,81 |
| 37 | 6574668,1 | 267332,38 |
| 38 | 6574750,39 | 267343,7 |
| 39 | 6574781,56 | 267298,13 |
| 40 | 6574794,96 | 267286,73 |

Деревня Карлово – участок 1

| №№ поворотных точек | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6574109,86 | 270642,66 |
| 2 | 6574112,03 | 270668,7 |
| 3 | 6574122,23 | 270667,56 |
| 4 | 6574123,88 | 270688,38 |
| 5 | 6574115,48 | 270689,52 |
| 6 | 6574121,06 | 270733,34 |
| 7 | 6574117,64 | 270738,41 |
| 8 | 6574124,78 | 270830,53 |
| 9 | 6574136,6 | 270830,87 |
| 10 | 6574137,1 | 270853,83 |
| 11 | 6574126,43 | 270853,83 |
| 12 | 6574138,58 | 270992,98 |
| 13 | 6574109,61 | 270972,38 |
| 14 | 6574087,97 | 270944,39 |
| 15 | 6574060,52 | 270930,88 |
| 16 | 6574029,82 | 270652,75 |
| 17 | 6574045,45 | 270651,23 |

Деревня Карлово – участок 2

| №№ поворотных точек | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6573551,64 | 270837,54 |
| 2 | 6573492,94 | 270892,12 |
| 3 | 6573438,51 | 270893,39 |
| 4 | 6573427,74 | 270769,86 |

Поселок Кингисеппский – участок 1

| №№ поворотных точек | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6576871,21 | 284160,97 |
| 2 | 6576879,89 | 284235,93 |
| 3 | 6576920,49 | 284566,23 |
| 4 | 6577018,39 | 284658,31 |
| 5 | 6577006,62 | 284856,31 |
| 6 | 6577010,12 | 284913,13 |
| 7 | 6576996,54 | 284914,15 |
| 8 | 6576999,17 | 284966,87 |
| 9 | 6577014,65 | 285067,94 |
| 10 | 6576737,51 | 285116,29 |
| 11 | 6576758,25 | 285237,22 |
| 12 | 6576783,67 | 285242,18 |
| 13 | 6576949,16 | 285213,79 |
| 14 | 6576963,66 | 285317,86 |
| 15 | 6576960,42 | 285341,39 |
| 16 | 6576916,46 | 285364,83 |
| 17 | 6576905,6 | 285379,99 |
| 18 | 6576904,75 | 285395,96 |
| 19 | 6576868,73 | 285420,26 |
| 20 | 6576818,2 | 285449,55 |
| 21 | 6576770,22 | 285434,9 |
| 22 | 6576738,58 | 285477,68 |
| 23 | 6576747,94 | 285547,79 |
| 24 | 6576701,87 | 285576,65 |
| 25 | 6576560,76 | 285600,44 |
| 26 | 6576545,31 | 285512,12 |
| 27 | 6576528,64 | 285528,78 |
| 28 | 6576513,3 | 285512,38 |
| 29 | 6576504,04 | 285472,96 |
| 30 | 6576306,39 | 284403,51 |
| 31 | 6576531,55 | 284405,36 |
| 32 | 6576531,82 | 284405,36 |
| 33 | 6576537,37 | 284313,82 |
| 34 | 6576548,49 | 284290,53 |
| 35 | 6576614,1 | 284261,69 |

Поселок Кингисеппский – участок 2

| №№ поворотных точек | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6575914,44 | 285595,4 |
| 2 | 6575916,19 | 285661,39 |
| 3 | 6575962,9 | 285657,93 |
| 4 | 6575967,51 | 285706,92 |
| 5 | 6575866,1 | 285718,25 |
| 6 | 6575878,75 | 285784,95 |
| 7 | 6575831,39 | 285786,27 |
| 8 | 6575652,67 | 285706,99 |
| 9 | 6575601,6 | 285690,95 |
| 10 | 6575529,06 | 285677,83 |
| 11 | 6575531,89 | 285651,2 |
| 12 | 6575582,22 | 285653,98 |
| 13 | 6575688,58 | 285670,91 |
| 14 | 6575729,33 | 285675,67 |
| 15 | 6575781,72 | 285671,97 |
| 16 | 6575774,63 | 285635,31 |
| 17 | 6575816,38 | 285625,67 |
| 18 | 6575827,49 | 285624,54 |
| 19 | 6575825,41 | 285600,42 |
| 20 | 6575832,56 | 285599,23 |
| 21 | 6575833,03 | 285603,7 |
| 22 | 6575833,03 | 285603,7 |
| 23 | 6575833,03 | 285603,7 |
| 24 | 6575834,33 | 285603,56 |
| 25 | 6575836,1 | 285603,36 |
| 26 | 6575859,88 | 285600,76 |

Деревня Комаровка – участок 1

| №№ поворотных точек | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6574191,09 | 271611,17 |
| 2 | 6574198,59 | 271700,71 |
| 3 | 6574176,84 | 271729,2 |
| 4 | 6574181,82 | 271836,07 |
| 5 | 6574053,29 | 271973,96 |
| 6 | 6573974,79 | 271973,8 |
| 7 | 6573967,4 | 271982,18 |
| 8 | 6573982,5 | 272051,5 |
| 9 | 6573947,9 | 272073,94 |
| 10 | 6573916,78 | 272133,78 |
| 11 | 6573758,1 | 272288,52 |
| 12 | 6573749,69 | 272301,54 |
| 13 | 6573586,2 | 272448,6 |
| 14 | 6573391,46 | 272562,73 |
| 15 | 6573384,56 | 272559,24 |
| 16 | 6573371,89 | 272512,58 |
| 17 | 6573362,74 | 272427,29 |
| 18 | 6573357,47 | 272378,25 |
| 19 | 6573399,73 | 272337,57 |
| 20 | 6573418,07 | 272193,86 |
| 21 | 6573488,17 | 272177,7 |
| 22 | 6573534,21 | 272172,4 |
| 23 | 6573595,82 | 272222,8 |
| 24 | 6573597,82 | 272146,67 |
| 25 | 6573639,9 | 272072,52 |
| 26 | 6573708,55 | 272037,81 |
| 27 | 6573737,53 | 271981,44 |
| 28 | 6573792,63 | 271928 |
| 29 | 6573796,17 | 271856,28 |
| 30 | 6573831,67 | 271849,63 |
| 31 | 6573906,54 | 271794,61 |
| 32 | 6573901,53 | 271775,29 |
| 33 | 6573986,74 | 271778,33 |
| 34 | 6574023,35 | 271753,62 |
| 35 | 6574027,16 | 271726,79 |
| 36 | 6574066,32 | 271703,63 |
| 37 | 6574112,83 | 271664,7 |
| 38 | 6574136,26 | 271690,27 |
| 39 | 6574172,14 | 271600,9 |

Деревня Комаровка – участок 2

| №№ поворотных точек | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6574704,28 | 271227,66 |
| 2 | 6574689,12 | 271254,52 |
| 3 | 6574660,48 | 271306,94 |
| 4 | 6574591,44 | 271433,01 |
| 5 | 6574351,53 | 271546,12 |
| 6 | 6574335,67 | 271557,91 |
| 7 | 6574322,37 | 271560,24 |
| 8 | 6574307,25 | 271566,79 |
| 9 | 6574278,80 | 271224,08 |
| 10 | 6574377,74 | 271225,05 |
| 11 | 6574385,64 | 271222,60 |
| 12 | 6574392,73 | 271219,32 |
| 13 | 6574512,19 | 271150,05 |
| 14 | 6574553,40 | 271165,46 |

Деревня Кошкино – участок 1

| №№ поворотных точек | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6579366,92 | 273418,02 |
| 2 | 6579375,51 | 273482,8 |
| 3 | 6579405,16 | 273797,81 |
| 4 | 6579311,53 | 273803,76 |
| 5 | 6579276,62 | 273819,03 |
| 6 | 6579266,81 | 273859,39 |
| 7 | 6579291,94 | 274095,78 |
| 8 | 6579420,16 | 274080,89 |
| 9 | 6579439,62 | 274228,96 |
| 10 | 6579454,89 | 274231,63 |
| 11 | 6579467,48 | 274305,76 |
| 12 | 6579497,25 | 274450,78 |
| 13 | 6579511,94 | 274557,63 |
| 14 | 6579513,47 | 274601,9 |
| 15 | 6579419,02 | 274588,64 |
| 16 | 6579325,14 | 274599,42 |
| 17 | 6579239,27 | 274581,68 |
| 18 | 6579173,2 | 274528,35 |
| 19 | 6579020,6 | 274397,54 |
| 20 | 6578909,26 | 274316,47 |
| 21 | 6578871,69 | 274270,43 |
| 22 | 6578772,74 | 274058,77 |
| 23 | 6578749,45 | 273960,34 |
| 24 | 6578739,93 | 273844,98 |
| 25 | 6578925,61 | 273812,33 |
| 26 | 6578987,88 | 273781,23 |
| 27 | 6579026,8 | 273736,96 |
| 28 | 6579071,49 | 273682,91 |
| 29 | 6579107,23 | 273621,52 |
| 30 | 6579124,02 | 273563,13 |
| 31 | 6579143,01 | 273538,52 |

Деревня Кошкино – участок 2

| №№ поворотных точек | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6579909,05 | 274685,79 |
| 2 | 6579904,2 | 274694,34 |
| 3 | 6580005,42 | 274770,09 |
| 4 | 6580058,47 | 274855,95 |
| 5 | 6580051,6 | 274908,43 |
| 6 | 6580067,48 | 274928,18 |
| 7 | 6580140,8 | 274992,2 |
| 8 | 6580202,63 | 275057,86 |
| 9 | 6580230,96 | 275099,39 |
| 10 | 6580270,08 | 275202,37 |
| 11 | 6580296,41 | 275267,72 |
| 12 | 6580316,54 | 275320,12 |
| 13 | 6580325,02 | 275359,96 |
| 14 | 6580407,42 | 275448,46 |
| 15 | 6580492,8 | 275373,98 |
| 16 | 6580781,63 | 275684,62 |
| 17 | 6580772,55 | 275766,36 |
| 18 | 6580770,85 | 275781,51 |
| 19 | 6580795,99 | 275787,57 |
| 20 | 6580920,24 | 275806,4 |
| 21 | 6580926,51 | 275811,4 |
| 22 | 6580923,7 | 275818,02 |
| 23 | 6580919,77 | 275951,87 |
| 24 | 6580931,16 | 276070,81 |
| 25 | 6580928,41 | 276101,04 |
| 26 | 6580919,77 | 276098,29 |
| 27 | 6580847,93 | 276134,4 |
| 28 | 6580803,81 | 276107,52 |
| 29 | 6580792,18 | 276080,39 |
| 30 | 6580796,06 | 276054,23 |
| 31 | 6580802,84 | 276025,16 |
| 32 | 6580798 | 275990,28 |
| 33 | 6580759,24 | 275928,27 |
| 34 | 6580733,7 | 275897,31 |
| 35 | 6580719,51 | 275864,32 |
| 36 | 6580726,9 | 275848,43 |
| 37 | 6580583,86 | 275786,11 |
| 38 | 6580575,83 | 275743,86 |
| 39 | 6580566,46 | 275741,34 |
| 40 | 6580467,21 | 275781,33 |
| 41 | 6580272,03 | 275732,03 |
| 42 | 6580236,37 | 275694,53 |
| 43 | 6580155,45 | 275533,73 |
| 44 | 6580136,37 | 275490,6 |
| 45 | 6580110,42 | 275434,12 |
| 46 | 6580102,02 | 275391,38 |
| 47 | 6580096,68 | 275340,05 |
| 48 | 6580094,39 | 275296,26 |
| 49 | 6580073,97 | 275281,19 |
| 50 | 6580076,91 | 275162,05 |
| 51 | 6580082,18 | 275144,81 |
| 52 | 6580039,34 | 275093,1 |
| 53 | 6579977,14 | 275042,66 |
| 54 | 6579917,41 | 274972,12 |
| 55 | 6579945,94 | 274958,86 |
| 56 | 6579867,32 | 274896,56 |
| 57 | 6579789,57 | 274845,61 |
| 58 | 6579831,93 | 274796,81 |
| 59 | 6579876,91 | 274735,46 |
| 60 | 6579839,9 | 274701,21 |
| 61 | 6579833,12 | 274697,77 |
| 62 | 6579838,42 | 274688,2 |
| 63 | 6579858,04 | 274654,33 |

Деревня Куровицы – участок 1

| №№ поворотных точек | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6591153,04 | 267328,03 |
| 2 | 6591163,85 | 267348,32 |
| 3 | 6590277,73 | 268047,83 |
| 4 | 6590225,62 | 268095,19 |
| 5 | 6589990,76 | 268333,43 |
| 6 | 6589973,02 | 268346,5 |
| 7 | 6589853,81 | 268436,04 |
| 8 | 6589792,8 | 268450,08 |
| 9 | 6589747,52 | 268456,67 |
| 10 | 6589715,33 | 268461,14 |
| 11 | 6589676,56 | 268465,26 |
| 12 | 6589671,35 | 268465,81 |
| 13 | 6589642,8 | 268468,79 |
| 14 | 6589614,22 | 268470,6 |
| 15 | 6589595,62 | 268471,78 |
| 16 | 6589573,88 | 268474,55 |
| 17 | 6589533,74 | 268479,44 |
| 18 | 6589532,6 | 268479,42 |
| 19 | 6589512,85 | 268479,02 |
| 20 | 6589495,59 | 268476,03 |
| 21 | 6589483,23 | 268471,56 |
| 22 | 6589481,18 | 268470,51 |
| 23 | 6589474,91 | 268467,3 |
| 24 | 6589445,4 | 268442,64 |
| 25 | 6589425,07 | 268422,53 |
| 26 | 6589424,93 | 268422,38 |
| 27 | 6589419,18 | 268416,03 |
| 28 | 6589418,39 | 268413,93 |
| 29 | 6589417,29 | 268411,13 |
| 30 | 6589416,86 | 268406,02 |
| 31 | 6589418,78 | 268401,33 |
| 32 | 6589420,09 | 268397,61 |
| 33 | 6589420,68 | 268395,9 |
| 34 | 6589421,37 | 268392,5 |
| 35 | 6589421,97 | 268389,51 |
| 36 | 6589424,31 | 268381,85 |
| 37 | 6589426,87 | 268376,74 |
| 38 | 6589433,74 | 268373,49 |
| 39 | 6589434,96 | 268372,91 |
| 40 | 6589438,84 | 268372,26 |
| 41 | 6589441,36 | 268371,84 |
| 42 | 6589448,61 | 268367,8 |
| 43 | 6589449,88 | 268366,06 |
| 44 | 6589450,93 | 268364,6 |
| 45 | 6589453,25 | 268359,12 |
| 46 | 6589453,72 | 268358 |
| 47 | 6589454,57 | 268351,83 |
| 48 | 6589454,26 | 268346,85 |
| 49 | 6589453,91 | 268341,6 |
| 50 | 6589454,35 | 268337,77 |
| 51 | 6589455,9 | 268335,4 |
| 52 | 6589457,13 | 268333,51 |
| 53 | 6589461,61 | 268331,38 |
| 54 | 6589469,49 | 268330,11 |
| 55 | 6589482,81 | 268328,77 |
| 56 | 6589507,47 | 268326,29 |
| 57 | 6589599,84 | 268320,12 |
| 58 | 6589620,51 | 268318,38 |
| 59 | 6589650,23 | 268315,88 |
| 60 | 6589654,61 | 268314,92 |
| 61 | 6589668,78 | 268311,83 |
| 62 | 6589690,6 | 268308,1 |
| 63 | 6589703,66 | 268305,87 |
| 64 | 6589774,23 | 268292,47 |
| 65 | 6589794,67 | 268286,93 |
| 66 | 6589801,19 | 268284,77 |
| 67 | 6589806,21 | 268283,1 |
| 68 | 6589811,64 | 268279,23 |
| 69 | 6589816,04 | 268276,09 |
| 70 | 6589818,46 | 268272,72 |
| 71 | 6589819,38 | 268269,69 |
| 72 | 6589820,99 | 268264,29 |
| 73 | 6589826,46 | 268258,13 |
| 74 | 6589834,36 | 268253,71 |
| 75 | 6589839,83 | 268250,11 |
| 76 | 6589844,37 | 268250,11 |
| 77 | 6589846,61 | 268251,34 |
| 78 | 6589849,48 | 268252,9 |
| 79 | 6589855,75 | 268253,55 |
| 80 | 6589866,49 | 268250,61 |
| 81 | 6589872,91 | 268248,36 |
| 82 | 6589881,63 | 268245,29 |
| 83 | 6589886,2 | 268242,85 |
| 84 | 6589887,59 | 268242,1 |
| 85 | 6589895,43 | 268235,01 |
| 86 | 6589907,57 | 268224,51 |
| 87 | 6589966,5 | 268251,88 |
| 88 | 6589971,49 | 268248,21 |
| 89 | 6589974,26 | 268247,08 |
| 90 | 6589979,31 | 268243,83 |
| 91 | 6589983,28 | 268239,5 |
| 92 | 6589986,89 | 268232,83 |
| 93 | 6589989,82 | 268223,84 |
| 94 | 6589992,71 | 268220,1 |
| 95 | 6589986 | 268206,25 |
| 96 | 6589983,53 | 268205,56 |
| 97 | 6589973,39 | 268202,72 |
| 98 | 6589956,88 | 268203,35 |
| 99 | 6589950,08 | 268203,01 |
| 100 | 6589944,36 | 268202,72 |
| 101 | 6589939,6 | 268201,13 |
| 102 | 6589937,66 | 268199,75 |
| 103 | 6589932,9 | 268196,37 |
| 104 | 6589927,25 | 268194,65 |
| 105 | 6589925,62 | 268194,15 |
| 106 | 6589916,41 | 268192,24 |
| 107 | 6589912,1 | 268191,94 |
| 108 | 6589907,51 | 268191,61 |
| 109 | 6589897,37 | 268193 |
| 110 | 6589890,16 | 268193,98 |
| 111 | 6589872,76 | 268196,36 |
| 112 | 6589837,72 | 268200,71 |
| 113 | 6589811,44 | 268203,98 |
| 114 | 6589787,48 | 268205,53 |
| 115 | 6589769,77 | 268206,68 |
| 116 | 6589751,78 | 268207,84 |
| 117 | 6589745,34 | 268208,26 |
| 118 | 6589689,74 | 268210,64 |
| 119 | 6589620,66 | 268226,83 |
| 120 | 6589613,03 | 268229,96 |
| 121 | 6589609,29 | 268125,08 |
| 122 | 6589652,84 | 268128,38 |
| 123 | 6589715,92 | 268075,81 |
| 124 | 6589751,67 | 268018,75 |
| 125 | 6589732,71 | 267962,55 |
| 126 | 6589710,1 | 267883,2 |
| 127 | 6589437,03 | 267878,45 |
| 128 | 6589437,14 | 267870,13 |
| 129 | 6589436,74 | 267869,06 |
| 130 | 6589436,74 | 267866,6 |
| 131 | 6589438 | 267863,74 |
| 132 | 6589441,93 | 267859,82 |
| 133 | 6589453,52 | 267848,24 |
| 134 | 6589493,59 | 267816,69 |
| 135 | 6589561,91 | 267758,08 |
| 136 | 6589599,69 | 267728,68 |
| 137 | 6589614,07 | 267717 |
| 138 | 6589620,88 | 267710,18 |
| 139 | 6589634,32 | 267692,17 |
| 140 | 6589534,36 | 267651,49 |
| 141 | 6589550,59 | 267609,3 |
| 142 | 6589661,33 | 267640,64 |
| 143 | 6589800,09 | 267691,97 |
| 144 | 6589945,08 | 267751,04 |
| 145 | 6590045,89 | 267756,85 |
| 146 | 6590159,7 | 267736,73 |
| 147 | 6590216,42 | 267725,11 |
| 148 | 6590316,96 | 267683,7 |
| 149 | 6590412,35 | 267636,6 |
| 150 | 6590500,19 | 267581,9 |
| 151 | 6590573,87 | 267536 |
| 152 | 6590658,53 | 267501,86 |
| 153 | 6590744,4 | 267469,45 |
| 154 | 6590829,32 | 267445,37 |
| 155 | 6590901,88 | 267424,73 |
| 156 | 6591012,98 | 267387,27 |

Деревня Куровицы – участок 2

| №№ поворотных точек | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6596728,98 | 264213,61 |
| 2 | 6596727,53 | 264250,52 |
| 3 | 6596689,22 | 264251,99 |
| 4 | 6596688,67 | 264285,97 |
| 5 | 6596661,55 | 264287,67 |
| 6 | 6596598,8 | 264288,11 |
| 7 | 6596587,9 | 264288,18 |
| 8 | 6596568,93 | 264288,3 |
| 9 | 6596455,96 | 264290,45 |
| 10 | 6596455,95 | 264210,45 |
| 11 | 6596526,33 | 264206,41 |
| 12 | 6596532,07 | 264206,47 |
| 13 | 6596637,89 | 264213,16 |
| 14 | 6596689,85 | 264213,87 |

Деревня Малый Луцк

| №№ поворотных точек | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6578210 | 286113,67 |
| 2 | 6578227,19 | 286130,14 |
| 3 | 6578234,6 | 286137,15 |
| 4 | 6578232,99 | 286139,02 |
| 5 | 6578216,61 | 286158,04 |
| 6 | 6578197,84 | 286175,88 |
| 7 | 6578185,98 | 286185,7 |
| 8 | 6578181,72 | 286188,93 |
| 9 | 6578173,52 | 286195,13 |
| 10 | 6578173,09 | 286195,46 |
| 11 | 6578132,48 | 286220,4 |
| 12 | 6578126,04 | 286223,76 |
| 13 | 6578107,26 | 286233,56 |
| 14 | 6578102,55 | 286236,02 |
| 15 | 6578076,21 | 286249,76 |
| 16 | 6578022,4 | 286274,84 |
| 17 | 6578017,3 | 286277,2 |
| 18 | 6578015,33 | 286278,13 |
| 19 | 6578011,14 | 286280,08 |
| 20 | 6577943,36 | 286311,37 |
| 21 | 6577817,53 | 286374,3 |
| 22 | 6577724,87 | 286417,75 |
| 23 | 6577708,19 | 286431,73 |
| 24 | 6577696,73 | 286429,43 |
| 25 | 6577687,13 | 286434,19 |
| 26 | 6577600,31 | 286473,6 |
| 27 | 6577597,76 | 286474,75 |
| 28 | 6577633,77 | 286547,3 |
| 29 | 6577387,29 | 286671,78 |
| 30 | 6577303,78 | 286703,2 |
| 31 | 6577286,49 | 286621,36 |
| 32 | 6577267,14 | 286630,2 |
| 33 | 6577244,84 | 286640,39 |
| 34 | 6577230,68 | 286634,21 |
| 35 | 6577206 | 286596,46 |
| 36 | 6577205,39 | 286570,8 |
| 37 | 6577147,06 | 286548,05 |
| 38 | 6577162,92 | 286523,73 |
| 39 | 6577091,04 | 286467,1 |
| 40 | 6577126,37 | 286460,2 |
| 41 | 6577150,94 | 286418,33 |
| 42 | 6577144,52 | 286379 |
| 43 | 6577113,3 | 286356,37 |
| 44 | 6577072,64 | 286359,88 |
| 45 | 6577034,52 | 286329,5 |
| 46 | 6577022,18 | 286252,18 |
| 47 | 6577041,06 | 286227,61 |
| 48 | 6577176,53 | 286206,8 |
| 49 | 6577161,04 | 286162,99 |
| 50 | 6577424,12 | 286147,02 |
| 51 | 6577711,53 | 286067,87 |
| 52 | 6577682,61 | 285987,04 |
| 53 | 6577666,76 | 285869,17 |
| 54 | 6577640,07 | 285740,78 |
| 55 | 6577796,83 | 285874,84 |
| 56 | 6577814,91 | 285908,31 |
| 57 | 6577888,83 | 286073,06 |

Деревня Манновка – участок 1

| №№ поворотных точек | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6582319,24 | 269987,61 |
| 2 | 6582342,53 | 270001,97 |
| 3 | 6582347,39 | 270004,96 |
| 4 | 6582353,21 | 270008,55 |
| 5 | 6582242,75 | 270152,65 |
| 6 | 6582232,33 | 270170,42 |
| 7 | 6582200,31 | 270235,7 |
| 8 | 6582087,99 | 270477,04 |
| 9 | 6582034,97 | 270585,68 |
| 10 | 6582031,36 | 270580,4 |
| 11 | 6581998,74 | 270527,92 |
| 12 | 6581916,01 | 270571,05 |
| 13 | 6581797 | 270640,81 |
| 14 | 6581779,24 | 270649,4 |
| 15 | 6581767,28 | 270652,27 |
| 16 | 6581714,27 | 270666,44 |
| 17 | 6581699,43 | 270668,71 |
| 18 | 6581653,17 | 270680,57 |
| 19 | 6581641,11 | 270683,58 |
| 20 | 6581632,06 | 270684,19 |
| 21 | 6581543,19 | 270657,37 |
| 22 | 6581526,24 | 270658,05 |
| 23 | 6581430,94 | 270666,71 |
| 24 | 6581426,39 | 270658,52 |
| 25 | 6581419,86 | 270659,1 |
| 26 | 6581415,95 | 270659,57 |
| 27 | 6581413,33 | 270658,42 |
| 28 | 6581367,46 | 270660,69 |
| 29 | 6581329,17 | 270663,23 |
| 30 | 6581320,34 | 270666,5 |
| 31 | 6581299,57 | 270675,65 |
| 32 | 6581292,61 | 270668,6 |
| 33 | 6581285,99 | 270664,92 |
| 34 | 6581273,23 | 270661,49 |
| 35 | 6581246,98 | 270658,06 |
| 36 | 6581220,73 | 270656,1 |
| 37 | 6581188,94 | 270655,55 |
| 38 | 6581142,57 | 270658 |
| 39 | 6581095,46 | 270660,45 |
| 40 | 6581072,02 | 270659,77 |
| 41 | 6581036,69 | 270659,52 |
| 42 | 6581021,13 | 270661,39 |
| 43 | 6581003,82 | 270672,08 |
| 44 | 6580998,22 | 270676,72 |
| 45 | 6580981,47 | 270692,77 |
| 46 | 6580974,75 | 270701,78 |
| 47 | 6580988,38 | 270579,09 |
| 48 | 6580992,95 | 270578,53 |
| 49 | 6581004,79 | 270576,38 |
| 50 | 6581110,42 | 270544,34 |
| 51 | 6581149,48 | 270533,33 |
| 52 | 6581157,37 | 270529,23 |
| 53 | 6581161,48 | 270525,13 |
| 54 | 6581166,32 | 270513,52 |
| 55 | 6581169,78 | 270502,93 |
| 56 | 6581171,56 | 270497,45 |
| 57 | 6581175,09 | 270488,76 |
| 58 | 6581212,42 | 270497,81 |
| 59 | 6581316,51 | 270508,12 |
| 60 | 6581412,49 | 270519,71 |
| 61 | 6581471,48 | 270528,75 |
| 62 | 6581470,61 | 270558,53 |
| 63 | 6581491,35 | 270559,3 |
| 64 | 6581506,18 | 270560,47 |
| 65 | 6581517,73 | 270561,16 |
| 66 | 6581582,92 | 270549,48 |
| 67 | 6581596,54 | 270546,68 |
| 68 | 6581603,65 | 270545,03 |
| 69 | 6581679,12 | 270535,18 |
| 70 | 6581683,98 | 270534,19 |
| 71 | 6581687,69 | 270533,02 |
| 72 | 6581692,48 | 270530,53 |
| 73 | 6581696,76 | 270529,72 |
| 74 | 6581709,44 | 270530,45 |
| 75 | 6581712,17 | 270529,23 |
| 76 | 6581733,85 | 270521,65 |
| 77 | 6581739,07 | 270519,62 |
| 78 | 6581792,23 | 270498,43 |
| 79 | 6581799,89 | 270495,37 |
| 80 | 6581813,31 | 270487,92 |
| 81 | 6581829,08 | 270479,18 |
| 82 | 6581836,61 | 270474,84 |
| 83 | 6581840,5 | 270472,12 |
| 84 | 6581885,06 | 270440,95 |
| 85 | 6581895,54 | 270456,73 |
| 86 | 6581902,2 | 270451,98 |
| 87 | 6581904,4 | 270449,26 |
| 88 | 6581906,78 | 270444,18 |
| 89 | 6581914,8 | 270433,24 |
| 90 | 6581919,5 | 270428,41 |
| 91 | 6581937,66 | 270412,2 |
| 92 | 6581941,89 | 270409,01 |
| 93 | 6581942,24 | 270404,51 |
| 94 | 6581952,52 | 270395,75 |
| 95 | 6581961,88 | 270385,45 |
| 96 | 6581970,34 | 270379,4 |
| 97 | 6581989,17 | 270360,91 |
| 98 | 6581988,41 | 270360,11 |
| 99 | 6581990,67 | 270357,46 |
| 100 | 6582029,94 | 270313,6 |
| 101 | 6582034,54 | 270306,5 |
| 102 | 6582037,78 | 270302,67 |
| 103 | 6582046,36 | 270294,65 |
| 104 | 6582059,58 | 270282,83 |
| 105 | 6582082,2 | 270251,24 |
| 106 | 6582167,42 | 270128,29 |
| 107 | 6582181,76 | 270099,65 |
| 108 | 6582211,29 | 270049,05 |
| 109 | 6582221,77 | 270036,97 |
| 110 | 6582242,05 | 269999,74 |
| 111 | 6582257,47 | 269950,37 |
| 112 | 6582266,14 | 269955,63 |
| 113 | 6582277,74 | 269962,73 |
| 114 | 6582289,41 | 269969,45 |
| 115 | 6582298,59 | 269974,14 |
| 116 | 6582308,23 | 269979,6 |
| 117 | 6582313,14 | 269983,85 |

Деревня Манновка – участок 2

| №№ поворотных точек | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6580565,03 | 270891,81 |
| 2 | 6580497,86 | 271046,04 |
| 3 | 6580460,17 | 271133,74 |
| 4 | 6580440,63 | 271170,52 |
| 5 | 6580364,31 | 271289,98 |
| 6 | 6580324,67 | 271273,38 |
| 7 | 6580375,55 | 271203,72 |
| 8 | 6580383,37 | 271192,54 |
| 9 | 6580394,06 | 271175,43 |
| 10 | 6580405,92 | 271153,59 |
| 11 | 6580413,13 | 271136,51 |
| 12 | 6580417,98 | 271123,86 |
| 13 | 6580419,96 | 271116,22 |
| 14 | 6580423,63 | 271095,78 |
| 15 | 6580427,11 | 271073,48 |
| 16 | 6580427,67 | 271065,29 |
| 17 | 6580426,8 | 271059,81 |
| 18 | 6580425,43 | 271055,97 |
| 19 | 6580423,32 | 271051,28 |
| 20 | 6580421,33 | 271047,23 |
| 21 | 6580417,73 | 271041,78 |
| 22 | 6580411,7 | 271033,99 |
| 23 | 6580400,46 | 271021,04 |
| 24 | 6580395,55 | 271015,08 |
| 25 | 6580391,82 | 271010,86 |
| 26 | 6580386,91 | 271006,21 |

Деревня Новопятницкое – участок 1

| №№ поворотных точек | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6574534,59 | 284570,67 |
| 2 | 6574526,93 | 284582,95 |
| 3 | 6574497,87 | 284627,78 |
| 4 | 6574456,35 | 284611,32 |
| 5 | 6574436,75 | 284651,59 |
| 6 | 6574397,55 | 284634,46 |
| 7 | 6574334,47 | 284759,11 |
| 8 | 6574462,38 | 284810,26 |
| 9 | 6574496,64 | 284817,14 |
| 10 | 6574517,11 | 284782,35 |
| 11 | 6574549,41 | 284800,65 |
| 12 | 6574531,43 | 284831,53 |
| 13 | 6574535,22 | 284838,48 |
| 14 | 6574608,61 | 284878,14 |
| 15 | 6574583,71 | 284928,41 |
| 16 | 6574548,76 | 284897,36 |
| 17 | 6574513,75 | 284952,23 |
| 18 | 6574633,35 | 285291,18 |
| 19 | 6574620,32 | 285305,95 |
| 20 | 6574604,83 | 285320,37 |
| 21 | 6574592,27 | 285327,9 |
| 22 | 6574582,76 | 285328,43 |
| 23 | 6574575,02 | 285324,91 |
| 24 | 6574571,32 | 285321,04 |
| 25 | 6574533,12 | 285271,26 |
| 26 | 6574525,02 | 285254,38 |
| 27 | 6574520,09 | 285197,04 |
| 28 | 6574516,73 | 285163,1 |
| 29 | 6574513,91 | 285145,16 |
| 30 | 6574508,63 | 285126,87 |
| 31 | 6574465,95 | 285029,77 |
| 32 | 6574449,8 | 285057,02 |
| 33 | 6574434,4 | 285067,44 |
| 34 | 6574401,79 | 285060,53 |
| 35 | 6574174,18 | 285360,72 |
| 36 | 6574071,93 | 285328,45 |
| 37 | 6574073,41 | 285321,61 |
| 38 | 6574085,65 | 285266,58 |
| 39 | 6574081,58 | 285264,6 |
| 40 | 6574089,13 | 285234,63 |
| 41 | 6574093,46 | 285227,14 |
| 42 | 6574103,44 | 285181,53 |
| 43 | 6574122,15 | 285095,95 |
| 44 | 6574141,19 | 285006,69 |
| 45 | 6574148,41 | 284996,03 |
| 46 | 6574150,94 | 284984,3 |
| 47 | 6574148,89 | 284970,68 |
| 48 | 6574151,26 | 284956,78 |
| 49 | 6574157,55 | 284924,95 |
| 50 | 6574205,88 | 284696,85 |
| 51 | 6574202,82 | 284695,08 |
| 52 | 6574217,76 | 284637,32 |
| 53 | 6574230,76 | 284574,24 |
| 54 | 6574228,25 | 284572,92 |
| 55 | 6574231,42 | 284557,01 |
| 56 | 6574239,19 | 284524,8 |
| 57 | 6574256,91 | 284522,46 |
| 58 | 6574435,69 | 284511,4 |

Деревня Новопятницкое – участок 2

| №№ поворотных точек | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6574209,13 | 284476,67 |
| 2 | 6574221,63 | 284487,61 |
| 3 | 6574206,14 | 284566 |
| 4 | 6574179,16 | 284695,29 |
| 5 | 6574179,16 | 284695,29 |
| 6 | 6574141,78 | 284874,45 |
| 7 | 6574112,26 | 284867,13 |
| 8 | 6574060,85 | 284852,72 |
| 9 | 6574054,97 | 284849,77 |
| 10 | 6574057,42 | 284844,21 |
| 11 | 6574066,46 | 284837,43 |
| 12 | 6574090,76 | 284827,3 |
| 13 | 6574103,71 | 284825,47 |
| 14 | 6574121,66 | 284817,12 |
| 15 | 6574142,79 | 284791,06 |
| 16 | 6574128,31 | 284781,07 |
| 17 | 6574094,81 | 284775,4 |
| 18 | 6574085,41 | 284773,76 |
| 19 | 6574083,47 | 284773,31 |
| 20 | 6574081,13 | 284772,1 |
| 21 | 6574069,66 | 284770,86 |
| 22 | 6574004,44 | 284788,69 |
| 23 | 6574001,94 | 284776,83 |
| 24 | 6573991,09 | 284718,66 |
| 25 | 6573923,24 | 284674,65 |
| 26 | 6573916,9 | 284673,43 |
| 27 | 6573892,64 | 284681,18 |
| 28 | 6573877,08 | 284670,82 |
| 29 | 6573866,59 | 284659,83 |
| 30 | 6573858,1 | 284645,97 |
| 31 | 6573849,98 | 284623,34 |
| 32 | 6573861,63 | 284595,35 |
| 33 | 6573779,9 | 284565,16 |
| 34 | 6573792,09 | 284532,93 |
| 35 | 6573758,31 | 284524,25 |
| 36 | 6573741,91 | 284519,56 |
| 37 | 6573759,16 | 284459,82 |
| 38 | 6573769,18 | 284462,86 |
| 39 | 6573779,21 | 284463,6 |
| 40 | 6573806,35 | 284471,06 |
| 41 | 6573812,53 | 284478,82 |
| 42 | 6573832,6 | 284505,53 |
| 43 | 6573862,58 | 284466,14 |
| 44 | 6573912,41 | 284485,09 |
| 45 | 6573924,22 | 284430,63 |
| 46 | 6573968,07 | 284424,17 |
| 47 | 6573964,36 | 284464,63 |
| 48 | 6573954,07 | 284509,19 |
| 49 | 6574049,51 | 284564,23 |
| 50 | 6574141,16 | 284610,24 |
| 51 | 6574151,35 | 284594,04 |
| 52 | 6574160,53 | 284579,1 |
| 53 | 6574164,77 | 284558,44 |
| 54 | 6574163,27 | 284548,95 |
| 55 | 6574144,29 | 284536,96 |
| 56 | 6574186,71 | 284468,27 |

Деревня Новопятницкое – участок 3

| №№ поворотных точек | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6574085,82 | 285139,9 |
| 2 | 6574009,7 | 285485,57 |
| 3 | 6573998,52 | 285490,21 |
| 4 | 6573999,43 | 285510,46 |
| 5 | 6573968,97 | 285497,02 |
| 6 | 6573876,74 | 285472,39 |
| 7 | 6573846,61 | 285464,77 |
| 8 | 6573909,09 | 285258,29 |
| 9 | 6573944,18 | 285260,52 |
| 10 | 6573981,33 | 285188,53 |
| 11 | 6573992,55 | 285164,84 |
| 12 | 6574022,3 | 285105,55 |

Деревня Орлы

| №№ поворотных точек | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6586001,87 | 266971,88 |
| 2 | 6586098,43 | 267061,04 |
| 3 | 6586163,93 | 267150,29 |
| 4 | 6586168,56 | 267154,01 |
| 5 | 6586175,61 | 267161,64 |
| 6 | 6586180,01 | 267172,51 |
| 7 | 6586181,19 | 267182,19 |
| 8 | 6586109,77 | 267407,92 |
| 9 | 6586057,88 | 267574,46 |
| 10 | 6586042,21 | 267603,54 |
| 11 | 6585995,21 | 267651,49 |
| 12 | 6585986,19 | 267658,13 |
| 13 | 6585892,82 | 267705,16 |
| 14 | 6585888,3 | 267707,43 |
| 15 | 6585820,16 | 267741,42 |
| 16 | 6585795,72 | 267751,47 |
| 17 | 6585768,43 | 267762,52 |
| 18 | 6585753,36 | 267766,53 |
| 19 | 6585728,07 | 267771,22 |
| 20 | 6585698,94 | 267778,25 |
| 21 | 6585693,08 | 267773,4 |
| 22 | 6585685,38 | 267764,86 |
| 23 | 6585677,18 | 267756,66 |
| 24 | 6585670,82 | 267753,98 |
| 25 | 6585664,62 | 267752,97 |
| 26 | 6585642,35 | 267753,31 |
| 27 | 6585599,33 | 267757,83 |
| 28 | 6585588,27 | 267759,84 |
| 29 | 6585579,11 | 267763,31 |
| 30 | 6585566,18 | 267769,55 |
| 31 | 6585556,21 | 267774,74 |
| 32 | 6585541,4 | 267783,11 |
| 33 | 6585462,71 | 267827,14 |
| 34 | 6585352,17 | 267885,62 |
| 35 | 6585316,03 | 267904,58 |
| 36 | 6585277,04 | 267923,36 |
| 37 | 6585262,87 | 267930,45 |
| 38 | 6585253,48 | 267935,06 |
| 39 | 6585209,71 | 267955,61 |
| 40 | 6585198,17 | 267961,25 |
| 41 | 6585180,76 | 267971,63 |
| 42 | 6585149,12 | 267988,71 |
| 43 | 6585122,33 | 268005,45 |
| 44 | 6585077,63 | 268039,44 |
| 45 | 6585064,07 | 268048,14 |
| 46 | 6585000,61 | 268080,62 |
| 47 | 6584975,67 | 268095,19 |
| 48 | 6584954,07 | 268108,25 |
| 49 | 6584930,37 | 268058,81 |
| 50 | 6584965,74 | 267873,19 |
| 51 | 6584994,44 | 267855,87 |
| 52 | 6585012,13 | 267845,4 |
| 53 | 6585036,53 | 267832,13 |
| 54 | 6585063,8 | 267816,77 |
| 55 | 6585083,27 | 267807,91 |
| 56 | 6585098,49 | 267800,2 |
| 57 | 6585100,38 | 267799,17 |
| 58 | 6585115,33 | 267791,01 |
| 59 | 6585121,89 | 267788,27 |
| 60 | 6585127,3 | 267786 |
| 61 | 6585131,72 | 267783,15 |
| 62 | 6585135,96 | 267780,41 |
| 63 | 6585148,69 | 267773,86 |
| 64 | 6585176,57 | 267764,64 |
| 65 | 6585190,63 | 267757,3 |
| 66 | 6585194,29 | 267755,39 |
| 67 | 6585215,71 | 267743,26 |
| 68 | 6585216,37 | 267742,91 |
| 69 | 6585238,13 | 267731,53 |
| 70 | 6585259,28 | 267721,15 |
| 71 | 6585279,26 | 267711,35 |
| 72 | 6585298,72 | 267702,29 |
| 73 | 6585302 | 267700,56 |
| 74 | 6585302,01 | 267700,56 |
| 75 | 6585302,01 | 267700,56 |
| 76 | 6585322,81 | 267689,57 |
| 77 | 6585347,54 | 267678,82 |
| 78 | 6585356,7 | 267675,09 |
| 79 | 6585364,08 | 267672,08 |
| 80 | 6585372,78 | 267668,22 |
| 81 | 6585382,59 | 267664,95 |
| 82 | 6585400,47 | 267658,21 |
| 83 | 6585410,17 | 267654,54 |
| 84 | 6585426,93 | 267647,41 |
| 85 | 6585444,28 | 267641,44 |
| 86 | 6585460,66 | 267635,66 |
| 87 | 6585472,38 | 267629,34 |
| 88 | 6585472,8 | 267629,11 |
| 89 | 6585475,22 | 267627,82 |
| 90 | 6585489,69 | 267620,1 |
| 91 | 6585491,9 | 267618,82 |
| 92 | 6585500,94 | 267613,55 |
| 93 | 6585508,27 | 267607,38 |
| 94 | 6585518,21 | 267596,98 |
| 95 | 6585525,05 | 267590,04 |
| 96 | 6585536,66 | 267576,44 |
| 97 | 6585538,01 | 267574,87 |
| 98 | 6585540,81 | 267571,59 |
| 99 | 6585547,09 | 267563,42 |
| 100 | 6585555,21 | 267554,11 |
| 101 | 6585559,61 | 267548,64 |
| 102 | 6585561,95 | 267545,72 |
| 103 | 6585565,37 | 267540,3 |
| 104 | 6585565,59 | 267539,5 |
| 105 | 6585566,47 | 267536,33 |
| 106 | 6585567,94 | 267534,06 |
| 107 | 6585569,65 | 267531,39 |
| 108 | 6585584,07 | 267516,39 |
| 109 | 6585584,32 | 267516,05 |
| 110 | 6585590,37 | 267507,6 |
| 111 | 6585592,44 | 267504,7 |
| 112 | 6585596,72 | 267500,58 |
| 113 | 6585603,95 | 267493,6 |
| 114 | 6585621,54 | 267479,66 |
| 115 | 6585624,07 | 267477,66 |
| 116 | 6585632,23 | 267472,02 |
| 117 | 6585659,67 | 267453,04 |
| 118 | 6585665,08 | 267449,16 |
| 119 | 6585681,76 | 267437,18 |
| 120 | 6585709,23 | 267411,81 |
| 121 | 6585729,16 | 267391,42 |
| 122 | 6585744,93 | 267372,18 |
| 123 | 6585748,33 | 267368,04 |
| 124 | 6585775,79 | 267327,55 |
| 125 | 6585791,13 | 267301,98 |
| 126 | 6585796,96 | 267291,3 |
| 127 | 6585809,37 | 267268,48 |
| 128 | 6585819,24 | 267248,44 |
| 129 | 6585824,06 | 267238,63 |
| 130 | 6585833,19 | 267218,53 |
| 131 | 6585839 | 267204,15 |
| 132 | 6585840,88 | 267199,46 |
| 133 | 6585843,79 | 267191,41 |
| 134 | 6585849,09 | 267176,64 |
| 135 | 6585851,03 | 267165,71 |
| 136 | 6585852,19 | 267159,08 |
| 137 | 6585852,33 | 267157,93 |
| 138 | 6585852,51 | 267156,26 |
| 139 | 6585855,45 | 267156,71 |
| 140 | 6585860,21 | 267157,43 |
| 141 | 6585868,17 | 267160,36 |
| 142 | 6585874,75 | 267163,91 |
| 143 | 6585879,05 | 267166,23 |
| 144 | 6585881,5 | 267168,21 |
| 145 | 6585889,97 | 267175,03 |
| 146 | 6585897,49 | 267184,66 |
| 147 | 6585904,63 | 267206,45 |
| 148 | 6585906,97 | 267222,4 |
| 149 | 6585909,63 | 267240,38 |
| 150 | 6585911,97 | 267262,58 |
| 151 | 6585912,15 | 267264,26 |
| 152 | 6585912,09 | 267265,66 |
| 153 | 6585911,31 | 267283,53 |
| 154 | 6585911,31 | 267289,96 |
| 155 | 6585911,34 | 267296,09 |
| 156 | 6585909,17 | 267310,76 |
| 157 | 6585908,8 | 267313,27 |
| 158 | 6585903,35 | 267332,12 |
| 159 | 6585899,02 | 267342,05 |
| 160 | 6585896,25 | 267348,46 |
| 161 | 6585892,99 | 267353,85 |
| 162 | 6585888,69 | 267361,03 |
| 163 | 6585882,3 | 267372,21 |
| 164 | 6585873,63 | 267387,42 |
| 165 | 6585858,1 | 267415,91 |
| 166 | 6585835,92 | 267443,56 |
| 167 | 6585814,12 | 267467,86 |
| 168 | 6585801,04 | 267479,7 |
| 169 | 6585800,7 | 267480,01 |
| 170 | 6585800,45 | 267480,25 |
| 171 | 6585784,79 | 267495,51 |
| 172 | 6585773,71 | 267505,1 |
| 173 | 6585765,92 | 267511,85 |
| 174 | 6585745,81 | 267525,67 |
| 175 | 6585723,18 | 267541,59 |
| 176 | 6585692,11 | 267562,5 |
| 177 | 6585679,62 | 267570,92 |
| 178 | 6585644,02 | 267588,09 |
| 179 | 6585632,28 | 267592,7 |
| 180 | 6585635,2 | 267613,44 |
| 181 | 6585636,38 | 267621,79 |
| 182 | 6585650,04 | 267619,33 |
| 183 | 6585651,79 | 267619,47 |
| 184 | 6585663,15 | 267617,38 |
| 185 | 6585697,82 | 267611,58 |
| 186 | 6585742,96 | 267599,81 |
| 187 | 6585761,22 | 267596,22 |
| 188 | 6585767,27 | 267595,03 |
| 189 | 6585768,76 | 267593,09 |
| 190 | 6585769 | 267592,19 |
| 191 | 6585769,67 | 267589,51 |
| 192 | 6585769,67 | 267586,08 |
| 193 | 6585769,65 | 267584,18 |
| 194 | 6585769,63 | 267578,62 |
| 195 | 6585771,08 | 267577,08 |
| 196 | 6585771,31 | 267576,83 |
| 197 | 6585788,09 | 267571,31 |
| 198 | 6585801,51 | 267566,88 |
| 199 | 6585806,31 | 267565,3 |
| 200 | 6585811,69 | 267563,53 |
| 201 | 6585834,37 | 267554,28 |
| 202 | 6585842,83 | 267548,83 |
| 203 | 6585863,48 | 267535,51 |
| 204 | 6585880 | 267521,81 |
| 205 | 6585886,69 | 267514,08 |
| 206 | 6585892,33 | 267507,53 |
| 207 | 6585904,26 | 267492,49 |
| 208 | 6585914,67 | 267476,73 |
| 209 | 6585923,73 | 267459,71 |
| 210 | 6585935,14 | 267438,19 |
| 211 | 6585939,55 | 267429,59 |
| 212 | 6585944,46 | 267419,95 |
| 213 | 6585944,56 | 267419,79 |
| 214 | 6585957,97 | 267393,52 |
| 215 | 6585970,66 | 267358,01 |
| 216 | 6585974,53 | 267345,33 |
| 217 | 6585981,27 | 267335,47 |
| 218 | 6585990,46 | 267308,91 |
| 219 | 6586000,54 | 267268,57 |
| 220 | 6586004,26 | 267250 |
| 221 | 6586005,24 | 267223,29 |
| 222 | 6586004,93 | 267208,3 |
| 223 | 6585999,83 | 267186,52 |
| 224 | 6585976,15 | 267139,02 |
| 225 | 6585957,02 | 267115,2 |
| 226 | 6585935,88 | 267093,11 |
| 227 | 6585879,54 | 267047,8 |
| 228 | 6585816,88 | 267001,18 |
| 229 | 6585815,85 | 266995,7 |
| 230 | 6585817,06 | 266994 |
| 231 | 6585817,32 | 266992,61 |
| 232 | 6585816,79 | 266991,31 |
| 233 | 6585808,08 | 266975,64 |
| 234 | 6585803,83 | 266969,33 |
| 235 | 6585803 | 266968,18 |
| 236 | 6585793,41 | 266950,87 |
| 237 | 6585791,11 | 266921,88 |
| 238 | 6585761 | 266885,07 |
| 239 | 6585751,37 | 266873,3 |
| 240 | 6585750,32 | 266871,58 |
| 241 | 6585747,88 | 266869,02 |
| 242 | 6585744,17 | 266864,49 |
| 243 | 6585727,34 | 266794,22 |
| 244 | 6585727,13 | 266791,72 |
| 245 | 6585795,36 | 266825,72 |
| 246 | 6585917,36 | 266906,08 |
| 247 | 6585948,5 | 266935,83 |
| 248 | 6585961,22 | 266946,01 |
| 249 | 6585990,99 | 266964,21 |

Деревня Падога

| №№ поворотных точек | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6577056,08 | 283684,35 |
| 2 | 6576963,21 | 283722,05 |
| 3 | 6576921,67 | 283778,8 |
| 4 | 6576922,46 | 283844,82 |
| 5 | 6576964,25 | 283865,13 |
| 6 | 6576981,05 | 283853,63 |
| 7 | 6576998,25 | 283872,08 |
| 8 | 6577031,19 | 283938,29 |
| 9 | 6577123 | 283886,96 |
| 10 | 6577155,48 | 283913,49 |
| 11 | 6577173,73 | 283936,24 |
| 12 | 6577237,87 | 284046,23 |
| 13 | 6577293,51 | 284186,11 |
| 14 | 6577350,47 | 284344,1 |
| 15 | 6577374,32 | 284410,24 |
| 16 | 6577399,48 | 284487,52 |
| 17 | 6577435,4 | 284626,46 |
| 18 | 6577436,54 | 284636,49 |
| 19 | 6577451,33 | 284692,76 |
| 20 | 6577451,76 | 284785,74 |
| 21 | 6577362,15 | 284811,5 |
| 22 | 6577366,6 | 284822,58 |
| 23 | 6577337,62 | 284825,84 |
| 24 | 6577344,75 | 284869,97 |
| 25 | 6577309,74 | 284875,23 |
| 26 | 6577303,32 | 284873,09 |
| 27 | 6577299,35 | 284857,16 |
| 28 | 6577296,1 | 284820,51 |
| 29 | 6577249,23 | 284825,43 |
| 30 | 6577239,51 | 284787,04 |
| 31 | 6577236,02 | 284787,3 |
| 32 | 6577225,18 | 284705,32 |
| 33 | 6577199,73 | 284631,81 |
| 34 | 6577172,85 | 284545,78 |
| 35 | 6577139,03 | 284445,84 |
| 36 | 6577117,5 | 284373,44 |
| 37 | 6577096,94 | 284306,69 |
| 38 | 6577056,47 | 284306,49 |
| 39 | 6577028,09 | 284201,49 |
| 40 | 6576879,89 | 284235,93 |
| 41 | 6576871,21 | 284160,97 |
| 42 | 6576853,05 | 284106,87 |
| 43 | 6576821,68 | 284062 |
| 44 | 6576767,27 | 284045,92 |
| 45 | 6576744,45 | 284075,49 |
| 46 | 6576712,91 | 284076,9 |
| 47 | 6576719,67 | 284053,81 |
| 48 | 6576709,25 | 284043,95 |
| 49 | 6576670,95 | 284051,27 |
| 50 | 6576739,19 | 283967,61 |
| 51 | 6576779,43 | 283878,06 |
| 52 | 6576831,91 | 283896,32 |
| 53 | 6576891,04 | 283629,85 |
| 54 | 6577054,6 | 283670,29 |

Деревня Первое Мая

| №№ поворотных точек | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6575723,65 | 274698,31 |
| 2 | 6575726,92 | 274786,82 |
| 3 | 6575733,60 | 274813,52 |
| 4 | 6575726,43 | 274813,54 |
| 5 | 6575725,55 | 274836,78 |
| 6 | 6575749,88 | 274834,84 |
| 7 | 6575755,84 | 274834,10 |
| 8 | 6575763,37 | 274832,85 |
| 9 | 6575784,83 | 274829,57 |
| 10 | 6575808,22 | 274825,32 |
| 11 | 6575827,28 | 274822,29 |
| 12 | 6575835,52 | 274820,97 |
| 13 | 6575810,63 | 274963,63 |
| 14 | 6575778,88 | 274956,83 |
| 15 | 6575739,71 | 274953,45 |
| 16 | 6575722,95 | 274954,18 |
| 17 | 6575637,84 | 274999,59 |
| 18 | 6575604,64 | 275009,30 |
| 19 | 6575542,14 | 275015,23 |
| 20 | 6575515,79 | 275014,54 |
| 21 | 6575473,35 | 275026,12 |
| 22 | 6575468,44 | 275026,31 |
| 23 | 6575455,97 | 275022,91 |
| 24 | 6575422,94 | 275021,91 |
| 25 | 6575325,73 | 275060,36 |
| 26 | 6575267,89 | 275079,48 |
| 27 | 6575209,40 | 275105,67 |
| 28 | 6575188,79 | 275118,61 |
| 29 | 6575100,67 | 275154,73 |
| 30 | 6575058,64 | 275170,70 |
| 31 | 6575022,95 | 275182,17 |
| 32 | 6575020,00 | 275182,36 |
| 33 | 6575011,30 | 275179,46 |
| 34 | 6575005,06 | 275175,52 |
| 35 | 6574999,53 | 275169,15 |
| 36 | 6574995,23 | 275162,42 |
| 37 | 6574989,61 | 275148,55 |
| 38 | 6574971,90 | 275056,78 |
| 39 | 6574970,89 | 275045,27 |
| 40 | 6574973,31 | 275025,72 |
| 41 | 6574978,59 | 275012,54 |
| 42 | 6574987,94 | 274997,22 |
| 43 | 6574991,91 | 274987,95 |
| 44 | 6574992,29 | 274981,91 |
| 45 | 6574988,30 | 274960,05 |
| 46 | 6574711,66 | 275012,17 |
| 47 | 6574531,09 | 275046,18 |
| 48 | 6574512,36 | 274802,28 |
| 49 | 6574972,99 | 274758,36 |
| 50 | 6575048,29 | 274740,04 |
| 51 | 6575074,44 | 274850,82 |
| 52 | 6575099,05 | 274841,38 |
| 53 | 6575186,34 | 274798,86 |
| 54 | 6575255,88 | 274769,01 |
| 55 | 6575289,93 | 274754,81 |
| 56 | 6575309,06 | 274749,70 |
| 57 | 6575323,33 | 274748,38 |
| 58 | 6575361,44 | 274751,46 |
| 59 | 6575391,89 | 274753,97 |
| 60 | 6575418,38 | 274754,01 |
| 61 | 6575435,27 | 274752,82 |
| 62 | 6575461,71 | 274746,98 |
| 63 | 6575490,77 | 274737,77 |
| 64 | 6575639,33 | 274643,31 |

Деревня Пулково – участок 1

| №№ поворотных точек | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6578433,84 | 272239,95 |
| 2 | 6578414,14 | 272362,99 |
| 3 | 6578414,56 | 272445,37 |
| 4 | 6578413,88 | 272469,51 |
| 5 | 6578413,88 | 272488,04 |
| 6 | 6578413,70 | 272493,75 |
| 7 | 6578413,70 | 272493,76 |
| 8 | 6578412,86 | 272519,10 |
| 9 | 6578413,62 | 272527,99 |
| 10 | 6578414,89 | 272538,65 |
| 11 | 6578417,69 | 272552,37 |
| 12 | 6578423,28 | 272572,94 |
| 13 | 6578433,50 | 272619,39 |
| 14 | 6578437,83 | 272639,68 |
| 15 | 6578448,60 | 272683,13 |
| 16 | 6578462,07 | 272707,87 |
| 17 | 6578469,93 | 272721,98 |
| 18 | 6578478,57 | 272740,27 |
| 19 | 6578483,99 | 272756,52 |
| 20 | 6578487,60 | 272767,34 |
| 21 | 6578490,26 | 272775,31 |
| 22 | 6578499,21 | 272774,02 |
| 23 | 6578534,79 | 272756,41 |
| 24 | 6578560,15 | 272782,60 |
| 25 | 6578517,02 | 272794,06 |
| 26 | 6578562,46 | 272825,89 |
| 27 | 6578634,52 | 272882,63 |
| 28 | 6578676,78 | 272915,82 |
| 29 | 6578746,87 | 272923,51 |
| 30 | 6578776,96 | 272942,72 |
| 31 | 6578798,30 | 272959,48 |
| 32 | 6578816,59 | 272975,73 |
| 33 | 6578826,38 | 272986,06 |
| 34 | 6578830,19 | 272992,15 |
| 35 | 6578834,77 | 273003,32 |
| 36 | 6578838,66 | 273018,66 |
| 37 | 6578839,34 | 273039,65 |
| 38 | 6578843,20 | 273078,34 |
| 39 | 6578849,30 | 273104,54 |
| 40 | 6578851,57 | 273128,63 |
| 41 | 6578851,79 | 273154,52 |
| 42 | 6578851,11 | 273162,84 |
| 43 | 6578850,01 | 273176,24 |
| 44 | 6578846,20 | 273197,83 |
| 45 | 6578841,12 | 273218,14 |
| 46 | 6578827,91 | 273259,89 |
| 47 | 6578810,38 | 273300,78 |
| 48 | 6578804,36 | 273308,80 |
| 49 | 6578798,86 | 273318,61 |
| 50 | 6578781,94 | 273352,43 |
| 51 | 6578773,09 | 273374,67 |
| 52 | 6578764,96 | 273388,06 |
| 53 | 6578754,43 | 273401,93 |
| 54 | 6578720,38 | 273440,21 |
| 55 | 6578693,86 | 273440,41 |
| 56 | 6578693,23 | 273405,02 |
| 57 | 6578694,03 | 273359,76 |
| 58 | 6578692,83 | 273344,08 |
| 59 | 6578692,26 | 273338,34 |
| 60 | 6578691,61 | 273331,81 |
| 61 | 6578687,62 | 273283,37 |
| 62 | 6578687,15 | 273283,43 |
| 63 | 6578653,01 | 273287,65 |
| 64 | 6578629,90 | 273289,87 |
| 65 | 6578607,02 | 273291,53 |
| 66 | 6578580,04 | 273293,70 |
| 67 | 6578479,79 | 273299,69 |
| 68 | 6578471,38 | 273300,24 |
| 69 | 6578444,53 | 273016,06 |
| 70 | 6578423,13 | 273018,95 |
| 71 | 6578397,63 | 273020,69 |
| 72 | 6578324,98 | 273029,23 |
| 73 | 6578308,44 | 272920,49 |
| 74 | 6578275,57 | 272738,68 |
| 75 | 6578273,14 | 272493,81 |
| 76 | 6578280,79 | 272256,92 |
| 77 | 6578296,58 | 272256,33 |
| 78 | 6578330,17 | 272254,76 |
| 79 | 6578353,60 | 272251,86 |
| 80 | 6578384,96 | 272222,56 |
| 81 | 6578393,72 | 272218,84 |
| 82 | 6578398,19 | 272219,22 |
| 83 | 6578414,29 | 272228,48 |

Деревня Пулково – участок 2

| №№ поворотных точек | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6578387,24 | 273771,01 |
| 2 | 6578379,94 | 273784,85 |
| 3 | 6578288,63 | 273899,10 |
| 4 | 6578235,50 | 273874,47 |
| 5 | 6578226,87 | 273870,47 |
| 6 | 6578239,31 | 273842,65 |
| 7 | 6578293,41 | 273735,12 |
| 8 | 6578300,25 | 273721,30 |
| 9 | 6578360,65 | 273764,81 |
| 10 | 6578373,50 | 273771,01 |

Деревня Сала

| №№ поворотных точек | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6579388,08 | 275115,16 |
| 2 | 6579401,77 | 275133,8 |
| 3 | 6579402,17 | 275134,42 |
| 4 | 6579403,59 | 275136,66 |
| 5 | 6579417,2 | 275158 |
| 6 | 6579417,23 | 275158,05 |
| 7 | 6579434,4 | 275187,1 |
| 8 | 6579448,44 | 275213,02 |
| 9 | 6579460,43 | 275230,71 |
| 10 | 6579476,36 | 275258,74 |
| 11 | 6579488,86 | 275282,9 |
| 12 | 6579502,68 | 275309,48 |
| 13 | 6579510,36 | 275327,38 |
| 14 | 6579516,35 | 275342,15 |
| 15 | 6579518,32 | 275346,99 |
| 16 | 6579540,74 | 275408,51 |
| 17 | 6579544,73 | 275420,09 |
| 18 | 6579549,55 | 275434,08 |
| 19 | 6579556,09 | 275449,71 |
| 20 | 6579561,21 | 275467,61 |
| 21 | 6579562,93 | 275475,35 |
| 22 | 6579569,99 | 275509,55 |
| 23 | 6579572,55 | 275527,74 |
| 24 | 6579576,82 | 275552,46 |
| 25 | 6579580,49 | 275577,64 |
| 26 | 6579582,48 | 275594,98 |
| 27 | 6579583,34 | 275610,32 |
| 28 | 6579586,18 | 275638,31 |
| 29 | 6579587,04 | 275657,35 |
| 30 | 6579588,46 | 275684,63 |
| 31 | 6579589,03 | 275701,11 |
| 32 | 6579588,74 | 275717,59 |
| 33 | 6579589,88 | 275778 |
| 34 | 6579589,88 | 275778 |
| 35 | 6579575,54 | 275779,27 |
| 36 | 6579519,47 | 275783,37 |
| 37 | 6579502,49 | 275784,44 |
| 38 | 6579490,89 | 275784,99 |
| 39 | 6579476,54 | 275785,87 |
| 40 | 6579470,02 | 275786,32 |
| 41 | 6579464,64 | 275786,65 |
| 42 | 6579461,12 | 275786,77 |
| 43 | 6579454,31 | 275787,36 |
| 44 | 6579449,25 | 275787,79 |
| 45 | 6579413,93 | 275790,82 |
| 46 | 6579409,99 | 275781,49 |
| 47 | 6579398,64 | 275747,57 |
| 48 | 6579389,39 | 275718,61 |
| 49 | 6579383,45 | 275692,53 |
| 50 | 6579373,9 | 275665,41 |
| 51 | 6579365 | 275630,05 |
| 52 | 6579356,43 | 275589,38 |
| 53 | 6579347,74 | 275563,09 |
| 54 | 6579331,57 | 275510,63 |
| 55 | 6579328,46 | 275505,14 |
| 56 | 6579329,75 | 275483,3 |
| 57 | 6579330,88 | 275464,85 |
| 58 | 6579327,85 | 275441,65 |
| 59 | 6579324,61 | 275435,79 |
| 60 | 6579315,78 | 275429,15 |
| 61 | 6579313,26 | 275418,53 |
| 62 | 6579313,81 | 275410,64 |
| 63 | 6579289,41 | 275364,37 |
| 64 | 6579286,57 | 275364,2 |
| 65 | 6579285,55 | 275366,51 |
| 66 | 6579282,68 | 275370,5 |
| 67 | 6579278,81 | 275375,01 |
| 68 | 6579271,83 | 275380,85 |
| 69 | 6579262,94 | 275386,49 |
| 70 | 6579255,65 | 275389,42 |
| 71 | 6579248,11 | 275391,87 |
| 72 | 6579242,22 | 275393,27 |
| 73 | 6579233,65 | 275396,01 |
| 74 | 6579229,55 | 275397,88 |
| 75 | 6579223,96 | 275401,11 |
| 76 | 6579217,37 | 275406,34 |
| 77 | 6579210,44 | 275412,94 |
| 78 | 6579203,85 | 275417,44 |
| 79 | 6579202,38 | 275418,05 |
| 80 | 6579200,35 | 275415,11 |
| 81 | 6579181,97 | 275388,4 |
| 82 | 6579164,78 | 275363,08 |
| 83 | 6579162,15 | 275359,2 |
| 84 | 6579137,17 | 275322,31 |
| 85 | 6579116,58 | 275290,05 |
| 86 | 6579114,19 | 275286,4 |
| 87 | 6579114,19 | 275286,4 |
| 88 | 6579106,13 | 275273,66 |
| 89 | 6579102,01 | 275267,9 |
| 90 | 6579098,26 | 275264,84 |
| 91 | 6579094,12 | 275263,01 |
| 92 | 6579086,55 | 275261,21 |
| 93 | 6579041,9 | 275252,13 |
| 94 | 6579011,62 | 275245,5 |
| 95 | 6578993,55 | 275241,42 |
| 96 | 6578988,22 | 275229,53 |
| 97 | 6578973,28 | 275194,6 |
| 98 | 6578958,71 | 275159,8 |
| 99 | 6578938,3 | 275106,55 |
| 100 | 6578922,78 | 275065,44 |
| 101 | 6578916,66 | 275051,09 |
| 102 | 6578914,21 | 275046 |
| 103 | 6578904,85 | 275041,02 |
| 104 | 6578811,07 | 275075,94 |
| 105 | 6578715,62 | 275012,09 |
| 106 | 6578710,97 | 274988,81 |
| 107 | 6578740,56 | 274958,54 |
| 108 | 6578796,2 | 274986,9 |
| 109 | 6578911,42 | 275035,51 |
| 110 | 6578965,2 | 275060,9 |
| 111 | 6579038,3 | 275094,2 |
| 112 | 6579051,68 | 275101,21 |
| 113 | 6579138,51 | 275072,44 |
| 114 | 6579216,49 | 275036,49 |
| 115 | 6579249,89 | 275016,61 |
| 116 | 6579305,98 | 275057,35 |
| 117 | 6579325,63 | 275044,81 |
| 118 | 6579325,63 | 275044,81 |
| 119 | 6579325,63 | 275044,81 |
| 120 | 6579327,64 | 275044,45 |
| 121 | 6579330,58 | 275047,9 |
| 122 | 6579369,04 | 275093 |

Деревня Свейск

| №№ поворотных точек | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6579437,2 | 276704,52 |
| 2 | 6579349,86 | 276914,13 |
| 3 | 6579327,73 | 276972,42 |
| 4 | 6579307,99 | 277038,56 |
| 5 | 6579298,71 | 277085,9 |
| 6 | 6579295,61 | 277105,65 |
| 7 | 6579290,38 | 277163,22 |
| 8 | 6579255,36 | 277927,79 |
| 9 | 6579215,42 | 277949,21 |
| 10 | 6579173,37 | 277898,26 |
| 11 | 6579137,99 | 277845,65 |
| 12 | 6579118,92 | 277794,06 |
| 13 | 6579113,96 | 277778,61 |
| 14 | 6579110,51 | 277768,11 |
| 15 | 6579040,03 | 277537,06 |
| 16 | 6579028,62 | 277490,69 |
| 17 | 6579019,01 | 277435,56 |
| 18 | 6579012,85 | 277355,54 |
| 19 | 6579017,92 | 277266,55 |
| 20 | 6579031,4 | 277201,2 |
| 21 | 6579058,12 | 277125,94 |
| 22 | 6579088,12 | 277064,86 |
| 23 | 6579116,93 | 277014,48 |
| 24 | 6579226,65 | 276857,07 |
| 25 | 6579368,46 | 276676,45 |

Деревня Серёжино

| №№ поворотных точек | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6579693,69 | 271002,54 |
| 2 | 6579765,73 | 271078,32 |
| 3 | 6579760,29 | 271084,01 |
| 4 | 6579767,76 | 271092,38 |
| 5 | 6579775,31 | 271104,77 |
| 6 | 6579779,12 | 271115,53 |
| 7 | 6579780,45 | 271124,49 |
| 8 | 6579780,45 | 271128,13 |
| 9 | 6579777,42 | 271138,22 |
| 10 | 6579774,22 | 271143,10 |
| 11 | 6579767,90 | 271150,24 |
| 12 | 6579761,93 | 271154,72 |
| 13 | 6579755,60 | 271158,94 |
| 14 | 6579747,02 | 271164,03 |
| 15 | 6579740,67 | 271168,17 |
| 16 | 6579738,05 | 271170,41 |
| 17 | 6579736,52 | 271172,35 |
| 18 | 6579735,54 | 271173,93 |
| 19 | 6579734,42 | 271176,58 |
| 20 | 6579733,90 | 271178,73 |
| 21 | 6579733,68 | 271180,70 |
| 22 | 6579733,71 | 271182,72 |
| 23 | 6579734,25 | 271186,14 |
| 24 | 6579735,22 | 271188,59 |
| 25 | 6579739,04 | 271196,21 |
| 26 | 6579747,47 | 271215,21 |
| 27 | 6579756,28 | 271235,54 |
| 28 | 6579753,08 | 271237,27 |
| 29 | 6579746,56 | 271237,05 |
| 30 | 6579707,51 | 271247,28 |
| 31 | 6579628,00 | 271289,92 |
| 32 | 6579576,93 | 271318,78 |
| 33 | 6579531,26 | 271354,62 |
| 34 | 6579502,06 | 271380,60 |
| 35 | 6579414,49 | 271458,96 |
| 36 | 6579449,58 | 271494,72 |
| 37 | 6579472,20 | 271527,53 |
| 38 | 6579486,59 | 271568,03 |
| 39 | 6579423,06 | 271610,01 |
| 40 | 6579259,29 | 271715,31 |
| 41 | 6579165,62 | 271775,64 |
| 42 | 6579131,56 | 271803,94 |
| 43 | 6579109,20 | 271831,20 |
| 44 | 6579050,72 | 271928,04 |
| 45 | 6578993,97 | 272035,32 |
| 46 | 6578974,66 | 272074,35 |
| 47 | 6578958,71 | 272150,42 |
| 48 | 6578937,65 | 272147,55 |
| 49 | 6578910,24 | 272143,69 |
| 50 | 6578851,59 | 272132,64 |
| 51 | 6578847,36 | 272132,02 |
| 52 | 6578835,72 | 272130,30 |
| 53 | 6578797,81 | 272121,72 |
| 54 | 6578797,23 | 272121,33 |
| 55 | 6578797,04 | 272120,58 |
| 56 | 6578805,74 | 272067,45 |
| 57 | 6578806,85 | 272059,70 |
| 58 | 6578806,96 | 272049,90 |
| 59 | 6578806,69 | 272048,60 |
| 60 | 6578806,10 | 272047,74 |
| 61 | 6578804,92 | 272047,15 |
| 62 | 6578769,71 | 272033,72 |
| 63 | 6578797,52 | 271971,34 |
| 64 | 6578817,10 | 271926,31 |
| 65 | 6578839,85 | 271885,57 |
| 66 | 6578913,41 | 271781,85 |
| 67 | 6578975,32 | 271712,53 |
| 68 | 6579053,11 | 271634,22 |
| 69 | 6579347,59 | 271337,35 |
| 70 | 6579402,66 | 271285,50 |
| 71 | 6579411,97 | 271289,71 |
| 72 | 6579488,50 | 271210,16 |
| 73 | 6579557,08 | 271131,63 |
| 74 | 6579562,71 | 271137,69 |
| 75 | 6579567,79 | 271140,24 |
| 76 | 6579572,27 | 271140,40 |
| 77 | 6579577,79 | 271139,12 |
| 78 | 6579589,75 | 271128,92 |
| 79 | 6579640,32 | 271083,44 |
| 80 | 6579660,15 | 271062,32 |
| 81 | 6579673,53 | 271045,57 |
| 82 | 6579678,24 | 271028,97 |
| 83 | 6579678,35 | 271019,66 |
| 84 | 6579684,22 | 271002,21 |
| 85 | 6579685,98 | 270988,04 |

Поселок при железнодорожной станции Туганы – участок 1

| №№ поворотных точек | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6559163,64 | 284133,03 |
| 2 | 6559210,9 | 284206,14 |
| 3 | 6559145,33 | 284213,71 |
| 4 | 6559113,66 | 284203,51 |
| 5 | 6559068,28 | 284209,84 |
| 6 | 6559039,52 | 284207,68 |
| 7 | 6559038,32 | 284244,61 |
| 8 | 6558976,75 | 284240,29 |
| 9 | 6558957,18 | 284232,1 |
| 10 | 6558933,42 | 284232,28 |
| 11 | 6558913,39 | 284233,34 |
| 12 | 6558853,7 | 284236,13 |
| 13 | 6558840,78 | 284231,15 |
| 14 | 6558826,34 | 284228,6 |
| 15 | 6558809,85 | 284230,88 |
| 16 | 6558793,92 | 284225,76 |
| 17 | 6558779,7 | 284217,73 |
| 18 | 6558761,71 | 284226,99 |
| 19 | 6558754,83 | 284230,96 |
| 20 | 6558747,95 | 284231,22 |
| 21 | 6558727,05 | 284221,27 |
| 22 | 6558735,86 | 284199,61 |
| 23 | 6558738,71 | 284174,63 |
| 24 | 6558729,19 | 284155,59 |
| 25 | 6558743,47 | 284144,17 |
| 26 | 6558926,7 | 284156,3 |
| 27 | 6558932,36 | 284147,88 |
| 28 | 6558974,43 | 284134,92 |
| 29 | 6558988,23 | 284133,85 |
| 30 | 6559016,4 | 284142,59 |

Поселок при железнодорожной станции Туганы – участок 2

| №№ поворотных точек | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6559418,48 | 284187,63 |
| 2 | 6559423,62 | 284331,77 |
| 3 | 6559345,27 | 284345,61 |
| 4 | 6559338,79 | 284334,52 |
| 5 | 6559338,71 | 284334,39 |
| 6 | 6559329,76 | 284316,42 |
| 7 | 6559326,94 | 284310,77 |
| 8 | 6559260,4 | 284186,3 |
| 9 | 6559256 | 284178,06 |

Примечание: X и Y – названия координатных осей системы координат.

# 8. Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние | Первая очередь | Расчетный срок |
| 1. Территории |
| 1. | Общая площадь земель в границах Большелуцкого сельского поселения, в том числе (по категориям земель): | га | 60259 | 60259 | 60259 |
| 1.1 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 8897,2 | 8692,57 | 8692,57 |
| 1.2 | Земли населенных пунктов, из них: | га | 586,33 | 723,07 | 723,07 |
|  | дер. Александровская Горка | га | 0 | 13,6 | 13,6 |
|  | дер. Большой Луцк | га | 36,83 | 61,87 | 61,87 |
|  | дер. Жабино | га | 17,52 | 17,52 | 17,52 |
|  | дер. Заречье | га | 5,8 | 18,76 | 18,76 |
|  | дер. Захонье-1 | га | 12,96 | 19,23 | 19,23 |
|  | дер. Захонье-2 | га | 22,2 | 27,67 | 27,67 |
|  | дер. Карлово | га | 5 | 5 | 5 |
|  | пос. Кингисеппский | га | 69,78 | 69,78 | 69,78 |
|  | дер. Комаровка | га | 35,59 | 35,59 | 35,59 |
|  | дер. Кошкино | га | 56,53 | 86,81 | 86,81 |
|  | дер. Куровицы | га | 44,23 | 59,7 | 59,7 |
|  | дер. Малый Луцк | га | 38,74 | 38,74 | 38,74 |
|  | дер. Манновка | га | 22,35 | 22,35 | 22,35 |
|  | дер. Новопятницкое | га | 33,01 | 37,05 | 37,05 |
|  | дер. Орлы | га | 29,55 | 38,01 | 38,01 |
|  | дер. Падога | га | 28,36 | 31,5 | 31,5 |
|  | дер. Первое Мая | га | 29,82 | 35,53 | 35,53 |
|  | дер. Пулково | га | 29,52 | 29,65 | 29,65 |
|  | дер. Сала | га | 23,37 | 23,37 | 23,37 |
|  | дер. Свейск | га | 17,76 | 23,93 | 23,93 |
|  | дер. Серёжино | га | 23,41 | 23,41 | 23,41 |
|  | пос. при ж.-д. ст. Туганы | га | 4 | 4 | 4 |
| 1.3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, из них: | га | 3302,1 | 3361,46 | 3879,26 |
| 1.3.1 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи | га | 3227 | 3286,36 | 3804,16 |
| 1.3.2 | земли обороны и безопасности | га | 64,7 | 64,7 | 64,7 |
| 1.3.3 | земли иного специального назначения | га | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| 1.4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 2,7 | 2,7 | 6,93 |
| 1.5 | Земли лесного фонда | га | 46407,79 | 46407,79 | 45894,99 |
| 1.6 | Земли водного фонда | га | 985,18 | 985,18 | 985,18 |
| 1.7 | Земли запаса | га | 77,7 | 77 | 77 |
| 2. | дер. Александровская Горка |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта, в том числе: | га | - | 13,6 | 13,6 |
| 2.1.1 | Вовлеченных в градостроительную деятельность, из них: | га | - | 6,8 | 13,6 |
|  | - жилых зон, из них: | га | - | 3,6 | 7,5 |
|  | малоэтажной жилой застройки | га | - | 0,6 | 0,6 |
|  | индивидуальной жилой застройки с участками | га | - | 3 | 6,9 |
|  | - общественно-деловых зон | га | - | - | 0,3 |
|  | - производственных зон | га | - | - | 2,6 |
|  | - рекреационных зон, из них: | га | - | 0,06 | 0,06 |
|  | зеленых насаждений общего пользования | га | - | 0,06 | 0,06 |
|  | - зеленых насаждений специального назначения | га | - | 3,14 | 3,14 |
| 2.1.2 | Не вовлеченных в градостроительную деятельность | га | - | 6,8 | - |
| 3. | дер. Большой Луцк |  |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта, в том числе: | га | 36,83 | 61,87 | 61,87 |
| 3.1.1 | Вовлеченных в градостроительную деятельность, из них: | га | 29,93 | 31,14 | 61,87 |
|  | - жилых зон, из них: | га | 13,07 | 30,5 | 45,06 |
|  | индивидуальной жилой застройки с участками | га | 13,07 | 30,5 | 45,06 |
|  | - общественно-деловых зон, из них: | га | 0,1 | 0,4 | 0,96 |
|  | зона размещения объектов общественно-делового назначения | га | - | 0,3 | 0,66 |
|  | специализированных зон, из них: | га | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
|  |  зона объектов воспитания и образования | га | - | - | 0,2 |
|  |  медицинская зона | га | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | - зон сельскохозяйственного использования, из них: | га | 16,76 | - | - |
|  | зона ведения личного подсобного хозяйства и огороды | га | 10,96 | - | - |
|  | индивидуальные садоводства | га | 5,8 | - | - |
|  | - рекреационных зон, из них: | га | - | 0,24 | 0,58 |
|  | спортивных зон | га | - | - | 0,34 |
|  | зеленых насаждений общего пользования | га | - | 0,24 | 0,24 |
|  | - зеленых насаждений специального назначения | га | - | - | 15,27 |
| 3.1.2 | Не вовлеченных в градостроительную деятельность | га | 6,9 | 30,73 | - |
| 4. | дер. Жабино |  |  |  |  |
| 4.1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта, в том числе: | га | 17,52 | 17,52 | 17,52 |
| 4.1.1 | Вовлеченных в градостроительную деятельность, из них: | га | 12,94 | 14,16 | 17,52 |
|  | -жилых зон, из них: | га | 5,63 | 12,94 | 14,59 |
|  | индивидуальной жилой застройки с участками | га | 5,63 | 12,94 | 14,59 |
|  | - общественно-деловых зон | га | - | - | 0,05 |
|  | - зон сельскохозяйственного использования, из них: | га | 7,31 | - | - |
|  | зона ведения личного подсобного хозяйства и огороды | га | 1,41 | - | - |
|  | индивидуальные садоводства | га | 5,9 | - | - |
|  | - рекреационных зон, из них: | га | - | 1,22 | 1,22 |
|  | зеленых насаждений общего пользования | га | - | 1,22 | 1,22 |
|  | - зеленых насаждений специального назначения | га | - | - | 1,66 |
| 4.1.2 | Не вовлеченных в градостроительную деятельность | га | 4,58 | 3,36 | - |
| 5. | дер. Заречье |  |  |  |  |
| 5.1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта, в том числе: | га | 5,8 | 18,76 | 18,76 |
| 5.1.1 | Вовлеченных в градостроительную деятельность, из них: | га | 5,8 | 14,3 | 18,76 |
|  | - жилых зон, из них: | га | 1,94 | 14,3 | 17,41 |
|  | индивидуальной жилой застройки с участками | га | 1,94 | 14,3 | 17,41 |
|  | - общественно-деловых зон | га | - | - | 0,73 |
|  | - зон сельскохозяйственного использования, из них: | га | 3,86 | - | - |
|  | зона ведения личного подсобного хозяйства и огороды | га | 1,13 | - | - |
|  | индивидуальные садоводства | га | 2,73 | - | - |
|  | - зеленых насаждений специального назначения | га | - | - | 0,62 |
| 5.1.2 | Не вовлеченных в градостроительную деятельность | га | - | 3,46 | - |
| 6. | дер. Захонье-1 |  |  |  |  |
| 6.1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта, в том числе: | га | 12,96 | 19,23 | 19,23 |
| 6.1.1 | Вовлеченных в градостроительную деятельность, из них: | га | 11,88 | 11,88 | 19,23 |
|  | - жилых зон, из них: | га | 4,11 | 11,87 | 17,63 |
|  | индивидуальной жилой застройки с участками | га | 4,11 | 11,87 | 17,63 |
|  | - общественно-деловых зон | га | - | - | 0,4 |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | - зон сельскохозяйственного использования, из них: | га | 7,76 | - | - |
|  | зона ведения личного подсобного хозяйства и огороды | га | 3,46 | - | - |
|  | индивидуальные садоводства | га | 4,3 | - | - |
|  | - зеленых насаждений специального назначения | га | - | - | 1,19 |
| 6.1.2 | Не вовлеченных в градостроительную деятельность | га | 1,08 | 7,35 | - |
| 7. | дер. Захонье-2 |  |  |  |  |
| 7.1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта, в том числе: | га | 22,2 | 27,67 | 27,67 |
| 7.1.1 | Вовлеченных в градостроительную деятельность, из них: | га | 20,54 | 20,54 | 27,67 |
|  | - жилых зон, из них: | га | 4,62 | 16,41 | 21,5 |
|  | малоэтажной жилой застройки | га | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
|  | индивидуальной жилой застройки с участками | га | 3,47 | 15,26 | 20,35 |
|  | - общественно-деловых зон | га | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
|  | - производственных зон | га | 0,77 | 0,77 | 1,41 |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | - | - | 0,21 |
|  | - зон сельскохозяйственного использования, из них: | га | 14,23 | 2,44 | 2,44 |
|  | зона ведения личного подсобного хозяйства и огороды | га | 11,13 | 2,44 | 2,44 |
|  | индивидуальные садоводства | га | 3,1 | - | - |
|  | - рекреационных зон, из них: | га | 0,14 | 0,14 | 0,59 |
|  | спортивных зон | га | - | - | 0,45 |
|  | зеленых насаждений общего пользования | га | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | - зеленых насаждений специального назначения | га | - | - | 0,74 |
| 7.1.2 | Не вовлеченных в градостроительную деятельность | га | 1,66 | 7,13 | - |
| 8. | дер. Карлово |  |  |  |  |
| 8.1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта, в том числе: | га | 5 | 5 | 5 |
| 8.1.1 | Вовлеченных в градостроительную деятельность, из них: | га | 4,8 | 5 | 5 |
|  | - жилых зон, из них: | га | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
|  | индивидуальной жилой застройки с участками | га | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
|  | - рекреационных зон, из них: | га | - | 0,06 | 0,06 |
|  | зеленых насаждений общего пользования | га | - | 0,06 | 0,06 |
|  | - зеленых насаждений специального назначения | га | - | 0,14 | 0,14 |
| 8.1.2 | Не вовлеченных в градостроительную деятельность | га | 0,2 | - | - |
| 9. | пос. Кингисеппский |  |  |  |  |
| 9.1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта, в том числе: | га | 69,78 | 69,78 | 69,78 |
| 9.1.1 | Вовлеченных в градостроительную деятельность, из них: | га | 49,24 | 57,64 | 69,78 |
|  | - жилых зон, из них: | га | 10,09 | 16,59 | 23,54 |
|  | среднеэтажной застройки | га | 6,59 | 6,59 | 6,59 |
|  | малоэтажной застройки | га | - | 2,5 | 3,45 |
|  | индивидуальной жилой застройки с участками | га | 3,5 | 7,5 | 13,5 |
|  | - общественно-деловых зон, из них: | га | 7,9 | 7,9 | 8,2 |
|  | зона размещения объектов общественно-делового назначения | га | 3,44 | 3,44 | 3,74 |
|  | специализированных зон, из них: | га | 4,46 | 4,46 | 4,46 |
|  |  зона объектов воспитания и образования | га | 2,77 | 2,77 | 2,77 |
|  |  зона объектов здравоохранения | га | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
|  |  зона объектов социальной защиты населения | га | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
|  | - производственных зон | га | 7,85 | 7,85 | 8,43 |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 2,85 | 2,85 | 3,71 |
|  | - зон сельскохозяйственного использования, из них: | га | 17,41 | 18,0 | 18,0 |
|  | зона ведения личного подсобного хозяйства и огороды | га | 16,33 | 16,92 | 16,92 |
|  | индивидуальные садоводства | га | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
|  | - рекреационных зон, из них: | га | 3,14 | 4,45 | 4,45 |
|  | спортивных зон | га | 3,14 | 3,14 | 3,14 |
|  | зеленых насаждений общего пользования | га | - | 1,31 | 1,31 |
|  | - зеленых насаждений специального назначения | га | - | - | 3,45 |
| 9.1.2 | Не вовлеченных в градостроительную деятельность | га | 20,54 | 12,14 | - |
| 10. | дер. Комаровка |  |  |  |  |
| 10.1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта, в том числе: | га | 35,59 | 35,59 | 35,59 |
| 10.1.1 | Вовлеченных в градостроительную деятельность, из них: | га | 13,37 | 21,84 | 35,59 |
|  | - жилых зон, из них: | га | 10,43 | 21,8 | 30,25 |
|  | индивидуальной жилой застройки с участками | га | 10,43 | 21,8 | 30,25 |
|  | - общественно-деловых зон | га | - | - | 1,03 |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | - зон сельскохозяйственного использования, из них: | га | 2,9 | - | - |
|  | зона ведения личного подсобного хозяйства и огороды | га | 2,35 | - | - |
|  | индивидуальные садоводства | га | 0,55 | - | - |
|  | - зеленых насаждений специального назначения | га | - | - | 4,27 |
| 10.1.2 | Не вовлеченных в градостроительную деятельность | га | 22,22 | 13,75 | - |
| 11. | дер. Кошкино |  |  |  |  |
| 11.1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта, в том числе: | га | 56,53 | 86,81 | 86,81 |
| 11.1.1 | Вовлеченных в градостроительную деятельность, из них: | га | 48,09 | 59,15 | 86,81 |
|  | - жилых зон, из них: | га | 13,43 | 51,82 | 68,15 |
|  | малоэтажной жилой застройки | га | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
|  | - индивидуальной жилой застройки с участками | га | 12,22 | 50,61 | 66,94 |
|  | - общественно-деловых зон, из них: | га | 0,1 | 0,2 | 0,55 |
|  | зона размещения объектов общественно-делового назначения | га | 0,1 | 0,2 | 0,47 |
|  | специализированных зон, из них: | га | - | - | 0,08 |
|  |  зона объектов здравоохранения | га | - | - | 0,08 |
|  | - производственных зон | га | 2,42 | 2,42 | 2,97 |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 0,54 | 0,54 | 0,66 |
|  | - зон сельскохозяйственного использования, из них: | га | 27,49 | - | - |
|  | зона ведения личного подсобного хозяйства и огороды | га | 24,63 | - | - |
|  | индивидуальные садоводства | га | 2,86 | - | - |
|  | - рекреационных зон, из них: | га | 4,11 | 4,17 | 4,27 |
|  | спортивных зон | га | - | - | 0,1 |
|  | зеленых насаждений общего пользования | га | 3,92 | 3,98 | 3,98 |
|  | иных рекреационных зон | га | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
|  | - зеленых насаждений специального назначения | га | - | - | 10,21 |
| 11.1.2 | Не вовлеченных в градостроительную деятельность | га | 8,44 | 27,66 | - |
| 12. | дер. Куровицы |  |  |  |  |
| 12.1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта, в том числе: | га | 44,23 | 59,7 | 59,7 |
| 12.1.1 | Вовлеченных в градостроительную деятельность, из них: | га | 32,02 | 38,22 | 59,7 |
|  | - жилых зон, из них: | га | 10,13 | 37,72 | 52,3 |
|  | индивидуальной жилой застройки с участками | га | 10,13 | 37,72 | 52,3 |
|  | - общественно-деловых зон | га | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
|  | - производственных зон | га | - | - | 0,56 |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
|  | - зон сельскохозяйственного использования, из них: | га | 21,39 | - | - |
|  | зона ведения личного подсобного хозяйства и огороды | га | 9,74 | - | - |
|  | индивидуальные садоводства | га | 11,65 | - | - |
|  | - рекреационных зон, из них: | га | - | - | 1,1 |
|  | зон кратковременного отдыха | га | - | - | 0,97 |
|  | зеленых насаждений общего пользования | га | - | - | 0,13 |
|  | - зеленых насаждений специального назначения | га | - | - | 5,24 |
| 12.1.2 | Не вовлеченных в градостроительную деятельность | га | 12,21 | 21,48 | - |
| 13. | дер. Малый Луцк |  |  |  |  |
| 13.1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта, в том числе: | га | 38,74 | 38,74 | 38,74 |
| 13.1.1 | Вовлеченных в градостроительную деятельность, из них: | га | 25,75 | 29,26 | 38,74 |
|  | - жилых зон, из них: | га | 10,63 | 24,49 | 29,77 |
|  | малоэтажной жилой застройки | га | 2,69 | 2,69 | 2,69 |
|  | индивидуальной жилой застройки с участками | га | 7,94 | 21,8 | 27,08 |
|  | - общественно-деловых зон | га | 0,62 | 0,62 | 1,18 |
|  | - производственных зон | га | 1,83 | 1,83 | 1,83 |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 0,73 | 0,73 | 1,5 |
|  | - зон сельскохозяйственного использования, из них: | га | 11,94 | 1,59 | 1,59 |
|  | зона ведения личного подсобного хозяйства и огороды | га | 9,84 | 1,59 | 1,59 |
|  | индивидуальные садоводства | га | 2,1 | - | - |
|  | - зеленых насаждений специального назначения | га | - | - | 2,87 |
| 13.1.2 | Не вовлеченных в градостроительную деятельность | га | 12,99 | 9,48 | - |
| 14. | дер. Манновка |  |  |  |  |
| 14.1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта, в том числе: | га | 22,35 | 22,35 | 22,35 |
| 14.1.1 | Вовлеченных в градостроительную деятельность, из них: | га | 14,16 | 17,46 | 22,35 |
|  | - жилых зон, из них: | га | 2,94 | 17,46 | 20,74 |
|  | индивидуальной жилой застройки с участками | га | 2,94 | 17,46 | 20,74 |
|  | - общественно-деловых зон | га | - | - | 0,08 |
|  | - зон сельскохозяйственного использования, из них: | га | 11,22 | - | - |
|  | зона ведения личного подсобного хозяйства и огороды | га | 2,77 | - | - |
|  | индивидуальные садоводства | га | 8,45 | - | - |
|  | - рекреационных зон, из них: | га | - | - | 0,74 |
|  | спортивных зон | га | - | - | 0,05 |
|  | зеленых насаждений общего пользования | га | - | - | 0,48 |
|  | пляж | га | - | - | 0,21 |
|  | - зеленых насаждений специального назначения | га | - | - | 0,79 |
| 14.1.2 | Не вовлеченных в градостроительную деятельность | га | 8,19 | 4,89 | - |
| 15. | дер. Новопятницкое |  |  |  |  |
| 15.1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта, в том числе: | га | 33,01 | 37,05 | 37,05 |
| 15.1.1 | Вовлеченных в градостроительную деятельность, из них: | га | 24,35 | 29,95 | 37,05 |
|  | - жилых зон, из них: | га | 15,06 | 26,07 | 28,08 |
|  | малоэтажной жилой застройки | га | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
|  | индивидуальной жилой застройки с участками | га | 14,72 | 25,73 | 27,74 |
|  | - общественно-деловых зон | га | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 0,02 | 0,02 | 0,09 |
|  | - зон сельскохозяйственного использования, из них: | га | 9,01 | - | - |
|  | зона ведения личного подсобного хозяйства и огороды | га | 6,39 | - | - |
|  | индивидуальные садоводства | га | 2,62 | - | - |
|  | - рекреационных зон, из них: | га | - | 3,6 | 4,29 |
|  | зеленых насаждений общего пользования | га | - | - | 0,69 |
|  | иных рекреационных зон | га | - | 3,6 | 3,6 |
|  | - зеленых насаждений специального назначения | га | - | - | 4,33 |
| 15.1.2 | Не вовлеченных в градостроительную деятельность | га | 8,66 | 7,1 | - |
| 16. | дер. Орлы |  |  |  |  |
| 16.1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта, в том числе: | га | 29,55 | 38,01 | 38,01 |
| 16.1.1 | Вовлеченных в градостроительную деятельность, из них: | га | 18,54 | 29,13 | 38,01 |
|  | - жилых зон, из них: | га | 3,52 | 24,04 | 29,75 |
|  | индивидуальной жилой застройки с участками | га | 3,52 | 24,04 | 29,75 |
|  | - общественно-деловых зон | га | - | - | 0,07 |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | - | - | 0,24 |
|  | - зон сельскохозяйственного использования, из них: | га | 15,02 | - | - |
|  | зона ведения личного подсобного хозяйства и огороды | га | 0,79 | - | - |
|  | индивидуальные садоводства | га | 14,23 | - | - |
|  | - рекреационных зон, из них: | га | - | 5,09 | 6,07 |
|  | зеленых насаждений общего пользования | га | - | 5,09 | 5,09 |
|  | пляж | га | - | - | 0,98 |
|  | - зеленых насаждений специального назначения | га | - | - | 1,88 |
| 16.1.2 | Не вовлеченных в градостроительную деятельность | га | 11,01 | 8,88 | - |
| 17. | дер. Падога |  |  |  |  |
| 17.1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта, в том числе: | га | 28,36 | 31,5 | 31,5 |
| 17.1.1 | Вовлеченных в градостроительную деятельность, из них: | га | 24,79 | 27,19 | 31,5 |
|  | - жилых зон, из них: | га | 8,58 | 27,04 | 29,41 |
|  | индивидуальной жилой застройки с участками | га | 8,58 | 27,04 | 29,41 |
|  | - общественно-деловых зон | га | - | - | 0,05 |
|  | - зон сельскохозяйственного использования, из них: | га | 16,06 | - | - |
|  | зона ведения личного подсобного хозяйства и огороды | га | 9,86 | - | - |
|  | индивидуальные садоводства | га | 6,2 | - | - |
|  | - рекреационных зон, из них: | га | 0,15 | - | 0,15 |
|  | зеленых насаждений общего пользования | га | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  | - зеленых насаждений специального назначения | га | - | - | 1,89 |
| 17.1.2 | Не вовлеченных в градостроительную деятельность | га | 3,57 | 4,31 | - |
| 18. | дер. Первое Мая |  |  |  |  |
| 18.1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта, в том числе: | га | 29,82 | 35,53 | 35,53 |
| 18.1.1 | Вовлеченных в градостроительную деятельность, из них: | га | 14,57 | 23,68 | 35,53 |
|  | - жилых зон, из них: | га | 3,69 | 21,78 | 30,39 |
|  | малоэтажной застройки | га | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
|  | индивидуальной жилой застройки с участками | га | 3,41 | 21,5 | 30,11 |
|  | - общественно-деловых зон | га | 0,2 | 0,2 | 0,73 |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | - | - | 0,22 |
|  | - зон сельскохозяйственного использования, из них: | га | 10,68 | 1,2 | 1,2 |
|  | зона сельскохозяйственного производства | га | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  | зона ведения личного подсобного хозяйства и огороды | га | 6,38 | - | - |
|  | индивидуальные садоводства | га | 3,1 | - | - |
|  | - рекреационных зон, из них: | га | - | 0,5 | 0,5 |
|  | зеленых насаждений общего пользования | га | - | 0,5 | 0,5 |
|  | - зеленых насаждений специального назначения | га | - | - | 2,49 |
| 18.1.2 | Не вовлеченных в градостроительную деятельность | га | 15,25 | 11,85 | - |
| 19. | дер. Пулково |  |  |  |  |
| 19.1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта, в том числе: | га | 29,52 | 29,65 | 29,65 |
| 19.1.1 | Вовлеченных в градостроительную деятельность, из них: | га | 24,17 | 25,41 | 29,52 |
|  | - жилых зон, из них: | га | 8,95 | 24,83 | 28 |
|  | индивидуальной жилой застройки с участками | га | 8,95 | 24,83 | 28 |
|  | - общественно-деловых зон | га | - | - | 0,04 |
|  | - зон сельскохозяйственного использования, из них: | га | 15,22 | - | - |
|  | зона ведения личного подсобного хозяйства и огороды | га | 1,24 | - | - |
|  | индивидуальные садоводства | га | 13,98 | - | - |
|  | - рекреационных зон, из них: | га | - | 0,58 | 0,71 |
|  | зеленых насаждений общего пользования | га | - | 0,58 | 0,71 |
|  | - зеленых насаждений специального назначения | га | - | - | 0,9 |
| 19.1.2 | Не вовлеченных в градостроительную деятельность | га | 5,35 | 4,24 | - |
| 20. | дер. Сала |  |  |  |  |
| 20.1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта, в том числе: | га | 23,37 | 23,37 | 23,37 |
| 20.1.1 | Вовлеченных в градостроительную деятельность, из них: | га | 18,66 | 20,96 | 23,37 |
|  | - жилых зон, из них: | га | 6,83 | 17,07 | 19,3 |
|  | индивидуальной жилой застройки с участками | га | 6,83 | 17,07 | 19,3 |
|  | - общественно-деловых зон | га | - | - | 0,18 |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | - зон сельскохозяйственного использования, из них: | га | 7,94 | - | - |
|  | зона ведения личного подсобного хозяйства и огороды | га | 1,1 | - | - |
|  | индивидуальные садоводства | га | 6,84 | - | - |
|  | - рекреационных зон, из них: | га | 2,23 | 2,23 | 2,23 |
|  | зеленых насаждений общего пользования | га | 2,23 | 2,23 | 2,23 |
|  | - зон специального назначения, из них: | га | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
|  | кладбища | га | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
|  | - зеленых насаждений специального назначения | га | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| 20.1.2 | Не вовлеченных в градостроительную деятельность | га | 4,71 | 2,41 | - |
| 21. | дер. Свейск |  |  |  |  |
| 21.1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта, в том числе: | га | 17,76 | 23,93 | 23,93 |
| 21.1.1 | Вовлеченных в градостроительную деятельность, из них: | га | 15 | 17,8 | 23,93 |
|  | - жилых зон, из них: | га | 4,22 | 17,8 | 20,79 |
|  | индивидуальной жилой застройки с участками | га | 4,22 | 17,8 | 20,79 |
|  | - общественно-деловых зон | га | - | - | 0,15 |
|  | - зон сельскохозяйственного использования, из них: | га | 10,78 | - | - |
|  | зона ведения личного подсобного хозяйства и огороды | га | 1,99 | - | - |
|  | индивидуальные садоводства | га | 8,79 | - | - |
|  | - зеленых насаждений специального назначения | га | - | - | 2,99 |
| 21.1.2 | Не вовлеченных в градостроительную деятельность | га | 2,76 | 6,13 | - |
| 22. | дер. Серёжино |  |  |  |  |
| 22.1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта, в том числе: | га | 23,41 | 23,41 | 23,41 |
| 22.1.1 | Вовлеченных в градостроительную деятельность, из них: | га | 21,83 | 23,41 | 23,41 |
|  | - жилых зон, из них: | га | 9,54 | 16,49 | 18,85 |
|  | индивидуальной жилой застройки с участками | га | 9,54 | 16,49 | 18,85 |
|  | - общественно-деловых зон | га | - | - | 0,2 |
|  | - зон сельскохозяйственного использования, из них: | га | 12,29 | - | - |
|  | зона ведения личного подсобного хозяйства и огороды | га | 0,21 | - | - |
|  | индивидуальные садоводства | га | 12,08 | - | - |
|  | - рекреационных зон, из них: | га | - | - | 2,55 |
|  | зеленых насаждений общего пользования | га | - | - | 2,55 |
|  | - зеленых насаждений специального назначения | га | - | - | 1,81 |
| 22.1.2 | Не вовлеченных в градостроительную деятельность | га | 1,58 | 4,94 | - |
| 23. | пос. при ж.-д. ст. Туганы |  |  |  |  |
| 23.1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта, в том числе: | га | 4 | 4 | 4 |
| 23.1.1 | Вовлеченных в градостроительную деятельность, из них: | га | 2,93 | 2,93 | 4 |
|  | - жилых зон, из них: | га | 2,93 | 2,93 | 3,2 |
|  | индивидуальной жилой застройки с участками | га | 2,93 | 2,93 | 3,2 |
|  | - зеленых насаждений специального назначения | га | - | - | 0,8 |
| 23.1.2 | Не вовлеченных в градостроительную деятельность | га | 1,07 | 1,07 | - |
| II. Население |
| 1. | Численность населения Большелуцкого сельского поселения всего, в том числе: | чел. | 4097 (округленно 4,1 тыс. чел.) | 5064 (округленно 5,1 тыс. чел.) | 6402 (округленно 6,4 тыс. чел.) |
|  | дер. Александровская Горка | чел. | 42 | 43 | 113 |
|  | дер. Большой Луцк | чел. | 96 | 187 | 385 |
|  | дер. Жабино | чел. | 16 | 89 | 149 |
|  | дер. Заречье | чел. | 19 | 54 | 104 |
|  | дер. Захонье-1 | чел. | 22 | 77 | 92 |
|  | дер. Захонье-2 | чел. | 262 | 267 | 290 |
|  | дер. Карлово | чел. | 4 | 8 | 8 |
|  | пос. Кингисеппский | чел. | 2200 | 2010 | 1795 |
|  | дер. Комаровка | чел. | 35 | 64 | 95 |
|  | дер. Кошкино | чел. | 250 | 350 | 587 |
|  | дер. Куровицы | чел. | 104 | 217 | 368 |
|  | дер. Малый Луцк | чел. | 266 | 341 | 415 |
|  | дер. Манновка | чел. | 41 | 91 | 171 |
|  | дер. Новопятницкое | чел. | 323 | 390 | 417 |
|  | дер. Орлы | чел. | 31 | 111 | 201 |
|  | дер. Падога | чел. | 73 | 149 | 210 |
|  | дер. Первое Мая | чел. | 109 | 141 | 162 |
|  | дер. Пулково | чел. | 69 | 133 | 223 |
|  | дер. Сала | чел. | 44 | 86 | 146 |
|  | дер. Свейск | чел. | 32 | 93 | 173 |
|  | дер. Серёжино | чел. | 52 | 150 | 280 |
|  | пос. при ж.-д. ст. Туганы | чел. | 7 | 13 | 18 |
| 1.1. | Численность постоянного населения всего, в том числе: | чел. | 3682 (округленно 3,7 тыс. чел.) | 3764 (округленно 3,76 тыс. чел.) | 3802 (округленно 3,8 тыс. чел.) |
|  | дер. Александровская Горка | чел. | 42 | 43 | 43 |
|  | дер. Большой Луцк | чел. | 86 | 187 | 365 |
|  | дер. Жабино | чел. | 9 | 9 | 9 |
|  | дер. Заречье | чел. | 14 | 14 | 14 |
|  | дер. Захонье-1 | чел. | 12 | 12 | 12 |
|  | дер. Захонье-2 | чел. | 232 | 237 | 240 |
|  | дер. Карлово | чел. | 3 | 3 | 3 |
|  | пос. Кингисеппский | чел. | 2200 | 2010 | 1795 |
|  | дер. Комаровка | чел. | 23 | 24 | 25 |
|  | дер. Кошкино | чел. | 220 | 225 | 227 |
|  | дер. Куровицы | чел. | 66 | 67 | 68 |
|  | дер. Малый Луцк | чел. | 226 | 301 | 335 |
|  | дер. Манновка | чел. | 11 | 11 | 11 |
|  | дер. Новопятницкое | чел. | 288 | 295 | 297 |
|  | дер. Орлы | чел. | 11 | 11 | 11 |
|  | дер. Падога | чел. | 48 | 119 | 150 |
|  | дер. Первое Мая | чел. | 89 | 91 | 92 |
|  | дер. Пулково | чел. | 32 | 33 | 33 |
|  | дер. Сала | чел. | 25 | 26 | 26 |
|  | дер. Свейск | чел. | 13 | 13 | 13 |
|  | дер. Серёжино | чел. | 29 | 30 | 30 |
|  | пос. при ж.-д. ст. Туганы | чел. | 3 | 3 | 3 |
| 1.2. | Численность сезонного населения всего, в том числе: | чел. | 415 (округленно 0,4 тыс. чел.) | 1300 (округленно 1,3 тыс. чел.) | 2600 (округленно 2,6 тыс. чел.) |
|  | дер. Александровская Горка | чел. | - | - | 70 |
|  | дер. Большой Луцк | чел. | 10 | - | 20 |
|  | дер. Жабино | чел. | 7 | 80 | 140 |
|  | дер. Заречье | чел. | 5 | 40 | 90 |
|  | дер. Захонье-1 | чел. | 10 | 65 | 80 |
|  | дер. Захонье-2 | чел. | 30 | 30 | 50 |
|  | дер. Карлово | чел. | 1 | 5 | 5 |
|  | пос. Кингисеппский | чел. | - | - | - |
|  | дер. Комаровка | чел. | 12 | 40 | 70 |
|  | дер. Кошкино | чел. | 30 | 125 | 360 |
|  | дер. Куровицы | чел. | 38 | 150 | 300 |
|  | дер. Малый Луцк | чел. | 40 | 40 | 80 |
|  | дер. Манновка | чел. | 30 | 80 | 160 |
|  | дер. Новопятницкое | чел. | 35 | 95 | 120 |
|  | дер. Орлы | чел. | 20 | 100 | 190 |
|  | дер. Падога | чел. | 25 | 30 | 60 |
|  | дер. Первое Мая | чел. | 20 | 50 | 70 |
|  | дер. Пулково | чел. | 37 | 100 | 190 |
|  | дер. Сала | чел. | 19 | 60 | 120 |
|  | дер. Свейск | чел. | 19 | 80 | 160 |
|  | дер. Серёжино | чел. | 23 | 120 | 250 |
|  | пос. при ж.-д. ст. Туганы | чел. | 4 | 10 | 15 |
| 2. | Возрастная структура населения | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Младше трудоспособного | % | 14 | 14,8 | 15,3 |
|  | Трудоспособный | % | 65 | 60,4 | 55,2 |
|  | Старше трудоспособного | % | 21 | 24,9 | 29,5 |
| III. Жилищное строительство |
| 1. | Жилищный фонд Большелуцкого сельского поселения всего (округленно), в т.ч.: | тыс. м2 общ. площ. | 130,6 | 184,6 | 215,2 |
|  | дер. Александровская Горка, в том числе: | тыс. м2 | 1,3 | 1,4 | 4,5 |
|  | - Индивидуальный жилищный фонд | тыс. м2 | - | 0,1 | 3,2 |
|  | - Малоэтажный и блокированный жилищный фонд (1-2 этажа) | тыс. м2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
|  | дер. Большой Луцк | тыс. м2 | 6,6 | 11,1 | 17,6 |
|  | дер. Жабино | тыс. м2 | 3,4 | 4,7 | 5,5 |
|  | дер. Заречье | тыс. м2 | 1 | 2 | 4 |
|  | дер. Захонье-1 | тыс. м2 | 1,4 | 2,9 | 3,4 |
|  | дер. Захонье-2, в том числе: | тыс. м2 | 6 | 7,8 | 9,2 |
|  | - Индивидуальный жилищный фонд | тыс. м2 | 4,2 | 6 | 7,4 |
|  | - Малоэтажный и блокированный жилищный фонд (1-2 этажа) | тыс. м2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | дер. Карлово | тыс. м2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  | пос. Кингисеппский, в том числе: | тыс. м2 | 42,5 | 52,6 | 52,6 |
|  | - Индивидуальный жилищный фонд | тыс. м2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | - Малоэтажный и блокированный жилищный фонд (1-2 этажа) | тыс. м2 | - | 2,5 | 2,5 |
|  | - Среднеэтажный жилищный фонд (5 этажей) | тыс. м2 | 41,9 | 49,5 | 49,5 |
|  | дер. Комаровка | тыс. м2 | 1,6 | 3,7 | 3,7 |
|  | дер. Кошкино, в том числе: | тыс. м2 | 6,9 | 13,6 | 23 |
|  | - Индивидуальный жилищный фонд | тыс. м2 | 4,1 | 10,8 | 20,2 |
|  | - Малоэтажный и блокированный жилищный фонд (1-2 этажа) | тыс. м2 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
|  | дер. Куровицы, в том числе: | тыс. м2 | 7,8 | 11,3 | 13,8 |
|  | - Индивидуальный жилищный фонд | тыс. м2 | 7,1 | 10,6 | 13,1 |
|  | - Малоэтажный и блокированный жилищный фонд (1-2 этажа) | тыс. м2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | дер. Малый Луцк, в том числе: | тыс. м2 | 6,7 | 11,1 | 11,1 |
|  | - Индивидуальный жилищный фонд | тыс. м2 | 4,6 | 9 | 9 |
|  | - Малоэтажный и блокированный жилищный фонд (1-2 этажа) | тыс. м2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
|  | дер. Манновка | тыс. м2 | 5,1 | 6,3 | 6,3 |
|  | дер. Новопятницкое, в том числе: | тыс. м2 | 6,1 | 7,4 | 8,2 |
|  | - Индивидуальный жилищный фонд | тыс. м2 | 5,5 | 6,8 | 7,6 |
|  | - Малоэтажный и блокированный жилищный фонд (1-2 этажа) | тыс. м2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | дер. Орлы | тыс. м2 | 5,5 | 7,3 | 7,3 |
|  | дер. Падога | тыс. м2 | 3,6 | 7,4 | 8 |
|  | дер. Первое Мая, в том числе: | тыс. м2 | 3,1 | 5,5 | 6,2 |
|  | - Индивидуальный жилищный фонд | тыс. м2 | 2,4 | 4,8 | 5,5 |
|  | - Малоэтажный и блокированный жилищный фонд (1-2 этажа) | тыс. м2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | дер. Пулково | тыс. м2 | 6,6 | 8,3 | 8,3 |
|  | дер. Сала | тыс. м2 | 2,9 | 5,3 | 5,3 |
|  | дер. Свейск | тыс. м2 | 4 | 5,3 | 6,3 |
|  | дер. Серёжино | тыс. м2 | 7,9 | 8,7 | 9,9 |
|  | пос. при ж.-д. ст. Туганы | тыс. м2 | 0,3 | 0,6 | 0,6 |
| 1.1. | Жилищный фонд постоянного населения (округленно), в том числе: | тыс. м2 общ. площ. | 82,6 | 108,4 | 122,3 |
|  | дер. Александровская Горка, в том числе: | тыс. м2 | 1,3 | 1,3 | 1,7 |
|  | - Индивидуальный жилищный фонд | тыс. м2 | - | - | 0,4 |
|  | - Малоэтажный и блокированный жилищный фонд (1-2 этажа) | тыс. м2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
|  | дер. Большой Луцк | тыс. м2 | 4,6 | 9,1 | 15,6 |
|  | дер. Жабино | тыс. м2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  | дер. Заречье | тыс. м2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | дер. Захонье-1 | тыс. м2 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
|  | дер. Захонье-2, в том числе: | тыс. м2 | 4,7 | 6,4 | 7,6 |
|  | - Индивидуальный жилищный фонд | тыс. м2 | 2,9 | 4,6 | 5,8 |
|  | - Малоэтажный и блокированный жилищный фонд (1-2 этажа) | тыс. м2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | дер. Карлово | тыс. м2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | пос. Кингисеппский, в том числе: | тыс. м2 | 42,5 | 52,6 | 52,6 |
|  | - Индивидуальный жилищный фонд | тыс. м2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | - Малоэтажный и блокированный жилищный фонд (1-2 этажа) | тыс. м2 | - | 2,5 | 2,5 |
|  | - Среднеэтажный жилищный фонд (5 этажей) | тыс. м2 | 41,9 | 49,5 | 49,5 |
|  | дер. Комаровка | тыс. м2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 |
|  | дер. Кошкино, в том числе: | тыс. м2 | 5,9 | 5,9 | 8,9 |
|  | - Индивидуальный жилищный фонд | тыс. м2 | 3,1 | 3,1 | 6,1 |
|  | - Малоэтажный и блокированный жилищный фонд (1-2 этажа) | тыс. м2 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
|  | дер. Куровицы, в том числе: | тыс. м2 | 3,2 | 3,2 | 3,5 |
|  | - Индивидуальный жилищный фонд | тыс. м2 | 2,5 | 2,5 | 2,8 |
|  | - Малоэтажный и блокированный жилищный фонд (1-2 этажа) | тыс. м2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | дер. Малый Луцк, в том числе: | тыс. м2 | 3,9 | 8,3 | 8,3 |
|  | - Индивидуальный жилищный фонд | тыс. м2 | 1,8 | 6,2 | 6,2 |
|  | - Малоэтажный и блокированный жилищный фонд (1-2 этажа) | тыс. м2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
|  | дер. Манновка | тыс. м2 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
|  | дер. Новопятницкое, в том числе: | тыс. м2 | 3,6 | 4,9 | 5,7 |
|  | - Индивидуальный жилищный фонд | тыс. м2 | 3 | 4,3 | 5,1 |
|  | - Малоэтажный и блокированный жилищный фонд (1-2 этажа) | тыс. м2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | дер. Орлы | тыс. м2 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
|  | дер. Падога | тыс. м2 | 2,3 | 5,3 | 5,8 |
|  | дер. Первое Мая, в том числе: | тыс. м2 | 2,3 | 3,1 | 3,5 |
|  | - Индивидуальный жилищный фонд | тыс. м2 | 1,6 | 2,4 | 2,8 |
|  | - Малоэтажный и блокированный жилищный фонд (1-2 этажа) | тыс. м2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | дер. Пулково | тыс. м2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 |
|  | дер. Сала | тыс. м2 | 1 | 1 | 1,1 |
|  | дер. Свейск | тыс. м2 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
|  | дер. Серёжино | тыс. м2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 |
|  | пос. при ж.-д. ст. Туганы | тыс. м2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 1.1.1 | Существующий сохраняемый жилищный фонд всего (округленно), в том числе: | тыс. м2 | 82,6 | 82,6 | 82,6 |
|  | дер. Александровская Горка, в том числе: | тыс. м2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
|  | - Индивидуальный жилищный фонд | тыс. м2 | - | - | - |
|  | - Малоэтажный и блокированный жилищный фонд (1-2 этажа) | тыс. м2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
|  | дер. Большой Луцк | тыс. м2 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
|  | дер. Жабино | тыс. м2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  | дер. Заречье | тыс. м2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | дер. Захонье-1 | тыс. м2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | дер. Захонье-2, в том числе: | тыс. м2 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
|  | - Индивидуальный жилищный фонд | тыс. м2 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
|  | - Малоэтажный и блокированный жилищный фонд (1-2 этажа) | тыс. м2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | дер. Карлово | тыс. м2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | пос. Кингисеппский, в том числе: | тыс. м2 | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
|  | - Индивидуальный жилищный фонд | тыс. м2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | - Малоэтажный и блокированный жилищный фонд (1-2 этажа) | тыс. м2 | - | - | - |
|  | - Среднеэтажный жилищный фонд (5 этажей) | тыс. м2 | 41,9 | 41,9 | 41,9 |
|  | дер. Комаровка | тыс. м2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  | дер. Кошкино, в том числе: | тыс. м2 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
|  | - Индивидуальный жилищный фонд | тыс. м2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
|  | - Малоэтажный и блокированный жилищный фонд (1-2 этажа) | тыс. м2 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
|  | дер. Куровицы, в том числе: | тыс. м2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
|  | - Индивидуальный жилищный фонд | тыс. м2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  | - Малоэтажный и блокированный жилищный фонд (1-2 этажа) | тыс. м2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | дер. Малый Луцк, в том числе: | тыс. м2 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
|  | - Индивидуальный жилищный фонд | тыс. м2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | - Малоэтажный и блокированный жилищный фонд (1-2 этажа) | тыс. м2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
|  | дер. Манновка | тыс. м2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | дер. Новопятницкое, в том числе: | тыс. м2 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
|  | - Индивидуальный жилищный фонд | тыс. м2 | 3 | 3 | 3 |
|  | - Малоэтажный и блокированный жилищный фонд (1-2 этажа) | тыс. м2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | дер. Орлы | тыс. м2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | дер. Падога | тыс. м2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
|  | дер. Первое Мая, в том числе: | тыс. м2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
|  | - Индивидуальный жилищный фонд | тыс. м2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
|  | - Малоэтажный и блокированный жилищный фонд (1-2 этажа) | тыс. м2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | дер. Пулково | тыс. м2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  | дер. Сала | тыс. м2 | 1 | 1 | 1 |
|  | дер. Свейск | тыс. м2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | дер. Серёжино | тыс. м2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  | пос. при ж.-д. ст. Туганы | тыс. м2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 1.1.2 | Жилищного фонда нового строительства всего (округленно), в том числе: | тыс. м2 | - | 25,8 | 39,7 |
|  | дер. Александровская Горка, в том числе: | тыс. м2 | - | - | 0,4 |
|  | - Индивидуальный жилищный фонд | тыс. м2 | - | - | 0,4 |
|  | - Малоэтажный и блокированный жилищный фонд (1-2 этажа) | тыс. м2 | - | - | - |
|  | дер. Большой Луцк | тыс. м2 | - | 4,5 | 11 |
|  | дер. Жабино | тыс. м2 | - | - | - |
|  | дер. Заречье | тыс. м2 | - | - | - |
|  | дер. Захонье-1 | тыс. м2 | - | - | 0,1 |
|  | дер. Захонье-2, в том числе: | тыс. м2 | - | 1,7 | 2,9 |
|  | - Индивидуальный жилищный фонд | тыс. м2 | - | 1,7 | 2,9 |
|  | - Малоэтажный и блокированный жилищный фонд (1-2 этажа) | тыс. м2 | - | - | - |
|  | дер. Карлово | тыс. м2 | - | - | - |
|  | пос. Кингисеппский, в том числе: | тыс. м2 | - | 10,1 | 10,1 |
|  | - Индивидуальный жилищный фонд | тыс. м2 | - | 7,6 | 7,6 |
|  | - Малоэтажный и блокированный жилищный фонд (1-2 этажа) | тыс. м2 | - | 2,5 | 2,5 |
|  | - Среднеэтажный жилищный фонд (5 этажей) | тыс. м2 | - | - | - |
|  | дер. Комаровка | тыс. м2 | - | - | 0,1 |
|  | дер. Кошкино, в том числе: | тыс. м2 | - | - | 3 |
|  | - Индивидуальный жилищный фонд | тыс. м2 | - | - | 3 |
|  | - Малоэтажный и блокированный жилищный фонд (1-2 этажа) | тыс. м2 | - | - | - |
|  | дер. Куровицы, в том числе: | тыс. м2 | - | - | 0,3 |
|  | - Индивидуальный жилищный фонд | тыс. м2 | - | - | 0,3 |
|  | - Малоэтажный и блокированный жилищный фонд (1-2 этажа) | тыс. м2 | - | - | - |
|  | дер. Малый Луцк, в том числе: | тыс. м2 | - | 4,4 | 4,4 |
|  | - Индивидуальный жилищный фонд | тыс. м2 | - | 4,4 | 4,4 |
|  | - Малоэтажный и блокированный жилищный фонд (1-2 этажа) | тыс. м2 | - | - | - |
|  | дер. Манновка | тыс. м2 | - | - | 0,1 |
|  | дер. Новопятницкое, в том числе: | тыс. м2 | - | 1,3 | 2,1 |
|  | - Индивидуальный жилищный фонд | тыс. м2 | - | 1,3 | 2,1 |
|  | - Малоэтажный и блокированный жилищный фонд (1-2 этажа) | тыс. м2 | - | - | - |
|  | дер. Орлы | тыс. м2 | - | - | 0,1 |
|  | дер. Падога | тыс. м2 | - | 3 | 3,5 |
|  | дер. Первое Мая, в том числе: | тыс. м2 | - | 0,8 | 1,2 |
|  | - Индивидуальный жилищный фонд | тыс. м2 | - | 0,8 | 1,2 |
|  | - Малоэтажный и блокированный жилищный фонд (1-2 этажа) | тыс. м2 | - | - | - |
|  | дер. Пулково | тыс. м2 | - | - | 0,1 |
|  | дер. Сала | тыс. м2 | - | - | 0,1 |
|  | дер. Свейск | тыс. м2 | - | - | 0,1 |
|  | дер. Серёжино | тыс. м2 | - | - | 0,1 |
|  | пос. при ж.-д. ст. Туганы | тыс. м2 | - | - | - |
| 1.2. | Жилищный фонд сезонного населения всего (округленно), в том числе: | тыс. м2 | 48 | 76,2 | 92,9 |
|  | дер. Александровская Горка, в том числе: | тыс. м2 | - | 0,1 | 2,8 |
|  | - Индивидуальный жилищный фонд | тыс. м2 | - | 0,1 | 2,8 |
|  | - Малоэтажный и блокированный жилищный фонд (1-2 этажа) | тыс. м2 | - | - | - |
|  | дер. Большой Луцк | тыс. м2 | 2 | 2 | 2 |
|  | дер. Жабино | тыс. м2 | 3 | 4,3 | 5,1 |
|  | дер. Заречье | тыс. м2 | 0,4 | 1,4 | 3,4 |
|  | дер. Захонье-1 | тыс. м2 | 0,7 | 2,2 | 2,6 |
|  | дер. Захонье-2, в том числе: | тыс. м2 | 1,3 | 1,4 | 1,6 |
|  | - Индивидуальный жилищный фонд | тыс. м2 | 1,3 | 1,4 | 1,6 |
|  | - Малоэтажный и блокированный жилищный фонд (1-2 этажа) | тыс. м2 | - | - | - |
|  | дер. Карлово | тыс. м2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | пос. Кингисеппский, в том числе: | тыс. м2 | - | - | - |
|  | - Индивидуальный жилищный фонд | тыс. м2 | - | - | - |
|  | - Малоэтажный и блокированный жилищный фонд (1-2 этажа) | тыс. м2 | - | - | - |
|  | - Среднеэтажный жилищный фонд (5 этажей) | тыс. м2 | - | - | - |
|  | дер. Комаровка | тыс. м2 | 0,4 | 2,5 | 2,4 |
|  | дер. Кошкино, в том числе: | тыс. м2 | 1 | 7,7 | 14,1 |
|  | - Индивидуальный жилищный фонд | тыс. м2 | 1 | 7,7 | 14,1 |
|  | - Малоэтажный и блокированный жилищный фонд (1-2 этажа) | тыс. м2 | - | - | - |
|  | дер. Куровицы, в том числе: | тыс. м2 | 4,6 | 8,1 | 10,3 |
|  | - Индивидуальный жилищный фонд | тыс. м2 | 4,6 | 8,1 | 10,3 |
|  | - Малоэтажный и блокированный жилищный фонд (1-2 этажа) | тыс. м2 | - | - | - |
|  | дер. Малый Луцк, в том числе: | тыс. м2 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
|  | - Индивидуальный жилищный фонд | тыс. м2 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
|  | - Малоэтажный и блокированный жилищный фонд (1-2 этажа) | тыс. м2 | - | - | - |
|  | дер. Манновка | тыс. м2 | 4,5 | 5,7 | 5,6 |
|  | дер. Новопятницкое, в том числе: | тыс. м2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  | - Индивидуальный жилищный фонд | тыс. м2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  | - Малоэтажный и блокированный жилищный фонд (1-2 этажа) | тыс. м2 | - | - | - |
|  | дер. Орлы | тыс. м2 | 4,9 | 6,7 | 6,6 |
|  | дер. Падога | тыс. м2 | 1,3 | 2,1 | 2,2 |
|  | дер. Первое Мая, в том числе: | тыс. м2 | 0,8 | 2,4 | 2,7 |
|  | - Индивидуальный жилищный фонд | тыс. м2 | 0,8 | 2,4 | 2,7 |
|  | - Малоэтажный и блокированный жилищный фонд (1-2 этажа) | тыс. м2 | - | - | - |
|  | дер. Пулково | тыс. м2 | 5,4 | 7,1 | 7 |
|  | дер. Сала | тыс. м2 | 1,9 | 4,3 | 4,2 |
|  | дер. Свейск | тыс. м2 | 3,3 | 4,6 | 5,5 |
|  | дер. Серёжино | тыс. м2 | 6,7 | 7,5 | 8,6 |
|  | пос. при ж.-д. ст. Туганы | тыс. м2 | 0,2 | 0,5 | 0,5 |
| 1.2.1 | Существующий сохраняемый жилищный фонд всего (округленно), в том числе: | тыс. м2 | 48 | 48 | 48 |
|  | дер. Александровская Горка, в том числе: | тыс. м2 | - | - | - |
|  | - Индивидуальный жилищный фонд | тыс. м2 | - | - | - |
|  | - Малоэтажный и блокированный жилищный фонд (1-2 этажа) | тыс. м2 | - | - | - |
|  | дер. Большой Луцк | тыс. м2 | 2 | 2 | 2 |
|  | дер. Жабино | тыс. м2 | 3 | 3 | 3 |
|  | дер. Заречье | тыс. м2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  | дер. Захонье-1 | тыс. м2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | дер. Захонье-2, в том числе: | тыс. м2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
|  | - Индивидуальный жилищный фонд | тыс. м2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
|  | - Малоэтажный и блокированный жилищный фонд (1-2 этажа) | тыс. м2 | - | - | - |
|  | дер. Карлово | тыс. м2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | пос. Кингисеппский, в том числе: | тыс. м2 | - | - | - |
|  | - Индивидуальный жилищный фонд | тыс. м2 | - | - | - |
|  | - Малоэтажный и блокированный жилищный фонд (1-2 этажа) | тыс. м2 | - | - | - |
|  | - Среднеэтажный жилищный фонд (5 этажей) | тыс. м2 | - | - | - |
|  | дер. Комаровка | тыс. м2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  | дер. Кошкино, в том числе: | тыс. м2 | 1 | 1 | 1 |
|  | - Индивидуальный жилищный фонд | тыс. м2 | 1 | 1 | 1 |
|  | - Малоэтажный и блокированный жилищный фонд (1-2 этажа) | тыс. м2 | - | - | - |
|  | дер. Куровицы, в том числе: | тыс. м2 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
|  | - Индивидуальный жилищный фонд | тыс. м2 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
|  | - Малоэтажный и блокированный жилищный фонд (1-2 этажа) | тыс. м2 | - | - | - |
|  | дер. Малый Луцк, в том числе: | тыс. м2 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
|  | - Индивидуальный жилищный фонд | тыс. м2 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
|  | - Малоэтажный и блокированный жилищный фонд (1-2 этажа) | тыс. м2 | - | - | - |
|  | дер. Манновка | тыс. м2 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|  | дер. Новопятницкое, в том числе: | тыс. м2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  | - Индивидуальный жилищный фонд | тыс. м2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  | - Малоэтажный и блокированный жилищный фонд (1-2 этажа) | тыс. м2 | - | - | - |
|  | дер. Орлы | тыс. м2 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
|  | дер. Падога | тыс. м2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
|  | дер. Первое Мая, в том числе: | тыс. м2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|  | - Индивидуальный жилищный фонд | тыс. м2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|  | - Малоэтажный и блокированный жилищный фонд (1-2 этажа) | тыс. м2 | - | - | - |
|  | дер. Пулково | тыс. м2 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
|  | дер. Сала | тыс. м2 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
|  | дер. Свейск | тыс. м2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
|  | дер. Серёжино | тыс. м2 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
|  | пос. при ж.-д. ст. Туганы | тыс. м2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1.2.2 | Новое строительство жилищного фонда сезонного населения (округленно), в том числе: | тыс. м2 | - | 28,2 | 44,9 |
|  | дер. Александровская Горка, в том числе: | тыс. м2 | - | 0,1 | 2,8 |
|  | - Индивидуальный жилищный фонд | тыс. м2 | - | 0,1 | 2,8 |
|  | - Малоэтажный и блокированный жилищный фонд (1-2 этажа) | тыс. м2 | - | - | - |
|  | дер. Большой Луцк | тыс. м2 | - | - | - |
|  | дер. Жабино | тыс. м2 | - | 1,3 | 2,1 |
|  | дер. Заречье | тыс. м2 | - | 1 | 3 |
|  | дер. Захонье-1 | тыс. м2 | - | 1,5 | 1,9 |
|  | дер. Захонье-2, в том числе: | тыс. м2 | - | 0,1 | 0,3 |
|  | - Индивидуальный жилищный фонд | тыс. м2 | - | 0,1 | 0,3 |
|  | - Малоэтажный и блокированный жилищный фонд (1-2 этажа) | тыс. м2 | - | - | - |
|  | дер. Карлово | тыс. м2 | - | - | - |
|  | пос. Кингисеппский, в том числе: | тыс. м2 | - | - | - |
|  | - Индивидуальный жилищный фонд | тыс. м2 | - | - | - |
|  | - Малоэтажный и блокированный жилищный фонд (1-2 этажа) | тыс. м2 | - | - | - |
|  | - Среднеэтажный жилищный фонд (5 этажей) | тыс. м2 | - | - | - |
|  | дер. Комаровка | тыс. м2 | - | 2,1 | 2 |
|  | дер. Кошкино, в том числе: | тыс. м2 | - | 6,7 | 13,1 |
|  | - Индивидуальный жилищный фонд | тыс. м2 | - | 6,7 | 13,1 |
|  | - Малоэтажный и блокированный жилищный фонд (1-2 этажа) | тыс. м2 | - | - | - |
|  | дер. Куровицы, в том числе: | тыс. м2 | - | 3,5 | 5,7 |
|  | - Индивидуальный жилищный фонд | тыс. м2 | - | 3,5 | 5,7 |
|  | - Малоэтажный и блокированный жилищный фонд (1-2 этажа) | тыс. м2 | - | - | - |
|  | дер. Малый Луцк, в том числе: | тыс. м2 | - | - | - |
|  | - Индивидуальный жилищный фонд | тыс. м2 | - | - | - |
|  | - Малоэтажный и блокированный жилищный фонд (1-2 этажа) | тыс. м2 | - | - | - |
|  | дер. Манновка | тыс. м2 | - | 1,2 | 1,1 |
|  | дер. Новопятницкое, в том числе: | тыс. м2 | - | - | - |
|  | - Индивидуальный жилищный фонд | тыс. м2 | - | - | - |
|  | - Малоэтажный и блокированный жилищный фонд (1-2 этажа) | тыс. м2 | - | - | - |
|  | дер. Орлы | тыс. м2 | - | 1,8 | 1,7 |
|  | дер. Падога | тыс. м2 | - | 0,8 | 0,9 |
|  | дер. Первое Мая, в том числе: | тыс. м2 | - | 1,6 | 1,9 |
|  | - Индивидуальный жилищный фонд | тыс. м2 | - | 1,6 | 1,9 |
|  | - Малоэтажный и блокированный жилищный фонд (1-2 этажа) | тыс. м2 | - | - | - |
|  | дер. Пулково | тыс. м2 | - | 1,7 | 1,6 |
|  | дер. Сала | тыс. м2 | - | 2,4 | 2,3 |
|  | дер. Свейск | тыс. м2 | - | 1,3 | 2,2 |
|  | дер. Серёжино | тыс. м2 | - | 0,8 | 1,9 |
|  | пос. при ж.-д. ст. Туганы | тыс. м2 | - | 0,3 | 0,3 |
| IV. Культурно-бытовое обслуживание |
|  | Емкость основных учреждений обслуживания | всего в том числе нового строительства |  |  |  |
|  | Пос. Кингисеппский (центр восточной левобережной группы населенных пунктов) |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 110 | 110 | 110 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 170 | 170 | 212 |
| 3 | Дом интернат для престарелых и инвалидов | мест | 40 | 40 | 40 |
| 4 | Поликлиники, амбулатории | посещений в смену | 40 | 40 | 40 |
| 5 | Аптеки | объект | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Спортивные залы общего пользования | м2 общей площади | 360,6 | 360,6 | 360,6 |
| 7 | Плоскостные спортивные сооружения, стадионы | м2 | 1 объект | 1 объект | 1 объект |
| 8 | Клубы и учреждения клубного типа | мест | 600 | 600 | 600 |
| 9 | Библиотеки | тыс. томов | 14,7 | 14,7 | 14,7 |
| 10 | Помещения для работы с молодежью | м2 | 95 | 95 | 95 |
| 11 | Магазины всех типов | м2 торг. площади | 7 объектов торговли | 7 объектов торговли | 7 объектов торговли |
| 12 | Предприятия общественного питания | мест | 48 | 48 | 93 |
| 13 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 2 | 2 | 18 |
| 14 | Бани | мест | 1 объект | 1 объект | 1 объект |
| 15 | Отделения связи | объект | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Отделения и филиалы сбербанка | объект | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Приемный пункт прачечной-химчистки | объект | - | - | 1 |
| 18 | Общественные туалеты | прибор | - | - | 1 |
|  | Дер. Большой Луцк (центр восточной правобережной группы населенных пунктов) |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | - | - | 42 |
| 2 | Начальная школа | мест | - | - | 20 |
| 3 | Закрытые спортивные сооружения | м2 площади залов | - | - | 250 |
| 4 | Фельдшерско-акушерский пункт | объект | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Аптеки | объект | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Магазины всех типов | м2 торговой площади | автолавка | автолавка | 170 |
| 7 | Предприятие общественного питания | мест | - | - | 30 |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания (мастерские, ателье, парикмахерские) | рабочих мест | - | - | 5 |
| 9 | Общественные туалеты | прибор | - | - | 1 |
|  | Дер. Первое Мая (центр центральной левобережной группы населенных пунктов) |  |  |  |  |
| 1 | Магазины всех типов | м2 торговой площади | 35 | 75 | 75 |
| 2 | Предприятия общественного питания | мест | - | 10 | 10 |
| 3 | Предприятия бытового обслуживания (мастерские, ателье, парикмахерские) | рабочих мест | - | 2 | 2 |
| 4 | Общественные туалеты | прибор | - | - | 1 |
|  | Дер. Кошкино (центр центральной правобережной группы населенных пунктов) |  |  |  |  |
| 1 | Фельдшерско-акушерский пункт | объект | - | - | 1 |
| 2 | Аптечный пункт (киоск) | объект | - | - | 1 |
| 3 | Клубы и учреждения клубного типа | мест | 1 объект | 1 объект | 1 объект |
| 4 | Библиотеки | тыс. томов | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
| 5 | Закрытые спортивные сооружения | м2 площади залов | - | 100 | 100 |
| 6 | Магазины всех типов | м2 торг. площади | 33 | 168 | 168 |
| 7 | Предприятия общественного питания | мест | - | 20 | 20 |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания (мастерские, ателье, парикмахерские) | рабочих мест | - | 4 | 4 |
| 9 | Общественные туалеты | прибор | - | - | 1 |
|  | Дер. Захонье-2 (центр юго-западной группы населенных пунктов) |  |  |  |  |
| 1 | Аптечный пункт (киоск) | объект | - | - | 1 |
| 2 | Фельдшерско-акушерский пункт | объект | - | - | 1 |
| 3 | Клубы и учреждения клубного типа | мест | 1 объект | 1 объект | 1 объект |
| 4 | Закрытые спортивные сооружения | м2 площади залов | - | 100 | 100 |
| 5 | Магазины всех типов | м2 торговой площади | 30 | 105 | 105 |
| 6 | Предприятия общественного питания | мест | - | 10 | 10 |
| 7 | Предприятия бытового обслуживания (мастерские, ателье, парикмахерские) | рабочих мест | - | 2 | 2 |
| 8 | Общественные туалеты | прибор | - | - | 1 |
|  | Дер. Куровицы (центр северной группы населенных пунктов) |  |  |  |  |
| 1 | Магазины всех типов | м2 торговой площади | автолавка | 60 | 60 |
| 2 | Предприятия общественного питания | мест | - | 10 | 10 |
| 3 | Отделения связи | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Общественные туалеты | прибор | - | - | 1 |
|  | Пос. при ж.-д. ст. Туганы (центр южной группы населенных пунктов) |  |  |  |  |
| 1 | Общественные туалеты | прибор | - | - | 1 |
| V. Транспортная инфраструктура |
| 1. | Протяжённость автодорог: - федерального значения - регионального значения | км км | 24 107 | 24 107 | 24 107 |
| 2. | Автозаправочные станции | ед. | 3 | 7 | 7 |
| VI. Водоснабжение |
| 1 | Водопотребление всего: | м3/сут. | - | 1468,6 | 2110,9 |
|  | централизованное водоснабжение | м3/сут. | - | 1281,8 | 1785,5 |
| 2. | Производительность водозаборных сооружений: |  |  |  |  |
|  | дер. Большой Луцк и дер. Малый Луцк | тыс. м3/сут. | 0,24 | 0,35 | 0,35 |
|  | дер. Захонье-2 | тыс. м3/сут. | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
|  | дер. Кошкино | тыс. м3/сут. | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
|  | дер. Первое Мая | тыс. м3/сут. | - | 0,1 | 0,1 |
| 3. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека |  |  |  |  |
|  | для многоквартирных домов | л/сут. на чел. | - | 230 | 250 |
|  | для индивидуальной, малоэтажной и блокированной застройки | л/сут. на чел. | - | 200 | 230 |
|  | для сезонной малоэтажной индивидуальной застройки (садоводств) с водопроводом и канализацией | л/сут. на чел. | - | 50 | 170 |
|  | для жилых домов без водопровода и канализации при круглогодичном проживании | л/сут. на чел. | - | 50 | 70 |
|  | для жилых домов без водопровода и канализации при круглогодичном проживании | л/сут. на чел. | - | 50 | 50 |
| VII. Водоотведение |
| 1 | Водоотведение всего: | м3/сут. | - | 601,0 | 766,3 |
| 2. | Производительность канализационных сооружений |  |  |  |  |
|  | дер. Большой Луцк и дер. Малый Луцк | тыс. м3/сут. | - | 0,2 | 0,2 |
|  | пос. Кингисеппский | тыс. м3/сут. | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
|  | дер. Кошкино | тыс. м3/сут. | 0,022 | 0,15 | 0,15 |
| VIII. Теплоснабжение |
| 1. | Годовые расходы тепла от централизованных теплоисточников и котельных установок по Большелуцкому сельскому поселению | тыс. МВт/год | - | 16,21 | 15,26 |
|  | То же | тыс. Гкал/год | - | 13,97 | 13,15 |
| IX. Газоснабжение |
| 1. | Годовой расход природного газа по Большелуцкому сельскому поселению | млн. м3/год | - | 10,980 | 11,478 |
| 2. | Годовой расход сжиженного углеводородного газа по Большелуцкому сельскому поселению | тыс. кг/год | - | 4266,759 | 5437,772 |
| X. Электроснабжение |
| 1. | Потребность в электроэнергии, всего: | тыс. кВт·ч /год | 4974,3 | 17100 | 22860 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -на производственные нужды | тыс. кВт·ч /год | 4918,5 | 5440 | 5975 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | тыс. кВт·ч /год | 55,8 | 11660 | 16885 |
| 2. | Потребление электроэнергии на 1 чел. В год | тыс. кВт·ч /год | нет данных | 3376 | 3570 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | тыс. кВт·ч /год | нет данных | 2302 | 2637 |
| 3. | Источники покрытия электрических нагрузок: |  |  |  |  |
| 3.1 | ПС № 6 «Жабино» 35/10 кВ | МВА | 2х2,5 | 2х2,5 | 2х2,5 |
| 3.2 | ПС № 214 «Фосфорит» 110/35/6 кВ | МВА | 2х80 | 2х80 | 2х80 |
| 3.3 | ПС № 317 110/6 кВ | МВА | 2х63 | 2х63 | 2х63 |
| 3.4 | ПС №392 110/6 кВ | МВА | 2х40 | 2х40 | 2х40 |
| ХI. Информатизация и связь |
| 1. | Охват ТВ и радиовещанием | % | 100 | 100 | 100 |
| ХII. Санитарная очистка территории |
| 1 | Объем бытовых отходов | тыс. м3/год | 3,29 | 9,39 | 12,73 |
| 2. | Ликвидация несанкционированных свалок | объект | 5 | 5 | - |
| 3. | Участие в организации межмуниципального кладбища на территории Опольевского сельского поселения | объект | - | - | 1 |
| 4. | Участие в расширении межмуниципального кладбища в районе дер. Заречье | объект | 1 | - | 1 |
| 5. | Обустройство скотомогильника у дер. Куровицы | объект | - | - | 1 |
| ХIII. Охрана окружающей среды |
| 1. | Общий объем сброса загрязненных вод | тыс. м3/год | 8,03 | 4,82 | 0,0 |
| 2. | Реконструкция старых создание новых зеленых насаждений общего пользования | га | - | 6,44 | 12,97 |
| ХIV. Инженерная подготовка территории |
| 1 | Подсыпка территорий зон отдыха | га | - | - | 23,4 |
| ХV. Инвестиции |
| 1. | Ориентировочный объем инвестиций по первой очереди реализации генплана, в том числе: | млн. руб. | - | 1344,1 | - |
|  | - жилищное строительство | млн. руб. | - | 934 | - |
|  | - культурно-бытовое строительство | млн. руб. | - | 141,3 | - |
|  | - инженерное оборудование и благоустройство | млн. руб. | - | 268,8 | - |
| 2. | Объем инвестиций на 1 жителя | тыс. руб./ чел. | - | 355,4 | - |

# Footnotes

в настоящее время населенного пункта Краколье не существует, соответствующая территория является частью посёлка Усть-Луга

Площадь Большелуцкого сельского поселения приведена по обмерам цифровых топографических карт масштаба 1:10000 и составляет 60259 га;

В соответствии с терминологией «Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 г. №244 - общая площадь земель в границах населенных пунктов;

В настоящее время дер. Александровкая Горка земель, а также установленной границы населенного пункта не имеет и расположена на землях сельскохозяйственного назначения, при этом фактически застроенная жилыми домами территория составляет около 2,14 га.