СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» КИНГИСЕППСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2028 ГОДА

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением главы администрации Большелуцкого сельского поселения от 05.05.2014 года №85 |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» КИНГИСЕППСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2028 ГОДА

2013 г.

Реферат

Объектом исследования является система теплоснабжения централизованной зоны теплоснабжения д. Кошкино Большелуцкое сельское поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области.

Цель работы – разработка оптимальных вариантов развития системы теплоснабжения д. Кошкино по критериям: качества, надежности теплоснабжения и экономической эффективности. Разработанная программа мероприятий по результатам оптимизации режимов работы системы теплоснабжения должна стать базовым документом, определяющим стратегию и единую техническую политику перспективного развития системы теплоснабжения д. Кошкино Большелуцкое сельское поселение.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 N 154"О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" в рамках данного раздела рассмотрены основные вопросы:

- Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа;

- Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей;

- Перспективные балансы теплоносителя;

- Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии;

- Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей;

- Перспективные топливные балансы;

- Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение;

- Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций);

- Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии;

- Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

СОДЕРЖАНИЕ

Реферат	3

Введение	7

Краткая характеристика д. Кошкино Большелуцкого сельского поселения	9

1.	Перспективное потребление тепловой энергии	18

2.	Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки	19

2.1 Котельная № 8 (д. Кошкино)	20

3.	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок	21

4.	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	22

4.1 Котельная № 8 (д. Кошкино)	22

5.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	23

5.1 Котельная № 8 (д. Кошкино)	23

6.	Перспективные топливные балансы	24

7.	Котельная № 8 (д. Кошкино)	25

8.	Оценка надежности теплоснабжения	27

9.	Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	29

9.1 Инвестиции в источники	29

9.2 Инвестиции в тепловые сети	30

10.	Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации	32

11.	Выводы	37

Приложение № 1 (Сертификат топлива)	38

Приложение № 2 (Температурный график котельных)	40

Введение

Проектирование систем теплоснабжения поселений представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его территориальном развитии, определённым генеральным планом на период до 2028 года.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения д. Кошкино Большелуцкое сельское поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области до 2028 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23.Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей, а также Постановление от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», предложенные к утверждению Правительству Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006 года, а также результаты проведенных ранее энергетических обследований и разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчётности.

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы материалы, предоставленные администрацией Большелуцкого сельского поселения.

Краткая характеристика д. Кошкино Большелуцкого сельского поселения

Общие сведения о поселении приведены в Таблице 1.

Таблица 1 – Общие сведения о поселении.

| Наименование | Большелуцкое сельского поселение (д. Кошкино) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Статус | Муниципальное образование в составе Кингисеппского района Ленинградской области |  |
| Административный центр поселения | Пос. Кингисеппский |  |
| Административный центр района | Город Кингисепп |  |
| Географические координаты | 59°25' с.ш.28°22'в.д. (д. Кошкино) | Собственные измерения (Картографический портал Росрегистрации) |
| Расстояние от административного центра поселения до административного центра района, км | - |  |
| Численность населения на 1.01.2007 г. | 227 человек ( д. Кошкино) 3659 человек ( Большелуцкое сельское поселение) | Техническое задание |
| Группа поселений | Сельское поселение | Региональные нормативы градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Ленинградской области» |
| Площадь территории поселения | 900 (Большелуцкое сельское поселение) | Паспорт поселения |

Сведения о населенных пунктах, входящих в состав поселения, приведены в Таблице 2.

Таблица 2 – Сведения о населенных пунктах.

| Наименование населенного пункта | Статус | *Ко-во жителей, чел |
| --- | --- | --- |
| Большелуцкое сельское поселение | Село Административный центр пос. Кингисепп | 3659 |
| Д. Кошкино | Дер. | 227 |
| Кингисеппский | Пос. | 2224 |
| Александровская Горка | Дер. | 21 |
| Большой Луцк | Дер. | 88 |
| Жабино | Дер. | 3 |
| Заречье | Дер. | 16 |
| Захонье-1 | Дер. | 20 |
| Карлово | Дер. | 12 |
| Комаровка | Дер. | 9 |
| Куровицы | Дер. | 51 |
| Малый Луцк | Дер. | 192 |
| Манновка | Дер. | 12 |
| Новопятницкое | Дер. | 217 |
| Орлы | Дер. | 5 |
| Падога | Дер. | 43 |
| Первое Мая | Дер. | 85 |
| Пулково | Дер. | 38 |
| Сала | Дер. | 28 |
| Серёжино | Дер. | 9 |
| Туганы | Пос. | 16 |
| Захонье-2 | Дер. | 206 |

Поселение расположено на территории кадастрового района (Кингисеппский)

кадастрового округа (Ленинградская область).

Историческая справка д. Кошкино Большелуцкое сельское поселение Кингисеппского муниципального района

Кингисеппский муниципальный район – край с 600-летней историей. Эти земли издревле находились на пересечении водных и сухопутных дорог с Севера на Юг и с Запада на Восток. Древнейшими жителями являлись малочисленные финно-угорские племена – водь, ижора, чудь. Славяне начали селиться в бассейнах рек Нарвы и Луги с 5-6 веков. Позднее территория района вошла в состав Великого Новгорода.

В конце 14 века новгородцы возвели новые крепости, разместив их ближе к границе. Основная линия обороны государства проходила по реке Луге, где и был возведен новый форпост – крепость Ям. В 1384 году новгородцы, как значится в летописи, «поставили город камен на реке Луге – Яму». Из Яма и вырос впоследствии город Ямбург.

В 1492 году царь Иван III решил укрепить и обустроить западную границу российского государства. На правом берегу реки Наровы на Девичьей горе, напротив Гермейского замка была заложена по тем временам мощнейшая 11-башенная крепость Ивангорода, занявшая 45 тыс. кв. метров. Под защитой внушительных стен жили не только воины гарнизона, но и горожане. Ивангородская крепость и сегодня является сердцем города и памятником архитектуры военно-оборонительного зодчества России 15-18 в.в. Второго подобного по единому замыслу, объему строительства и степени сохранности комплекса в России нет.

Ямбург после Северной войны Ямбург потерял значение форпоста России, а в начале XIX века крепость древнего Яма прекратила свое существование. Сегодня о ней напоминают лишь высокие земляные насыпи, основания каменных стен и башен на берегу реки и служивший когда-то рвом пруд. Главной достопримечательностью и символом города является Екатерининский Собор, возведенный на городской площади в конце XVIII века по проекту архитектора Ринальди.

В начале XVI века Ивангород стал первым русским портом на Балтике задолго до Петербурга. Через него проходила так называемая Ганзейская линия – торговый путь, связывавший Русское государство со странами Западной Европы.

В 1922 году Ямбург переименован в Кингисепп в честь эстонского коммуниста Виктора Кингисеппа. Во время Великой Отечественной войны город был почти полностью разрушен и получил второе рождение со строительством в начале 60-х гиганта химической индустрии «Фосфорита».

Богатое культурно-историческое наследие кингисеппской и ивангородской земель представлено множеством архитектурных памятников, а о погибших в годы гражданской и отечественной войн напоминают мемориальные комплексы, установленные в городе и районе.

Свое название Большелуцкое сельское поселение получило от деревни Большой Луцк, расположенной на правом берегу реки Луга. В прошлом она являлась центром поселения, но с возникновением посёлка Кингисеппский в 1974 г. деревня потеряла этот статус.

Традиционным занятием местных жителей издавна являлось земледелие. В начале XVIII века здесь была основана стекольная промышленность. В деревне Жабино были построены стекольные заводы. Пески, находящиеся на береговой линии, служили сырьём для производства стекла, а обширные леса обеспечивали заводы топливом. Здесь выпускали стаканы, кружки, оконное стекло.

Территория д. Кошкино Большелуцкое сельское поселение Кингисеппского муниципального района.

Кингисеппский муниципальный район находится на юго-западе Ленинградской области. Географическое и историческое положение района уникально: он имеет морскую и сухопутную границу со странами ближнего и дальнего зарубежья, являясь одним из “окон в Европу”.

Почти 50 % протяженности границы района - пограничная зона, ее десятая часть - с Эстонией, а остальные - выход к Балтийскому морю, к странам Скандинавии и Европы.

Площадь Кингисеппского муниципального района составляет 290,8 тыс. га. Муниципальное образование включает в себя территории городов Кингисеппа и Ивангорода, а также 9 сельских поселений.

Кингисеппский муниципальный район - это и целый ряд довольно крупных островов: Гогланд, Мощный, Сескар и другие. В пределах района находятся низовья двух судоходных рек: Наровы и Луги. Длина береговой линии Финского залива - 125,8 км: Нарвский залив, Лужская губа, Копорская губа. Лужская губа пригодна для прохождения морских судов и практически не замерзает зимой. Эти уникальные природные особенности дают возможность круглогодичной эксплуатации портовых сооружений с очень коротким периодом ледокольной проводки судов.

Район пересекают несколько железнодорожных и автомобильных магистралей, в том числе связывающие второй по величине город страны Санкт-Петербург со столицей Эстонии Таллинном. Расстояние от Кингисеппа до Санкт-Петербурга по железной дороге - 138 км, по автомобильной – 110 километров. Ивангород расположен в 150 км к западу от Санкт-Петербурга на государственной границе с Эстонской Республикой.

Район имеет промышленную ориентацию широкого диапазона, базируется на собственных природных ресурсах и обладает высоким экономическим потенциалом.

Географическое положение района способствует его развитию - перспективы муниципалитета связаны со строительством портовых сооружений, развитием припортовой зоны. Важным преимуществом района являются широкие инвестиционные возможности во всех сферах экономики.

Территории, прилегающие к Финскому заливу и рекам Луга и Нарва, а также острова Финского залива, характеризуются разнообразным рельефом и преобладанием сосновых боров. Использование песчаных пляжей на Кургальском полуострове и вдоль побережья позволяет компенсировать утраченные курортные зоны в Прибалтике.

Острова Финского залива представляют потенциальный интерес для развития международного яхтенного туризма. Особое положение среди них занимает Гогланд – самый большой и интересный остров в восточной части залива, имеющий уникальные природные особенности и условия для укрытия яхт в непогоду на переходах из одного места в другое.

В границах района имеется 11 озер, наиболее крупные из них Копанское, Липовское, Белое, Глубокое, Бабинское, Хаболовское.

Для сохранения растительных комплексов, озерно-речной сети с редкими видами растений и животных создан комплексный заказник "Котельский", где обитают лось, кабан, лисица, барсук, куница.

На территории района находится водно-болотное угодье международного значения «Кургальский полуостров». Здесь можно наблюдать более 200 видов птиц, 7 из которых занесены в Красную книгу России. На полуострове произрастает 96 видов растений, обитает 38 видов млекопитающих, в том числе такие малочисленные виды как медведь, бобр, летяга, выдра, серый тюлень, кольчатая нерпа.

В северо-восточной части района расположен еще один небольшой комплексный заказник регионального значения "Дубравы у деревни Велькота".

Район имеет богатую ихтиофауну: балтийский лосось, кумжа, форель, щука, налим, лещ, минога, угорь и др. Наличие крупных водоемов предоставляет хорошие возможности для охоты на водоплавающую дичь. На территории района имеется несколько охотничьих баз, оборудованных для приема туристов.

Располагается д. Кошкино на правом берегу Луги, в месте впадения в неё реки Солки. По дороге Н119 между деревнями Жабино и Серёжино. Расстояние до райцентра, Кингисеппа — 14 км.

Рисунок 1 - Границы д. Кошкино Большелуцкое сельское поселение.

Климат

Климат морской: зима сравнительно мягкая, с частыми оттепелями, лето умеренно теплое, иногда прохладное. Весна наступает поздно и медленно, часто бывают заморозки. Средняя температура июня 17 оC, января - минус 8 оC. Среднегодовая температура составляет + 4,1°. Годовое количество осадков - 550-700 мм. Абсолютный минимум температур минус 43 оC, максимум - 32 оC.

Показатели средней месячной температуры воздуха приведены в Таблице 3.

Таблица 3 -Средняя месячная температура воздуха и норма осадков.

| Показатель | Месяц | Год |
| --- | --- | --- |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |  |
| Средняя максимальная температура | −3 | −2,8 | 2,5 | 10,2 | 16,7 | 20,3 | 22,9 | 20,9 | 15,1 | 8,8 | 2,0 | −1,7 | 9,3 |
| Средняя минимальная температура | −8,2 | −9,3 | −5,3 | 0,6 | 5,4 | 9,9 | 12,7 | 11,3 | 7,0 | 2,9 | −2,2 | −6,4 | 1,5 |

Оценка параметров климата поселения выполнена по данным СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

# Перспективное потребление тепловой энергии

Генеральным планом не определены зоны перспективной застройки и план развития д. Кошкино Большелуцкого сельского поселения. На данный момент существующие источники тепловой энергии обеспечивают потребителей д. Кошкино Большелуцкого сельского поселения в полном объеме.

# Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки

Информация по планам подключения новых зданий к источникам тепловой энергии д. Кошкино Большелуцкого сельского поселения не представлена.

В таблице 2.1 представлены присоединенные нагрузки существующих и перспективных источников

Таблица 2.1 – Существующие и перспективные нагрузки источников тепловой энергии.

| № | Наименование тепловой сети | Наименование существующего источника | Присоединенная тепловая нагрузка существующих источников | Наименование перспективного источника | Присоединённая нагрузка перспективных источников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая сеть № 1 | Котельная № 8 | 0,356 | Котельная № 8 | 0,356 |

Изменений в общей системе теплоснабжения д. Кошкино не планируется.

## Котельная № 8 (д. Кошкино)

Установленная тепловая мощность Котельной № 8 на 2013 год составляет 1,6 Гкал/ч (с учетом работы одного котла 0,8 Гкал/час).

Суммарная тепловая нагрузка потребителей, включая собственное производство, составляет 0,356 Гкал/ч.

На рисунке 2.1.1 представлен баланс тепловой мощности Котельной № 8 д. Кошкино.

Рисунок 2.1.1 – Перспективная тепловая мощность Котельной № 8.

Таблица 2.1.1 – Перспективная тепловая мощность Котельной № 8.

|  | 2013 г. | 2015 г. | 2017 г. | 2020 г. | 2022 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| подключенная мощность | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 |
| резерв | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |

# Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

Для увеличения срока службы котельного оборудования и тепловых сетей на все котельные вне зависимости от наличия водоподготовки рекомендуем установить устройства типа «МАУТ». Устройство "МАУТ" предназначено для эффективного решения проблем по предотвращению образований накипи и снижения коррозии в котлах, теплообменниках, трубопроводах, насосах, а так же для размыва старых карбонатных отложений. На котлах малой и средней мощности (в основном сельские котельные) устройство «МАУТ», с успехом заменяет химводоподготовку (ХВП).

Применение магнитной обработки рекомендовано в СНиП II-35-76 - «Котельные установки» - п.10.19, п.10.24 и СП 41-101-95 - «Проектирование тепловых пунктов» - п.5.6, п.5.8. и позволит достичь:

- снижения расхода химических реагентов до 35 % применяемых при регенерации  фильтров; (при установке устройства на котельных с ХВО)

- снижения интенсивности работы системы ХВО (химводообработки) ;

- снижения топливных ресурсов (уголь, мазут, газ) до 30 %;

- увеличения КПД системы теплоснабжения (размыв 1 мм накипи увеличивает КПД системы отопления на 6%);

- снижения трудозатрат очистке труб теплообменников, котлов, насосов и т.д.;

- снижения коррозии внутренних поверхностей труб тепловых сетей, теплообменников, котлов, бойлеров и т.д.; увеличения длительности эксплуатации питательных линий котлов.

# Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

## Котельная № 8 (д. Кошкино)

Котельная была введена в эксплуатацию в 2009 году и реконструкции не требует.

Пьезометрический график показывает, что данная котельная обеспечивает необходимый располагаемый напор на тупиковом потребителях.

В системе теплоснабжения отсутствует водоподготовка, что приводит к преждевременному старению тепловых сетей и частым их прорывам в отопительный период, необходимо установить водоподготовительную установку (ВПУ). Рекомендуем установить устройства типа «МАУТ».

# Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

Состояние сетей неудовлетворительное (прокладка в 1974г.), согласно данным на 2012 г износ сети составляет 70% срок службы порядка 30 лет реконструкция ТС требуется в ближайшее время.

## Котельная № 8 (д. Кошкино)

Проведя анализ параметров котельной и характеристик тепловой сети, а также создав электронную схему в данной работе, были построены пьезометрические графики тепловой сети (пункт 1.3.1), которые показали, что данная котельная обеспечивает необходимый располагаемый напор на тупиковых потребителях, однако износ тепловых сетей составляет 70 % , чтобы избежать прорыва тепловых необходима  реконструкция участков тепловой сети.

# Перспективные топливные балансы

Основным видом топлива для источников централизованного теплоснабжения в поселении является уголь.

В д. Кошкино Большелуцком  сельском поселении не планируется газификация, поэтому централизованные источники теплоснабжения продолжат свою работу на существующем топливе.

# Котельная № 8 (д. Кошкино)

Котельная № 8 введена в эксплуатацию в 2009 году и не требует реконструкции, в связи с отсутствием информации по перспективе строительства новых потребителей, а также новых источников тепловой энергии считаем, что тепловая мощность всей системы не изменится.

Расчетный объем потребления топлива за период с 2012 по 2028 год.

Рисунок 7.1.1 – Расчетный объем потребления Котельной №8 до 2028г.

Рисунок 7.1.2 – Сравнение существующего и перспективного топливного баланса на 2015 г.

Из рисунка 7.1.2 видно, что топливный баланс Котельной № 8 на 2015г.не изменился.

# Оценка надежности теплоснабжения

Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям):

- вероятности безотказной работы;

- коэффициенту готовности;

- живучести [Ж].

Мероприятия для обеспечения безотказности тепловых сетей

- резервирование магистральных тепловых сетей между радиальными теплопроводами;

- достаточность диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс;

- необходимость проведения работ по дополнительному утеплению зданий.

Готовность системы к исправной работе характеризуется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также – числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Живучесть системы характеризует способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановок.

Наиболее «уязвимым» местом в системе централизованного теплоснабжения на сегодняшний момент в д. Кошкино Большелуцкого сельском поселении является большой износ тепловых сетей. С предполагаемой реконструкцией сетей на больший диаметр, с секционированием и устройством перемычек на расстояниях, соответствующих действующим нормам нормативно- технической документации, данный недостаток будет устранен.

# Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

## Инвестиции в источники

Инвестиции в реконструируемые и новые источники теплоснабжения по периодам приведены в таблице 9.1.1.

Таблица 9.1.1 – Стоимость основного оборудования.

| Наименование котельной | Наименование оборудования | Стоимость введенного оборудования, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013-2015г | 2015-2017г | 2017-2020г | 2020-2022г | 2022-2028г |
| Котельная № 8 | - | - |  |  |  |  |
| Итого |  | - | - |  |  |  |

## Инвестиции в тепловые сети

На графике 9.2.1 представлена удельная стоимость реконструкции тепловых сетей подземным типом прокладки.

График 9.2.1 Удельная стоимость реконструкции тепловых сетей подземной прокладки (тыс. руб./пог.м, в зависимости от условного диаметра).

В таблице 9.2.1 представлены стоимости перекладки тепловых сетей по диаметрам

В таблице 9.2.2 представлены инвестиции в строительство тепловых сетей по годам.

Таблица 9.2.1 Стоимость подземной прокладки тепловых сетей.

| Подземная прокладка |
| --- |
| Диаметр, мм | цена, тыс.р./мп | Перекладка | Новые |
| 50 | 6,5 | 7,15 | 11,7 |
| 70 | 7,5 | 8,25 | 13,5 |
| 80 | 9 | 9,9 | 16,2 |
| 100 | 10,5 | 11,55 | 18,9 |
| 125 | 12 | 13,2 | 21,6 |
| 150 | 13,5 | 14,85 | 24,3 |
| 200 | 15 | 16,5 | 27 |
| 250 | 16,5 | 18,15 | 29,7 |
| 300 | 17,8 | 19,58 | 32,04 |
| 350 | 19 | 20,9 | 34,2 |
| 400 | 20,5 | 22,55 | 36,9 |

Таблица 9.2.2 – Инвестиции в теплосети Котельная № 8.

| Период строительства | Условный диаметр, мм | Длина, м | Способ прокладки | Капитальные вложения, т.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Участки системы отопления до 2022 г. | 50 | 94,3 | Подземная | 674 | 2159 |
|  | 70 | 146,4 |  | 1207,8 |  |
|  | 100 | 24 |  | 277,2 |  |
| Всего новых и перекладываемых участков* | 264,7 | 2159 |

В таблице 9.2.3 представлены суммарные инвестиции в систему теплоснабжения д. Кошкино Большелуцкого сельского поселения.

Таблица 9.2.3 – Суммарные инвестиции.

| Наименование котельной | Стоимость введенного оборудования, млн. руб. |
| --- | --- |
|  | 2013-2015г | 2015-2017г | 2017-2020г | 2020-2022г | 2022-2028г |
| Котельная № 8 | 1,079 | 1,079 |  |  |  |
| ИТОГО | 1,079 | 1,079 | - | - | - |
|  | 2,159 |

# Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации»

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190«О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время ООО "Коммун Энерго" отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации зоны централизованного теплоснабжения д. Кошкино Большелуцкого сельского поселения.

# Выводы

В рамках данной работы были проанализированы существующие и перспективные тепловые нагрузки абонентов. Разработана электронная модель системы теплоснабжения д. Кошкино Большелуцкого сельского поселения в программном расчетном комплексе Zulu Thermo.

Электронная модель позволила провести анализ работы существующих тепловых сетей, а также рассчитать параметры необходимой системы теплоснабжения. Электронная модель позволила подобрать оптимальное оборудование для наиболее экономичной и эффективной работы источников тепловой энергии. Также представленная модель помогла устранить наиболее ненадежные места системы теплоснабжения д. Кошкино Большелуцкого сельского поселения. По результатам расчетов были предложены мероприятия по оптимизации работы системы теплоснабжения.

Приняты решения по необходимым действиям по реконструкции котельных и перекладке тепловых сетей.

# Приложение № 1 (Сертификат топлива)

Сертификат качества топлива

# Приложение № 2 (Температурный график котельных)